Додаток 3

Технічне завдання

на закупівлю робіт (код ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Великочернятинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Старокостянтинівської міської ради по вул. Пригонова, 4, с. Великий Чернятин, Хмельницького району, Хмельницької області»

Договірна ціна – тверда.

Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Опорядження приміщень

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Відділ 1. Тамбур І |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,018 |
| 2 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,127 |
| 3 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,018 |
| 4 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,51 |
| 5 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,51 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,018 |
| 7 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,023 |
| 8 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,018 |
| 9 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,018 |
| 10 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,018 |
| 11 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,018 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,127 |
| 13 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,127 |
| 14 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,127 |
| 15 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,127 |
| 16 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,127 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 17 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,018 |
| 18 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,018 |
| 19 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,018 |
| 20 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,018 |
| 21 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,018 |

|  |  | Відділ 2. Коридор І |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 22 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,537 |
| 23 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 4,7 |
| 24 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 1,537 |
| 25 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 22,99 |
| 26 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 22,99 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 1,537 |
| 28 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 1,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 1,537 |
| 30 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,537 |
| 31 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 1,537 |
| 32 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 1,537 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 4,7 |
| 34 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 4,7 |
| 35 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 4,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 4,7 |
| 37 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 4,7 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 38 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 1,537 |
| 39 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1,537 |
| 40 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 1,537 |
| 41 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 1,537 |
| 42 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 1,537 |

|  |  | Відділ 3. Приміщення для укриття І |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 43 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,509 |
| 44 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,8382 |
| 45 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,509 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,18 |
| 47 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,18 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,509 |
| 49 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,295 |
| 50 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,509 |
| 51 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,509 |
| 52 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,509 |
| 53 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,509 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,8382 |
| 55 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,8382 |
| 56 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,018 |
| 57 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та віконних укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,8562 |
| 58 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та віконних укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,8562 |
| 59 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та віконних укосів по штукатурці | 100м2 | 0,8382 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 60 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,509 |
| 61 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,509 |
| 62 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,509 |
| 63 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,509 |
| 64 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,509 |

|  |  | Відділ 4. Тамбур ІІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 65 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,032 |
| 66 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,15 |
| 67 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,032 |
| 68 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,65 |
| 69 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,65 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,032 |
| 71 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,014 |
| 72 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,032 |
| 73 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,032 |
| 74 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,032 |
| 75 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,032 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,15 |
| 77 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,15 |
| 78 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,15 |
| 79 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,15 |
| 80 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,15 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 81 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,032 |
| 82 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,032 |
| 84 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,032 |
| 85 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,032 |

|  |  | Відділ 5. Коридор ІІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 86 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,095 |
| 87 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,34 |
| 88 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,095 |
| 89 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,59 |
| 90 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,59 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,095 |
| 92 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,043 |
| 93 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,095 |
| 94 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,095 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 95 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,095 |
| 96 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,095 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,34 |
| 98 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,34 |
| 99 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,34 |
| 100 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,34 |
| 101 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,34 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 102 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,095 |
| 103 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,095 |
| 104 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,095 |
| 105 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,095 |
| 106 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,095 |

|  |  | Відділ 6. Коридор ІІІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 107 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,85 |
| 108 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 2,1 |
| 109 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,65 |
| 110 | КБ7-53-11 к дем.=0,8; Н2,3,5=1,15 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [бетонних плит розміром 0, 75х0,5 м] масою до 0,5 т | 100шт | 0,45 |
| 111 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 14,15 |
| 112 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 14,15 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,85 |
| 114 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,536 |
| 115 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,85 |
| 116 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,85 |
| 117 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,85 |
| 118 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,85 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 2,1 |
| 120 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 2,1 |
| 121 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 2,1 |
| 122 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 2,1 |
| 123 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 2,1 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 124 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,65 |
| 125 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,65 |
| 126 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,65 |
| 127 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,65 |
| 128 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,65 |
|  |  | Влаштування підлоги для приямку |  |  |
| 129 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,06669 |
| 130 | С111-1111 варіант 1 | Рифлений прокат в листах із сталі марки С245, 1000х750х5 | т | 0,8778 |
| 131 | С113-158 варіант 1 | Труби сталеві профільні із сталі марки С245, 20х1,5 | м | 126 |
| 132 | С113-158 варіант 2 | Кутик сталевий із сталі марки С245, 25х3 | м | 56 |
| 133 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм | т | 0,00448 |
| 134 | С124-3 варіант 1 | Круг сталевий, марка С245, діаметр 10 мм | т | 0,0112 |
| 135 | & С1545- 283-1 | Шайба DIN 125, діаметр 10 мм | шт | 112 |
| 136 | & С1545- 283-1 варіант 1 | Гайка М10 | шт | 112 |
| 137 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 1,06669 |
| 138 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,584 |

|  |  | Відділ 7. Приміщення для укриття ІІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 139 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,303 |
| 140 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,85 |
| 141 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,303 |
| 142 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 143 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,27 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,303 |
| 145 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,258 |
| 146 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,303 |
| 147 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,303 |
| 148 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,303 |
| 149 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,303 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,85 |
| 151 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,85 |
| 152 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,85 |
| 153 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,85 |
| 154 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,85 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 155 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,303 |
| 156 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,303 |
| 157 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,303 |
| 158 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,303 |
| 159 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,303 |

|  |  | Відділ 8. Сходова клітина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 160 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,12 |
| 161 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,16 |
| 162 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,075 |
| 163 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,89 |
| 164 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,89 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,12 |
| 167 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,12 |
| 168 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,12 |
| 169 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,12 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,16 |
| 171 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,16 |
| 172 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,16 |
| 174 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,16 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 175 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,075 |
| 176 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,075 |
| 177 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,075 |
| 178 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,075 |
| 179 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,075 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Тип ІІ |  |  |
| 180 | КР9-7-2 | Ремонт бетонних східців швидкотверднучою ремонтною сумішшю | 100шт | 0,13 |
| 181 | КБ15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 8 |
| 182 | & С111- 1679-1 | Накладка гумова кутова протиковзальна | шт | 2 |

|  |  | Відділ 9. Приміщення для укриття ІІІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 183 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,608 |
| 184 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,89 |
| 185 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,608 |
| 186 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,82 |
| 187 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,82 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,608 |
| 189 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,43 |
| 190 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,608 |
| 191 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,608 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 192 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,608 |
| 193 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,608 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,89 |
| 195 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,89 |
| 196 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,0243 |
| 197 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та віконних відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,9143 |
| 198 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін та віконних відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,9143 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 199 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та віконних відкосів по штукатурці | 100м2 | 0,9143 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 200 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,608 |
| 201 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,608 |
| 202 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,608 |
| 203 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,608 |
| 204 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,608 |

|  |  | Відділ 10. Вмивальня жіноча |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 205 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,081 |
| 206 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,35 |
| 207 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,081 |
| 208 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,55 |
| 209 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,55 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,081 |
| 211 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,036 |
| 212 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,081 |
| 213 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,081 |
| 214 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,081 |
| 215 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,081 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,35 |
| 217 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,35 |
| 218 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,097 |
| 219 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,097 |
| 220 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,097 |
| 221 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,253 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 222 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,081 |
| 223 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,081 |
| 224 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,081 |
| 225 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,081 |
| 226 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,081 |

|  |  | Відділ 11. Санвузол жіночий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 227 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (п'єдестал) | 1 м3 | 2,76 |
| 228 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 0,56 |
| 229 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,117 |
| 230 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,88 |
| 231 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,063 |
| 232 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 10,7 |
| 233 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 10,7 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,117 |
| 235 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,052 |
| 236 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,117 |
| 237 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,117 |
| 238 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,117 |
| 239 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,117 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,88 |
| 241 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 242 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,175 |
| 243 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,175 |
| 244 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,175 |
| 245 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,705 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 246 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,117 |
| 247 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,117 |
| 248 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,117 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 249 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,117 |
| 250 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,117 |

|  |  | Відділ 12. Санвузол чоловічий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 251 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (п'єдестал) | 1 м3 | 1,38 |
| 252 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 0,28 |
| 253 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,103 |
| 254 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,43 |
| 255 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,08 |
| 256 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,54 |
| 257 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,54 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,103 |
| 259 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,052 |
| 260 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,103 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 261 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,103 |
| 262 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,103 |
| 263 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,103 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,43 |
| 265 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,43 |
| 266 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,18 |
| 267 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 268 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,18 |
| 269 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,25 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 270 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,103 |
| 271 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,103 |
| 272 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,103 |
| 273 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,103 |
| 274 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,103 |

|  |  | Відділ 13. Вмивальня чоловіча |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 275 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,072 |
| 276 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,31 |
| 277 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,072 |
| 278 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,38 |
| 279 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,38 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,072 |
| 281 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,036 |
| 282 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,072 |
| 283 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,072 |
| 284 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,072 |
| 285 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,072 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,31 |
| 287 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,31 |
| 288 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,085 |
| 289 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,085 |
| 290 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,085 |
| 291 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,225 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 292 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,072 |
| 293 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,072 |
| 294 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,072 |
| 295 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,072 |
| 296 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,072 |

|  |  | Відділ 14. Тамбур ІІІ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 297 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,018 |
| 298 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,12 |
| 299 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,018 |
| 300 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,49 |
| 301 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,49 |

|  |  | Роздiл 2. Стеля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 303 | КР11-40-1 | Оброблення швів (рустів) стель обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,015 |
| 304 | КР11-35-2 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,018 |
| 305 | КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,018 |
| 306 | КБ15-56-6 К=1; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,018 |
| 307 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,018 |

|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,12 |
| 309 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,12 |
| 310 | КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 311 | КБ15-56-4 К=2; Н2,3, 5=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (приведення до товщини 2 мм) | 100 м2 | 0,12 |
| 312 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,12 |

|  |  | Роздiл 4. Підлога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип І |  |  |
| 313 | КБ13-13-11 Н2,3,5=1,15 | Ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь | 100м2 | 0,018 |
| 314 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,018 |
| 315 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,018 |
| 316 | КР7-17-9 К=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведення до товщини 60 мм) | 100м2 | 0,018 |
| 317 | КБ11-29-1 Н2,Н3,Н4=1, 15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,018 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на віконні, дверні прорізи та металопластикові перегородки

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Підгтовчі роботи |  |  |
| 1 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій (дверних блоків) від корозії металевими щітками | м2 | 16 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,284 |
| 3 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,16 |
| 4 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 5 | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,02 |

|  |  | Роздiл 2. Дверні прорізи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | КБ10-28-1 Н2,Н3,Н5=1, 15; | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,132 |
| 7 | & С123-200- 3 варіант 2 | Блок дверний металопластиковий 2000х800 з глухим заповненням | шт | 7 |
| 8 | & С123-200- 3 варіант 5 | Блок дверний металопластиковий 2000х1000 з глухим заповненням | шт | 1 |
| 9 | КБ10-28-2 Н2,Н3,Н5=1, 15; | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,138 |
| 10 | & С123-200- 3 варіант 3 | Блок дверний металопластиковий 2000х1500(1000+500) з глухим заповненням | шт | 3 |
| 11 | & С123-200- 3 варіант 4 | Блок дверний металопластиковий 2000х1200 з глухим заповненням | шт | 2 |

|  |  | Роздiл 3. Віконні прорізи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | КБ10-20-2 Н2,Н3,Н5=1, 15; | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0207 |
| 13 | & С123-200- 3 варіант 7 | Блок віконний металопластиковий 1150х900 | шт | 2 |
| 14 | КБ10-96-2 Н2,Н3,Н5=1, 15; | Установлення металевих віконниць | 100м2 | 0,066 |
| 15 | С121-251 варіант 1 | Віконниці металеві 1200х950 | шт | 2 |
| 16 | С121-251 варіант 2 | Віконниці металеві 1800х1200 | шт | 2 |
| 17 | КБ10-25-3 Н2,Н3,Н5=1, 15; | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,025 |
| 18 | КБ10-25-4 Н2,Н3,Н5=1, 15; | Установлення віконних зливів | 100м | 0,025 |

|  |  | Роздiл 4. Металопластикові перегородки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | КБ10-12-1 | Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах | 100м2 | 0,1294 |
| 20 | С111-743 варіант 1 | Металопластикові сантехнічні перегородки | м2 | 12,94 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на внутрішіній водопровід та каналізацію

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | КР15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,06 |
| 2 | КР15-4-3 | Знімання унітазів, пісуарів | шт | 2 |
| 3 | КР15-34-4 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Установлення чаш Генуя підлогових з високорозташованим бачком | 10к-т | 0,6 |
| 4 | КР15-15-2 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | КР15-15-3 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 0,12 |
| 6 | КР15-19-1 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,2 |
| 7 | КР15-2-2 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм (кранів кульових) | 100шт | 0,15 |
| 8 | КР15-1-1 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | 100м | 0,15 |
| 9 | КР15-1-2 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,1 |
| 10 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,15 |
| 11 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,4 |
| 12 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,4 |

|  |  | Роздiл 2. Водопостачання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,1 |
| 14 | С113-1681 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 10 |
| 15 | С113-1879 варіант 1 | Кріплення для труб діам. 20 мм | шт | 10 |
| 16 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 5 |
| 17 | С113-1737 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 20х20х20 мм | шт | 2 |
| 18 | С113-1792 варіант 1 | Муфта комбінована внутрішня ППР 20х1/2 РВ | шт | 14 |
| 19 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,2 |
| 20 | С113-1682 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 20 |
| 21 | С113-1880 варіант 1 | Кріплення для труб діам. 25 мм | шт | 20 |
| 22 | С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 5 |
| 23 | С113-1738 варіант 1 | Трійник із поліпропілену діам. 25х25х25 мм | шт | 8 |
| 24 | С113-1738 варіант 2 | Трійник із поліпропілену діам. 25х20х25 мм | шт | 6 |
| 25 | С113-1792 варіант 2 | Муфта комбінована внутрішня ППР 25х1/2 РВ | шт | 6 |
| 26 | С113-1792 варіант 3 | Американка 3/4" | шт | 2 |
| 27 | С113-2154 варіант 1 | Кран кульовий латунний 1/2" | шт | 18 |
| 28 | С113-2154 варіант 2 | Кран кульовий латунний 3/4" | шт | 1 |
| 29 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену (С-22/6) | 10 м | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену (С-28/6) | 10 м | 2 |
| 31 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (06х028) | 10 м | 1,4 |
| 32 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (06х035) | 10 м | 1 |
| 33 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (06х042) | 10 м | 12 |
| 34 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (09х048) | 10 м | 7,2 |
| 35 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку (09х089) | 10 м | 9,5 |
| 36 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 53,74 |
| 37 | КР12-31-11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (грунтування + фарбування) | 100м2 | 0,5374 |
|  |  | Улаштування гільзи |  |  |
| 38 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,01 |
| 39 | КР15-15-5 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | 100м | 0,01 |
| 40 | С113-5 варіант 1 | Труби сталеві зварні, діаметр умовного проходу 40 мм // гільза | м | 1 |
| 41 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 5 |
| 42 | КР3-9-1 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах розчином цементно-піщаним | 1 м3 | 0,05 |

|  |  | Роздiл 3. Каналізація побутова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм | 100м | 0,1 |
| 44 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 10 |
| 45 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 6 |
| 46 | С113-2280 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |
| 47 | С113-2265 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |
| 48 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,1 |
| 49 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 10 |
| 50 | С113-1880 варіант 2 | Кріплення для каналізаційних труб діам. 50 мм з шурупом та дюбелем | шт | 10 |
| 51 | С113-2243 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 3 |
| 52 | С113-2235 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |
| 53 | С113-2299 варіант 1 | Повітряний клапан для внутрішньої каналізації, діам. 50 мм | шт | 1 |
| 54 | С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 6 |

|  |  | Роздiл 4. Санітарно-технічні прилади |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,5 |
| 56 | С130-809 варіант 1 | Умивальник овальний (в комплекті з кріпленням) | комплект | 5 |
| 57 | С1630-973 варіант 1 | Сифон з випуском | шт | 5 |
| 58 | С130-632 варіант 1 | Змішувач для умивальника | шт | 5 |
| 59 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,6 |
| 60 | С130-904 варіант 1 | Унітаз типу "Компакт" з низько розташованим змивним бачком (в комплекті з кріпленням) | шт | 6 |
| 61 | С113-2426 варіант 1 | Гофра для унітаза | шт | 6 |
| 62 | КР15-35-1 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | 10к-т | 0,2 |
| 63 | С130-530 варіант 1 | Пісуар | шт | 2 |
| 64 | С1630-973 варіант 2 | Сифон для пісуара | шт | 2 |
| 65 | С130-632 варіант 2 | Кран для пісуара натискний | шт | 2 |
| 66 | КР15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 |
| 67 | С130-8 варіант 1 | Електричний водонагрівач V=100 л, N=1,5 кВт | шт | 1 |
| 68 | С113-2181 варіант 1 | Шланг гнучкий 1/2"х1/2", L=0,5 м | шт | 10 |
| 69 | С113-2181 варіант 2 | Шланг гнучкий 1/2"хМ10, L=0,5 м | шт | 10 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні рішення

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,5 |
| 2 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів | 100шт | 0,1 |

|  |  | Роздiл 2. ВРП (існуючий електрощит будівлі) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | КР17-12-8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 4 | С1547-16 варіант 1 | Автоматичний вимикач PLHT Eaton С-32/3 Ін=32 А, 15 кА | шт | 2 |

|  |  | Роздiл 3. ВРП-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | КР17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |
| 6 | & С130- 1200-1 | Головний розподільчий щит навісного виконання на 48 модулів | шт | 1 |
| 7 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,15 |
| 8 | С1547-16 варіант 2 | Автоматичний вимикач PLHT Eaton В-25/3 Ін=25 А, 15 кА | шт | 1 |
| 9 | С1547-16 варіант 3 | Автоматичний вимикач PL6 Eaton С-20/3 Ін=20 А, 6 кА | шт | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | С1547-16 варіант 4 | Автоматичний вимикач PFL6 Eaton 16/1N/C/003 Ін=16 А, 30 vА | шт | 12 |
| 11 | КМ8-529-1 | Установлення нульової шини | шт | 2 |
| 12 | & С113- 1352-1 | Шина нульова на 48 модулів | шт | 2 |

|  |  | Роздiл 4. ЩО-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | КР17-13-1 | Монтаж щита освітлювального навісного виконання | 1 шафа | 1 |
| 14 | & С130- 1200-1 варіант 1 | Щит освітлювальний навісного виконання на 12 модулів | шт | 1 |
| 15 | КР17-12-7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,09 |
| 16 | С1547-16 варіант 5 | Автоматичний вимикач PL6 Eaton C16/1 Ін=16 А, 6 кА | шт | 9 |
| 17 | КМ8-529-1 | Установлення нульової шини | шт | 4 |
| 18 | & С113- 1352-1 варіант 1 | Шина нульова на 12 модулів | шт | 4 |

|  |  | Роздiл 5. Освітлювальні прилади |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | КР17-11-1 | Монтаж світильників світлодіодних | 100шт | 1,26 |
| 20 | С1547-7 варіант 1 | Світильник LЕ2-1200-3М-W/N/C, ІР65 | шт | 7 |
| 21 | С1547-7 варіант 1 | Світильник LЕ2-1200-3М-W/N/C, ІР65 | шт | 44 |
| 22 | С1547-7 варіант 2 | Світильник FL-801-LED-N | шт | 36 |
| 23 | С1547-7 варіант 3 | Світильник світлодіодний "Вхід" | шт | 13 |
| 24 | С1547-7 варіант 4 | Світильник світлодіодний "Вихід" | шт | 26 |

|  |  | Роздiл 6. Кабельно-провідникова продукція |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | КМ8-405-1 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 26 | С157-272 варіант 1 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВЗнгд, переріз 1х10 мм2 | 1000м | 0,051 |
| 27 | КР17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,25 |
| 28 | С157-296 варіант 1 | Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,0153 |
| 29 | С157-296 варіант 2 | Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, марка NHXH FE180 E90, число жил та переріз 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,0102 |
| 30 | КР17-9-2 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | 100м | 21,5 |
| 31 | С157-304 варіант 1 | Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 1,377 |
| 32 | С157-304 варіант 2 | Кабель силовий з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, марка ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,816 |
| 33 | КР17-9-3 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | 100м | 2,5 |
| 34 | С153-272 варіант 1 | Кабелі з мідними жилами, в полівінілхлоридній оболонці, марка ВБГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,204 |
| 35 | С153-272 варіант 2 | Кабелі з мідними жилами, в полівінілхлоридній оболонці, марка NHXH FE180 E90, число жил та переріз 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,051 |

|  |  | Роздiл 7. Вимикачі та розетки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,27 |
| 37 | С1547-6 варіант 1 | Вимикач одноклавішний IP54 | шт | 8 |
| 38 | С1547-6 варіант 3 | Вимикач прохідний одноклавішний IP54 | шт | 19 |
| 39 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 |
| 40 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач двоклавішний IP54 | шт | 2 |
| 41 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,35 |
| 42 | С113-2106 варіант 1 | Розетка 1-на з заземленням з кришкою | шт | 35 |
| 43 | С1512-6 варіант 1 | Коробка розгалужувальна | шт | 64 |
| 44 | С1512-6 варіант 2 | Коробка установча | шт | 70 |
| 45 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,002 |

|  |  | Роздiл 8. Радіофікація |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,03 |
| 47 | С113-2106 варіант 2 | Радіорозетка | шт | 3 |
| 48 | С1512-6 варіант 3 | Коробка обмежувальна | шт | 3 |
| 49 | КР17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 1,2 |
| 50 | С157-293 варіант 1 | Провід радіотрансляційний, парний, марка ПРППМ, перерізом 2х1,2 мм | 1000м | 0,1224 |
| 51 | КР17-7-17 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм | 100м | 0,06 |
| 52 | С113-2226 варіант 1 | Труба пластикова діам. 50 мм | м | 6 |

|  |  | Роздiл 9. Телефонізація |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | КР17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 2,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | С157-293 варіант 1 | Провід радіотрансляційний, парний, марка ПРППМ, перерізом 2х1,2 мм | 1000м | 0,2142 |
| 55 | 1604-5001 варіант 1 | Апарат телефонний | шт | 1 |

|  |  | Роздiл 9. Телефонізація |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | КР17-9-1 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 2,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | С157-293 варіант 1 | Провід радіотрансляційний, парний, марка ПРППМ, перерізом 2х1,2 мм | 1000м | 0,2142 |
| 55 | 1604-5001 варіант 1 | Апарат телефонний | шт | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на пусконалагоджувальні роботи

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Технологія FTP |  |  |
| 1 | КП2-11-4 | Пусконалагоджувальні роботи роутера Ubiquiti UniFi AP AC Pro | шт | 3 |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком  3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси;

2. Договірна ціна розраховується відповідно до та розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; кошти на покриття ризиків, кошти  на  покриття  додаткових  витрат, пов’язаних з інфляційними  процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

-	не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

-	під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

-	не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

-	компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою  забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна  пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної  документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт №411/23-РБК/ЕЗ від 12 червня 2023).