ОГОЛОШЕННЯ

про проведення закупівлі через систему електронних закупівель

1. Замовник:

1.1. Найменування: Понорницька селищна рада

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04412567

1.3. Місцезнаходження : вул. Довженка,18, смт. Понорниця Чернігівської області

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками :

Уповноважена особа   –Муліндеєва К.М.  тел. 0674526608;

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару: 1 227 900 .00грн.(Один міліон двісті двадцять сім тисяч дев»ятсот  грн. 00 коп). в т.ч. ПДВ

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:Трактор з навісним обладнанням (ДК 021:2015: 16700000-2: Трактори)

3.2.Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри (технічні вимоги до товару– Додаток № 1 ).

3.3. Кількість товарів або обсяг надання послуг: 1 найменування

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: наступний день з моменту підписання договору  до 31.12.2021 року.

4. Основні умови договору: Додаток № 2 .

5. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді завірені печаткою копії наступних документів в складі своєї цінової пропозиції наступні документи :

- цінову пропозицію відповідно до технічних вимог;

-  виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або виписки (витягу) з реєстру платників податку на додану вартість чи єдиного податку, завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника;

- наказ або витяг з наказу про права підпису на документах (договору);

- для фізичних осіб - завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду.

6. Цінова пропозиція.

Цінова пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку №3 до цього Запиту, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf або jpg. В паперовому вигляді, завірена підписом та печаткою Учасника, надається Замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю.

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі та вартість за одиницю (одиниці) продукції, що відповідають ціновій пропозиції, поданої учасником через систему електронних закупівель до початку аукціону.

Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог цієї Документації.

В паперовому вигляді, завірена підписом та печаткою Учасника, надається Замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю.

7. Крок зниження ставки, грн.:  грн.

8. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівлі зазначені в електронній версії закупівлі.

9. Дата та час початку подання пропозицій зазначені в електронній версії закупівлі.

10. Дата та час закінчення подання пропозицій зазначені в електронній версії закупівлі.

11. Інша інформація:

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, для укладання договору повинен надати копії документів, завірені належним чином, у строк не раніше ніж через 2 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця за адресою: вул. Довженка,18, смт. Понорниця,Чернігівська обл.. , а саме:

- цінову пропозицію відповідно до технічних вимог;

-  виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи про сплату єдиного податку або виписки (витягу) з реєстру платників податку на додану вартість чи єдиного податку, завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника;

- наказ або витяг з наказу про права підпису на документах (договору);

- для фізичних осіб - завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду.

У разі пониження ціни  під час аукціону, Учасник, який став переможцем, має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону).

У разі невиконання вищезазначеної вимоги пропозиція учасника відхиляється.

Додатки до Запиту для проведення закупівлі через систему електронних закупівель:

Додаток №1 - Технічні вимоги до товару.

Додаток № 2 – Договір поставки.

Додаток № 3 – Форма цінової пропозиції.

Уповноважена особа                                                          Муліндеєва К.М.

Додаток №1

## Технічні вимоги до товару

Трактор з навісним обладнанням (ДК 021:2015: 16700000-2: Трактори)

- Трактор, повинен належати  до тягового класу 1,4, та бути  повнопривідною моделью, мати  велику кабіну

| Параметри | Одиниця виміру | Величина |
| --- | --- | --- |
| Двигун |  | Д-243 |
| Тип двигуна |  | чотиритактний дизельний силовий агрегатом з безпосереднім уприскуванням палива із закритою рідинної системою охолодження з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Потужність кВт | к.с. | 60 (81) |
| Номінальна частота обертання колінчастого валу, об. / хв. | об/хв | 2200 |
| Кількість циліндрів |  | 4 |
| Діаметр циліндрів / хід поршня |  | 110х125 |
| Рабочий об»єм | л | 4,75 |
| Максимальний крутний момент | Нхм | 298 |
| Коэф. Запасу крутного моменту | % | 15 |
| Місткість топливних баків |  | 130 |
| Загальна довжина | мм | 3970 |
| Ширина | мм | 1970 |
| Висота | мм | 2850 |
| База трактора | мм | 2450 |
| Колія по переднім колесам | мм | 1450,1970 |
| Колія по заднім колесам | мм | 1500,2100 |
| Продуктивність насосу | л/хв | 45 |
| Ємкість гідросистеми | л | 25 |
| Дорожній просвіт |  | 645 |
| Найменший радіус повороту |  | 4,5 |
| Вага експлуатаційна | кг | 4100 |
| Розміри шин (стандарт) передніх коліс |  | 360/70R24 |
| Разміри шин (стандарт) задніх коліс |  | 18.4/R34 |
| Муфта зчеплення |  | суха, однодискова, постійно замкнута |
| Передній міст |  | Балочного типу |
| Коробка передач |  | 9/2 механична, ступінчаста, синхрон., Подвоює число передач |
| Число передач вперед |  | 18 |
| Число передач назад |  | 4 |
| Швидкість руху, км / ч: вперед / назад |  | 2,55-36,6 / 5,36-12,07 |
| Задній ВОМ незалежний, 1 | Об/хв. | 540 |
| Задній ВОМ незалежний 2 | Об/хв. | 1000 |
| Задній ВОМ синхронний 1 | Об/м шляху | 3,2 |
| Гідронависна система |  | + |
| на осі підвісу | кг | 3200 |
| с цилиндром на заказ Ц-110 |  | 3800 |
| Максимальний тиск | МПа | 20 |
| Продуктивність насосу | л/хв. | 45 |
| Ємкість гідросистеми | л | 25 |

2. Фронтальний  навантажувач

- Швидка  заміна робочих агрегатів за рахунок їх кріплення за допомогою EURO рамки.

- Швидкий монтаж/демонтаж за рахунок використання швидкоз’ємної .

- Рама виготовлена з цільнотянутої, безшовної труби, товщиною стінки 6 мм., що значно посилює конструкцію, роблячи її монолітною.

- Управління агрегату здійснюється за допомогою джойстика.

- Всі пальцеві з’єднання оснащені каналами для змащування.

- Конструкція рами розроблена таким чином, щоб трактор з навантажувачем залишався максимально маневреним.

- Посилені наланжеронні кріплення.

В базовій комплектації навантажувач постачається з ковшом.

Додаткова комплектація:

- Тросовий гідророзподілювач;

- Універсальна рамка для фронтального навантажувача (крюк для біг-бегів, вила для тюків і піддоннів)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Агрегатується з тракторами потужністю | к.с. | 80-120 |
| --- | --- | --- |
| Висота вивантаження макс. | м. | 4 |
| Вантажопідйомність у всьому діапазоні висот підйому | кг. | 1600 |
| Кріплення робочих агрегатів | Рамка EURO |
| Маса | кг. | 980 |
| Ширина ковша | м. | 2 |
| Об’єм ковша | м3 | 0,9 |
| Кут розвантаження | градуси | 66° |
| Товщина ножа | мм. | 20 |

3.Відвал:

Технічні характеристики:

• два циліндри
• Тип: навісний
• Ширина захвату за один прохід не менше 2 м
• Поворот -гідравліка

Додаток №2

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ____

"___ “_______ 2022 р.

__________________________________________________, що діє на підставі (далі«Покупець») з одного боку та

_____________________________________________, в подальшому в даному Договорі іменується "Постачальник", в особі ___________________________________________, що діє на підставі ________________, з іншого боку, що в подальшому в даному Договорі разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали даний Договір поставки про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Пос Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Покупця - Трактор з навісним обладнанням (ДК 021:2015: 16700000-2: Трактори) для благоустрою населених пунктів в по в подальшому даному Договорі – "Товар", зазначений в асортименті, кількості та ціні, визначених у специфікації до цього Договору і є невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зоб в'язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним Договором. 2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ 2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України. 2.2. Загальна сума Договору _______________________ в , тому числі ПДВ __________________ (____________________________________ гривень ______ копійок). 2.3 Ціни Постачальника за наданий Товар визначається Договором та є незмінною під час дії терміну Договору. 2.4Ціна товару включає вартість транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, доставки до місцезнаходження Замовника, усі витрати, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником. 2.5Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 3. УМОВИ ОПЛАТИ 3.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання Покупцю. 3.2.Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику на підставі виставлених видаткових накладних. 3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки Товару. 3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 4.1. Якість товару, що постачається, відповідає діючому законодавству, стандартам та правилам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується сертифікатом якості виробника, має реєстраційні посвідчення. 4.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар протягом 2 (двох) банківських днів. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. 4.3. Термін придатності діє строком, встановленого виробником товару, та вказаного на упаковці товару. На дату передачі товару від Постачальника Покупцю, термін придатності товару повинен становити не менше як 80 відсотків від вказаного на упаковці. 5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 5.1. Постачальник здійснює поставку товару Покупцеві протягом 5 робочих днів з моменту підписання договору. 5.2. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення Покупця: Чернігівської обл.. смт. Понорниця, вул..Довженка,18 5.3. Доставка, завантаження та розвантаження товару здійснюється автотранспортом Постачальника за власні кошти. 5.4. Датою поставки є дата коли Товар переданий у власність Покупця. 5.5. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця. 6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 6.1. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. 6.2. При виникнені претензій по некомплектості чи якості Товару, Постачальник повинен замінити неякісний Товар, або довезти недостатню кількість товару протягом 2-х робочих днів з дати отримання претензій від Покупця. 7. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ 7.1. Товар повинен передаватися Покупцеві в упаковці підприємства-виробника. Упаковки не повинні бути деформовані або пошкоджені. 7.2. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці (такій, що не відповідає вимогам п. 7.2. цього Договору), має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 2-х робочих днів з дати постачання. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 8.1. Продавець зобов’язується відвантажити продукцію належної якості та в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом транспортування. 8.2. Покупець зобов’язаний оплати Товар відповідно до п.3.3. даного Договору. 8.3. В разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, постачальник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за кожен день затримки. 8.4. За порушення строків розрахунків за поставлений товар, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення платежу. 8.5. Сплата пені не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки. 8.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 9. ФОРС-МАЖОНІ ОБСТАВИНИ 9.1. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. 9.3. Якщо ці обставини будуть тривати більше 6 місяців, то кожна зі сторін має право відмовитись від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару. 9.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 3-х днів сповістити іншу сторону про початок і припинання форс-мажорних обставин. 9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншими документами. 10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 10.1 Всі спори, які можуть виникнути із Договору чи з приводу Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України. 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 11.1. Договір укладено в 2-х примірниках, по одному екземпляру для кожної зі сторін. 11.2. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2022 року. 11.3. Всі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

12.ІНШІ УМОВИ

12.1. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;

- за згодою сторін;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.3. Зміни, доповнення до Договору, а також само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

12.4. Жодна зі сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

12.5. Даний договір викладений українською мовою в двох примірниках які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін.

13.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

| ПОСТАЧАЛЬНИК | ПОКУПЕЦЬ |
| --- | --- |

Додаток № 1 до договору

С П Е Ц І Ф І К А Ц І Я

| № п/п | Найменування товару | Од. виміру | Виробник товару | Кількість | Ціна , грн. | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |
| В т. ч. ПДВ: |  |

| ПОСТАЧАЛЬНИК | ПОКУПЕЦЬ |
| --- | --- |

Додаток №3

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності).

Учасник не повинен відступати від даної форми.

# Форма ЦІНОВОЇ пропозиції*

________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Трактор з навісним обладнанням (ДК 021:2015: 16700000-2: Трактори)

| Відомості про підприємство | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| --- | --- |
|  | код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код |
|  | Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Термін поставки товару | Учасник вказує термін поставки товару |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

# ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

| № п/п | Найменування товару | Виробник | Одиниці виміру | Кількість | Ціна* за одиницю (грн.)без ПДВ** | Сума* (грн.) без ПДВ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього, грн. без ПДВ** |  |
|  | Всього** з ПДВ*** (грн.) |  |

*Всі Учасники в стандартній формі подають цінову пропозицію. У разі пониження ціни  під час аукціону, Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у день проведення аукціону.

**Ціна та Сума мають бути відмінними від 0,00 грн., та вказані з двома знаками після коми.

*** Для платників ПДВ.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цього Запиту (скановані копії в форматі pdf або jpg) на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою                      _______________(___________)