ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: Системи автоматичної пожежної сигналізації, системи централізованого пожежного спостереження, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, установленої на об’єкті замовника: Виробничий будинок літера «А1» - адміністративна будівля з прибудовою (управління), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: Системи автоматичної пожежної сигналізації, системи централізованого пожежного спостереження, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, установленої на об’єкті замовника: Виробничий будинок літера «А1» - адміністративна будівля з прибудовою (управління), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| Кількість наданих послуг | № п/п Найменування послуг К-сть/ послуги 1. Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: Системи автоматичної пожежної сигналізації, системи централізованого пожежного спостереження, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, установленої на об’єкті замовника: Виробничий будинок літера «А1» - адміністративна будівля з прибудовою (управління), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 12 |
| Місце надання послуг | 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 |
| Строк надання послуг | З 01.01.2024 до 31.12.2024 року включно |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Вимоги до предмета закупівлі:

Технічне обслуговування включає в себе щомісячно:

- виконання технічного нагляду за правильним утриманням і організацією експлуатації системи Замовником;

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф;

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання;

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими (полум'я, комбінованими) сповіщувачами;

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними та тепловими сповіщувами;

- ТО технічних засобів і систем. Оповіщувач світлозвуковий;

- ТО технічних засобів і систем. Моноблок мовленого сповіщення ВЕЛЛЕЗ;

- ТО технічних засобів і систем. Гучномовці.

Обслуговування один раз в квартал включає в себе:

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф.

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання.

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими (полум'я, комбінованими) сповіщувачами .

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними та тепловими сповіщувами.

- ТО технічних засобів і систем. Оповіщувач світлозвуковий.

- ТО технічних засобів і систем. Моноблок мовленого сповіщення ВЕЛЛЕЗ.

ТО технічних засобів і систем. Гучномовці.

- надання технічних рекомендацій по покращенню роботи системи.

Перелік обладнання виробничого будинку літера «А» - адміністративна будівля з прибудовою  (управління) (вул. Водопровідна, 1)

| Найменування обладнання | Кількість |
| --- | --- |
| Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тіras PRIMA A | 1 |
| Модуль цифрового автодозвона M-GSM | 1 |
| Модуль розширення на 8 релейних виходів | 1 |
| Адресний модуль для підключення M-OUT8R AM-Converter | 1 |
| Акумуляторна батарея 7 А/г, 12 В | 2 |
| Блок живлення БЖ-1230 | 1 |
| Акумуляторна батарея 18 А/г, 12 В | 1 |
| Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO SMK 100 | 7 |
| Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK 110 | 1 |
| Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK 100 | 85 |
| Сповіщувач пожежний димовий адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO SMK 110 | 5 |
| Блок мовленого оповіщення ВЕЛЛЕЗ | 1 |
| Переговорний комплекс КПО-5, який складається: |  |
| Пульт диспетчера СД-02 | 1 |
| Модуль виклику ВМ-01-А | 2 |
| Блок живлення БЖ-1230 | 1 |
| Акумуляторна батарея 18 А/г, 12 В | 1 |
| Гучномовці настінного монтажу 3 АС 100 ПН | 30 |
| Оповіщувач світлозвуковий «Джміль – 1» | 1 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист щодо застосування заходів із захисту довкілля, передбачених законодавством України.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі щодо впровадження заходів із запобігання забруднення навколишнього середовища.