Додаток № 1

Інформація

про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики до предмета закупівлі

(технічні вимоги)

Предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (сканер)

(код ДК 021:2015 – 30210000-4)

Невиконання вимог цього розділу документації у  пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У разі, якщо технічна специфікація замовника містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасник може надати саме такий товар, як вимагається замовником, або еквівалент, не гірший за якістю.

Сканер повинен відповідати наступним вимогам:

| Найменування | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Тип сканера | Складна ( кут складання 90°) |
| Максимальний розмір сканування | Не менше А4 (210*297 мм) |
| Кількість точок на дюйм (DPI) | Не менше 600 |
| Швидкість сканування | Не більше 1 секунди |
| Наявність світлодіодної підсвітки | Не менше 6 LED |
| Безконтактне керування під світкою | + |
| Функції управління камерою | Яскравість, контрастність, відтінок, насиченість, якість |
| Джерело живлення | USB 5 вольт |
| Співвідношення сигнал/шум (SNR) | Не менше 40 дБ (децибел) |
| Інтерфейс підключення | USB 2.0 |
| Роздільна здатність камери | Не менше 5.0Mp, 2591*1944 |
| Сенсор | 1/4CMOS |
| Частота кадрів | Не менше 15 кадрів |
| Кут огляду | Не менше 60° |
| Формати | JPEG, PNG, TIF, BMP, PDF |
| Формати відео | AVI,WMV |
| Глибина кольору | Не менше 24 RGB bit |
| Сумісність з ОС | Win XP, Win 7 8 10, Vista, Linux |
| Робоча температура | Від -10 до +60°C |
| Споживана потужність | Не більше 0,7 W |
| Можливості | Розпізнавання штрих кодів, QR кодів, розпізнавання водяних знаків, інтелектуальний пошук, відновлення краю |
| Вага | Не більше 170 г |
| Розмір сканера | Не більше 75*84*239мм |

Для належного захисту інтересів Замовника щодо авторизованого джерела постачання за даною закупівлею учасники закупівлі повинні надати оригінал авторизаційного листа (листів) про повноваження від виробника сканерів або офіційного представника виробника в Україні, що підтверджує право учасника закупівлі постачати запропоновані сканери на території України, із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого Товару, номера оголошення та дати оприлюднення в електронній системі закупівель ProZorro. У разі надання авторизаційного листа від офіційного представника необхідно надати підтвердження повноважень офіційного представника на території України. У разі надання оригіналу листа про повноваження від виробників іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.

- Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

- Строк поставки Товару - дев’яносто календарних днів з дати підписання Договору.

- Термін гарантії на товар – не менше 12 місяців. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку (наявність свідоцтв, сертифікатів відповідності якості на товар, тощо), у разі, якщо сертифікація є обов’язковою відповідно до вимог чинного законодавства України, та відповідати державним стандартам України.

- Упаковка, в якій постачається товар, повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам, забезпечувати зберігання товару та його неушкодженість під час транспортування.

- Товар має узгоджуватись з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.

- Наявність листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні, в якому підтверджується повна відповідність запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника (включаючи рівень сервісу), а також підтвердження, що виробник (офіційний представник виробника) бере на себе відповідальність за надання сервісного обслуговування.

- Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля – дану позицію учасник обов'язково підтверджує документально (лист у довільній формі).

Якщо протягом терміну дії гарантії буде виявлено виробничі дефекти Товару, що перешкоджають нормальному його використанню за призначенням, надалі - Дефекти, Виконавець зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня відповідного письмового повідомлення Замовника замінити дефектний Товар на доброякісний. У разі відмови від дефектного Товару Виконавець зобов'язаний у 10-денний термін з дня  відповідного  письмового повідомлення Замовника повернути останньому кошти за дефектний Товар та сплатити штраф у розмірі 20 % вартості дефектного Товару.