Додаток 3 до тендерної документації

Технічне завдання

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ  ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічна специфікація, у тому числі технічні, функціональні та якісні характеристики предмета закупівлі

«Поточний ремонт з відновленням дебіту артезіанської свердловини, за адресою: Хмельницька область, смт. Ярмолинці, вул.Ярослава Білоуса, 44/3 «ДК 021:2015: 76530000-7 – Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт»

Експлуатаційні характеристики свердловини

• Глибина свердловини – 64,9 м;

• Діаметр обсадної труби: 219 мм;

• Статичний рівень – 17,1 м

До складу послуг з гідродинамічного очищення артезіанської свердловини включається:

- Провести вимірювання статистичного, динамічного рівня, глибини свердловини та дебіту до

початку виконання робіт.

- Видалення пісчаної пробки із застосуванням ерліфта (30 м).

- Виконати очищення свердловини від мулистих та органічних відкладень.

- Провести відновлення дебіту за допомогою віброхвильового обладнання.

- Виконати випробування (визначення статистичного, динамічного рівня, глибини свердловини та дебіту) після проведення очищення.

- Провести телеінспекційне обстеження після проведення очищення.

Місце виконання робіт чи надання послуг: свердловина Хмельницька область, смт. Ярмолинці, вул.Ярослава Білоуса, 44/3.

Надати підтвердження розрахунку вартості у складі: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис та підсумкова відомість ресурсів до нього, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат. Кошторисна документація повинна бути розроблена в програмному комплексі АВК-5, пропечатана та підписана учасником.

При складанні договірної ціни для визначення вартості робіт учасникам необхідно користуватися Державними будівельними нормами України (відомчими, СОУ, затвердженими та погодженими Міністерством регіонального розвитку України), відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». Обов’язково надати підтвердження можливості використання зазначених норм (за винятком державних).

Інші документи:

Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Учасник повинен надати копію ліцензії (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Учасник повинен надати копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Гарантійний лист щодо можливості виконання робіт у повному обсязі та у вказані строки (у довільній формі).

Примітка:

У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в проектній документації.