ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Ручний інструмент краніотом 200 P200-CRA та лезо краніотомне (код НК-024:2023 36423- Насадка для системи для краніотомії з живленням від мережі))

| № п/п | Назва товару | Код назва коду НК 024:2023 | Код товару, визначений згідно з ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручний інструмент краніотом 200 P200-CRA | 36423- Насадка для системи для краніотомії з живленням від мережі | 33162000-3 Апаратура та інструменти для операційних блоків | шт. | 2 |
| 2 | Лезо краніотомне | 36423- Насадка для системи для краніотомії з живленням від мережі | 33162000-3 Апаратура та інструменти для операційних блоків | шт. | 10 |

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника |
| --- | --- | --- |
| 1. Ручний інструмент краніотом 200 P200-CRA |
| 1.1. | Насадка повинна бути сумісна з хірургічною системою Primado2 та призначена для виконання краніотомії. |  |
| 1.2. | Повинна мати ротаційну швидкість не менше 80000 хв та відповідно сумісні бури для краніотомії діаметром не більше 3,17 мм. |  |
| 1.3. | Повинна мати три варіанти товщини захисту твердої мозкової оболонки різної товщини черепної кістки 11,3 мм; 15,3 мм і 25,3 мм з можливістю ротації та без. |  |
| 2. Лезо краніотомне |
| 2.1. | Сумісність з краніотомічною насадкою P200-CRA |  |
| 2.2. | Діаметр 3,17 мм |  |
| 2.3. | Лезо повинно мати стерильне упакування |  |

У разі, якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Додаткові вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал, або завірену копію декларації про відповідність або сертифікату відповідності (або витягів з них), або копії інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку.

Відповідність медико-технічних характеристик запропонованого Учасником товару медико- технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника: сертифікатом, щодо відповідності діючому технічному регламенту на медичні вироби, та/або експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, та/або  інструкцією, , та/або технічним описом, та/або іншими  документами, викладеними  українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій  з оригіналів документів або завірених учасником копій.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні.