Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва: СС1

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 2 |  |
| 2 | Демонтаж групових щитків | шт | 32 |  |
| 3 | Демонтаж запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А | шт | 128 |  |
| 4 | Демонтаж проводу перерізом до 6 мм2 із труб | м | 360 |  |
| 5 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 160 |  |
| 6 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 40 |  |
| 7 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
|  | Шафа розподільча - 32 шт. |  |  |  |
| 8 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 32 |  |
| 9 | Корпус металевий навісний на 24 модулі, ІР30, ШМР-А- 24-3 | шт | 32 |  |
| 10 | Установлення вимикачів автоматичних у шафі | шт | 128 |  |
| 11 | Вимикач автоматичний, 25 A 1P крива С 6кА Resi9 R9F12125, Schneider Electric | шт | 128 |  |
| 12 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 32 |  |
| 13 | Клемник ввідно-розподільчий K46N Hager | шт | 32 |  |
| 14 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 2 |  |
| 15 | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-1-630-250 | шт | 2 |  |
| 16 | Монтаж світильників, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 59 |  |
| 17 | Світильник настінний круглий ІР20 S4001 | шт | 59 |  |
| 18 | Лампа світлодіодна низьковольтна 10Вт, 12-48В 4000K E27, A-LS-1891 | шт | 11 |  |
| 19 | Лампа світлодіодна 10Вт, 220В, Е27, 4100K, 900Lм, L- A60 | шт | 48 |  |
| 20 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 9 |  |
| 21 | Вимикач 1-клавішний 10А/250В незаглиблений для відкритої проводки, ступінь захисту ІР54 | шт | 9 |  |
| 22 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 352 |  |
| 23 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 64 |  |
| 24 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, напругою 660В, перерізом 5х16мм2 ВВГнг | м | 424,32 |  |
| 25 | Затягування кабелю загальним перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 256 |  |
| 26 | Кабель з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та в ПВХ оболонці напругою до 660 В перерізом 3х4 мм2 АВВГнг | м | 261,12 |  |
| 27 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 64 |  |
| 28 | Затягування кабелю пер. 3х2,5 мм2 в труби | м | 345 |  |
| 29 | Кабель з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією та в ПВХ оболонці напругою до 660 В перерізом 3х2,5 мм2 АВВГнг | м | 417,18 |  |
| 30 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 62 |  |
| 31 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією в ПВХ оболонці з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг-LS, переріз 2,5 мм2 | м | 63,86 |  |
| 32 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 249 |  |
| 33 | Труба ПВХ гофрована електротехнічна гнучка ІР54. внутрішній/зовнішній діаметр 18,3/25 мм | м | 251,49 |  |
| 34 | Тримач з фіксатором Д25 мм | шт | 166 |  |
| 35 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 378 |  |
| 36 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 335 |  |
| 37 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 385,56 |  |
| 38 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 341,7 |  |
| 39 | Консоль монтажна посилена 300 мм | шт | 128 |  |
| 40 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,036 |  |
| 41 | Коробки У995У3 | шт | 80 |  |
| 42 | Коробки У998У3 | шт | 18 |  |
| 43 | Коробка пластикова для зовнішніх проводок ІР44, КМ 41235, ІЕК | шт | 48 |  |
| 44 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 130,83 |  |
| 45 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 130,83 |  |
| 46 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 528 |  |
| 47 | Клема ричажна для розподільчих коробок 2-провідна, 221-412, WAGO | шт | 384 |  |
| 48 | Клема ричажна для розподільчих коробок 3-провідна, 221-413, WAGO | шт | 120 |  |
| 49 | Клема ричажна для розподільчих коробок 5-провідна, 221-415, WAGO | шт | 24 |  |
| 50 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 14,96 |  |
| 51 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 15,2592 |  |
| 52 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м | 14,96 |  |
| 53 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 15,2592 |  |
| 54 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,6 |  |
| 55 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 6,6 |  |
| 56 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | шт | 8 |  |
| 57 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм до глибини 500 мм | шт | 8 |  |
| 58 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 62 мм | шт | 12 |  |
| 59 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 62 мм до глибини 300 мм | шт | 12 |  |
| 60 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм | шт | 12 |  |
| 61 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 45 мм до глибини 300 мм | шт | 12 |  |
| 62 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм | шт | 44 |  |
| 63 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм | шт | 44 |  |
| 64 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 62 мм | шт | 44 |  |
| 65 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 62 мм до глибини 220 мм | шт | 44 |  |
| 66 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 19,44 |  |
| 67 | Піна монтажна Tytan PROFESSIONAL B1 вогнестійка 750 мл | балон | 10 |  |
| 68 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 0,9 |  |
| 69 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 1,9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 70 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Вимір. | 2 |  |
| 71 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Струмопр | 128 |  |
| 72 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Фаз-ня | 128 |  |
| 73 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для двопровідної лінії] [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Лінія | 8 |  |

Примітка: У разі, якщо у технічній специфікації йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент». Матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуся учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинно бути новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повинно повністю відповідати вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання, про що учасник повинен письмово підтвердити у довільній формі. Учасники під час виконання договору повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (інформація про це подається учасником у вигляді довідки у довільній формі за підписом уповноваженої особи).