Додаток 2

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Вугілля кам’яне марки Г (0-100) згідно коду CPV за  ДК 021:2015- 09110000-3 – Тверде паливо

Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі:

Товар визначено з урахуванням потреби на очікувану вартість та відповідно до діючого ДСТУ

| Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вугілля кам’яне марки Г (0-100) згідно коду CPV за ДК 021:2015- 09110000-3 – Тверде паливо | тонна | 32,6 |

Якісні характеристики Товару, згідно сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик щодо якісних показників вугілля за відповідною маркою. Показники якості, що характеризують безпечність вугілля, повинні відповідати вимогам, передбаченим діючим ДСТУ.

| Найменування показників | Значення показників | Найменування показників |
| --- | --- | --- |
| Загальна волога на робочий стан палива, Wrt, % | не більше 12 | Загальна волога на робочий стан палива, Wrt, % |
| Зольність на сухий стан палива, Ad, % | не більше 20,0 | Зольність на сухий стан палива, Ad, % |

Учасник повинен надати документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісними та кількісним характеристикам у формі пояснювальної записки, що повинна мати: детальний опис основних технічних характеристик, країну походження та виробника товару.

Відвантаження вугілля повинно проводитися зі складу, щоб у вугілля не потрапляло сміття, земля, каміння і волога, що негативно вплине на якість і масу вугілля, про що надати гарантійний лист.

За вимогою замовника Учасник повинен перед поставкою замовленої марки вугілля надати сертифікати (посвідчення) якості.

Кожна поставка (відвантаження) вугілля супроводжується сертифікатом (посвідченням) якості. Якщо вугілля, згідно наданого сертифікату (посвідчення) якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.

Замовник в будь-який час має право звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості. При невідповідності якості та марки вугілля, виявленого шляхом лабораторного аналізу, постачальник зобов’язаний замінити партію та сплатити пеню у розмірі 5% від вартості  неякісної та недостатньої продукції.