ДОДАТОК 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-шляхової (дорожньої) мережі на вул. І.Франка, вул. Гетьмана Мазепи, вул. Святослава Хороброго в м.Хмельницькому (ліквідація вибоїн струменевим методом) |
| --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ліквідація вибоїн машиною MADPATCHER MP 6.5 WD, при глибині вибоїн 20 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 410 |  |
| 2 | Ліквідація вибоїн машиною MADPATCHER MP 6.5 WD, при глибині вибоїн 30 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 990 |  |
| 3 | Ліквідація вибоїн машиною MADPATCHER MP 6.5 WD, при глибині вибоїн 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 400 |  |
| 4 | Ліквідація вибоїн машиною MADPATCHER MP 6.5 WD, при глибині вибоїн 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 200 |  |