Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Ноутбук

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина))

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Запропонований товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним нижче  вимогам.

| Характеристика | Технічні вимоги | Параметри, запропоновані учасником |
| --- | --- | --- |
| Повне найменування товару (марка, модель, тип), найменування виробника, країна виробництва (зазначається Учасником) |
| Виробник | Ноутбук має бути продуктом виробника, який має сертифіковане виробництво за стандартом ISO 9001 та ISO 14001. |  |
| Процесор | Не гірше Core i3 10 покоління Не менше 2 ядер Максимальна тактова частота не менш 3.4 GHz Не менше 6 МБ кеш пам’яті третього рівня Підтримка технології HyperThreading або її аналог |  |
| Оперативна пам'ять | Об’єм не менше 8GB DDR4; Частота не нижче 2666 MHz; Наявні два слоти SODIMM, з яких що найменш один вільний З можливістю розширення обсягу пам'яті не менш ніж до 16 ГБ не нижче DDR4-2666 |  |
| Накопичувач | Тип накопичувача – SSD формату М.2; Об`єм не менше 250GB; |  |
| Відеографіка | інтегрована, не гірше Intel UHD Graphic |  |
| Екран | Не менше 15,6 дюймів. Не гірше TN+film з антібликовим покриттям Підтримка роздільної здатності HD+ 1600x900 точок не менше |  |
| Порти вводу/виводу | Не менше 3 портів USB, з яких USB 3.2 Type-A не менше 2; універсальний аудіороз'єм; HDMI 1.4 порт для підключення додаткового монітору; RJ-45 з швидкістю 10/100/1000 Мбіт/с; Роз’єм для підключення блоку живлення; Не менш ніж один роз’єм картридер micro SD 3.0 |  |
| Мережа | Бездротова мережа WiFi з підтримкою стандартів не менш ніж WiFi 802.11aс Наявність Bluetooth стандарту не менш 4.1 RJ-45 з швидкістю 10/100/1000 Мбіт/с; |  |
| Пристрої вводу/виводу | Клавіатура повнорозмірна, інтегрована у корпус, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів з окремим цифровим блоком; Високоточна мультисенсорна панель з підтримкою жестів та функцією прокрутки. |  |
| Веб камера | Обов’язкова наявність вбудованої камери не гірше ніж HD RGB; З роздільною здатністю відео не гірше HD 1280 x 720 в режимі 30 кадрів на хвилину; Кути огляду не менш ніж 87° |  |
| Живлення | Батарея не менше 37 ватт-год. Блок живлення не менш ніж 65W який працює з вхідною напругою в діапазоні від 100 до 240 Вольт |  |
| Вага | Не більше 1,8 кг |  |
| Безпека | обов’язкова наявність апаратного модулю TPM 2.0; наявність слоту для замка безпеки; можливість відключення USB та SATA портів в BIOS. захист жорсткого диску або SSD паролем; захист паролем включення ноутбуку; блокування портів USB, портів вводу-виводу за необхідністю. |  |
| Операційна Система | Операційна система Windows 10 або 11 Pro (64Bit) повинна бути наперед встановлена, не активована, (далі – ПЗ). Версія встановленого ПЗ, повинна бути призначена для використання у т.ч. на території України. Покупець отримує ліцензію на використання ПЗ в електронній формі, шляхом приєднання до тексту ліцензії, яка з’являється під час інсталяції (активації) ПЗ. Строк дії ліцензії - безстрокова. Територія дії ліцензії – Україна (або інша територія, у т.ч. Україна). |  |
| Додаткові можливості програмного забезпечення | Можливість завантаження пакетів драйверів із сайту виробника; |  |
| Додаткова комплектація | Сумка для ноутбука, комп’ютерна миша |  |
| Гарантійні вимоги | термін гарантії не менше 12 місяців від виробника; можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному номеру. гарантійне обслуговування на наступний робочій день на території користувача. |  |

Кількість – 10 штук.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в даному додатку повинна бути обов’язково підтверджена додаванням всіх необхідних документів, які вимагає Замовник.

У випадку, якщо учасником не надано документів, що підтверджують відповідність товару  вимогам, зазначеним у даному додатку, його пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Таблицю відповідності запропонованого учасником товару  технічним вимогам. Інформація повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінку (и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, проспектів, брошур або інших документів українською), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням його (їх) копії (й).

Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені вище  (або еквівалент, аналог тощо).

У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника пропозиція відхиляється.

Якість та гарантії якості:

Товар  має бути новим, раніше ніде не встановленим і не використаним для демо-цілей. Устаткування має поставлятися в фірмовій упаковці виробника.

Товар, що поставляється в порядку та на умовах Договору, відповідає технічним умовам документації, а також вимогам чинних нормативних правових актів та нормативних документів щодо показників якості та безпеки товарів, упаковки, маркування, транспортування, зберігання.

Кожна партія Товару передається Замовнику з документами, що підтверджують його походження, якість та безпеку.

При поставці товар має супроводжуватися документами (рахунками, накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Замовника. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар у 10 денний термін. Всі витрати, пов’язані із заміною товару по якості, несе Постачальник.

У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником.

З метою підтвердження дотримання вимог до предмету закупівлі Учасник під час подачі пропозиції зобов’язаний надати копію документів про якість (декларація виробника про якість, санітарно-гігієнічні висновки тощо) встановлені діючим законодавством, на товар, визначений специфікацією.

Документи подаються у сканованому вигляді. Всі документи повинні бути розміщеними таким чином , щоб вони не мали ніяких розмитих або нечітких місць. Документи, які не будуть чітко відображені , розглядатися не будуть і такі пропозиції будуть відхилятися.

Надати підтвердження про  наявність сервісної служби з сертифікованими сервісними інженерами в України.