ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

- Специфікація закупівлі:

1.1. Гіпохлорит натрію марки «А», якість якого відповідає технічним умовам, що затверджені в установленому законодавством порядку:

| Найменування показників | Вимоги замовника | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |  |
| Коефіцієнт світло пропускання, % не менше | 20 |  |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3, не менше | 190 |  |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм3 | 10-20 |  |
| Масова концентрація заліза, г/дм3, не більше | 0,02 |  |

Примітка: Допускається втрата активного хлору по закінченню 10 діб від дня відвантаження, але не більш 30% від первісного вмісту та зміна кольору до краснувато-коричневого.

2.  Місце та умови поставки: EXW – склад Постачальника у межах 300 км від місцезнаходження Замовника.

Доставка транспортом Учасника у разі якщо склад Постачальника розташовано на більше ніж 300 км від Замовника при цьому до вартості товару включено вартість транспортних послуг.

Увага! Інформація про фактичні умови поставки обов’язково вноситься Учасником до даної форми.

- Термін постачання: узгодженими партіями до 31.12.2024р.

4. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена в складі тендерної пропозиції наступними документами:

  - діючий паспорт якості або сертифікат на гіпохлорит натрію марки "А", виданий виробником товару , що засвідчує якість продукції;

  - діючі технічні умови на гіпохлорит натрію марки "А" виданий виробником товару;

  - діючий висновок державної санітарно-епідемілогічної експертизи на товар для використання у знезараженні в системі питного водопостачання, в якому є посилання на документ (технічну документацію) у відповідності до якого виготовлено товар. У разі, якщо учасник пропонує до поставки товар, що імпортований в Україну, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гіпохлорит натрію повинен містити посилання на контракт, відповідно до якого проведено експертизу товару та видано висновок ДСЕС (зазначений у висновку контракт* надається у складі пропозиції);

  - карта даних небезпечного фактора на гіпохлорит натрію марки "А"- документ повинен бути дійсний на момент подачі тендерної пропозиції;

  - лист, що запропонований гіпохлорит натрію марки А внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України.

  - копія чинного сертифікату управління якості виробника гіпохлориту натрію марки А згідно з вимогами міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).

  - лист –гарантія, що запропонований гіпохлорит відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлорита натрію  здійснюється  відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства

4.8. у разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку гіпохлориту натрію марки "А" між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" Учаснику.

5.      Учасники, які здійснюють доставку гіпохлориту натрію власним транспортом додатково у складі пропозиції надають:

5.1. довідку в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування гіпохлориту натрію марки «А» та перелік автомобілів для перевезення гіпохлориту натрію (найменування та державний реєстраційний номер, підстава користування).

5.2. ліцензію на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (якщо ліцензія видана учаснику, як електронний документ і знаходиться у  вільному доступі, то учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет).

Інформація викладена у технічному завданні та вимоги щодо надання документів є однією з умов тендерної документації.

В разі, якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної  документації .

__________________________ (ПІБ, підпис Учасника, відбиток печатки (на наявності)

* зазначений у висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи контракт має відповідати контракту, за яким буде здійснюватись поставка товару виробником гіпохлориту натрію Учаснику торгів.