ДОДАТОК №4

до Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Предмет закупівлі: Джерело безперебійного живлення Powercom KIN-3000AP RM LCD (3U) (далі – Товар), за кодом ДК 021:2015: 31150000-2 “Баласти розрядних ламп чи трубок”.

| № з/п | (відповідно до п. 14 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 – код ДК 021:2015: | Найменування* | Опис предмету закупівлі | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31150000-2 “Баласти розрядних ламп чи трубок” | Джерело безперебійного живлення Powercom KIN-3000AP RM LCD (3U) | Тип ДБЖ Лінійно-інтерактивний Форм-фактор Встановлення у 19" стійку Повна потужність ДБЖ, ВА 3000ВА Активна потужність ДБЖ, Вт 2400Вт Коефіцієнт потужності 0.8 Вихідна напруга 220В, 230В, 240В ± 5% Частота струму 50 Гц або 60 Гц ± 0.5% Форма напруги Ступенева апроксимація синусоїди Автоматичне регулювання напруги (AVR) AVR змінює вихідну напругу на 15% вище при зниженні вхідної напруги на 9 ~ 25% від номіналу або на 13% вниз при підвищенні вхідної напруги на 9 ~ 25% від номіналу Час перемикання 2-4 мс, включаючи час визначення Вихідні роз'єми підключення 8 х IEC60320 C13 (всі з резервним живленням) Номінальна вхідна напруга 165-300В Частота струму 50 Гц або 60 Гц (автовизначення) Фази Одна фаза із заземленням Вхідний роз'єм підключення CEE 7/7 вилка Вхідний шнур живлення, м 1,5м (з'ємний) Порти інтерфейсу RS-232 / USB Type-B Тип батареї Герметичні, необслуговувані свинцево-кислотні Загальна номінальна напруга 48В Напруга і ємність батареї 12В 9Аг Кількість вбудованих батарей 4 Час автономної роботи, при максимальному навантаженні (90%) 3хв 35 сек Максимальний струм заряду 0.9А Типовий час перезарядки 8 годин до 90% ємності Підключення додаткових батарей Ні Гаряча заміна батареї Так Холодний старт (запуск від акб без вхідної напруги) Так Захист АКБ При кожному увімкненні або примусово кнопкою на передній панелі, індикатор заміни акумулятора Розміри (ШxГxВ), мм 510 х 430 х 130 (3U) Умови роботи Вологість 0 ~ 95% без конденсації, допустима температура 0~40 °С, +15 ~ +25 °С рекомендована; висота не більше 2000 метрів над рівнем моря Гарантія на електроніку 60 місяців Гарантія на батареї 24 місяці | шт. | 16 |

* Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

Технічні вимоги та порядок постачання товару:

- Місце поставки : місто Чернівці. (конкретна адреса буде окремо визначена під час підписання договору)

- Термін поставки до: однією партією, відповідно до видаткової накладної протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору.

- Постачальник забезпечує безкоштовну доставку Товару на територію Замовника, його розвантаження, здійснює перевірку комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень Товару.

- Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку.

5.  Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого повинна відповідати  вимогам чинних нормативно-технічних документів.

6. Товар повинен мати заводське маркування та упакування відповідно технічної документації виробника, яке забезпечить його зберігання під час транспортування від зовнішнього впливу.

7. Перевірка Товару і упаковки здійснюється Покупцем у момент її отримання.

8. Приймання товару можливе за умови наявності у постачальника визначених супровідних документів на товар та документів, що засвідчують їх безпечність та окремі показники якості, тощо.

У випадку, коли буде встановлено порушення якості Товару або нестача будь-якої його кількості/некомплектність одиниці товару, Замовник спільно з представником Постачальника відображає це у видатковій накладній та складає окремий акт на підставі якого Замовник пред’являє претензію Постачальнику.

При виявленні Замовником невідповідності якості або кількості отриманого Товару відвантажувальним документам (накладним) або документам про якість Товару, який поставляється, Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання претензії, за свій рахунок, здійснює допоставку товару належної кількості та якості.

9. Ціна, запропонована Учасником в пропозиції, повинна враховувати всі витрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо, пакування, доставку та розвантаження товару.

10. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні і т.д.) через кур’єрську службу з адресною доставкою («Нова пошта» або ін.).

Примітка:

Замовник розглядає аналог вищезазначеного товару, але він повинен відповідати якісним показникам вказаного товару. У разі не відповідності, співпраця буде не можливою, а учасник/переможець торгів з товаром не відповідної якості дискваліфікований.