ПЕРЕЛІК ЗМІН, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАКУПІВЛІ

Труба сталева електрозварна прямошовна 273, 325, 426 та  530 ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 9218:2023 (код ДК 021:2015: 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)

Відповідно до абз. 3 ч. 51 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до назви предмету закупівлі тендерної документації (Протокол 3/79/24 від 19.03.2024 року), та викласти в наступній редакції:

«Труба сталева електрозварна прямошовна 273, 325, 426 та  530 ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 9219:2023 (код ДК 021:2015: 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)».

Відповідно до абз. 3 ч. 51 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до «Форми «ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ» додатку № 3 до тендерної документації (Протокол 3/79/24 від 19.03.2024 року), та викласти в наступній редакції:

| Дн, мм | Товщина стінки, мм | Умовне позначення | Вага, тн | Ціна за одиницю без ПДВ: | Сума без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 8 | Труба | 530 x 8- К 42 - В ДСТУ 9219:2023 | 386,44 |  |  |
| Всього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Всього з ПДВ: |  |

Відповідно до абз. 3 ч. 51 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ» додатку № 4 до тендерної документації (Протокол 3/79/24 від 19.03.2024 року), та викласти в наступній редакції:

| 4. | Найменування товару |  | Труба електрозварна 530х8, код «44163100-1» Труби | Обов’язково зазначається найменування запропонованого товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кількість | тонни | 386,440 |
| 4.2 | Технічні вимоги згідно |  | ДСТУ 9219:2023 |  |
| 4.3 | Марка сталі |  | К 42 або аналог |  |
| 4.4 | Довжина труб, в межах | м | не менше 10,6 м |  |
| 4.5 | Рік виготовлення, не раніше |  | 2023 |  |
| 4.6 | Строк придатності Товарів від дати отримання Покупцем, не менше | місяць | 12 |  |
| 4.7 | Виробник |  | Зазначається обов’язково |  |
| 4.8 | Країна походження |  | Зазначається обов’язково |  |
| 4.9 | Допустиме відхилення по кількості Товару |  | При поставці Товару допускається толеранс поставки в межах -5%/+0% (мінус п’ять відсотків/плюс нуль відсотків) від загальної кількості |  |

Відповідність труб сталевих електрозварних прямошовних ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 9219:2023 для чого надати завірені належним чином сертифікати відповідності видані органом, технічна компетентність з сертифікації якого підтверджується відповідно оформленою копією Атестату акредитації, або декларацію постачальника про відповідність згідно  з ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006.

Відповідно до абз. 3 ч. 51 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до п. 1.1, 2.2 та Специфікації Проекту Договору Додатку № 5 до тендерної документації (Протокол 3/79/24 від 19.03.2024 року), та викласти в наступній редакції:

Пункт 1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця, а Покупець – прийняти та оплатити: Труба сталева електрозварна прямошовна 273, 325, 426 та 530 ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 9219:2023 (код ДК 021:2015: 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби) (далі – Товар).

Пункт 2.2. Товар повинен бути новим, виготовленим у відповідності з вимогами ДСТУ 8943:2019 та ДСТУ 9219:2023. На весь асортимент Товару повинен надаватись сертифікат якості з технічними характеристиками, які повністю відповідають вимогам Покупця. Маркування, упаковка та транспортування по ГОСТ 10692. Допустиме відхилення пропонованої товщини стінки для труб сталевих електрозварних прямошовних по ДСТУ 8943:2019 та по ДСТУ 9219:2023:

для Дн  > 159 мм  до ± 1,0 мм.

| Дн, мм | Товщина стінки, мм | Умовне позначення | Вага, тн | Ціна за одиницю без ПДВ, грн.: | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 8 | Труба | 530 x 8- к 42 - В ДСТУ 9219:2023 | 386,44 |  |  |
| Всього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Всього з ПДВ: |  |

Уповноважена особа

відповідальна за організацію

та проведення процедур закупівель	                           (підпис)	          	Наталя ГУЛІЄВА