Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

ТЕХНІЧЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт з будівництва об’єкта:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою:              вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Клас наслідків (відповідальності) – СС3

| Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на демонтажні роботи Підготовчі роботи |
| --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,172 |
| 2 | КР18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,0102 |
| 3 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,0765 |
| 4 | КР2-1-3 | Розбирання бетонного покриття | 1 м3 | 0,07 |
| 5 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,73 |
| 6 | КР1-11-10 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (розбирання існуючого шару грунту з подальшим використанням) | 100 м3 | 0,10875 |
| 7 | КР1-11-14 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати | 100 м3 | 0,10875 |
| 8 | КБ1-203-2 | Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,0006 |
| 9 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,479635 |
| 10 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 47,9635 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02 на земляні роботи Підготовчі роботи |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | КР1-11-10 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (розбирання існуючого шару грунту з подальшим використанням) | 100 м3 | 1,565 |
| 2 | КР1-11-14 | На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати | 100 м3 | 1,565 |
| 3 | КР1-8-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 (перевезення в тимчасовий відвал) | 100 м3 | 11,27 |
| 4 | С311-15 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 1972,25 |
| 5 | КР1-8-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 (перевезення із тимчасового відвалу) | 100 м3 | 16,84 |
| 6 | С311-15 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 2947 |
| 7 | КР1-12-8 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 14,18 |
| 8 | КР18-12-12 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 0,2 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на земляні роботи Підготовчі роботи |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | КР20-12-1 К1=0,7 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (дверей) | 1т | 0,1304 |
| 2 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,1304 |
| 3 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,19 |
| 4 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,2481 |
| 5 | КР20-12-1 К1=0,7 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (рами) | 1т | 0,0117 |
| 6 | КР20-12-5 К1=0,7 | Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1т | 0,305 |
| 7 | С1545-104 (зворотнi матерiали) | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,3167 |
| 8 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 3,60832 |
| 9 | КР5-1-3 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | 100 м2 | 0,0455 |
| 10 | КР12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 9,3962 |
| 11 | КР12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 4,7836 |
| 12 | КБ15-182-3 К2,5-1,15 | Демонтаж шпаклівки | 100м2 | 13,7705 |
| 13 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,7632 |
| 14 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,7632 |
| 15 | КР2-1-3 | Розбирання монолітної бетонної стяжки | 1 м3 | 24,2291 |
| 16 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 0,336 |
| 17 | КР7-3-2 | Розбирання цементних плінтусів | 100м | 2,3035 |
| 18 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 5,6 |
| 19 | КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних сходинок | 1 м3 | 0,57 |
| 20 | КБ7-46-1 К1=0,8 | Демонтаж з/б плит перекриття | 100шт | 0,04 |
| 21 | КР20-12-1 К1=0,7 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (гільзи) | 1т | 0,04 |
| 22 | КР2-1-3 | Розбирання монолітного бетону порога | 1 м3 | 0,08 |
| 23 | КР2-1-3 | Розбирання монолітної бетонної підлоги | 1 м3 | 4,46 |
| 24 | ПР11-6001 | Розбирання злежанного шлаку | м3 | 9,07 |
| 25 | КБ46-27-2 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 0,272 |
| 26 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 2,109078 |
| 27 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 210,9078 |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |
|  |  | Фм 1 |  |  |
| 28 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,12 |
| 29 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0023 |
| 30 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0223 |
| 31 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0018 |
|  |  | Фм 2 |  |  |
| 32 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,05 |
| 33 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0011 |
| 34 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0103 |
| 35 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0011 |
|  |  | Фм 3 |  |  |
| 36 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,18 |
| 37 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0035 |
| 38 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0529 |
| 39 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0027 |
|  |  | Фм 4 |  |  |
| 40 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,33 |
| 41 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0066 |
| 42 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0659 |
| 43 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0042 |
|  |  | Фм 5 |  |  |
| 44 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,42 |
| 45 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0126 |
| 46 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0784 |
| 47 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0051 |
|  |  | Фм 6 |  |  |
| 48 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,12 |
| 49 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0097 |
| 50 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0379 |
|  |  | Фм 7 |  |  |
| 51 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,04 |
| 52 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0011 |
| 53 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0081 |
| 54 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0015 |
|  |  | Фм 8 |  |  |
| 55 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,04 |
| 56 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0121 |
| 57 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,013 |
| 58 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 0,1345 |
|  |  | * деформаційний шов |  |  |
| 59 | КР3-42-4 | Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом | 100 м | 0,4405 |
| 60 | КР3-43-1 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою | 100 м | 0,4405 |
| 61 | С1633- 116ВД варіант 2 | Герметик | л | 5,22 |
|  |  | * рама металева Рм-1 |  |  |
| 62 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,021 |
| 63 | С121-590 варіант 1 | Металоконструкції рами металевої Рм-1 | т | 0,021 |
|  |  | * люк на підлогу |  |  |
| 64 | КР3-32-3 | Установлення металевих грат приямків | 1 т | 0,014 |
| 65 | С111-1756 варіант 3 | Люк для підлоги 300х300 (Лайт Плюс) | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 3. Перемички |  |  |
| 66 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 8 мм, глиб. 150 мм) | 100шт | 3,9 |
| 67 | КР20-27-8 К1=0,5 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | -3,9 |
| 68 | КР20-27-9 К1=1,3 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -3,9 |
| 69 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,1209 |
| 70 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 16 мм, глиб. 110 мм) | 100шт | 1,18 |
| 71 | КР20-27-8 К1=0,9 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | -1,18 |
| 72 | КР20-27-9 К1=1,1 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -1,18 |
| 73 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 1,18 |
| 74 | С1545-44 варіант 2 | Prolongi-H Анкер 10х80/10 нейлон гвинт | 100шт | 1,18 |
| 75 | С124-64 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0,0884 |
| 76 | КБ7-20-5 К2,5=1,15 | Установлення опорних кутиків | т | 0,0077 |
| 77 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 16 мм, глиб. 110 мм) | 100шт | 0,04 |
| 78 | КР20-27-8 К1=0,9 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | -0,04 |
| 79 | КР20-27-9 К1=1,1 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -0,04 |
| 80 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 0,04 |
| 81 | С1545-44 варіант 3 | REDIBOLT-N Анкер 16х110/М12/ гайка цж | 100шт | 0,04 |
| 82 | КБ6-1-1 К2,5=1,15 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0025 |
| 83 | КР5-8-8 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 1,7125 |
| 84 | С111-874 варіант 1 | Сітка ф3 Вр І 50х50 | м2 | 145,2 |
| 85 | К582821-561 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) | шт | 13 |
| 86 | К582821-567 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) | шт | 2 |
| 87 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,51 |
| 88 | КР20-27-2 К1=0,5 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100шт | -0,51 |
| 89 | С1545-44 варіант 6 | Дюбель UCX 6х60 | 100шт | 0,51 |
| 90 | КР11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 0,1281 |
| 91 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,0467 |
| 92 | С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,0392 |
| 93 | С111-1136 варіант 1 | Гарячекатаний широкоштабовий [універсальний] прокат з ребровою кривизною звичайної точності виготовлення | т | 0,0075 |
| 94 | С1425-11685 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 | м3 | 0,04 |
| 95 | С111-874 варіант 2 | Сітка 12х12х1,0 | м2 | 1,12 |
|  |  | Роздiл 4. Вентиляційні шахти |  |  |
|  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт до об'єму=3 |  |  |
| 96 | КР2-12-1 | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,15 |
| 97 | КБ6-1-1 К2,5=1,15 | Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10 | 100м3 | 0,0255 |
| 98 | КБ6-24-1 К2,5=1,15 | Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм | 100м3 | 0,3273 |
| 99 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 6,9606 |
| 100 | С124-3 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,3675 |
| 101 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,6717 |
| 102 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,2055 |
| 103 | КБ13-26-6 К1=2; К2, 5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | 100м2 | 0,0618 |
| 104 | КБ10-96-2 К2,5=1,15 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0384 |
| 105 | С126-389 варіант 4 | Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8 | шт | 3 |
| 106 | С1633- 116ВД варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,72 |
| 107 | С1545-44 варіант 4 | Анкер "рамний" 10х152 | 100шт | 0,18 |
| 108 | КР8-35-1 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | 100м2 | 0,213 |
| 109 | КР8-35-3 К1=2 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | 100м2 | -0,213 |
| 110 | КР2-6-7 | Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою | 100 м2 | 0,213 |
| 111 | КР14-62-5 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | виріб | 24 |
| 112 | С111-1756 варіант 5 | Решітка РВ-2 300х400/32 | шт | 24 |
| 113 | С1545-44 варіант 5 | Дюбель UCX 8х60/20 | 100шт | 0,96 |
|  |  | Роздiл 5. Плита покриття |  |  |
|  |  | Пв-1 |  |  |
| 114 | КБ6-22-1 К2,5=1,15 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0293 |
| 115 | С121-779 варіант 1 | Каркас Кр-1 | т | 0,4598 |
| 116 | КБ6-11-11 К2,5=1,15 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,3389 |
| 117 | С124-25 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм | т | 0,3005 |
| 118 | С124-64 варіант 1 | Деталі закладні МС-1 | т | 0,0184 |
| 119 | С124-64 варіант 2 | Петля Пт-1 | т | 0,0201 |
|  |  | Пв-2 |  |  |
| 120 | КБ6-22-1 К2,5=1,15 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0125 |
| 121 | С121-779 варіант 2 | Каркас Кр-2 | т | 0,1207 |
| 122 | С121-779 варіант 3 | Каркас Кр-3 | т | 0,0121 |
| 123 | КБ6-11-11 К2,5=1,15 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,1373 |
| 124 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,1155 |
| 125 | С124-64 варіант 1 | Деталі закладні МС-1 | т | 0,0166 |
| 126 | С124-64 варіант 3 | Петля Пт-2 | т | 0,0052 |
|  |  | Роздiл 6. Дефекти |  |  |
|  |  | Д 1, Д 3, Д 5, Д 6 |  |  |
| 127 | ХБ3-1-1 К2,5=1,15 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні з оголенням арматури | 1 м2 | 64,3 |
| 128 | ХБ3-1-3 К2,5=1,15 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури | 1 м2 | 10,38 |
| 129 | С111-2009-5 варіант 1 | Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit СD 30 | кг | 41,32 |
| 130 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні | 100м2 | 0,7468 |
| 131 | С111-2008- 10 | Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766 | кг | 3,73 |
| 132 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,011 |
| 133 | ПР13-6149 | Нанесення адгезійного складу (стінова поверхня) | 100 м2 | 0,643 |
| 134 | ПР13-6150 | Нанесення адгезійного складу (стельова поверхня) | 100 м2 | 0,1038 |
| 135 | С111-2009-1 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 298,72 |
| 136 | С111-2008- 10 | Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766 | кг | 13,44 |
| 137 | ХБ3-2-1 К2,5=1,15 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні | 1 м2 | 64,3 |
| 138 | ХБ3-12-1 К1=2,5; К2, 5=1,15 | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2 | 64,3 |
| 139 | ХБ3-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні | 1 м2 | 10,38 |
| 140 | ХБ3-12-2 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2 | 10 |
| 141 | ХБ3-12-2 К1=4; К2, 5=1,15 | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2 | 0,36 |
| 142 | С111-2009-1 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 5237 |
|  |  | Д 2, Д 4 |  |  |
| 143 | ХБ3-1-2 К2,5=1,15 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні без оголення арматури | 1 м2 | 36,2 |
| 144 | ХБ3-1-4 К2,5=1,15 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні без оголення арматури | 1 м2 | 41,65 |
| 145 | С111-2008- 10 | Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766 | кг | 3,89 |
| 146 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,012 |
| 147 | ПР13-6149 | Нанесення адгезійного складу (вертикальна поверхня) | 100 м2 | 0,362 |
| 148 | ПР13-6150 | Нанесення адгезійного складу (стельова поверхня) | 100 м2 | 0,4165 |
| 149 | С111-2009-1 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 311,4 |
| 150 | С111-2008- 10 | Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766 | кг | 14,01 |
| 151 | ХБ3-2-1 К2,5=1,15 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні | 1 м2 | 36,2 |
| 152 | ХБ3-12-1 К2,5=1,15 | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2 | 36,2 |
| 153 | ХБ3-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні | 1 м2 | 41,65 |
| 154 | ХБ3-12-2 К1=1,5; К2, 5=1,15 | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2 | 41,65 |
| 155 | С111-2009-1 | Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit СD 22 | кг | 3530,5 |
|  |  | Роздiл 7. Підлоги |  |  |
|  |  | тип 1 |  |  |
| 156 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 3,8053 |
| 157 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 76,11 |
| 158 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного, бетон класу С20/25 | м3 | 26,6371 |
| 159 | КБ11-11-18 К2,5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3,8053 |
| 160 | КБ29-164-1 К2,5=1,15 | Затирання бетонних поверхонь | 100м2 | 3,8053 |
| 161 | КБ11-11-13 К2,5=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 3,8053 |
| 162 | КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | 100м2 | -3,8053 |
| 163 | С111-2008-9 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 95,1325 |
| 164 | С111-2005-2 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 1940,703 |
| 165 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 3,8053 |
| 166 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -3,8053 |
| 167 | С111-2008-1 | Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit СF 87 | кг | 114,159 |
| 168 | С111-1650 варіант 1 | Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 | кг | 114,159 |
| 169 | КР7-31-2 | Улаштування плінтусів цементних | 100м | 3,9217 |
|  |  | тип 2 |  |  |
| 170 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,0865 |
| 171 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,73 |
| 172 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного, бетон класу С20/25 | м3 | 0,6055 |
| 173 | КБ11-11-18 К2,5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,0865 |
| 174 | КБ29-164-1 К2,5=1,15 | Затирання бетонних поверхонь | 100м2 | 0,0865 |
| 175 | КБ11-11-13 К2,5=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,0865 |
| 176 | КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | 100м2 | -0,0865 |
| 177 | С111-2008-9 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 2,1625 |
| 178 | С111-2005-2 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 44,115 |
| 179 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,0865 |
| 180 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -0,0865 |
| 181 | С111-2008-1 варіант 1 | Епоксидна ґрунтовка Ceresit СF 69 | кг | 3,03 |
| 182 | С111-2007-9 варіант 1 | Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit СF 70 | кг | 7,27 |
|  |  | тип 2.1 |  |  |
| 183 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,1985 |
| 184 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,97 |
| 185 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного, бетон класу С20/25 | м3 | 0,9925 |
| 186 | КБ11-11-18 К2,5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,1985 |
| 187 | КБ29-164-1 К2,5=1,15 | Затирання бетонних поверхонь | 100м2 | 0,1985 |
| 188 | КБ11-11-13 К2,5=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,1985 |
| 189 | КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | 100м2 | -0,1985 |
| 190 | С111-2008-9 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 4,9625 |
| 191 | С111-2005-2 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 101,235 |
| 192 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,1985 |
| 193 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -0,1985 |
| 194 | С111-2008-1 варіант 1 | Епоксидна ґрунтовка Ceresit СF 69 | кг | 6,95 |
| 195 | С111-2007-9 варіант 1 | Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit СF 70 | кг | 16,67 |
| 196 | КР7-31-2 | Улаштування плінтусів цементних | 100м | 0,3044 |
|  |  | тип 3 |  |  |
| 197 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,081 |
| 198 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,62 |
| 199 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного, бетон класу С20/25 | м3 | 0,567 |
| 200 | КБ11-11-18 К2,5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,081 |
| 201 | КБ29-164-1 К2,5=1,15 | Затирання бетонних поверхонь | 100м2 | 0,081 |
| 202 | КБ11-11-13 К2,5=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,081 |
| 203 | КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | 100м2 | -0,081 |
| 204 | С111-2008-9 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 2,025 |
| 205 | С111-2005-2 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 41,31 |
| 206 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,081 |
| 207 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -0,081 |
| 208 | С111-2008-1 варіант 1 | Епоксидна ґрунтовка Ceresit СF 69 | кг | 2,84 |
| 209 | С111-2007-9 варіант 1 | Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit СF 70 | кг | 6,8 |
|  |  | тип 3.1 |  |  |
| 210 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,023 |
| 211 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,46 |
| 212 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного, бетон класу С20/25 | м3 | 0,115 |
| 213 | КБ11-11-18 К2,5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,023 |
| 214 | КБ29-164-1 К2,5=1,15 | Затирання бетонних поверхонь | 100м2 | 0,023 |
| 215 | КБ11-11-13 К2,5=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,023 |
| 216 | КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | 100м2 | -0,023 |
| 217 | С111-2008-9 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 0,575 |
| 218 | С111-2005-2 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 11,73 |
| 219 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,023 |
| 220 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -0,023 |
| 221 | С111-2008-1 варіант 1 | Епоксидна ґрунтовка Ceresit СF 69 | кг | 0,81 |
| 222 | С111-2007-9 варіант 1 | Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit СF 70 | кг | 1,93 |
| 223 | КР7-31-2 | Улаштування плінтусів цементних | 100м | 0,224 |
|  |  | тип 4 |  |  |
| 224 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,103 |
| 225 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,06 |
| 226 | КР7-16-4 | Улаштування підстильного шару бетонного, бетон класу С20/25 | м3 | 0,515 |
| 227 | КБ11-11-18 К2,5=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,103 |
| 228 | КБ6-11-11 К2,5=1,15 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0041 |
| 229 | С147-4-8 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм | 100кг | 0,041 |
| 230 | КБ29-164-1 К2,5=1,15 | Затирання бетонних поверхонь | 100м2 | 0,103 |
| 231 | КБ11-11-13 К2,5=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,103 |
| 232 | КБ11-11-14 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | 100м2 | -0,103 |
| 233 | С111-2008-9 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 2,575 |
| 234 | С111-2005-2 | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit СN 72 | кг | 52,53 |
| 235 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,103 |
| 236 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -0,103 |
| 237 | С111-2008-1 | Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit СF 87 | кг | 3,09 |
| 238 | С111-1650 варіант 1 | Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 | кг | 3,09 |
| 239 | КР7-31-2 | Улаштування плінтусів цементних | 100м | 0,171 |
|  |  | тип 5 |  |  |
| 240 | КБ11-23-1 К2,5=1,15 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,3153 |
| 241 | КБ11-15-7 К2,5=1,15 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | -0,3153 |
| 242 | С111-2008-1 | Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit СF 87 | кг | 9,459 |
| 243 | С111-1650 варіант 1 | Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 | кг | 9,459 |
|  |  | тип 6.1 |  |  |
| 244 | КР7-16-2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,104 |
| 245 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 1,84 |
| 246 | С1421-9465 варіант 3 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40 мм, марка М600 | м3 | 2,85 |
| 247 | КБ6-1-1 К2,5=1,15 | Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10 | 100м3 | 0,00368 |
|  |  | тип 6.2 |  |  |
| 248 | КР7-16-2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3,711 |
| 249 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 4,3295 |
| 250 | С1421-9465 варіант 3 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40 мм, марка М600 | м3 | 6,7 |
| 251 | КБ6-1-1 К2,5=1,15 | Улаштування бетонної підготовки, бетон класу С8/10 | 100м3 | 0,01237 |
|  |  | Роздiл 8. Деталь встановлення захисно- герметичних дверей |  |  |
| 252 | КБ46-34-3 | Розбирання стін залізобетонних | м3 | 3,78 |
| 253 | КБ6-24-2 К2,5=1,15 | Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм, бетон класу С25/30 | 100м3 | 0,0418 |
| 254 | С124-26 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм | т | 1,2687 |
| 255 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0325 |
| 256 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0732 |
| 257 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 14 мм, глиб. 200 мм) | 100шт | 5,96 |
| 258 | КР20-27-9 К1=1,15 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -5,96 |
| 259 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 32 мм, глиб. 200 мм) | 100шт | 2,4 |
| 260 | КР20-27-9 К1=0,7 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -2,4 |
| 261 | КБ6-11-1 К2,5=1,15 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0441 |
| 262 | КБ6-11-2 К2,5=1,15 | Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м | т | 0,1419 |
| 263 | С1633- 116ВД варіант 3 | Хімічний анкер Mungo MIT-SE | л | 28,15 |
|  |  | Роздiл 9. Прорізи |  |  |
| 264 | КБ10-96-2 К2,5=1,15 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,14 |
| 265 | С126-389 варіант 1 | Двері захисно-герметичні ДУ-І (900 кПа) 1200х2000 | шт | 2 |
| 266 | С126-389 варіант 2 | Двері герметичні ДУ-ІV 1200х2000 | шт | 3 |
| 267 | С1633- 116ВД варіант 1 | Піна монтажна | л | 2,14 |
| 268 | С1545-44 варіант 4 | Анкер "рамний" 10х152 | 100шт | 0,51 |
| 269 | КР15-127-6 | Установлення дверей герметичних утеплених розміром 900х400 мм | шт | 2 |
| 270 | С126-389 варіант 3 | Ставень герметичний СУ-IV 800х800 | шт | 2 |
| 271 | КБ13-26-6 К1=2; К2, 5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ( за 2 рази) | 100м2 | 0,2656 |
|  |  | Роздiл 10. Внутрішні оздоблювальні роботи |  |  |
|  |  | * стеля |  |  |
| 272 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 5,0068 |
| 273 | С111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 45,06 |
| 274 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 5,0068 |
| 275 | С111-2014-7 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер | л | 100,136 |
| 276 | С111-2016-6 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50 | л | 150,204 |
|  |  | * стіни |  |  |
| 277 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 10,1991 |
| 278 | С111-2014-8 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 91,79 |
| 279 | КР11-52-2 | Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань | 100м2 | 14,5576 |
| 280 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 10,1991 |
| 281 | С111-2014-7 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер | л | 203,982 |
| 282 | С111-2016-6 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50 | л | 305,973 |
| 283 | КР12-41-8 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці | 100м2 | 4,3585 |
| 284 | С111-2014-7 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер | л | 87,17 |
| 285 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,2589 |
|  |  | * сходові марші та перегородки |  |  |
| 286 | КР12-49-4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,382 |
| 287 | КР12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,026 |
| 288 | С111-2014-7 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер | л | 8,16 |
| 289 | С111-2016-6 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50 | л | 12,24 |
|  |  | * прим. 19 |  |  |
| 290 | КР12-66-1 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,087 |
| 291 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміш Ендотерм 210104 | кг | 39,15 |
| 292 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,087 |
| 293 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміш Ендотерм 210104 | кг | 391,5 |
| 294 | ХБ4-8-1 К2,5=1,15 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,087 |
| 295 | С114-3-У варіант 1 | Утеплювач Техноакустик, товщ. 100 мм | м3 | 0,96 |
|  |  | Роздiл 11. Зовнішні оздоблювальні роботи |  |  |
|  |  | ФАСАДНІ СТІНИ ВХОДУ І ВИХОДУ |  |  |
|  |  | * цокольна частина |  |  |
| 296 | ХБ4-1-2 К2,5=1,15 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція | 100 м2 | 0,197 |
| 297 | С111-2002- 2А | Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser | кг | 98,5 |
| 298 | КБ15-182-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,197 |
| 299 | КБ15-182-3 К1=3; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,197 |
| 300 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,94 |
| 301 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 141,84 |
| 302 | С111-2017-2 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 | л | 8,51 |
| 303 | КБ15-184-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,197 |
| 304 | КБ15-184-2 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,197 |
| 305 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,97 |
| 306 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 82,74 |
| 307 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,197 |
| 308 | С111-2016-4 варіант 1 | Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6) | л | 5,91 |
|  |  | * стіна |  |  |
| 309 | КБ15-182-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,366 |
| 310 | КБ15-182-3 К1=3; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,366 |
| 311 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 7,32 |
| 312 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 263,52 |
| 313 | С111-2017-2 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 | л | 15,81 |
| 314 | КБ15-184-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,366 |
| 315 | КБ15-184-2 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,366 |
| 316 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,66 |
| 317 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 153,72 |
| 318 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,366 |
| 319 | С111-2016-4 варіант 1 | Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6) | л | 10,98 |
|  |  | * карнизні звиси плит покриття |  |  |
| 320 | КБ15-182-2 К2,5=1,15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,1375 |
| 321 | КБ15-182-3 К1=3; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,1375 |
| 322 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,75 |
| 323 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 99 |
| 324 | С111-2017-2 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 | л | 5,94 |
| 325 | КБ15-184-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,1375 |
| 326 | КБ15-184-2 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,1375 |
| 327 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,375 |
| 328 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 57,75 |
| 329 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,1375 |
| 330 | С111-2016-4 | Силіконова фарба Ceresit CT 48 | л | 4,125 |
|  |  | ФАСАДНІ СТІНИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ШАХТ |  |  |
|  |  | * цокольна частина |  |  |
| 331 | ХБ4-1-2 К2,5=1,15 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція | 100 м2 | 0,1908 |
| 332 | С111-2002- 2А | Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser | кг | 95,4 |
| 333 | КБ15-182-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,1908 |
| 334 | КБ15-182-3 К1=3; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,1908 |
| 335 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,82 |
| 336 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 137,38 |
| 337 | С111-2017-2 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 | л | 8,24 |
| 338 | КБ15-184-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,1908 |
| 339 | КБ15-184-2 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,1908 |
| 340 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,908 |
| 341 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 80,136 |
| 342 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,1908 |
| 343 | С111-2016-4 варіант 1 | Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6) | л | 5,724 |
|  |  | * стіна |  |  |
| 344 | КБ15-182-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,5292 |
| 345 | КБ15-182-3 К1=3; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,5292 |
| 346 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 10,584 |
| 347 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 381,024 |
| 348 | С111-2017-2 | Емульсія контактна Ceresit CC 81 | л | 22,86 |
| 349 | КБ15-184-1 К2,5=1,15 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,5292 |
| 350 | КБ15-184-2 К1=2; К2, 5=1,15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,5292 |
| 351 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,292 |
| 352 | С111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 | кг | 222,264 |
| 353 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,5292 |
| 354 | С111-2016-4 варіант 1 | Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6) | л | 15,876 |
|  |  | Роздiл 12. Огородження |  |  |
| 355 | КР20-12-5 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1т | 0,339 |
| 356 | С121-650 | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи | т | 0,339 |
| 357 | КБ13-26-6 К1=2; К2, 5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | 100м2 | 0,1017 |
|  |  | Роздiл 13. Отвори |  |  |
|  |  | арк. 7 |  |  |
| 358 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм | 100шт | 0,18 |
| 359 | КБ46-26-32 К1=30 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100шт | 0,13 |
| 360 | КБ46-26-32 К1=5 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100шт | 0,03 |
| 361 | КБ46-26-32 К1=15 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100шт | 0,02 |
| 362 | КБ46-67-1 | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS, глибина різання 1500 мм | 1 м різ. | 3 |
| 363 | КБ46-67-2 К1=115 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -1,5 |
| 364 | КБ46-67-2 К1=138 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою SK-SD Set C HYDROSTRESS | 1 м різ. | -1,5 |
| 365 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм | 100шт | 0,11 |
| 366 | КБ46-26-32 К1=8 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100шт | -0,1 |
| 367 | КБ46-26-32 К1=18 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100шт | 0,01 |
| 368 | КР3-23-2 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | 1 м3 | 0,86 |
| 369 | КР20-25-5 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 0,2 |
| 370 | КР20-25-21 К1=30 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | 10шт | 0,2 |
| 371 | КР20-25-21 К1=40 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | 10шт | 0,2 |
| 372 | КБ46-27-2 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 0,23 |
| 373 | КБ46-30-3 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | 100шт | 0,12 |
| 374 | КР3-23-2 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | 1 м3 | 0,7 |
| 375 | КБ6-11-1 К2,5=1,15 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0464 |
| 376 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2 |
| 377 | С113-175 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1 |
| 378 | С113-187 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,5 |
| 379 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 0,37 |
| 380 | КБ13-44-9 К2,5=1,15 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 0,37 |
| 381 | КБ13-16-6 К2,5=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0037 |
| 382 | КБ13-26-6 К1=2; К2, 5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | 100м2 | 0,0037 |
| 383 | С111-2009-8 | Суміш для анкеровки Ceresit СX 5 | кг | 6,6 |
| 384 | КБ46-33-5 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,6 |
|  |  | арк. 8 |  |  |
| 385 | КБ46-33-3 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,76 |
| 386 | КБ46-33-1 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,001 |
| 387 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0277 |
|  |  | Роздiл 14. Приямки |  |  |
|  |  | МПР-1 |  |  |
| 388 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,05 |
| 389 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 14 глиб. 100 мм) | 100шт | 0,16 |
| 390 | КР20-27-8 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | -0,16 |
| 391 | КР20-27-9 К1=1,15 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -0,16 |
| 392 | КБ6-11-1 К2,5=1,15 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0007 |
| 393 | С1425-11682 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0,001 |
| 394 | КР3-32-1 | Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 т | 0,002 |
| 395 | С111-874 варіант 5 | Сітка ф4 Вр І 100х100 | м2 | 1,176 |
| 396 | КБ6-24-7 К2,5=1,15 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0033 |
| 397 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0223 |
| 398 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0007 |
| 399 | КБ6-11-6 К2,5=1,15 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,0045 |
|  |  | МПР-2 |  |  |
| 400 | КБ8-2-2 К2,5=1,15 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,08 |
| 401 | КР20-27-7 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (ф 14 глиб. 100 мм) | 100шт | 0,08 |
| 402 | КР20-27-8 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | 100шт | -0,08 |
| 403 | КР20-27-9 К1=1,15 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -0,08 |
| 404 | КБ6-11-1 К2,5=1,15 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0006 |
| 405 | С1425-11682 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0,001 |
| 406 | КР3-32-1 | Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 т | 0,0011 |
| 407 | С111-874 варіант 5 | Сітка ф4 Вр І 100х100 | м2 | 0,6615 |
| 408 | КБ6-24-7 К2,5=1,15 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,0041 |
| 409 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0303 |
| 410 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0008 |
| 411 | КБ6-11-6 К2,5=1,15 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,0069 |
|  |  | * щит металевий |  |  |
| 412 | КР3-32-3 | Установлення металевих грат приямків | 1 т | 0,0243 |
|  |  | Роздiл 15. Маломобільна група населення |  |  |
| 413 | КР7-26-1 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | 100м2 | 0,0522 |
| 414 | С1550-40 варіант 1 | Клей Ceresit R 710 | кг | 2,61 |
| 415 | С111-283 варіант 1 | Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна) 300х300 | м2 | 4,41 |
| 416 | С111-283 варіант 2 | Поліуретанова тактильна плитка (направляючаа) 300х300 | м2 | 0,92 |
| 417 | КР12-41-3 | Поліпшене фарбування колером | 100м2 | 0,045 |
| 418 | С111-2014-4 варіант 1 | Farbex RAL 1021 | кг | 1,8 |
| 419 | КБ34-108-4 К2,5=1,15 | Установлення вказівника на стіні | шт | 3 |
| 420 | 1517-1928 варіант 1 | Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з шрифтом Брайля 200х250 | шт | 1 |
| 421 | 1517-1928 варіант 2 | Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з шрифтом Брайля 200х250 | шт | 1 |
| 422 | 1517-1928 варіант 3 | Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з шрифтом Брайля 200х250 | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 16. Інші роботи |  |  |
|  |  | * відновлення зовн. гідроізоляції сховища (арк. 26) |  |  |
| 423 | КР1-8-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,924 |
| 424 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,396 |
| 425 | КБ46-43-12 | Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм | 100м2 | 5,0622 |
| 426 | КБ46-43-13 К2,5=1,15 | При розбиранні монолітного покриття підлоги в будівлях і спорудах додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини підлоги /до норми 46-12/ | 100м2 | 5,0622 |
| 427 | КР8-2-1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100м2 | 5,0622 |
| 428 | КР2-6-5 К1=0,8 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 0,924 |
|  |  | * стіни |  |  |
| 429 | КР11-41-1 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,924 |
| 430 | КР2-6-5 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 0,924 |
| 431 | С111-233-1 варіант 1 | Праймер Техноніколь № 03 | кг | 24,3936 |
| 432 | С111-1564 варіант 1 | Техноеласт-Мост Б | м2 | 106,26 |
| 433 | КР11-54-1 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 1,188 |
| 434 | КР11-41-1 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 1,056 |
|  |  | * перекриття |  |  |
| 435 | КР7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 5,0622 |
| 436 | КР2-6-2 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 5,0622 |
| 437 | С111-233-1 варіант 1 | Праймер Техноніколь № 03 | кг | 133,64 |
| 438 | С111-1564 варіант 1 | Техноеласт-Мост Б | м2 | 556,84 |
| 439 | КБ6-1-16 К2,5=1,15 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, бетон класу С20/25 | 100м3 | 0,2564 |
| 440 | С111-874 варіант 3 | Сітка 100х100 Ф5 Вр І | м2 | 538,46 |
| 441 | КР1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 (щебінь) | 100 м3 | 1,32 |
| 442 | С1421-9463 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм | м3 | 132 |
| 443 | КР1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 1,32 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів) Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |
| 1 | КР15-33-4 | Установлення вішалок | 10шт | 0,4 |
| 2 | КР15-33-4 | Установлення опромінювачів | 10шт | 0,5 |
| 3 | КР15-32-2 | Установлення ванн сталевих | 10к-т | 0,2 |
| 4 | КР15-33-4 | Установлення дзеркала | 10шт | 0,9 |
| 5 | КР15-33-4 | Установлення поручнів | 10шт | 0,4 |
| 6 | КР15-33-4 | Установлення полиць | 10шт | 0,1 |
| 7 | КР17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР) | 1 шафа | 1 |
|  |  | *ДЕС |  |  |
| 8 | КМ6-407-1 Вказiвки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,25 | Монтаж дизель-генератора стацiонарного, маса до 1 т | т | 1,13 |
| 9 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |
| 10 | КР15-38-1 | Установлення металевих баків масою до 0,5 т | шт | 1 |
| 11 | 15062-6048 варіант 1 | Паливний бак EGE saglam depo 760х800х2100 | шт | 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на опалення та вентиляцію Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Опалення |  |  |
| 1 | КМ8-602-1 | Монтаж конвектор електричний | шт | 5 |
| 2 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (терморегулятора) | шт | 2 |
| 3 | С1630-1531 варіант 1 | Терморегулятор для керамічного конвектора terneo rol | шт | 2 |
| 4 | КР15-90-2 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0,14016 |
| 5 | С130-550 варіант 5 | Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 3шт., довжиною 240мм BLITZ SUPER B4 500/100 | шт | 1 |
| 6 | С130-550 варіант 1 | Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 5шт., довжиною 400мм BLITZ SUPER B4 500/100 | шт | 2 |
| 7 | С130-550 варіант 6 | Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 6шт., довжиною 480мм BLITZ SUPER B4 500/100 | шт | 1 |
| 8 | С130-550 варіант 7 | Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 7шт., довжиною 560мм BLITZ SUPER B4 500/100 | шт | 2 |
| 9 | С130-550 варіант 8 | Радіатор алюмінієвий, секційний, кількість секцій 10шт., довжиною 800мм BLITZ SUPER B4 500/100 | шт | 4 |
| 10 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 10 |
| 11 | С1630-1531 варіант 2 | Комплект підключення до радіатора осьового витконання з термоголовкою VTL320AA15 | шт | 10 |
| 12 | 2405-3176 варіант 1 | Комплект футорок для алюмінієвих радіаторов | 1000шт | 0,01 |
| 13 | С130-483-1 варіант 1 | Комплект кріплень для алюмінієвих радіаторів | 100шт | 0,1 |
| 14 | КР15-104-5 | Установлення автоматичного повітровідвідника | комплект | 1 |
| 15 | С1630-1531 варіант 3 | Комплект автоматичних повітровідвідників з відсічним краном Dn15 | шт | 1 |
| 16 | КР15-103-2 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм | фільтр | 2 |
| 17 | С1630-104 варіант 1 | Фільтр грубої очистки DN32 | шт | 2 |
| 18 | С130-1107 варіант 1 | Клапан запорний DN25 | шт | 6 |
| 19 | С130-1107 варіант 1 | Клапан запорний DN25 | шт | 2 |
| 20 | С130-1107 варіант 2 | Клапан запорний DN32 | шт | 10 |
| 21 | КР15-104-4 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 4 |
| 22 | С1630-986 варіант 1 | Термометр біметалевий, радіальний, 0- 120град.С | шт | 4 |
| 23 | КР15-95-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 24 | КМ11-350-2 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1 |
| 25 | С130-1104 варіант 1 | Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 150- 4000 л/год, двостороння внутрішня різьба, Dу25 (1400703) | шт | 1 |
| 26 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 |
| 27 | С130-1104 варіант 2 | Автоматичний регулятор перепаду тиску діапазон регулювання 5-30 кПа, витрата 60- 1200 л/год, двостороння внутрішня різьба, Dу20 (1400702) | шт | 1 |
| 28 | КМ12-1001-2 | Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 32 мм | 10 шт | 0,1 |
| 29 | С130-1104 варіант 3 | Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Dу32 (1411754) | шт | 1 |
| 30 | КМ12-1001-1 | Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 20 мм | 10 шт | 0,1 |
| 31 | С130-1104 варіант 4 | Вентиль балансувальний з похилим шпинделем та вимірювальними клапанами, два отвори для зливу закриті різьбовими пробками, двостороння внутрішня різьба, Dу20 (14117523) | шт | 1 |
| 32 | КР15-83-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 1,9 |
| 33 | С113-1 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні ф15мм | м | 190 |
| 34 | КР15-83-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0,41 |
| 35 | С113-2 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні ф20мм | м | 41 |
| 36 | КР15-83-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,15 |
| 37 | С113-3 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні ф25мм | м | 15 |
| 38 | КР15-83-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,5 |
| 39 | С113-4 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм | м | 50 |
| 40 | КР15-83-6 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 0,1 |
| 41 | С113-6 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні ф50мм | м | 10 |
| 42 | КР15-85-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм (Колектор розподільчий) | 100м | 0,02 |
| 43 | С113-137 варіант 1 | Колектор розподільчий ф65 | м | 2 |
| 44 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 3,1 |
| 45 | С113-2449 варіант 1 | Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф15мм K-FLEX ST | м | 195,84 |
| 46 | С113-2449 варіант 2 | Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф20мм K-FLEX ST | м | 41,82 |
| 47 | С113-2449 варіант 3 | Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф25мм K-FLEX ST | м | 15,3 |
| 48 | С113-2449 варіант 4 | Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф32мм K-FLEX ST | м | 51 |
| 49 | С113-2449 варіант 5 | Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф50мм K-FLEX ST | м | 10,2 |
| 50 | С113-2449 варіант 6 | Теплоізоляцій із спіненого каучуку товщ.9мм для трубопроводів ф65мм K-FLEX ST | м | 2,04 |
|  |  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |
|  |  | П1 |  |  |
| 51 | КБ20-42-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 52 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |
| 53 | С130-598-1 варіант 1 | Дифузор універсальний круглий АМ 100 ВРФ | шт | 5 |
| 54 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |
| 55 | С130-601-1 варіант 6 | Решітка жалюзійна 2565-2М 400х200 | шт | 4 |
| 56 | С1630-451 варіант 1 | Дросель-клапан ф100 | шт | 5 |
| 57 | С1630-451 варіант 4 | Дросель-клапан ф200 | шт | 1 |
| 58 | С1630-451 варіант 7 | Дросель-клапан 400х200 | шт | 1 |
| 59 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |
| 60 | 2308-6007 варіант 1 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 200 | шт | 1 |
| 61 | КБ20-14-2 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |
| 62 | 2308-6007 варіант 4 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 300 | шт | 1 |
| 63 | 2308-6007 варіант 5 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 350 | шт | 1 |
| 64 | КБ20-14-3 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм | шт | 1 |
| 65 | 2308-6007 варіант 6 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 450 | шт | 1 |
| 66 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 2 |
| 67 | С1630-522 варіант 1 | Люк-вставка для обсуговування герметичний каналів ф200 | шт | 1 |
| 68 | С1630-522 варіант 4 | Люк-вставка для обсуговування герметичний каналів ф450 | шт | 1 |
| 69 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 3 |
| 70 | С111-1756 варіант 1 | Противибуховий пристрій у захисній коробці з електричним підігрівом МЗС | шт | 1 |
| 71 | С111-1756 варіант 2 | Противибуховий пристрій з електричним підігрівом Секція МЗС | шт | 2 |
| 72 | КР15-132-1 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 3 |
| 73 | С1630-734 варіант 2 | Фільтр ячейковий ФЯР | шт | 3 |
| 74 | КР15-104-2 | Установлення манометрів | комплект | 3 |
| 75 | С1630-113 варіант 1 | Диференційний манометр Magnehelic | комплект | 3 |
| 76 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 77 | 2308-6007 варіант 10 | Клапан надлишкового тиску ф150 КИД-100 | шт | 2 |
| 78 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,08911 |
| 79 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 300 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,11084 |
| 80 | КР15-121-3 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,02192 |
| 81 | КР15-121-10 | Прокладання повітроводів периметром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,27163 |
| 82 | КР15-121-11 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,03603 |
| 83 | КР15-120-4 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,0056 |
| 84 | КР15-120-6 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,0085 |
| 85 | КР15-120-12 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,01182 |
| 86 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 54,2 |
| 87 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,145 |
| 88 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 0,29 |
|  |  | П2 |  |  |
| 89 | КБ20-42-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 90 | КБ20-45-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 3 |
| 91 | С1630-734 варіант 3 | Адаптер 587(250)/Side під фільтр 575х575х78 з боковим приєднанням ф250, в комплекті з НЕРА-фільтром та лицевою панелю. Тип фільтра Е12 АНВ 587(250)/Side | шт | 2 |
| 92 | С1630-734 варіант 5 | Адаптер 470(200)/Side під фільтр 457х457х78 з боковим приєднанням ф200, в комплекті з НЕРА-фільтром та лицевою панелю. Тип фільтра Е13 АНВ 470(200)/Side | шт | 1 |
| 93 | С1630-451 варіант 4 | Дросель-клапан ф200 | шт | 1 |
| 94 | С1630-451 варіант 10 | Дросель-клапан ф250 | шт | 2 |
| 95 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0095 |
| 96 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,12343 |
| 97 | КР15-121-10 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,20704 |
| 98 | КР15-121-11 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,01877 |
| 99 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 23,4 |
| 100 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,0777 |
| 101 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 0,156 |
|  |  | В1 |  |  |
| 102 | КР15-130-1 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 103 | КР15-134-1 | Установлення віброізоляторів гумових | 10шт | 0,1 |
| 104 | С130-144 варіант 1 | Віброізолятори для вентилятора KIV-1 | шт | 1 |
| 105 | КБ20-29-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,12 |
| 106 | С1630-38 варіант 1 | З'єднувач гнучкий до вентилятора (вставка) COM 100-VRAN-031A-ZS | комплект | 1 |
| 107 | С1630-38 варіант 2 | З'єднувач гнучкий до вентилятора (вставка) COM 100-VRAN-031Б-ZS | комплект | 1 |
| 108 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 3 |
| 109 | КБ20-29-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,32 |
| 110 | С1630-38 варіант 3 | Гнучка вставка до вентилятора ВКМ 250ЕС | комплект | 2 |
| 111 | КБ20-45-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 7 |
| 112 | С1630-723 варіант 2 | Регенеративний патрон РП-100 | шт | 4 |
| 113 | С1630-723 варіант 1 | Фільтр поглинач AFU 450 | шт | 3 |
| 114 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 115 | С130-598-1 варіант 4 | Дифузор універсальний круглий АМ 200 ВРФ | шт | 2 |
| 116 | С1630-451 варіант 11 | Дросель-клапан ф160 | шт | 2 |
| 117 | С1630-451 варіант 4 | Дросель-клапан ф200 | шт | 1 |
| 118 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 3 |
| 119 | 2308-6007 варіант 1 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 200 | шт | 3 |
| 120 | КБ20-14-2 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |
| 121 | 2308-6007 варіант 4 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 300 | шт | 1 |
| 122 | 2308-6007 варіант 5 | Клапан герметичний з рукояткою КГ 350 | шт | 1 |
| 123 | КР15-127-7 | Установлення люків герметичних | шт | 3 |
| 124 | С1630-522 варіант 1 | Люк-вставка для обсуговування герметичний каналів ф200 | шт | 1 |
| 125 | С1630-522 варіант 6 | Люк-вставка для обсуговування герметичний каналів ф350 | шт | 1 |
| 126 | С1630-522 варіант 6 | Люк-вставка для обсуговування герметичний каналів ф350 | шт | 1 |
| 127 | КБ20-13-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 |
| 128 | С1630-925 варіант 3 | Зворотній клапан ф160 | шт | 1 |
| 129 | С1630-925 варіант 4 | Зворотній клапан ф200 | шт | 1 |
| 130 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 131 | С130-404 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий ф160 KPU-1N-O- N-ф160-2*f-MP24-T-out-0 | шт | 2 |
| 132 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,17813 |
| 133 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,03752 |
| 134 | КР15-121-18 | Прокладання повітроводів діаметром від 100 мм до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм | 100м2 | 0,39678 |
| 135 | КР15-120-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,0289 |
| 136 | КР15-120-5 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,1648 |
| 137 | КР15-120-11 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,00586 |
| 138 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 40 |
| 139 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,3015 |
| 140 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 0,316 |
|  |  | В2 |  |  |
| 141 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 142 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 13 |
| 143 | С130-598-1 варіант 1 | Дифузор універсальний круглий АМ 100 ВРФ | шт | 9 |
| 144 | С130-598-1 варіант 5 | Дифузор універсальний круглий АМ 125 ВРФ | шт | 4 |
| 145 | С1630-451 варіант 1 | Дросель-клапан ф100 | шт | 7 |
| 146 | С1630-451 варіант 12 | Дросель-клапан ф125 | шт | 4 |
| 147 | КБ20-13-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 3 |
| 148 | С1630-925 варіант 6 | Зворотній клапан ф250 | шт | 1 |
| 149 | 2308-6007 варіант 8 | Клапан вогнезатримуючий ф250 KPU-1N-O- N-ф250-2*f-MP24-T-out-0 | шт | 2 |
| 150 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,21141 |
| 151 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,11038 |
| 152 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 21 |
| 153 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,0267 |
| 154 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 0,054 |
|  |  | В3 |  |  |
| 155 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 156 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |
| 157 | С130-598-1 варіант 7 | Стельовий дифузор з адаптером та боковим з'єднанням ф160 ПДК-12 | шт | 2 |
| 158 | С130-601-1 варіант 8 | Решітка жалюзійна, дворядна 2565-2М 250х250 | шт | 2 |
| 159 | С1630-451 варіант 11 | Дросель-клапан ф160 | шт | 2 |
| 160 | С1630-451 варіант 13 | Дросель-клапан 300х100 | шт | 2 |
| 161 | КБ20-13-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 162 | С1630-925 варіант 6 | Зворотній клапан ф250 | шт | 1 |
| 163 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 164 | 2308-6007 варіант 8 | Клапан вогнезатримуючий ф250 KPU-1N-O- N-ф250-2*f-MP24-T-out-0 | шт | 2 |
| 165 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,00664 |
| 166 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,1103 |
| 167 | КР15-121-3 | Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,002 |
| 168 | КР15-121-9 | Прокладання повітроводів периметром до 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,30168 |
| 169 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 27,4 |
| 170 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,0315 |
| 171 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 0,063 |
|  |  | В4 |  |  |
| 172 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 173 | КР15-122-1 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |
| 174 | С130-598-1 варіант 1 | Дифузор універсальний круглий АМ 100 ВРФ | шт | 5 |
| 175 | С1630-451 варіант 1 | Дросель-клапан ф100 | шт | 5 |
| 176 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 177 | 2308-6007 варіант 7 | Клапан надлишкового тиску ф100 КИД-100 | шт | 2 |
| 178 | КБ20-13-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 179 | С1630-925 варіант 9 | Зворотній клапан ф125 | шт | 1 |
| 180 | КБ20-14-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 2 |
| 181 | С130-404 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий ф125 KPU-1N-O- N-ф125-2*f-MP24-T-out-0 | шт | 2 |
| 182 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,15808 |
| 183 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,00462 |
| 184 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,0031 |
| 185 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 10,6 |
| 186 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,013 |
| 187 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 0,026 |
|  |  | В5 |  |  |
| 188 | КР15-130-1 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 189 | КР15-134-1 | Установлення віброізоляторів гумових | 10шт | 0,1 |
| 190 | С130-144 варіант 2 | Віброізолятори для вентилятора KIV-4 | шт | 1 |
| 191 | КБ20-29-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,12 |
| 192 | С1630-38 варіант 4 | З'єднувач гнучкий до вентилятора COM 100- VRAN-063A-ZS | комплект | 1 |
| 193 | С1630-38 варіант 5 | З'єднувач гнучкий до вентилятора COM 100- VRAN-063Б-ZS | комплект | 1 |
| 194 | КР15-123-4 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 4 |
| 195 | С1630-1976 варіант 2 | Противибухова секція з електричним підігрівом УСЗ-1 | шт | 4 |
| 196 | КР15-132-1 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 6 |
| 197 | С1630-734 варіант 2 | Фільтр ячейковий ФЯР | шт | 6 |
| 198 | КБ20-15-9 Н2,Н5=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт | 2 |
| 199 | КР15-123-4 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм | клапан | 2 |
| 200 | С130-407 варіант 1 | Клапан вогнезатримуючий 1000х500 KPU- 1N-O-N-1000х500-2*f-MP24-T-out-0 | шт | 1 |
| 201 | КБ20-14-4 Н2,Н5=1,15 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм | шт | 1 |
| 202 | С130-407 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий ф630 KPU-1N-O- N-ф630-2*f-MP24-T-out-0 | шт | 1 |
| 203 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,00281 |
| 204 | КР15-121-7 | Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,00318 |
| 205 | КР15-121-8 | Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,03268 |
| 206 | КР15-121-12 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2 | 0,12486 |
| 207 | КР15-121-17 | Прокладання повітроводів периметром понад 5200 до 7200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм | 100м2 | 0,03749 |
| 208 | КР15-121-8 | Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,1939 |
| 209 | КР15-121-12 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,0595 |
| 210 | КР15-121-17 | Прокладання повітроводів периметром понад 5200 до 7200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 8 мм | 100м2 | 0,3072 |
| 211 | С1630-114 варіант 2 | Метал сортовий для кріплення повітропроводів | кг | 55 |
| 212 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь iзоляцiйним матерiалом (Наклеювання iзоляцiйного матерiалу) | 100м2 | 0,5525 |
| 213 | С114-1-У варіант 1 | Ізоляція із спіненого каучуку самоклеюча, фольгована товщ.10мм K-Flex ST AD ALU 10 | м3 | 1,105 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на водопостачання та каналізація Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід |  |  |
| 1 | КР15-95-2 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т | насос | 1 |
| 2 | КР15-94-1 | Установлення баків конденсаційних місткістю від 0,1 м3 до 0,8 м3 | бак | 1 |
| 3 | С1630-17 варіант 1 | Мембранний бак (Р=10 бар) 100л | шт | 1 |
| 4 | КР15-94-2 | Установлення резервуарів місткістю 1,25 м3 | бак | 2 |
| 5 | 1808-35001 варіант 1 | Резервуар запасу води із нержавіючої сталі індивідуального виготовлення V=1,25м3 (ф1000х1000х12500h) | шт | 2 |
|  |  | **ЗАГАЛЬНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ |  |  |
| 6 | КР15-27-4 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 7 | С1630-1456 варіант 1 | Лічильник води 420РС. Т50, ф20мм | шт | 1 |
| 8 | КР15-104-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 9 | С1630-113 варіант 2 | Манометр технічний 0-10 атм.. ф100мм | комплект | 1 |
| 10 | С1630-659 варіант 1 | Кран триходовий для манометра, ф15мм 11б18бк | шт | 1 |
| 11 | КР16-25-1 | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 12 | 2307-20217 варіант 1 | Засувка чавунна ф50 | шт | 1 |
| 13 | С1630-212 варіант 1 | Кран запірний муфтовий, 15б3р ф20мм | шт | 2 |
| 14 | С1630-211 варіант 1 | Кран запірний муфтовий, 15б3р ф15мм | шт | 1 |
| 15 | КР15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |
| 16 | С1630-103 варіант 1 | Фільтр сітчастий муфтовий DN25 | шт | 1 |
| 17 | КР15-15-1 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | 100м | 0,004 |
| 18 | С113-37 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм | м | 0,4 |
| 19 | КР15-15-2 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,0079 |
| 20 | С113-38 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм | м | 0,79 |
| 21 | КР15-15-6 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | 100м | 0,01555 |
| 22 | С113-42 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм | м | 1,555 |
| 23 | С1630-543 варіант 1 | Зворотний клапан муфтовий, ф20мм | шт | 1 |
| 24 | С1530-169 варіант 1 | Трійник зварний сталевий ф50х50мм | 10шт | 0,2 |
| 25 | С1532-29 варіант 1 | Коліно сталеве приварне, 90град., ф50мм | шт | 2 |
| 26 | С113-1782 варіант 1 | Перехід муфтовий. ф50х20мм | шт | 2 |
| 27 | КР16-30-1 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 2 |
| 28 | С130-983 варіант 1 | Фланець сталевий приварний, ф50мм | шт | 2 |
|  |  | * |  |  |
| 29 | КР15-94-2 | Установлення баків конденсаційних місткістю від 1 м3 до 1,5 м3 | бак | 1 |
| 30 | 1808-35001 варіант 2 | Бак запасу питної води, напірний. 1000л, 1000х1000х1000h індвід.виготовлення із нержавіючої сталі, яка призначена для використання в піщевій промисл. та обладнаний показ.рівня води | шт | 1 |
| 31 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,16 |
| 32 | С1630-633 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см | шт | 4 |
| 33 | С1630-634 варіант 2 | Кран кульовий муфтовий ф20мм, Ру=10кгс/см | шт | 4 |
| 34 | С1630-634 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см | шт | 5 |
| 35 | С1630-635 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий ф32мм, Ру=10кгс/см | шт | 3 |
| 36 | КР16-25-1 | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 10 |
| 37 | 2307-20217 варіант 2 | Засувка чавунна паралельна фланцева ф50мм Ру=10кгс/см | шт | 10 |
| 38 | С130-1106 варіант 1 | Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм | шт | 17 |
| 39 | С1630-647 варіант 1 | Кран кульовий зливний, муфтовий ф25мм, Ру=10кгс/см | шт | 4 |
| 40 | КМ8-573-6 | Монтаж шаф розміром 600х1500х250 (компл. згідно арк.ВК-8) | шт | 3 |
| 41 | КР15-23-1 | Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм | шт | 3 |
| 42 | 290220- 2160-8 варіант 1 | Шафа пожежна 1500х600х250 з краном- комплектом Ду25 і місцем для двух вогнегасників (комплектація згідно арк.ВК-8) | шт | 3 |
| 43 | КР15-96-3 | Установлення вставок віброізолювальних до насосів, діаметр 50 мм | вставка | 4 |
| 44 | С1630-40 варіант 1 | Антивібраційна вставка ZKB ф50, РУ10 кгс/см | комплект | 4 |
| 45 | КР15-23-2 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 4 |
| 46 | С1630-87 варіант 1 | Внутрішній поливальний кран. ф15 | шт | 4 |
| 47 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,01 |
| 48 | С1630-633 варіант 2 | Питний кран, муфтовий ф15мм | шт | 1 |
| 49 | КР15-103-4 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм | фільтр | 1 |
| 50 | С1630-106 варіант 1 | Фільтр сітчатий, фланцевий. ф50мм Ру=10кгс/м | шт | 1 |
| 51 | КР16-25-1 | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 52 | С1630-559 варіант 1 | Зворотний клапан, фланцевий, ф50мм., Ру=10 кгс/см | шт | 1 |
| 53 | С1630-114 варіант 3 | Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі | кг | 32 |
| 54 | КБ13-26-21 Н2,Н5,Н6=1, 15,Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | 100м2 | 0,35 |
| 55 | КБ13-16-6 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,35 |
| 56 | С188888-5 варіант 1 | Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм | шт | 40 |
| 57 | С188888-5 варіант 2 | Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм | шт | 12 |
| 58 | С188888-5 варіант 3 | Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф32мм | шт | 4 |
| 59 | КР15-15-1 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | 100м | 0,01 |
| 60 | С113-37 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм | м | 1 |
| 61 | КР15-15-2 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,3 |
| 62 | С113-38 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм | м | 30 |
| 63 | КР15-15-3 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 0,35 |
| 64 | С113-39 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм | м | 35 |
| 65 | КР15-15-4 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | 100м | 0,2 |
| 66 | С113-40 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм | м | 20 |
| 67 | КР15-15-6 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | 100м | 0,5 |
| 68 | С113-42 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм | м | 50 |
| 69 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,4 |
| 70 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф20х3,4 мм | м | 40 |
| 71 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,12 |
| 72 | С113-1690 варіант 1 | Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф25х4,2 мм | м | 12 |
| 73 | КР15-19-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,04 |
| 74 | С113-1691 варіант 1 | Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф32х5,4 мм | м | 4 |
| 75 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 1,84 |
| 76 | С113-2444 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 9мм TERMOSLEX | м | 40,88 |
| 77 | С113-2444 варіант 5 | Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 9мм TERMOSLEX | м | 12,264 |
| 78 | С113-2444 варіант 6 | Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 9мм TERMOSLEX | м | 4,088 |
| 79 | С113-2444 варіант 7 | Ізоляція трубопроводів. ф15мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 1,022 |
| 80 | С113-2444 варіант 3 | Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 30,66 |
| 81 | С113-2444 варіант 8 | Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 35,77 |
| 82 | С113-2444 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів. ф32мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 20,44 |
| 83 | С113-2444 варіант 4 | Ізоляція трубопроводів. ф50мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 51,1 |
| 84 | КБ29-176-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | 10шт | 0,1 |
| 85 | С113-161 варіант 1 | Гільза в несущій стіні ф108х4мм | м | 0,6 |
| 86 | КБ29-176-3 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром до 200 мм | 10шт | 0,2 |
| 87 | С113-176 варіант 1 | Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм | м | 1,2 |
| 88 | & С111-196- Б | Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3 | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 2. Водопровід Т3 |  |  |
| 89 | КР15-37-1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,4 |
| 90 | 1514-4038 варіант 1 | Водонагрівач електричний ємкісний. V=50л, 220В, 1,8кВт в компл.із запобіжним клапаном ф15 | шт | 2 |
| 91 | 1514-4038 варіант 2 | Водонагрівач електричний ємкісний. V=100л, 220В, 2кВт в компл.із запобіжним клапаном ф15 | шт | 2 |
| 92 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,04 |
| 93 | С1630-633 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий ф15мм, Ру=10кгс/см | шт | 4 |
| 94 | КМ12-799-1 | Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм | 10 шт | 1,1 |
| 95 | С130-1106 варіант 1 | Вентиль санітарного прилада, кутовий, ф15мм | шт | 11 |
| 96 | КР15-23-2 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 4 |
| 97 | С1630-87 варіант 1 | Внутрішній поливальний кран. ф15 | шт | 4 |
| 98 | С188888-5 варіант 1 | Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф20мм | шт | 38 |
| 99 | С188888-5 варіант 2 | Кліпса для кріплення поліетиленових трубопроводів, ф25мм | шт | 10 |
| 100 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,38 |
| 101 | С113-1689 варіант 1 | Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф20х3,4 мм | м | 38 |
| 102 | КР15-19-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,1 |
| 103 | С113-1690 варіант 1 | Труби поліпропіленові армовані (PPR-Al),PN 20, ф25х4,2 мм | м | 10 |
| 104 | КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,48 |
| 105 | С113-2444 варіант 3 | Ізоляція трубопроводів. ф20мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 38,836 |
| 106 | С113-2444 варіант 8 | Ізоляція трубопроводів. ф25мм товщ 13мм TERMOSLEX | м | 10,22 |
|  |  | Роздiл 3. Каналізація К1,К13.н. |  |  |
| 107 | КР15-95-4 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,3 до 0,5 т | насос | 2 |
| 108 | С1630-544 варіант 1 | Клапан зворотній каналізаційний, ф32 | шт | 2 |
| 109 | С113-1873- 1В варіант 1 | Кран кульовий каналізаційний муфтовий, ф32, Ру=10кгс/см | шт | 2 |
| 110 | КР15-32-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,01 |
| 111 | С130-635 варіант 1 | Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф50мм | комплект | 0,1 |
| 112 | КР15-32-12 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10к-т | 0,2 |
| 113 | С130-637 варіант 1 | Трап із сухим сифоном та вертикал. виходом. ф110мм | комплект | 2 |
| 114 | С113-2291 варіант 1 | Ревiзiя ПП ф110мм | шт | 1 |
| 115 | С113-2295 варіант 2 | Повітряний клапан ПП ф110 | шт | 1 |
| 116 | С113-1489 варіант 5 | Прочистка НПВХ ф110мм | шт | 8 |
| 117 | 2407-1704 варіант 2 | Пристрій розриву струмення для приєднання трубопр. із системи кондиц. | шт | 2 |
| 118 | С1630-114 варіант 3 | Метал для кріплення трубопроводів та комплектуючі | кг | 42 |
| 119 | КБ13-26-21 Н2,Н5,Н6=1, 15,Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | 100м2 | 0,09 |
| 120 | КБ13-16-6 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,09 |
| 121 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм | 100м | 0,35 |
| 122 | С113-2226 варіант 1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм | м | 10 |
| 123 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 25 |
| 124 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,9 |
| 125 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 10 |
| 126 | С113-2227 варіант 2 | Труби поліпропіленові для зовнішньої каналізації діам. 110 мм PN8 | м | 80 |
| 127 | КР15-83-4 | Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,36 |
| 128 | С113-4 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні ф32мм | м | 36 |
| 129 | КБ29-176-1 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | 10шт | 0,1 |
| 130 | С113-161 варіант 1 | Гільза в несущій стіні ф108х4мм | м | 0,6 |
| 131 | КБ29-176-3 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром до 200 мм | 10шт | 0,2 |
| 132 | С113-176 варіант 1 | Гільза в несущій стіні ф159х4,5мм | м | 1,2 |
| 133 | & С111-196- Б | Гермитизація трубопроводів із резервуару Комплекс 7373-3 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 4. Земляні роботи |  |  |
| 134 | КР1-9-1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,4 |
| 135 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,14 |
| 136 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 3,84 |
| 137 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 4,224 |
| 138 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском | 100 м3 | 0,0512 |
| 139 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,632 |
| 140 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,3104 |
| 141 | КР1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 5,2052 |
|  |  | Роздiл 5. Санітарно-технічні пристрої |  |  |
| 142 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 1,2 |
| 143 | 2407-1302 варіант 2 | Рукомийник керамічний | шт | 5 |
| 144 | 2407-1302 варіант 1 | Умивальник керамічний | шт | 4 |
| 145 | 2407-1704 варіант 1 | Сифон для умивальника | шт | 9 |
| 146 | 2407-1811 варіант 1 | Змішувач для умивальника | шт | 4 |
| 147 | 2407-1811 варіант 2 | Змішувач для умивальника локтевий | шт | 5 |
| 148 | КР15-36-2 | Установлення мийок на два відділення | 10к-т | 0,1 |
| 149 | С130-487 варіант 1 | Мийка подвійна керамічна | шт | 1 |
| 150 | 2407-1811 варіант 3 | Змішувач для мийки | шт | 1 |
| 151 | 2407-1704 варіант 3 | Сифон для мийки | шт | 1 |
| 152 | КР15-32-2 | Установлення ванн купальних сталевих | 10к-т | 0,1 |
| 153 | 2407-1101- 11 варіант 1 | Мийна ванна в комплекті із змішувачем та сифоном | шт | 1 |
| 154 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,5 |
| 155 | С130-904 варіант 1 | Унітаз керамічний із бачком | шт | 5 |
| 156 | С113-2281 варіант 1 | Гнучкий шланг для приєднання бойлера. ф15мм | шт | 8 |
| 157 | КР15-32-10 | Установлення піддонів душових сталевих | 10к-т | 0,2 |
| 158 | С130-539 варіант 1 | Душовий піддон в комплекті із змішувачем та сифоном | шт | 1 |
| 159 | С130-539 варіант 2 | Піддон в комплекті із змішувачем та сифоном | шт | 1 |
| 160 | КР15-35-1 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | 10к-т | 0,1 |
| 161 | С130-530 варіант 1 | Пісуар керамісний і краном та комплектуючими | шт | 1 |
| 162 | 2407-1905 варіант 2 | Технологічне обладнання та комплектуючі | шт | 3 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на електротехнічні рішення Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Силові мережі |  |  |
| 1 | КР17-13-1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ, ВР-0,4) | 1 шафа | 2 |
| 2 | КМ10-309-1 | Роз'єднувач, установлюваний на пультах і панелях | шт | 2 |
| 3 | КР17-7-6 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,13 |
| 4 | С113-4 варіант 3 | Труба сталева 32/42,3 | м | 13 |
| 5 | С113-6 варіант 2 | Труба сталева 50/60 | м | 2 |
| 6 | С113-7 варіант 2 | Труба сталева Дн75/Ду65 (гільза) | м | 1 |
| 7 | КБ34-103-1 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (труба гнучка гофрована двостінна ф63 у траншеї) | км | 0,05 |
| 8 | С113-2327 варіант 1 | Труба гнучка гофрована двостінна ТГГД63, код 121963 | м | 50 |
| 9 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,11 |
| 10 | КР17-8-3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 0,97 |
| 11 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,14 |
| 12 | КБ21-13-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,22 |
| 13 | КМ8-147-10 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 3,72 |
| 14 | КМ8-147-11 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,23 |
| 15 | КМ8-148-2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,04 |
| 16 | 15093-35013 варіант 2 | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 | 1000м | 0,049 |
| 17 | 15093-35033 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 3х4мм2 | 1000м | 0,175 |
| 18 | 15093-35103 варіант 2 | Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2 | 1000м | 0,164 |
| 19 | 15093-35113 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 4х2,5мм2 | 1000м | 0,082 |
| 20 | 15093-35143 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 4х10мм2 | 1000м | 0,007 |
| 21 | 15093-35173 варіант 1 | Кабель ВВГнгд 4х35мм2 | 1000м | 0,032 |
| 22 | С153-5 варіант 1 | Кабель контрольний КВВГнгд 14х0,75 мм2 | 1000м | 0,015 |
| 23 | 15098-78541 варіант 4 | Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2 | 1000м | 0,049 |
|  |  | КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ |  |  |
| 24 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0648 |
| 25 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0432 |
| 26 | КМ8-472-7 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | 100 м | 0,29 |
| 27 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,24 |
| 28 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 |
| 29 | КМ8-472-10 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 30 | 15095-1204 варіант 1 | Провід ПВ3 1х4мм2 | 1000м | 0,03 |
|  |  | Герметизація підземних заземлюючих проводників. Витрата матеріалів дана згідно проекту, див. арк. ЕТР-2 |  |  |
| 31 | С111-598 варіант 1 | Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М | кг | 13,75 |
| 32 | С111-1292 варіант 2 | Уайт-спірит | т | 0,01 |
| 33 | С1545-550 варіант 2 | Дюбель TDN 6х60 | шт | 70 |
| 34 | С118-68 варіант 1 | Шайба з резинкою EPDM 6,2 A2 D16 | шт | 70 |
| 35 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 100 |
| 36 | С1545-44 варіант 1 | Різьбовий стрижень М6, L=1м | 100шт | 0,01 |
| 37 | С1545-470 варіант 9 | Гайка М6+шайба з резинкою EPDM 6,2 A2 D16 | шт | 20 |
|  |  | Роздiл 2. Робоче (аварійне/евакуаційне) освітлення |  |  |
| 38 | КР17-14-2 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (ЩАО, ЩО) | шт | 2 |
| 39 | КР17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,31 |
| 40 | 1507-1072 варіант 2 | Світильник з АКБ не менше 3год., 220АС, 16Вт, ІР65 ДББ26У-16-104У1 Селена- LED+БАЖ | шт | 23 |
| 41 | 1507-1072 варіант 4 | Світильник 220АС, 16Вт, ІР65 ДББ26У-16- 104У1 Селена-LED | шт | 8 |
| 42 | КР17-11-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,3 |
| 43 | 1507-1072 варіант 3 | Світильник з АКБ не менше 3год., 220АС, 40Вт, ІР65 ДСП46У-БАЖ-40-123К У3 | шт | 16 |
| 44 | 1507-1072 варіант 5 | Світильник, 220АС, 40Вт, ІР65 ДСП46У-40- 123К У3 | шт | 7 |
| 45 | 1507-1072 варіант 6 | Світильник, 220АС, 60Вт, ІР65 ДСП46У-60- 123К У3 | шт | 7 |
| 46 | КБ21-17-12 Н3,Н5,Н6=1, 15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,21 |
| 47 | 1507-1072 варіант 8 | Світильник аварійний з АКБ не менше 3 год., 220АС, 3Вт, ІР65 ДБО02ВСП-3-а-103 | шт | 12 |
| 48 | 1507-1072 варіант 9 | Світильник-показник аварійний з АКБ не менше 3 год., 220АС, 3Вт, ІР65 ДБО02ВСП- 3-а-102 | шт | 6 |
| 49 | 1507-1072 варіант 10 | Світильник-показник аварійний з АКБ не менше 3 год., 220АС, 3Вт, ІР65 ДБО02ВСП- 3-а-101 | шт | 2 |
| 50 | 1507-1072 варіант 11 | Світильник аварійний з АКБ не менше 3 год., 220АС, 3Вт, ІР65 ДБО02ВСП-3-а-120 "СХОВИЩЕ" | шт | 1 |
| 51 | КР17-12-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,29 |
| 52 | 290902-57 варіант 1 | Вимикач 1-кл з підсвічуванням, ІР54, VIКO, Palmiye (90555419) | шт | 20 |
| 53 | 290902-57 варіант 2 | Вимикач 2-кл з підсвічуванням, ІР54, VIКO, Palmiye (90555402) | шт | 9 |
| 54 | КР17-12-5 | Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,12 |
| 55 | 290902-58 варіант 2 | Прохідний вимикач 1-кл, ІР54, VIKO, Palmiye (90555404) | шт | 5 |
| 56 | 290902-58 варіант 3 | Прохідний вимикач 2-кл, ІР54, VIKO, Palmiye (90555417) | шт | 7 |
| 57 | КБ21-12-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,5 |
| 58 | С113-1685 варіант 1 | Мініканал 25х17 ТМС (00304) | м | 130 |
| 59 | С113-1685 варіант 3 | Мініканал 50/2х20 ТМС (00314) | м | 20 |
| 60 | С113-2392 варіант 7 | Трійник 50/2х20 ІМ (00652С) | шт | 1 |
| 61 | & С111- 1613-1 | Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" | шт | 2 |
| 62 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 500 |
| 63 | С113-4 варіант 2 | Труба сталева 32/42,3 (гільза) | м | 5 |
| 64 | КБ21-10-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі | 100м | 0,5 |
| 65 | С1545-201 варіант 1 | Трос сталевий у ПВХ-оболонці 2мм | м | 160 |
| 66 | 2310-36131 варіант 1 | Талреп М5х70 гайка/кольцо цб | шт | 4 |
| 67 | С1110-196 варіант 1 | Хомут кабельний 150мм | шт | 55 |
| 68 | С1111-8 варіант 1 | Зажим д/каната М3 DIN741 цб | 100шт | 0,08 |
| 69 | 290518- 1091-1 варіант 1 | Коуш 3,0мм | 100шт | 0,08 |
| 70 | С113-2122 варіант 2 | LE-O Анкер 12х60/М8 кольцо цб | шт | 14 |
| 71 | С1419-101 варіант 1 | Коробка монтажна КМС 4-1 | шт | 30 |
| 72 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 14,36 |
| 73 | С153-11 варіант 1 | Кбель контрольний КВВГнгд 4х1мм2 | 1000м | 1,056 |
| 74 | 15093-34023 варіант 1 | Кабель силовий ВВГнг 2х2,5мм2 | 1000м | 0,015 |
| 75 | 15097-21011 варіант 2 | Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,457 |
|  |  | Роздiл 3. Побутовы та технологічні мережі |  |  |
| 76 | КР17-14-2 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (ЩМ1, ЩМ2,РЩ) | шт | 3 |
| 77 | КМ10-901-8 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 4 |
| 78 | 1517-2343 варіант 1 | Щиток настінний, без дверцят, 2 модулі, ІР20, RAL 7035 (82002) | шт | 4 |
| 79 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 4 |
| 80 | КР17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,06 |
| 81 | 1507-1072 варіант 12 | Світильник, 220 АС, 18Вт, 0,13А, ІР20 "НЕ ЗАХОДИТИ" (10084724) | шт | 6 |
| 82 | КМ10-349-5 | Монтаж дзвінка | шт | 1 |
| 83 | 1602-50108 варіант 1 | Дзвінок гучного бою EBL-5502 (55мм) АСКО- УКРЕМ | шт | 1 |
| 84 | 2405-1112 варіант 1 | Кнопка дзвінка, ІР54 VIKO Palmiye (90555406) | шт | 1 |
| 85 | КР17-12-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,05 |
| 86 | 290902-57 варіант 1 | Вимикач 1-кл з підсвічуванням, ІР54, VIКO, Palmiye (90555419) | шт | 5 |
| 87 | КР17-12-5 | Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,04 |
| 88 | 290902-58 варіант 2 | Прохідний вимикач 1-кл, ІР54, VIKO, Palmiye (90555404) | шт | 4 |
| 89 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,49 |
| 90 | 290902-226 варіант 1 | Розетка із заземленням, ІР54 VIKO Palmiye (90555408) | шт | 6 |
| 91 | 290902-226 варіант 2 | Розетка із заземленням 2-а, ІР54 VIKO Palmiye (90555488) | шт | 43 |
| 92 | КБ21-12-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 3,51 |
| 93 | С113-1685 варіант 1 | Мініканал 25х17 ТМС (00304) | м | 109 |
| 94 | С113-1685 варіант 5 | Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60х40 ТA-GN (01780) | м | 200 |
| 95 | С113-1685 варіант 7 | Роздільник (перегородка), 60х40 SEP-G 40 (02514) | м | 200 |
| 96 | С113-2392 варіант 10 | Трійник 60х40 NTAN (01755) | шт | 20 |
| 97 | С113-2392 варіант 11 | З'єднання на стик 60x40 GAN (00885) | шт | 100 |
| 98 | С113-2392 варіант 12 | Кут внутрішній 60x40 NIA (01823) | шт | 18 |
| 99 | С113-2392 варіант 13 | Кут зовнішній 60x40 NEA (01807) | шт | 3 |
| 100 | С113-2392 варіант 14 | Кут плоский 60x40 NPAN (01739) | шт | 10 |
| 101 | С113-1685 варіант 4 | Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100х40 TA-GN (01782) | м | 28 |
| 102 | С113-1685 варіант 6 | Роздільник (перегородка), 100х40 SEP-G 40 (02514) | м | 28 |
| 103 | С113-2392 варіант 6 | Кут внутрішній змінний 70-120 град. 100х40 NIAV (01725) | шт | 2 |
| 104 | 1504-17220 варіант 1 | Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870) | шт | 1 |
| 105 | С113-2392 варіант 8 | Накладка на з'єднання кришки 100х40 GAN (00887) | шт | 3 |
| 106 | С113-2392 варіант 9 | Заглушка торцева, 100х40 LAN (00873) | шт | 2 |
| 107 | & С111- 1613-1 | Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" | шт | 4 |
| 108 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 800 |
| 109 | КБ21-13-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | 100м | 12,6 |
| 110 | 15093-35023 варіант 1 | Силовий кабель ВВГнгд 3х2,5мм2 | 1000м | 1,306 |
| 111 | 15093-34023 варіант 1 | Кабель силовий ВВГнг 2х2,5мм2 | 1000м | 0,033 |
| 112 | С113-4 варіант 2 | Труба сталева 32/42,3 (гільза) | м | 15 |
| 113 | С113-6 варіант 2 | Труба сталева 50/60 | м | 16 |
| 114 | КМ8-395-1 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | 100 м | 1,14 |
| 115 | С113-1676 варіант 4 | Перфорований лоток Н50, 100х50, довжина 3м (35262) | м | 114 |
| 116 | С113-1676 варіант 5 | Кришка для перфорованого лотка 100мм, доажина 3м (35522) | м | 6 |
| 117 | С111-1851 варіант 3 | Гвинт М5х8 (СМ030508) | шт | 10 |
| 118 | & С126-948- К варіант 3 | Відгалуження на лоток Т-подібний TD (37519) | шт | 6 |
| 119 | & С126- 1300-К4-1 варіант 3 | Кут СРО 90град. горизонтальний (36002) | шт | 8 |
| 120 | & С126-948- К варіант 4 | Відгалуження на лоток Т-подібний DL (36235) | шт | 8 |
| 121 | & С126-948- К варіант 5 | Відгалуджувач хрестоподібний DPX (36182) | шт | 1 |
| 122 | С111-1851 варіант 4 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 (СМ010610) | шт | 486 |
| 123 | С1545-470 варіант 3 | Гайка з рискою М6 (СМ100600) | шт | 486 |
| 124 | & С126-948- К варіант 6 | Пластина для кріплення GTO H50 | шт | 156 |
| 125 | & С126-948- К варіант 7 | Пластина РТСЕ (37501) | шт | 54 |
| 126 | & С126-948- К варіант 8 | Накладка з'єднувальна CGB | шт | 34 |
| 127 | & С126-948- К варіант 9 | Фланець з'єднувальний FR | шт | 34 |
| 128 | С1545-291 варіант 3 | Шпилька різьбова М10 (СМ201001) | комплект | 80 |
| 129 | С1545-237 варіант 1 | Скоба BML-10 (BML1007) | 100шт | 0,8 |
| 130 | С113-2122 варіант 3 | Стандартний анкер з болтом М10 (СМ431060) | шт | 80 |
| 131 | & С126- 1300-К4-1 варіант 4 | Профіль BPL-29 (BPL2904) | шт | 40 |
| 132 | С1545-470 варіант 4 | Гайка з насічкою (СМ101000) | шт | 320 |
| 133 | С111-1851 варіант 4 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 (СМ010610) | шт | 80 |
| 134 | С1545-470 варіант 3 | Гайка з рискою М6 (СМ100600) | шт | 80 |
| 135 | С1419-101 варіант 1 | Коробка монтажна КМС 4-1 | шт | 70 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на автоматизація комплексна Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |
| 1 | КМ8-572-3 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ШУВ-П1-П2; ШУВ-В1-В4; ШУВ-В5) | шт | 3 |
| 2 | КМ10-901-8 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (ШСУ-1) | шт | 1 |
| 3 | КМ8-395-2 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм | 100 м | 0,26 |
| 4 | КМ8-395-1 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | 100 м | 0,27 |
| 5 | С113-1676 варіант 1 | Лоток металевий перфорований 100х50, довжина 3м (3526215) | м | 27 |
| 6 | С113-1676 варіант 3 | Кришка для перфорованого лотка 100мм, доажина 3м (35521) | м | 27 |
| 7 | & С126- 1300-К4-1 варіант 1 | Кут СРО 90град. горизонтальний (36003HDZ) | шт | 2 |
| 8 | & С126- 1300-К4-1 варіант 2 | Кришка на кут горизонтальний СРО 90град. (38002) | шт | 2 |
| 9 | С111-1851 варіант 4 | Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 (СМ010610) | шт | 50 |
| 10 | С1545-470 варіант 1 | Гайка М6 (СМ100600) | шт | 140 |
| 11 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,6 |
| 12 | 241649-1012 варіант 1 | Рукав металевий з ПВХ оболонці Дн21/Ду15, 5 (6070-16) | 1000м | 0,06 |
| 13 | С113-106 варіант 1 | Муфта металорукав-коробка із зовнішньою різьбою М20х1,5 (6014-20А) | 10шт | 2,6 |
| 14 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (перетворювачів) | шт | 2 |
| 15 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у лотках | 100м | 2,68 |
| 16 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в металорукав | 100м | 0,6 |
| 17 | С153-1 варіант 1 | Кабель КВВГнг 4х0,75мм2 | 1000м | 0,003 |
| 18 | 15093-35103 варіант 1 | Кабель ВВГнг 4х1,5мм2 | 1000м | 0,091 |
| 19 | 15093-35013 варіант 1 | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | 1000м | 0,243 |
| 20 | С113-7 варіант 1 | Труба сталева Дн75/Ду65 | м | 1,5 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012 на пожежну сигналізацію та оповіщення Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | КР17-14-2 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (ЩО) | шт | 1 |
| 2 | КМ10-667-4 | Прилад ПС на 4 промені (Тірас-4П) | шт | 1 |
| 3 | КМ10-1-10 | Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (МЦП- GSM, МРЛ-2.1, МРЛ-2.1 box) | плата | 3 |
| 4 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |
| 5 | КМ10-668-3 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi (сповіщувач димовий, тепловий, комбінований) | шт | 26 |
| 6 | 1602-30066 варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3. 10+база Б1 (резерв - 1шт) | шт | 12 |
| 7 | 1602-30066 варіант 2 | Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3 (резерв - 1шт) | шт | 3 |
| 8 | 1602-30066 варіант 3 | Сповіщувач пожежний комбінований димовий і тепловий, 12В СПД-3.5+база В104 (резерв -1шт) | шт | 14 |
| 9 | КМ10-668-5 | Сповiщувач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склi (сповіщувач ручний) | шт | 4 |
| 10 | 1602-30066 варіант 6 | Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас (резерв-1шт) | шт | 5 |
| 11 | КМ8-83-1 | Монтаж пристрою сигнально (ЗПОС) | шт | 18 |
| 12 | 1504-13114 варіант 1 | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС | шт | 18 |
| 13 | КБ21-12-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,4 |
| 14 | С113-1685 варіант 1 | Мініканал 25х17 ТМС (00304) | м | 30 |
| 15 | С113-1685 варіант 4 | Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100х40 TA-GN (01782) | м | 10 |
| 16 | С113-2392 варіант 5 | Роздільник (перегородка), 100х40 SEP-G 40 (02514) | шт | 10 |
| 17 | 1504-17220 варіант 1 | Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870) | шт | 5 |
| 18 | С113-2392 варіант 9 | Заглушка торцева, 100х40 LAN (00873) | шт | 5 |
| 19 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 800 |
| 20 | & С111- 1613-1 | Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" | шт | 1 |
| 21 | С113-4 варіант 2 | Труба сталева 32/42,3 (гільза) | м | 5 |
| 22 | КБ21-10-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі | 100м | 0,4 |
| 23 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 5,2 |
| 24 | 15097-21011 варіант 3 | Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,096 |
| 25 | 15097-21011 варіант 4 | Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,05 |
| 26 | 15095-23041 варіант 2 | Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2 | 1000м | 0,42 |
| 27 | 15095-23041 варіант 3 | Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1, 5мм2 | 1000м | 0,002 |
| 28 | С157-249 варіант 1 | Провід одножильний мідний з жовто- зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2 | 1000м | 0,001 |
| 29 | С1110-196 варіант 1 | Хомут кабельний 150мм | шт | 60 |
|  |  | Роздiл 2. Оповіщення |  |  |
| 30 | КБ21-17-12 Н3,Н5,Н6=1, 15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "ПОЖЕЖА" | 100шт | 0,02 |
| 31 | С1547-7 варіант 7 | Покажчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА" | шт | 2 |
| 32 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світловий та світло-звуковий) | шт | 1 |
| 33 | КМ10-667-3 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ВЕЛЛЕЗн- 120-100) | 10промен | 0,1 |
| 34 | КМ8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (гучномовець) | шт | 14 |
| 35 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (БКІ-02М) | шт | 1 |
| 36 | КБ21-12-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,05 |
| 37 | С113-1685 варіант 1 | Мініканал 25х17 ТМС (00304) | м | 5 |
| 38 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 100 |
| 39 | С113-4 варіант 2 | Труба сталева 32/42,3 (гільза) | м | 5 |
| 40 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 2,265 |
| 41 | 15097-21011 варіант 3 | Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,078 |
| 42 | 15097-21011 варіант 2 | Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,01 |
| 43 | 15097-21011 варіант 4 | Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,0025 |
| 44 | 15095-23041 варіант 4 | Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1, 5мм2 | 1000м | 0,144 |
| 45 | 15095-23041 варіант 3 | Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1, 5мм2 | 1000м | 0,002 |
| 46 | С157-249 варіант 1 | Провід одножильний мідний з жовто- зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2 | 1000м | 0,001 |
|  |  | Роздiл 3. Пожежогасіння ДЕС |  |  |
| 47 | КМ10-667-9 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені | шт | 1 |
| 48 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 1 |
| 49 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |
| 50 | КМ10-668-3 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi (сповіщувач тепловий) | шт | 2 |
| 51 | 1602-30066 варіант 9 | Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3 | шт | 2 |
| 52 | КМ10-668-5 | Сповiщувач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склi (пристрій ПРЗ, ПАЗ) | шт | 4 |
| 53 | 1602-30066 варіант 7 | Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас" (резерв - 1шт) | шт | 3 |
| 54 | 1602-30066 варіант 8 | Пристрій аварійного запуску пожежогасіння ПАЗ "Тірас" (резерв - 1шт) | шт | 3 |
| 55 | КБ21-17-12 Н3,Н5,Н6=1, 15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "ПОЖЕЖА" | 100шт | 0,1 |
| 56 | С1547-7 варіант 7 | Покажчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА" | шт | 2 |
| 57 | С1547-7 варіант 8 | Покажчик світловий. 12В ОС з написом "АПВ" | шт | 2 |
| 58 | С1547-7 варіант 9 | Покажчик світловий. 12В ОС з написом "АПУ" | шт | 2 |
| 59 | С1547-7 варіант 10 | Покажчик світловий. 12В ОСЗ-3 з написом "Газ! Виходь" | шт | 2 |
| 60 | С1547-7 варіант 11 | Покажчик світловий. 12В ОСЗ-3 з написом "Газ! Не Виходь" | шт | 2 |
| 61 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |
| 62 | 2402-4057 варіант 1 | Магніто-контактний СМОК 1-8 | шт | 2 |
| 63 | КМ18-557-3 | Монтаж балона випробувального (Модуль газового пожежогасіння) | шт | 3 |
| 64 | КБ21-12-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,08 |
| 65 | С113-1685 варіант 1 | Мініканал 25х17 ТМС (00304) | м | 8 |
| 66 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 50 |
| 67 | С113-4 варіант 2 | Труба сталева 32/42,3 (гільза) | м | 4 |
| 68 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 3,815 |
| 69 | 15095-23041 варіант 2 | Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2 | 1000м | 0,084 |
| 70 | 15097-21011 варіант 3 | Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,1 |
| 71 | 15097-21011 варіант 2 | Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,096 |
| 72 | 15095-23041 варіант 5 | Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 4х1, 5мм2 | 1000м | 0,045 |
| 73 | С157-249 варіант 1 | Провід одножильний мідний з жовто- зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2 | 1000м | 0,001 |
|  |  | Роздiл 4. Пожежогасіння електрощитової |  |  |
| 74 | КМ18-557-3 | Монтаж балона випробувального (Модуль газового пожежогасіння) | шт | 2 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на симтеми зв'язку Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |
| 1 | КМ10-397-6 | Шафа комутації вихідних і проміжних ліній з дистанційним керуванням на стіні, кількість лінії до 40 | шт | 1 |
| 2 | КМ11-96-1 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (точка доступа) | шт | 1 |
| 3 | КБ21-12-2 Н3,Н5=1,15 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,03 |
| 4 | С113-1685 варіант 3 | Мініканал 50/2х20 ТМС (00314) | м | 3 |
| 5 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,9 |
| 6 | 15092-5204 варіант 1 | Кабель вита пара OK-Net UTP кат.5е КПВ- ВП 4х2х0,51мм2 | 1000м | 0,09 |
| 7 | КР17-12-10 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,03 |
| 8 | 290902-224 варіант 3 | Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat. 5e WT-2015A | шт | 3 |
| 9 | С1545-152 варіант 1 | Конектор 8Р8С RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C- CAT.6 | 100шт | 0,16 |
| 10 | С1545-152 варіант 2 | Ковпачок для конектор 8Р8С RJ45 WT-6083 Gray | 100шт | 0,16 |
| 11 | & 15097- 1022-1 варіант 1 | Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP CORD-1.5M-GRY | шт | 3 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016 на охоронні системи Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |
| 1 | КМ10-667-10 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (Лунь11) | шт | 1 |
| 2 | КМ10-1-10 | Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (GSM з виносною антеною) | плата | 1 |
| 3 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |
| 4 | КМ11-91-1 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Лінд-11) | шт | 1 |
| 5 | КМ10-668-5 | Сповіщувач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі | шт | 2 |
| 6 | 1602-30076 варіант 2 | Датчик об'ємний, оптико-електронний Crow Swan-Quad | шт | 2 |
| 7 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |
| 8 | 2402-4057 варіант 1 | Магніто-контактний СМОК 1-8 | шт | 2 |
| 9 | С1419-101 варіант 1 | Коробка монтажна КМС 4-1 | шт | 4 |
| 10 | КБ21-13-1 Н3,Н5=1,15 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 2,68 |
| 11 | 15097-21011 варіант 4 | Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 | 1000м | 0,269 |
| 12 | 15093-35013 варіант 2 | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 | 1000м | 0,003 |
| 13 | С1545-550 варіант 1 | Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм | шт | 20 |
| 14 | & С111- 1613-1 | Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" | шт | 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 на зовнішнє водопостачання та каналізація Зовнішні мережі водопостачання та каналізації |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід |  |  |
| 1 | КР1-9-1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,28 |
| 2 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,23 |
| 3 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 12 |
| 4 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 13,2 |
| 5 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском | 100 м3 | 0,16 |
| 6 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 17,6 |
| 7 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,28 |
|  |  | *** |  |  |
| 8 | КР15-85-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,07 |
| 9 | КР16-14-1 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на стики та фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | 100м | 0,07 |
| 10 | С113-140 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм | м | 7 |
| 11 | КБ29-176-2 Н2,Н5=1,15 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм | 10шт | 0,1 |
| 12 | С113-176 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільза) | м | 0,2 |
| 13 | КБ22-11-2 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,05 |
| 14 | С113-1377 варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 50 |
| 15 | КБ22-11-5 Н2,Н5=1,15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (ФУТЛЯР) | 1000м | 0,007 |
| 16 | С113-1383 варіант 1 | Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм | м | 7,07 |
| 17 | КР15-20-2 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0,01 |
| 18 | С1630-65 варіант 1 | Засувка клинова фланцева із штурвалом, ф50мм Hewle | шт | 1 |
| 19 | С1534-239 варіант 1 | Трійник чавунний фланцевий ф150х100мм (PN10) | шт | 1 |
| 20 | С1532-8 варіант 1 | Перехід чавунний фланцевий ф100х50 (PN10) | шт | 1 |
| 21 | С130-935 варіант 1 | Фланець універсальний ф100мм (PN10) | шт | 2 |
| 22 | С1630-140 варіант 1 | Буртова втулка ПЕ, SDR11 із фланцем ф63мм | шт | 1 |
| 23 | С113-1787 варіант 1 | Перехід нероз'ємний ПЕ-сталь ф63-ф50 | шт | 1 |
| 24 | С113-990 варіант 1 | Коліно ПЕ під пайку, 90град., ф63мм | шт | 1 |
| 25 | С113-990 варіант 2 | Коліно ПЕ під пайку, 45град., ф63мм | шт | 3 |
| 26 | С118-66 варіант 1 | Упори на кутах перетину трубопроводів в землі із бетону та захисни манжетом серія 3. 001.1-3 | шт | 4 |
| 27 | КР15-27-4 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 28 | С1630-1456 варіант 1 | Лічильник води 420РС. Т50, ф20мм | шт | 1 |
| 29 | С1630-212 варіант 1 | Кран запірний муфтовий, 15б3р ф20мм | шт | 2 |
| 30 | С1630-211 варіант 1 | Кран запірний муфтовий, 15б3р ф15мм | шт | 1 |
| 31 | КР15-103-1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | фільтр | 1 |
| 32 | С1630-103 варіант 2 | Фільтр сітчастий ф20 | шт | 1 |
| 33 | КР15-15-2 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,01 |
| 34 | С113-38 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм | м | 1 |
| 35 | С113-1782 варіант 1 | Перехід муфтовий. ф50х20мм | шт | 2 |
| 36 | С113-1879 варіант 1 | Опора сталева із гумовою прокладкою | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. Каналізація К1,Кн |  |  |
| 37 | КР1-9-1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | 100 м3 | 4,1 |
| 38 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,41 |
| 39 | КР16-40-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 22 |
| 40 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 24,2 |
| 41 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском | 100 м3 | 0,3 |
| 42 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 33 |
| 43 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 4,1 |
| 44 | КБ22-11-5 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,075 |
| 45 | С113-1383 варіант 3 | Труба НПВХ зовнішньої каналізації ф160мм | м | 75 |
| 46 | КБ22-11-2 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,018 |
| 47 | С113-1377 варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 18 |
| 48 | С113-176 варіант 2 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм (гільза) | м | 0,4 |
| 49 | С113-990 варіант 2 | Коліно ПЕ під пайку, 45град., ф63мм | шт | 2 |
| 50 | С118-66 варіант 1 | Упори на кутах перетину трубопроводів в землі із бетону та захисни манжетом серія 3. 001.1-3 | шт | 1 |
|  |  | *** |  |  |
| 51 | КР15-95-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 52 | С1630-1409 варіант 1 | Клапан зворотний кульовий ф50 | шт | 2 |
| 53 | С113-1866 | Заглушка діам. 50 мм | шт | 1 |
| 54 | КР15-20-2 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0,02 |
| 55 | С1630-65 варіант 2 | Засувка клинова ф50мм | шт | 2 |
| 56 | КР15-20-5 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм (муфт) | 100шт | 0,04 |
| 57 | С1630-68 варіант 1 | Засувка гільйотинна шибера ф150мм | шт | 2 |
| 58 | С113-1293- 11В варіант 1 | Муфта-фланцева чавунна DN160 | шт | 2 |
| 59 | КБ22-11-5 Н2,Н5,Н6=1, 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 60 | С113-1383 варіант 4 | Вентиляційний патрубок НПВХ ф160мм | м | 3 |
| 61 | С130-277 варіант 1 | Грибок вентиляційний ф110мм | шт | 2 |
|  |  | *** |  |  |
| 62 | С113-990 варіант 1 | Коліно ПЕ під пайку, 90град., ф63мм | шт | 1 |
| 63 | С113-1866 варіант 1 | Заглушка фланцева діам. 50 мм 08x18H10T | шт | 1 |
| 64 | С1630-140 варіант 1 | Буртова втулка ПЕ, SDR11 із фланцем ф63мм | шт | 3 |
| 65 | КР16-30-1 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 3 |
| 66 | С130-966 варіант 1 | Фланці плоскі приварні, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 3 |
| 67 | 15102-23031 варіант 3 | Прокладки плоскі еластичні | 100шт | 0,01 |
| 68 | С113-2122 варіант 6 | Болт н/ж М16х260 | шт | 8 |
| 69 | С1545-470 варіант 8 | Гайка н/ж М16 | шт | 8 |
| 70 | С1424-11599 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 | м3 | 0,83 |
| 71 | С1421-9464 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 0,48 |
| 72 | С1630-1437 варіант 1 | Трубна обв'язка сталева DN50 (н/ж) | комплект | 2 |
| 73 | С1524-25 варіант 1 | Труба сталева DN50 (н/ж) | 10м | 1,3 |
| 74 | С1524-6 варіант 1 | Направляючі труби для насосу DN 20 (н/ж) | 10м | 2,6 |
| 75 | С1524-6 варіант 2 | Направляючі труби для корзини DN 20 (н/ж) | 10м | 1,3 |
| 76 | & С111- 1861-1 варіант 1 | Ланцюг для підьому насосу/корзини | м | 20 |
| 77 | 241996- 11008 варіант 1 | Корзина для збору сміття склопластикова | шт | 1 |
| 78 | 2402-5052 варіант 1 | Драбина універсальна (алюмін.) L=6500мм | шт | 1 |
| 79 | 170311-1068 варіант 1 | Майданчик для обслуговування із н/ж сталі 500х800 | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 3. Колодязі |  |  |
|  |  | ф1500 |  |  |
| 80 | КР16-46-6 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | м3 | 16,165 |
| 81 | К585521- Л007 варіант 2 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) | шт | 11 |
| 82 | К585521- Л008 варіант 3 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) | шт | 14 |
| 83 | К585521- Л036 варіант 3 С1415-7976 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53) | шт | 5 |
| 84 | К585521- Л049 варіант 3 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) | шт | 5 |
| 85 | К585521- Л052 варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 5 |
| 86 | С111-1789 | Скоби ходові | кг | 52,48 |
| 87 | С113-753 варіант 1 | Люк чавунний, тип "Л" | шт | 3 |
| 88 | С113-753 варіант 2 | Люк чавунний, тип "ТМ" | шт | 2 |
|  |  | ф2000 |  |  |
| 89 | КР16-46-8 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | м3 | 6,53 |
| 90 | К585521- Л010 варіант 2 С1415-8034 | Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53) | шт | 4 |
| 91 | К585521- Л011 варіант 2 С1415-8016 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 5 |
| 92 | К585521- Л042 варіант 2 С1415-7976 | Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 55 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| 93 | К585521- Л050 варіант 2 С1415-7976 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| 94 | К585521- Л052 варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| 95 | С111-1789 | Скоби ходові | кг | 18,86 |
| 96 | С113-753 варіант 2 | Люк чавунний, тип "ТМ" | шт | 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01 на теплові мережі Зовнішні теплові мережі |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,00515 |
| 2 | КР18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,02575 |
| 3 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0,03 |
| 4 | КР1-8-9 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,288 |
| 5 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,091 |
| 6 | КР1-16-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,036 |
| 7 | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,036 |
| 8 | КР1-12-1 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1,379 |
| 9 | КР1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 1,415 |
| 10 | КБ27-12-4 Н2,Н5=1,15 | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером (із використанням асфальтобетоного покриття від розбирання-3,09м3) | 100м3 | 0,4005 |
| 11 | С1421-9634 варіант 1 | Готова піщано-щебенева суміш N7 | м3 | 47,373 |
| 12 | КР18-42-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0,103 |
| 13 | КР18-42-4 Н1=12 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 | 0,103 |
| 14 | С1421-9850 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті АСГ. КР.Щ.Б.НП.І БНД 70/100 | т | 2,456 |
| 15 | КР18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 0,103 |
| 16 | КР18-42-4 Н1=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 | 100м2 | 0,103 |
| 17 | С1421-9837 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100 | т | 1,226 |
| 18 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (раніше демонтованих) | 100м | 0,03 |
| 19 | КР1-7-1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 | 1000 м2 | 0,062 |
| 20 | КБ7-64-3 к дем.=0,6, Н5,Н6=1,15 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | 100шт | 0,18 |
| 21 | КР1-18-1 прист. | Очищення лотків від сміття | 100 м3 | 0,018 |
| 22 | КБ7-64-3 Н2,Н5=1,15 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (раніше демонтованих) | 100шт | 0,18 |
| 23 | КБ11-4-5 Н2,Н5=1,15 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | 100м2 | 0,36 |
|  |  | Роздiл 2. Демонтажні роботи |  |  |
| 24 | КР16-56-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | 100м | 1,2 |
| 25 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,05 |
| 26 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,00523 |
| 27 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,573 |
| 28 | КР16-31-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Улаштування колодязів круглих із збірного залізобетону в сухих ґрунтах разам з люком | м3 | 1,65 |
| 29 | КБ9-72-1 к дем.=0,7 Н2,Н5=1,15 | (Демонтаж) Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,025 |
|  |  | Роздiл 3. Споруди на теплових мережах |  |  |
| 30 | КР16-40-2 | Улаштування щебеневої основи під колодязь | м3 | 1,15 |
| 31 | С1421-9471 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм | м3 | 1,38 |
| 32 | КР16-31-2 | Улаштування колодязів круглих із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | м3 | 3,07 |
| 33 | К585521- Л007 варіант 2 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) | шт | 2 |
| 34 | К585521- Л008 варіант 3 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) | шт | 3 |
| 35 | К585521- Л035 варіант 1 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3) | шт | 2 |
| 36 | К585521- Л049 варіант 3 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) | шт | 2 |
| 37 | К585521- Л052 варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 2 |
| 38 | С113-753 варіант 3 | Люк легкий "Л" полімерпіщаний А15 | шт | 2 |
| 39 | С111-1789 варіант 11 | Драбина С1-08 49,36 кг/шт | кг | 49,36 |
| 40 | С111-1789 варіант 12 | Драбина С1-03 20,30 кг/шт | кг | 20,3 |
| 41 | КБ8-5-9 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1 Н2,Н5=1,15 | Мурування горловини з цегли [керамічної] /мурування стiн криволiнiйного окреслення/ | 1 м3 | 0,0203 |
| 42 | С1422-10984 варіант 1 | Цегла керамічна, 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,011 |
| 43 | КР20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 4 |
| 44 | КР15-31-2 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 4 |
| 45 | С113-179 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 7 мм (гільза) | м | 1,6 |
| 46 | С113-1539 варіант 1 | Кільуе гумове ущільнююче 57/125 | шт | 8 |
|  |  | Роздiл 4. Опори під трубопровід |  |  |
| 47 | КБ9-72-1 Н2,Н5=1,15 | Виготовлення м/к нерухомих опор | т | 0,025 |
| 48 | С111-1088 варіант 1 | Кутик 75х75х5 | т | 0,025 |
| 49 | С113-1558 варіант 2 | Опора нерухома пряма ОПН-57/125 ПС | шт | 6 |
| 50 | С113-1558 варіант 1 | Опора ковзна ОПК-125 ПС | шт | 30 |
| 51 | КБ13-16-6 Н1=2, Н5, Н6=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021/за 2 рази | 100м2 | 0,012 |
| 52 | КР12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,012 |
|  |  | Роздiл 5. Теплові мережі |  |  |
| 53 | КР16-56-1 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | 100м | 1,2 |
| 54 | С113-1502 варіант 1 | Труба пряма СТ/ПЕ100-57х3,5/125мм | м | 121,2 |
| 55 | С113-1562 варіант 1 | Комплект теплогідроізоляція стику 57х3, 5/125 мм | шт | 22 |
| 56 | С113-1512 варіант 1 | Коліно крутозагнуте 57/125х2000мм 90град ПС | шт | 4 |
| 57 | С113-1512 варіант 2 | Коліно крутозагнуте 57/125х1000мм 90град ПС з обезповітрювачем Ду15мм | шт | 2 |
| 58 | С113-1512 варіант 3 | Коліно крутозагнуте 57/125х1000мм 90град ПС з дренажем Ду40мм | шт | 2 |
| 59 | КР15-104-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |
| 60 | С1630-633 варіант 3 | Кульовий кран зі сталевою ручкою Profactor Ду15мм | шт | 2 |
| 61 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,02 |
| 62 | С1630-28 варіант 1 | Кульовий кран зі сталевою ручкою Profactor Ду40мм | шт | 2 |
| 63 | КМ8-143-5 | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,6 |
| 64 | С1545-101 варіант 1 | Сигнальна стрічка з написом "Теплові мережі" | 100м | 0,6 |
| 65 | КБ22-11-3 Н2,Н5=1,15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (ФУТЛЯР) | 1000м | 0,008 |
| 66 | С113-1380 варіант 1 | Розбірний футляр ф110 ПВХ Kopohalf | м | 8 |
|  |  | *Вузол проходу через стіну будівлі |  |  |
| 67 | С113-1571 варіант 1 | Кільце гумове ущільнююче 57/125 | шт | 8 |
| 68 | С113-1593 варіант 1 | Муфта захисна термозбігальна кінцева | шт | 8 |
| 69 | С113-179 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 7 мм (гільза) | м | 0,92 |
| 70 | КР15-31-2 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 2 |
| 71 | С1424-11612 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,08 |
| 72 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,003 |
| 73 | С111-1702 | Мастика бітумна | т | 0,0015 |
| 74 | КР15-20-2 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0,02 |
| 75 | 2307-20169 варіант 1 | Засувка клинова фланцева сталева 30с941нж Ду50, Ру1,6МПа | шт | 2 |
| 76 | 2310-1082 варіант 1 | Фланець 1-50-16 | шт | 4 |
| 77 | С113-2122 варіант 7 | Болт М16х70 | шт | 16 |
| 78 | С113-118 варіант 1 | Гайка М16 | 10шт | 1,6 |
| 79 | 15102-23031 варіант 4 | Прокладка А-50-16 | 100шт | 0,04 |
| 80 | КР15-85-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,2 |
| 81 | С113-139 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 20 |
| 82 | КБ26-9-1 Н2,Н5=1,15 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 2 |
| 83 | С114-63-У варіант 1 | Мати теплоізоляційні із мінеральної вати товщ.40мм | м3 | 0,15 |
| 84 | С114-40 варіант 1 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | 10м2 | 0,025 |
| 85 | КР15-30-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | 100м | 0,2 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на благоустрій території Благоустрій території |
|  |  | Роздiл 1. Благострій території |  |  |
|  |  | тип 1 |  |  |
| 1 | КР18-23-3 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,2 |
| 2 | КР18-23-4 К1=5 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 | 100м2 | 0,2 |
| 3 | КР18-23-2 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,2 |
| 4 | С1421-9465 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,29 |
| 5 | С1421-9466 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 3,79 |
| 6 | КР18-40-6 | Укладання щебеневих основ товщиною 8 см з просочуванням бітумом | 1000м2 | 0,02 |
| 7 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,27 |
| 8 | С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,82 |
| 9 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,005 |
| 10 | КР18-44-1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | 1000 м2 | 0,02 |
| 11 | КР18-44-2 К1=6 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 | 1000 м2 | 0,02 |
| 12 | С1421-9850 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті АСГ. Кр.Щ.Б.НП БНД 70/100 | т | 4,796 |
| 13 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,005 |
| 14 | КР18-44-3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,02 |
| 15 | С1421-9837 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100 | т | 2,416 |
|  |  | тип 2 |  |  |
| 16 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,07 |
| 17 | КР18-44-1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | 1000 м2 | 0,2745 |
| 18 | КР18-44-2 К1=4 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 | 1000 м2 | -0,2745 |
| 19 | С1421-9850 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті АСГ. Кр.Щ.Б.НП БНД 70/100 | т | 32,8851 |
| 20 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,068625 |
| 21 | КР18-44-3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,2745 |
| 22 | С1421-9837 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100 | т | 33,1596 |
|  |  | тип 3 |  |  |
| 23 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,3 |
| 24 | С1421-9465 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,43 |
| 25 | С1421-9466 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 5,69 |
| 26 | КР18-40-6 | Укладання щебеневих основ товщиною 8 см з просочуванням бітумом | 1000м2 | 0,03 |
| 27 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,41 |
| 28 | С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2,73 |
| 29 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,0075 |
| 30 | КР18-44-1 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | 1000 м2 | 0,03 |
| 31 | КР18-44-2 К1=6 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 | 1000 м2 | 0,03 |
| 32 | С1421-9850 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті АСГ. Кр.Щ.Б.НП БНД 70/100 | т | 7,194 |
| 33 | КР18-58-1 | Розливання в'яжучих матеріалів | 1т | 0,0075 |
| 34 | КР18-44-3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,03 |
| 35 | С1421-9837 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті АСГ.Др.Щ.Б.НП.І БНД 70/100 | т | 3,624 |
| 36 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 1,83 |
| 37 | С1416-8684 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 63 |
| 38 | С1416-8684 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 40 |
| 39 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 60 |
| 40 | & С1416- 8684-1-1В | Камені бортові БР100.20.8 | м | 120 |
|  |  | тип 5 |  |  |
| 41 | КР18-47-1 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню | 100м2 | 0,237 |
| 42 | КР18-47-2 К1=7 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 | 100м2 | -0,237 |
| 43 | С1421-9464 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 1,63 |
| 44 | КР18-46-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 0,237 |
| 45 | КР18-46-2 К1=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | 100м2 | 0,237 |
|  |  | тип 6 |  |  |
| 46 | КР18-47-1 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню | 100м2 | 0,018 |
| 47 | КР18-47-2 К1=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 | 100м2 | 0,018 |
| 48 | С1421-9464 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 0,39 |
| 49 | КР18-49-1 | Улаштування тактильних плит розіром 30х30 | 100м2 | 0,018 |
| 50 | & С1426- 11789-5 варіант 1 | Плита тактильна 30х30х6 см з точками | шт | 20 |
| 51 | С1421-9656- 4 варіант 1 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,1 |
|  |  | тип 4 |  |  |
| 52 | КР18-47-1 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню | 100м2 | 0,54 |
| 53 | С1421-9464 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 9,4 |
| 54 | КР18-46-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 0,54 |
| 55 | КР18-46-2 К1=2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 | 100м2 | 0,54 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02 на озеленення Благоустрій території |
|  |  | Роздiл 1. Озеленення території |  |  |
| 1 | КР18-97-4 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (використання раніш розробленного грунту) | 100м2 | 8,68 |
| 2 | КР18-97-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 9,71 |

Придбання устаткування, що монтується

| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03 придбання устаткування, меблів Загальнобудівельні роботи |
| --- |
| № Ч.ч.. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Розділ 2. Устаткування, що монтується |  |  |
|  |  | * поз. 3 |  |  |
| 1 | 2407-2203 варіант 1 | Вішалка настінна з металевими гачками (1800х170); ( маса=0,00051) | шт | 2 |
|  |  | * поз. 5 |  |  |
| 2 | 1507-5134 варіант 2 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м ; ( маса=0,0055) | шт | 1 |
| 3 | 1507-5134 варіант 1 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м ; ( маса=0,0055) | шт | 1 |
|  |  | * поз. 6 |  |  |
| 4 | 1507-5134 варіант 1 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м ; ( маса=0,0055) | шт | 2 |
|  |  | * поз. 7 |  |  |
| 5 | 1507-5134 варіант 1 | Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150м ; ( маса=0,0055) | шт | 1 |
|  |  | * поз. 8 |  |  |
| 6 | 17064-4046 варіант 1 | Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1200х600х850h); ( маса=0) | шт | 1 |
|  |  | * поз. 10 |  |  |
| 7 | 17064-4046 варіант 2 | Ванна мийна з нержавіючої сталі односекційна (1200х600х850h); ( маса=0) | шт | 1 |
|  |  | * поз. 11, 12, 15, 16 |  |  |
| 8 | 241996-11039 варіант 1 | Дзеркало настінне 500х800; ( маса=0) | шт | 8 |
|  |  | * поз. 14 |  |  |
| 9 | 1504-17139 варіант 1 | Поручень кутовий з мильницею ф 25 - 180х500х100 мм; ( маса=0,0018) | шт | 1 |
| 10 | 1504-17139 варіант 2 | Поручень для інвалідів напольний відкидний з тримачем туалетного паперу ф 32 мм - 1000х700 мм; ( маса=0,0018) | шт | 1 |
| 11 | 1504-17139 варіант 3 | Поручень "Г" подібний ф 32 мм - 780х846 мм (стіна-підлога); ( маса=0,0018) | шт | 1 |
| 12 | 1504-17139 варіант 4 | Поручень для умивальника "стіна-підлога" ф 32 мм ; ( маса=0,0018) | шт | 1 |
| 13 | 241996-11039 варіант 2 | Дзеркало настінне 500х700; ( маса=0) | шт | 1 |
|  |  | * поз. 28 |  |  |
| 14 | 2407-2203 варіант 2 | Вішалка настінна з металевими гачками (600х170); ( маса=0,00051) | шт | 1 |
|  |  | * поз. 29 |  |  |
| 15 | 241996-12008 варіант 15 | Полиця на три яруси з нержавіючої сталі; ( маса=0) | шт | 1 |
| 16 | 2407-2203 варіант 2 | Вішалка настінна з металевими гачками (600х170); ( маса=0,00051) | шт | 1 |
| 17 | 1501-4015 варіант 1 | Дизельна електоростанція для встановлення у приміщенні FD 80 В С; ( маса=0,115) | шт | 1 |
| 18 | 1503-1270 варіант 2 | АВР Автоматичне введення резерву АВР 160А; ( маса=0,19) | шт | 1 |
| 19 | 1503-11066 варіант 1 | Модульний контролер для електростанції iL-CU AMF20/25; ( маса=0,02) | шт | 1 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05 опалення та вентиляцію придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
|  |  | ОПАЛЕННЯ |  |  |
| 1 | 2407-901-1 варіант 1 | Конвектор електричний, керамічного виконання, 0,38кВт, білого кольору 600х600 Quantum Electric; ( маса=0,00716) | шт | 3 |
| 2 | 2407-901-1 варіант 2 | Конвектор електричний, керамічного виконання, 0,5кВт, білого кольору з вбудованою автоматикою Atlantiv F 17; ( маса=0,00716) | шт | 2 |
| 3 | 1808-30054 варіант 1 | Вузол змішування для припливної установки, в комплекті з 3-х ходовим клапаном та циркуляційним насосом UWS 2-1-L; ( маса=0,0037) | шт | 2 |
|  |  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |
|  |  | П1 |  |  |
| 4 | & 2407-902И3 варіант 1 | Припливна установка для бомбосховища, напольна, у складі: водяний калорифер, вентиляторнасекція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтр G4 VRS-500-019-03-0-0; ( маса=0,05) | шт | 1 |
|  |  | П2 |  |  |
| 5 | & 2407-902И3 варіант 2 | Припливна установка для бомбосховища, напольна, у складі: водяний калорифер, вентиляторнасекція з ЕС двигуном, повітряний клапан, гнучкі вставки, фільтр G4 VRS-500-039-03-0-0; ( маса=0,05) | шт | 1 |
|  |  | В1 |  |  |
| 6 | 2308-1002 варіант 1 | Вентилятор радіальний, енергоефективний з назад загнутими лопатками, встановленою на осі трифазного асинхроного двигуна в комплекті з перетворювачем частоти L=+1270м3/год; Р=+1100Па VRAN9-031-T80-N- 00110/2Y1-1-L0-0; ( маса=0,038) | шт | 1 |
| 7 | 2308-1089 варіант 1 | Канальний вентилятор з ЕС-двигуном L=-350м3/год ВКМ 250 ЕС; ( маса=0, 04) | шт | 1 |
| 8 | 2308-1089 варіант 2 | Канальний вентилятор з ЕС-двигуном L=-400м3/год ВКМ 250 ЕС; ( маса=0, 04) | шт | 2 |
| 9 | 2308-1037 варіант 1 | Канальний вентилятор з ЕС-двигуном L=-855м3/год, Р=-700 ВКМ 355 ЕС; ( маса=0,01) | шт | 1 |
|  |  | В3 |  |  |
| 10 | 2308-1037 варіант 2 | Канальний вентилятор з ЕС-двигуном L=-1010м3/год, Р=-620 ВКМ 355 ЕС; ( маса=0,01) | шт | 1 |
|  |  | В4 |  |  |
| 11 | 2308-1037 варіант 3 | Канальний вентилятор з ЕС-двигуном L=-2501м3/год, Р=-640 ВКМ 250 ЕС; ( маса=0,01) | шт | 1 |
|  |  | В5 |  |  |
| 12 | 2308-1002 варіант 2 | Вентилятор радіальний, енергоефективний з назад загнутими лопатками, встановленою на осі трифазного асинхроного двигуна в комплекті з перетворювачем частоти L=-9100м3/год; Р=-920Па VRAN6-063-T80-N- 00400//4-Y1-L270-0; ( маса=0,038) | шт | 1 |
| 13 | 2308-6032 варіант 1 | Заслонка жалюзійна з електроприводом Belimo 1000х500; ( маса=0,02287) | шт | 2 |
|  |  | Разом по розділу 1 |  |  |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07 водопостачання та каналізація придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування. що монтується |  |  |
| 1 | 1704-50258 варіант 1 | Насосна станція госп.-питного водопостачання Grundfos HYDRO MULTI-E2 CRE 3-3; ( маса=0,1) | шт | 1 |
| 2 | 17064-1759 варіант 1 | Дренажний насос Grundfos Unilift KP350-A1; ( маса=0) | шт | 2 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09 електротехнічні рішення придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
| 1 | 1517-2432-6 варіант 4 | ЩАО Шафа аварійного освітлення (компл. згівдно 18123-ЕТР.С арк.4); ( маса=0) | шт | 1 |
| 2 | 1517-2432-6 варіант 3 | ЩО Шафа робочого освітлення (компл. згівдно 18123-ЕТР.С арк.4); ( маса=0) | шт | 1 |
| 3 | 1517-2432-6 варіант 5 | ЩМ1 Шафа робочого освітлення (компл. згівдно 18123-ЕТР.С арк.6); ( маса=0) | шт | 1 |
| 4 | 1517-2432-6 варіант 6 | ЩМ2 Шафа робочого освітлення (компл. згівдно 18123-ЕТР.С арк.7); ( маса=0) | шт | 1 |
| 5 | 1517-2432-6 варіант 7 | РЩ Шафа аварійного освітлення (компл. згівдно 18123-ЕТР.С арк.6); ( маса=0) | шт | 1 |
| 6 | 1504-1063 варіант 2 | Вимикач автоматичний 1-но полюсний з номінальним струмом 10А хар.В BA UTrust 2р 10А, В 6кА ; ( маса=0,00038) | шт | 4 |
| 7 | 1503-1270 варіант 1 | ГРЩ Шафа металева з монтажною панелю 600х600х250 (компл.згідно 18123- ЕТР.С арк.1); ( маса=0,19) | шт | 1 |
| 8 | 1503-1270 варіант 3 | ВР-0,4 Шафа металева з монтажною панелю 400х300х150 (компл.згідно 18123-ЕТР.С арк.2); ( маса=0,19) | шт | 1 |
| 9 | 1503-3002 варіант 1 | Вимикач-роз'єднувач BS-216B; ( маса=0,0069) | полюс | 2 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011 автоматизація комплексна придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
| 1 | 1517-2410-4 варіант 1 | Шафа управління системами вентиляції П1 та П2 ШУВ-П1-П2 (компл.згідно 18123-АК.С арк.1); ( маса=0) | шт | 1 |
| 2 | 1517-2410-4 варіант 2 | Шафа управління системами вентиляції В1 - В4 ШУВ-В1-В4 (компл.згідно 18123-АК.С арк.2); ( маса=0) | шт | 1 |
| 3 | 1517-2410-4 варіант 3 | Шафа сигналізації та управління ШСУ-1 (компл.згідно 18123-АК.С арк.2); ( маса=0) | шт | 1 |
| 4 | 1517-2410-4 варіант 4 | Шафа управління системами вентиляції В5 ШУВ-В5 (компл.згідно 18123-АК.С арк.3); ( маса=0) | шт | 1 |
| 5 | 1504-15071 варіант 3 | Частотний перетворювач 1-но фазний 220В/3,0А/ 0,2кВт Е600-002S2-Q2; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 6 | 1504-15071 варіант 4 | Частотний перетворювач 3-х фазний 380В/11,0А/4кВт Е600-0040ТЗ-Q2; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013 пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
|  |  | ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ |  |  |
| 1 | 1517-2432-6 варіант 8 | ЩО Шафа робочого освітлення (компл. згівдно 18123-АПС.АПГ.С арк.1); ( маса=0) | шт | 1 |
| 2 | 1602-30048 варіант 2 | Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-4П; ( маса=0,0035) | шт | 1 |
| 3 | 1715-10002 варіант 2 | Модуль релійних ліній МРЛ-2.1; ( маса=0,00025) | шт | 1 |
| 4 | 1715-10002 варіант 3 | Модуль релійних ліній МРЛ-2.1 box; ( маса=0,00025) | шт | 1 |
| 5 | 1511-9002 варіант 1 | Аккумуляторна батарея, 12В, 7Агод. ; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 6 | 1507-5092 варіант 2 | Модуль цифравого автодозвону МЦП-GSM.4; ( маса=0,0014) | шт | 1 |
|  |  | ОПОВІЩЕННЯ |  |  |
| 7 | 1602-30067 варіант 2 | Оповіщувач світлозвуковий (12В) ОСЗ "Джміль-1"; ( маса=0,0016) | шт | 1 |
| 8 | 290116-13001 варіант 1 | Обладнання керування та індикації мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120- 100; ( маса=0,007) | шт | 1 |
| 9 | 1601-2216 варіант 2 | Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН; ( маса=0,001) | комплект | 3 |
| 10 | 1601-2216 варіант 1 | Гучномовець настінний ЗАС100ПН; ( маса=0,001) | комплект | 11 |
| 11 | 1504-15222 варіант 1 | Блок керування інформацією БКІ-02М; ( маса=0,007) | шт | 1 |
|  |  | Пожежогасіння ДЕС |  |  |
| 12 | 1602-30048 варіант 4 | Пристрій керування пожежогасіння ПУІЗ "Тірас-1"; ( маса=0,0035) | шт | 1 |
| 13 | 1504-13251 варіант 1 | Блок живлення БЖ1230; ( маса=0,009) | шт | 1 |
| 14 | 1511-9002 варіант 2 | Аккумуляторна батарея, 12В, 9 Агод.; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 15 | 2402-3001 варіант 1 | Модуль газового пожежогасіння ГМП Імпульс-2 (25-2,2-18)С; ( маса=0,007) | шт | 5 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015 системи зв'язку придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
| 1 | 290220-1118 варіант 1 | Шафа серверна 6U, скло, чорна (600х350х370) ES-Е635B (компл.згідно 18123- СЗ арк.4); ( маса=0,06) | шт | 1 |
| 2 | 1504-7019 варіант 1 | Точка доступу WI-FI 1x100Mb, 5Гц, 16dBi SXTsq 5; ( маса=0,00108) | шт | 1 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017 охоронні системи придбання устаткування Загальнобудівельні роботи |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
| 1 | 1603-1044 варіант 1 | Прилад приймально-контрольний Лунь-11; ( маса=0,0035) | шт | 1 |
| 2 | 1507-5092 варіант 3 | Модуль GSM з виносною антеною; ( маса=0,0014) | шт | 1 |
| 3 | 1511-9002 варіант 1 | Аккумуляторна батарея, 12В, 7Агод. ; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 4 | 290827-31 варіант 1 | Клавіатура Лінд-11; ( маса=0) | шт | 1 |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02 зовнішнє водопостачання та каналізацію придбання устаткування Зовнішні мережі водопостачання та каналізації |
|  |  | Розділ 1. Устаткування, що монтується |  |  |
| 1 | 1808-1080 варіант 1 | Насос погружєний Zenit GR BluePRO 200/2G40H A1CM/50*; ( маса=0,046) | шт | 2 |

Примітка: В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".