Київська міська державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

_______________________________________________________________

# проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056

Учасникам торгів на закупівлю:

Кондиціонери, код  39710000-2 «Електричні побутові прилади» за ДК 021:2015

Шановні  учасники!

Повідомляємо Вас про те, що на виконання рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель   №7027 -р/пк-пз від 19.04.2024, Замовником було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: Кондиціонери, код 39710000-2 «Електричні побутові прилади» за ДК 021:2015, оголошення про проведення відкритих торгів було розміщено в електронній системі закупівель, номер оголошення в ЦБД  UA-2024-04-01-005775-а, а саме:

1. Пункт 1.1 підрозділу 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викласти в наступній редакції:

«1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій  01.05.2024 року до 16-00 год.».

2. Додаток 2 «Технічна специфікація» до тендерної документації викласти в наступній редакції:

# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Кондиціонери, код 39710000-2 «Електричні побутові прилади» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Характеристики товару | Од. вим. | К-сть | Виробник товару ** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиціонер (тип 1) | Тип – спліт-система. Тип компресору – інверторний. Електроживлення – 220-240 В/50 Гц/1 Ф. Продуктивність на охолодження, кВт – ____ (зазначається учасником продуктивність на охолодження, яка повинна бути не менше 2,20 кВт). Продуктивність на обігрів, кВт – ____ (зазначається учасником продуктивність на обігрів, яка повинна бути не менше 2,40 кВт). Максимальна повітропродуктивність, м3/год – ____ (зазначається учасником максимальна повітропродуктивність, яка повинна бути не менше 500 м3/год). Номінальна потужність на охолодження, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на охолодження, яка повинна бути не більше 0,90 кВт). Номінальна потужність на обігрів, кВт – _____ (зазначається учасником номінальна потужність на обігрів, яка повинна бути не більше 0,88 кВт). Тип холодоагенту – ___ (R410A або R32. Зазначається учасником тип холодоагенту). Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником рівень шуму зовнішнього блоку, який повинен бути не більше 51 дБ(А)). Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ___ (зазначається учасником мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 24 дБ(А)). Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 40 дБ(А)). Діапазон температур експлуатації: - на охолодження, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на охолодження від -15˚С до +43˚С або інший, який включає цей діапазон). - на обігрів, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на обігрів від -15˚С до +24˚С або інший, який включає цей діапазон). Максимальна довжина магістралі, м – ___ (зазначається учасником максимальна довжина магістралі, яка повинна бути не менше 15 м). Максимальний перепад висот, м – _____ (зазначається учасником максимальний перепад висот, який повинен бути не менше 5 м). Комплектність кожної одиниці товару: - зовнішній блок, шт – 1; - внутрішній блок, шт – 1; - пульт дистанційного керування з елементами живлення, шт – 1; - документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____ (зазначається учасником вид(и) документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю)/користувача); - оформлений гарантійний талон, шт – 1. | шт | 20 |  |  |
| 2 | Кондиціонер (тип 2) | Тип – спліт-система. Тип компресору – інверторний. Електроживлення – 220-240 В/50 Гц/1 Ф. Продуктивність на охолодження, кВт – _____ (зазначається учасником продуктивність на охолодження, яка повинна бути не менше 2,50 кВт). Продуктивність на обігрів, кВт – _____ (зазначається учасником продуктивність на обігрів, яка повинна бути не менше 2,65 кВт). Максимальна повітропродуктивність, м3/год – _____ (зазначається учасником максимальна повітропродуктивність, яка повинна бути не менше 500 м3/год). Номінальна потужність на охолодження, кВт – _____ (зазначається учасником номінальна потужність на охолодження, яка повинна бути не більше 0,90 кВт). Номінальна потужність на обігрів, кВт – _____ (зазначається учасником номінальна потужність на обігрів, яка повинна бути не більше 0,88 кВт). Тип холодоагенту – _____ (R410A або R32. Зазначається учасником тип холодоагенту). Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) – _____ (зазначається учасником рівень шуму зовнішнього блоку, який повинен бути не більше 52 дБ(А)). Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – _____ (зазначається учасником мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 28 дБ(А)). Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – _____ (зазначається учасником максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 40 дБ(А)). Діапазон температур експлуатації: - на охолодження, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на охолодження від -15˚С до +43˚С або інший, який включає цей діапазон). - на обігрів, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на обігрів від -15˚С до +24˚С або інший, який включає цей діапазон). Максимальна довжина магістралі, м – _____ (зазначається учасником максимальна довжина магістралі, яка повинна бути не менше 15 м). Максимальний перепад висот, м – _____ (зазначається учасником максимальний перепад висот, який повинен бути не менше 5 м). Комплектність кожної одиниці товару: - зовнішній блок, шт – 1; - внутрішній блок, шт – 1; - пульт дистанційного керування з елементами живлення, шт – 1; - документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____ (зазначається учасником вид(и) документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю)/користувача); - оформлений гарантійний талон, шт – 1. | шт | 16 |  |  |
| 3 | Кондиціонер (тип 3) | Тип – спліт-система. Тип компресору – інверторний. Електроживлення – 220-240 В/50 Гц/1 Ф. Продуктивність на охолодження, кВт – _____ (зазначається учасником продуктивність на охолодження, яка повинна бути не менше 3,20 кВт). Продуктивність на обігрів, кВт – _____ (зазначається учасником продуктивність на обігрів, яка повинна бути не менше 3,00 кВт). Максимальна повітропродуктивність, м3/год – _____ (зазначається учасником максимальна повітропродуктивність, яка повинна бути не менше 550 м3/год). Номінальна потужність на охолодження, кВт – _____ (зазначається учасником номінальна потужність на охолодження, яка повинна бути не більше 1,22 кВт). Номінальна потужність на обігрів, кВт – _____ (зазначається учасником номінальна потужність на обігрів, яка повинна бути не більше 1,0 кВт). Тип холодоагенту – _____ (R410A або R32. Зазначається учасником тип холодоагенту). Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником рівень шуму зовнішнього блоку, який повинен бути не більше 52 дБ(А)). Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ___ (зазначається учасником мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 28 дБ(А)). Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ___ (зазначається учасником максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 42 дБ(А)). Діапазон температур експлуатації: - на охолодження, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на охолодження від -15˚С до +43˚С або інший, який включає цей діапазон); - на обігрів, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на обігрів від -15 ˚С до +24 ˚С або інший, який включає цей діапазон). Максимальна довжина магістралі, м – _____ (зазначається учасником максимальна довжина магістралі, яка повинна бути не менше 15 м). Максимальний перепад висот, м – _____ (зазначається учасником максимальний перепад висот, який повинен бути не менше 5 м). Комплектність кожної одиниці товару: - зовнішній блок, шт – 1; - внутрішній блок, шт – 1; - пульт дистанційного керування з елементами живлення, шт – 1; - документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____ (зазначається учасником вид(и) документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю)/користувача); - оформлений гарантійний талон, шт – 1. | шт | 26 |  |  |
| 4 | Кондиціонер (тип 4) | Тип – спліт-система. Тип компресору – інверторний. Електроживлення – 220-240 В/50 Гц/1 Ф. Продуктивність на охолодження, кВт – _____ (зазначається учасником продуктивність на охолодження, яка повинна бути не менше 4,60 кВт). Продуктивність на обігрів, кВт – _____ зазначається учасником продуктивність на обігрів, яка повинна бути не менше 5,20 кВт). Максимальна повітропродуктивність, м3/год – ____ (зазначається учасником максимальна повітропродуктивність, яка повинна бути не менше 750 м3/год). Номінальна потужність на охолодження, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на охолодження, яка повинна бути не більше 1,85 кВт). Номінальна потужність на обігрів, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на обігрів, яка повинна бути не більше 1,80 кВт). Тип холодоагенту – _____ (R410A або R32. Зазначається учасником тип холодоагенту). Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) – _____ (зазначається учасником рівень шуму зовнішнього блоку, який повинен бути не більше 55 дБ(А)). Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 36 дБ(А)). Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 49 дБ(А)). Діапазон температур експлуатації: - на охолодження, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на охолодження від -15˚С до +43˚С або інший, який включає цей діапазон). - на обігрів, ˚С – від -__ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на обігрів від -15˚С до +24˚С або інший, який включає цей діапазон). Максимальна довжина магістралі, м – _____ (зазначається учасником максимальна довжина магістралі, яка повинна бути не менше 15 м). Максимальний перепад висот, м – _____ (зазначається учасником максимальний перепад висот, який повинен бути не менше 5 м). Комплектність кожної одиниці товару: - зовнішній блок, шт – 1; - внутрішній блок, шт – 1; - пульт дистанційного керування з елементами живлення, шт – 1; - документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____ (зазначається учасником вид(и) документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю)/користувача); - оформлений гарантійний талон, шт – 1. | шт | 5 |  |  |
| 5 | Кондиціонер (тип 5) | Тип – спліт-система. Тип компресору – інверторний. Електроживлення – 220-240 В/50 Гц/1 Ф. Продуктивність на охолодження, кВт – ____ (зазначається учасником продуктивність на охолодження, яка повинна бути не менше 6,15 кВт). Продуктивність на обігрів, кВт – ____ (зазначається учасником продуктивність на обігрів, яка повинна бути не менше 6,40 кВт). Максимальна повітропродуктивність, м3/год – ____ (зазначається учасником максимальна повітропродуктивність, яка повинна бути не менше 850 м3/год). Номінальна потужність на охолодження, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на охолодження, яка повинна бути не більше 2,50 кВт). Номінальна потужність на обігрів, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на обігрів, яка повинна бути не більше 2,35 кВт). Тип холодоагенту – _____ (R410A або R32. Зазначається учасником тип холодоагенту). Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником рівень шуму зовнішнього блоку, який повинен бути не більше 57 дБ(А)). Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 34 дБ(А)). Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 48 дБ(А)). Діапазон температур експлуатації: - на охолодження, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на охолодження від -15˚С до +43˚С або інший, який включає цей діапазон). - на обігрів, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на обігрів від -15˚С до +24˚С або інший, який включає цей діапазон). Максимальна довжина магістралі, м – _____ (зазначається учасником максимальна довжина магістралі, яка повинна бути не менше 15 м). Максимальний перепад висот, м – _____ (зазначається учасником максимальний перепад висот, який повинен бути не менше 5 м). Комплектність кожної одиниці товару: - зовнішній блок, шт – 1; - внутрішній блок, шт – 1; - пульт дистанційного керування з елементами живлення, шт – 1; - документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____ (зазначається учасником вид(и) документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю)/користувача); - оформлений гарантійний талон, шт – 1. | шт | 32 |  |  |
| 6 | Кондиціонер (тип 6) | Тип – спліт-система. Тип компресору – _____ (ON/OFF або інверторний. Зазначається учасником тип компресору). Електроживлення – 220-240 В/50 Гц/1 Ф. Продуктивність на охолодження, кВт – ___ (зазначається учасником продуктивність на охолодження, яка повинна бути не менше 7,0 кВт). Продуктивність на обігрів, кВт – ___ (зазначається учасником продуктивність на обігрів, яка повинна бути не менше 7,30 кВт). Максимальна повітропродуктивність, м3/год – ___ (зазначається учасником максимальна повітропродуктивність, яка повинна бути не менше 1020 м3/год). Номінальна потужність на охолодження, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на охолодження, яка повинна бути не більше 2,62 кВт). Номінальна потужність на обігрів, кВт – ____ (зазначається учасником номінальна потужність на обігрів, яка повинна бути не більше 2,6 кВт). Тип холодоагенту – ____ (R410 або R32, або R410A. Зазначається учасником тип холодоагенту). Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) – ____ (зазначається учасником рівень шуму зовнішнього блоку, який повинен бути не більше 60 дБ(А)). Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ___ (зазначається учасником мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 48 дБ(А)). Максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) – ___ (зазначається учасником максимальний рівень шуму внутрішнього блоку, який повинен бути не більше 50 дБ(А)). Діапазон температур експлуатації: - на охолодження, ˚С – від +___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на охолодження від +18˚С до +43˚С або інший, який включає цей діапазон). - на обігрів, ˚С – від -___ до +___ (зазначається учасником діапазон температур експлуатації на обігрів від -7˚С до +24˚С або інший, який включає цей діапазон). Максимальна довжина магістралі, м – _____ (зазначається учасником максимальна довжина магістралі, яка повинна бути не менше 25 м). Максимальний перепад висот, м – _____ (зазначається учасником максимальний перепад висот, який повинен бути не менше 10 м). Комплектність кожної одиниці товару: - зовнішній блок, шт – 1; - внутрішній блок, шт – 1; - пульт дистанційного керування з елементами живлення, шт – 1; - документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _____ (зазначається учасником вид(и) документа(ів) виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(ні) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція/керівництво/настанова/посібник з/по/щодо експлуатації/використання(ю)/користувача); - оформлений гарантійний талон, шт – 1. | шт | 5 |  |  |
| Всього | шт | 104 |  |  |

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше __________ року (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2023 року).

2. Гарантійні зобов'язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить _____ (__________) місяців з дати прийняття товару Замовником (зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 24 (двадцять чотири) місяців).

Примітки:

- Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки і складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

*  учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання, відповідно до документів виробника, зазначених в цій технічній специфікації;

**  зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

***  зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).

Уповноважена особа	                Ольга НІКОЛЕНКО