ДОДАТОК 5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

| Найменування предмета закупівлі | Обсяг у разі закупівлі | Спосіб надання послугИ | Період надання послугИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єктах інфраструктури за адресами: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 155; вул.М.Бірюзова,47; м. Кобеляки, вул. Касяна, 2; смт. Козельщина,вул. Монастирська, 11а; смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 56; м. Решетилівка, вул. Горького, 6; м. Глобине вул. Травнева, 11; м. Карлівка,вул. Полтавський шлях, 97; смт. Машівка, вул. Незалежності, 112а; смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 135/1; смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а; м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63; смт. Шишаки, вул. Легейди, 3; м. Хорол,вул. Кременчуцька, 44. (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки ) | 1 послуга | власними силами учасника-переможця | протягом строку, визначеного умовами Договору (з моменту підписання договору до 31.12.2023) |

РОЗДІЛ І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Це технічне завдання містить основні вимоги щодо якості та повноти надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ.

Технічне обслуговування повинне забезпечувати цілодобову щоденну роботу систем газопостачання, які не є ГРМ.  ТО здійснюється відповідно до вимог законодавства України, зокрема Правил безпеки системи газопостачання.

Технічне обслуговування здійснювати відповідно до регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників обладнання, що використовується:

При виконанні технічного обслуговування необхідно:

1. Проводити інструктажі для персоналу, консультувати та надавати допомогу з питань, пов’язаних з роботою системи газопостачання.

2. Ознайомити Замовника з графіком виконання робіт.

3. Своєчасно виконувати технічне обслуговування силами спеціалістів, що мають відповідну кваліфікацію.

4. Вести журнал обліку технічного обслуговування на об’єкті.

5. Дотримуватись вимог охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього режиму при знаходженні на об’єкті Замовника та проведенні робіт.

Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ

Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єктах інфраструктури за адресами: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 155, вул.М.Бірюзова,47; м. Кобеляки, вул. Касяна, 2; смт. Козельщина,вул. Монастирська, 11а; смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 56; м. Решетилівка, вул. Горького, 6; м. Глобине вул. Травнева, 11; м. Карлівка,вул. Полтавський шлях, 97; смт. Машівка, вул. Незалежності, 112а; смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 135/1; смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а; м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63; смт. Шишаки, вул. Легейди, 3; м. Хорол,вул. Кременчуцька, 44.

Надання наступних послуг:

м. Хорол,вул. Кременчуцька, 44

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічне обслуговування. ємн. водонагрівача типу АОГВ - 20-50, Житомир,Маяк, Титан, Данко з однією автоматикою | послуга | 2 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка футляру на стіні будинку на щільність | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. (індивідуальна забудова) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | послуга | 6 |
| Перевірка футляру на стіні будинку на щільність | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. (індивідуальна забудова) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 6 |
| Включення АОГВ-30-100 з 2-ма автоматиками іноземного виробника | послуга | 1 |
| Виключення АОГВ - 20,30-100 з однією та 2-ма автоматиками іноземного виробника | послуга | 1 |
| Пуск газу в газопровод комунально-побутового об’єкту | послуга | 1 |
| Оформлення документації | послуга | 2 |
| Розпломбування засувки (крана) | послуга | 1 |
| Опломбування засувки (крана) | послуга | 1 |
| Нагляд за перевіркою щільності внутрішньо-будинкового і комунально-побутового об'єкту | послуга | 1 |

смт. Шишаки, вул. Легейди, 3

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 л.м. | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | послуга | 6 |
| Перевірка футляру на стіні будинку на щільність (зимовий період) | послуга | 2 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу до 20 п.м.) (зимовий період) | послуга | 2 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 2 |
| Тех. обсл. ємн. водонагрівача типу АОГВ - 20-50, Житомир,Маяк, Титан, Данко з однією автоматикою | послуга | 3 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м.(зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | послуга | 6 |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці | послуга | 2 |
| Пуск газу в г/п комунально-побутового об’єкту | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 1 |
| Опломбування глушки | послуга | 1 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |

м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 7 |
| Візуальний огляд теплогенераторної,2-х конт. ГК, лічильника газу, підв. г/пр, газових кранів на опусках | послуга | 14 |
| Перев. на щільність підвідног г/пр до котла, ліч.газу, крану на опусках, згонів мет.обмилювання | послуга | 14 |
| Занесення в журнал виконаних обсягів робіт | послуга | 7 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 21-50 п.м.)(зимовий період) | послуга | 1 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 5 |
| Виключення імпортного обладнання | послуга | 2 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 21 -50 п.м.) (зимовий період) | послуга | 1 |
| Включення імпортного обладнання | послуга | 2 |

смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 135/1

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Заповнення і продувка газопроводу газом | послуга | 1 |
| Пуск газу в г/п комунально-побутового об'єкту | послуга | 1 |
| Опломбування заглушки | послуга | 1 |
| Зняття інвентарної заглушки | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації (актів на відключення газу, пломбування)(контроле) | послуга | 1 |
| Встановлення інвентарної заглушки від d 25 до 40 мм | послуга | 1 |
| Перекриття запірного пристрою на стояку | послуга | 1 |
| Розбирання та зняття згону в зборі з доп. газового пальника | послуга | 1 |
| Контрольне випробовування на щільність раніше газифікованого об’єкту | послуга | 1 |
| Перевірка місця з’єднання на щільність мильною емульсією | послуга | 1 |
| Збирання згону в зборі | послуга | 1 |
| Тех.обсл. ємн. водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) | послуга | 1 |
| Планова перевірка щільності ємнісного водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120 та інших аналогічних | послуга | 5 |
| Перевірка роботи сигналізатора спец. газовими сумішами (на один сигналізатор загазованості) | послуга | 1 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 6 |
| Включення ємн. водонагрівача типу АГВ-80 Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних)на зимовим період | послуга | 1 |

смт. Машівка, вул. Незалежності, 112а

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Тех. обсл. ємн. водонагрівача типу АОГВ - 20-50 Житомир,Маяк, Титан, Данко з однією автоматикою | послуга | 2 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу,(Довжина газопроводу 21-50 п.м.) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Знятття інвентарноїзаглушки | послуга | 1 |
| Перевірка місця зєднання на щільність мильною емульсіє | послуга | 1 |
| Заповнення і продувка газопроводу газом | послуга | 1 |
| Пуск газу в г/п комунально-побутового об’єкту | послуга | 1 |
| Включення АОГВ-20-50 з однією автоматикою іноземного виробника | послуга | 1 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. | послуга | 6 |
| Перекриття запірного пристрою на стояку | послуга | 1 |
| Встановлення інвентарної заглушки від d 25 до 40 мм | послуга | 1 |
| Опломбування заглушки | послуга | 1 |
| Перевірка газоповітряної суміші | послуга | 1 |
| Продувка недіючого газопроводу | послуга | 1 |
| Виключення АОГВ-20.30-100 з однією автоматикою іноземного виробника | послуга | 1 |
| Використання автотранспорту (спец.) (км) | км | 24 |
| Використання автотранспорту (спец.) (за годину простою) | год | 7 |

м. Карлівка,вул. Полтавський шлях, 97

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Тех. обсл. ємн. водонагрівача типу АОГВ - 20-50, Житомир,Маяк, Титан, Данко з однією автоматикою | послуга | 1 |
| Перевірка справності електроізолюючого фланцю | послуга | 1 |
| Перевірка запірного пристрою на стояку | послуга | 2 |
| Включення АОГВ-30-100 з 2-ма автоматиками іноземного виробника | послуга | 1 |
| Використання автотранспорту (км) | км | 4 |
| Використання автотранспорту (за годину простою) | год | 1 |
| Виключення АОГВ - 20,30-100 з однією та 2-ма автоматиками іноземного виробника | послуга | 1 |
| Перевірка щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю: дворових вводів (зимовий період) | 100 пог. м. | 0,5 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу до 20 п.м.) | м.пог | 0,2 |
| Доставка бригади на місце роботи | год | 0,2 |

м. Глобине вул. Травнева, 11

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м.) (зимовий період) | послуга | 3 |
| Включення ємн. водонагрівача типу АГВ-80, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних)на зимовий період | послуга | 1 |
| Виключення ємнісного водонагрівача типу АГВ-80, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) на літній період | послуга | 1 |
| Тех.обсл. ємн. водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) | послуга | 1 |
| Планова перевірка щільності ємнісного водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120 та інших аналогічних | послуга | 6 |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці (строк експлуатації понад 20 років) | послуга | 1 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | послуга | 3 |
| Пуск газу в г/п на об’єкт | послуга | 1 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 3 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 8 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 2 |
| Технічне огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м. | послуга | 8 |
| Опломбування глушки | послуга | 1 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | послуга | 8 |

м. Решетилівка, вул. Горького, 6

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу до 20 п.м.) (зимовий період) | послуга | 2 |
| Включення ємн. водонагрівача типу АГВ-80, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) на зимовии період | послуга | 1 |
| Виключення ємнісного водонагрівача типу АГВ-80, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) на літній період | послуга | 1 |
| Тех.обсл. ємн. водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120, Житомир,Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) | послуга | 2 |
| Планова перевірка щільності ємнісного водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120 та інших аналогічних | послуга | 4 |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці (строк експлуатації понад 20 років) (зимовий період) | послуга | 2 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка футляру на стіні будинку на щільність (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран)(зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка технічного стану регулятора тиску типу РДГД (зимовий період) | послуга | 1 |
| Технічне огляд домових комбінованих регуляторів тиску іноземного та вітчизняного виробництва (зимовий період) | послуга | 6 |
| Опломбування глушки | послуга | 1 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |
| Оформлення акту | послуга | 2 |
| Нагляд за перевіркою щільності вн.-будинкового г/п комунально-побутового об'єкту | послуга | 1 |

смт. Нові Санжари, вул. Центральна, 56

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок на крані | послуга | 2 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |
| Опломбування глушки | послуга | 1 |
| Пуск газу в г/п комунально-побутового об’єкту | послуга | 1 |
| Тех. обсл. ємн. водонагрівача типу АОГВ - 20-50, Житомир,Маяк, Титан, Данко з однією автоматикою | послуга | 4 |
| Включення АОГВ-20-50 з однією автоматикою іноземного виробника | послуга | 2 |
| Виключення АОГВ - 20,30-100 з однією та 2-ма автоматиками іноземного виробника | послуга | 2 |
| Перевірка справності електроізолюючого фланцю | послуга | 2 |
| Перевірка щільності внутрішньобуд. г/п комунально-побутового об’єкту з кількістю газ приладів до 5 на 1 стояку | послуга | 2 |
| Перевірка щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю: дворових вводів (зимовий період) | 100 пог.м. | 0,64 |
| Складання та оформлення відповідної документації (актів на відключення газу, пломбування) (майстер) | послуга | 3 |
| Використання автотранспорту | год. | 3 |
| Використання автотранспорту (км) | км | 9 |

смт. Козельщина,вул. Монастирська, 11а

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Перевірка щільності внутрішньобуд. г/п об’єкту з кількістю газ.приладів до 5 на 1 стояку | послуга | 1 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | послуга | 6 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 21-50 п.м.) зимовим період | послуга | 6 |
| Пуск газу в газопровод комунально-побутового об'єкту | послуга | 1 |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці | послуга | 2 |
| Виключення ємн. водонагрівача типу АГВ-120, Житомир, Титан, Маяк, Данко(та інших аналогічних) на літній період | послуга | 1 |
| Включення ємн. водонагрівача типу АГВ-120, Житомир, Титан, Маяк, Данко (та інших аналогічних) на зимовим період | послуга | 1 |
| Тех.обсл. ємн. водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120, Житомир, Титан, Маяк, Данко (та інших аналогічних) | послуга | 2 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 6 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 21-50-п.м.) | послуга | 6 |
| Технічне обслуговування регулятора тиску типу РДГД | послуга | 2 |
| Технічний огляд шляхом обходу вуличних газопроводів | 100 пог.м. | 0,19 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. | послуга | 6 |
| Складання та оформлення відповідної документації (актів на відключення газу, пломбування) (майстер) | послуга | 1 |
| Опломбування заглушки | послуга | 1 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |

м. Кобеляки, вул. Касяна, 2

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Перевірка щільності внутрішньобуд. г/п комунально-побутового об’єкту з кількістю газ. приладів до 5 на 1 стояку | послуга | 1 |
| Тех.обсл. ємн. водонагрівача типу АГВ-80, АГВ-120, Житомир,Титан,Маяк,Данко (та інших аналогічних) | послуга | 1 |
| Включення ємн. водонагрівача типу АГВ-80, Житомир, Маяк, Данко, Титан (та інших аналогічних) на зимовий період | послуга | 1 |
| Виключення ємнісного водонагрівача типу АГВ-80, Житомир, Маяк, Титан, Данко (та інших аналогічних) на літній період | послуга | 1 |
| Пуск газу в газопровод комунально-побутового об'єкту | послуга | 1 |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці (зимовий період) | послуга | 2 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу до 20 п.м.) зимовий період | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м. (зимовий період) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м. | послуга | 6 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 6 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | послуга | 6 |
| Перевірка стану ізоляційного покриття труби газопроводу приладовим методом контролю: дворових | 100 пог.м. | 0,17 |
| Складання та оформлення відповідної документації (актів на відключення газу, пломбування) (майстер) | послуга | 1 |
| Опломбування глушки | послуга | 1 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |

м. Полтава, вул. Європейська, 155

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Перевірка технічного стану та регулювання обладнання ШРП (зимовий період) | послуга | 1 |
| Технічне обслуговування (поточний ремонт) обладнання ШРП (зимовий період) | послуга | 1 |
| Технічний огляд ШРП (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу до 20 п.м.) (зимовий період) | послуга | 6 |
| Зупинка ШРП (зимовий період) | послуга | 1 |
| Пуск ШРП | послуга | 1 |
| Зняття заглушки між фланцями | послуга | 1 |
| Встановлення прокладки між фланцями засувки | послуга | 1 |
| Відкриття засувки | послуга | 1 |
| Збирання фланцевого з'єднання | послуга | 1 |
| Перевірка на щільність фланцевого з'єднання мильною емульсією | послуга | 1 |
| Перевірка наявності газу в кінцевій точці підключеного газопроводу | послуга | 1 |
| Продувка підключеної ділянки газопроводу газом | послуга | 1 |
| Розбирання фланцевого з’єднання на засувці | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 1 |
| Встановлення заглушки між фланцями з двома прокладками | послуга | 1 |
| Перевірка газоповітряної суміші в відключеній ділянці газопроводу на наявність газу | послуга | 1 |
| Перевірка на щільність місця установки заглушки мильною емульсією | послуга | 1 |
| Перекриття засувки | послуга | 1 |
| Продувка відключеної ділянки газопроводу | послуга | 1 |
| Розбирання фланцевого з’єднання на засувці | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 1 |
| Стравлення газу з відключеної ділянки газопроводу | послуга | 1 |
| Доставка бригади до місця роботи | год | 0,25 |
| Використання автотранспорту (за годину простою) | год | 2 |
| Використання автотранспорту (км) | км | 7,4 |

смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м.(зимовий період) | послуга | 3 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) (зимовий період) | послуга | 3 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (електроізолюючий фланець) (зимовий період) | послуга | 3 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки(зимовий період) | послуга | 3 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 51-100 п.м.) | послуга | 2 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 21-50 п.м.) | послуга | 2 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) | послуга | 6 |
| Установка (зняття) тимчасових заглушок (діаметр газопроводу до 100 мм) нормальні умови праці | послуга | 2 |
| Розпломбування глушки | послуга | 1 |
| Опломбування глушки | послуга | 1 |
| Пуск газу в г/п комунально-побутовог об’єкту | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 2 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. | послуга | 9 |
| Технічний огляд відключаючи пристроїв (електроізолюючий фланець) | послуга | 9 |
| Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки | послуга | 9 |
| Перевірка футляру на стіні будинку на щільність | послуга | 1 |
| Технічний огляд відключаючих пристроїв (кран) |  | 9 |

м. Полтава, вул. М.Бірюзова,47

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Технічний огляд ШРП при наявності другого комплекту обладнання (зимовий період) | послуга | 6 |
| Технічне обслуговування (поточний ремонт) обладнання ШРП (на кожний наступний комплект обладнання) (зимовий період) | послуга | 1 |
| Перевірка технічного стану та регулювання обладнання ШРП при наявності другого комплекту обладнання (зимовий період) | послуга | 1 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м. | послуга | 12 |
| Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 51-100 п.м.) (зимовий період) | послуга | 2 |
| Зупинка ШРП (зимовий період) | послуга | 1 |
| Пуск ШРП | послуга | 1 |
| Зняття заглушки між фланцями | послуга | 1 |
| Встановлення прокладки між фланцями засувки | послуга | 1 |
| Відкриття засувки | послуга | 1 |
| Збирання фланцевого з'єднання | послуга | 1 |
| Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м. (зимовий період) | послуга | 12 |
| Перевірка наявності газу в кінцевій точці підключеного газопроводу | послуга | 1 |
| Продувка підключеної ділянки газопроводу газом | послуга | 1 |
| Розбирання фланцевого з’єднання на засувці | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 1 |
| Встановлення заглушки між фланцями з двома прокладками | послуга | 1 |
| Перевірка газоповітряної суміші в відключеній ділянці газопроводу на наявність газу | послуга | 1 |
| Перевірка на щільність місця установки заглушки мильною емульсією | послуга | 1 |
| Перекриття засувки | послуга | 1 |
| Продувка відключеної ділянки газопроводу | послуга | 1 |
| Розбирання фланцевого з’єднання на засувці | послуга | 1 |
| Складання та оформлення відповідної документації | послуга | 1 |
| Стравлення газу з відключеної ділянки газопроводу | послуга | 1 |
| Доставка бригади до місця роботи | год | 0,33 |
| Використання автотранспорту (за годину простою) | год | 6,0 |
| Використання автотранспорту (км) | км | 12,8 |
| Перевірка на щільність фланцевого зєднання мильною емульсією | послуга | 1 |

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, визначені переліком. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

- До розрахунку ціни пропозиції Учасника не включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, та пов’язаних із оформленням, збором та поданням тендерної пропозиції.

- У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованих послуг, визначених вимогами в технічному завданні, або запропонована послуга не може надаватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така, що не відповідає вимогам Замовника, визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

- Зміст пропозиції учасника не повинен суперечити пункту 10 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» щодо заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження ввезення товарів на митну територію України.

Примітки:

* - будь-яке посилання на торгову марку або виробника слід читати зі словами «або еквівалент». Технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі та/або його складових частин, в тому числі детальний опис товару, у тому числі їх технічні та якісні характеристики, вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі.