Додаток 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ

ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

на закупівлю: код ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали

(Асфальт холодний)

Кожен Учасник повинен представити в технічній частині своєї пропозиції таблицю відповідності  вимог Замовника (загальних, технічних та організаційних положень) з коментарем кожного пункту, що пропонується Учасником в наступній формі:

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1. Загальні положення

| 1.1. | Обсяг закупівлі: 2000 кг |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Технологічність: рухома в’язка суміш |  |
| 1.3. | Кількість в’яжучого: 4,5-5,5% |  |
| 1.4. | Бітум нафтовий дорожній в’язкий БНД 60/90, БНД 70/100, БНД 90/130: 73,25-68,75% |  |
| 1.5. | Зчеплення бітуму з мінеральною частиною, %: >90% |  |
| 1.6. | Злежуваність, удари : не більше 5 |  |
| 1.7. | Щільність, г/см3: 1900 г/см3 (згідно гранскладу) |  |
| 1.8. | Залишкова пористість, %: 6-10% |  |
| 1.9. | Фасування: у PE мішках по 25 кг (+/-1%) |  |
| 1.10 | Термін зберігання: не менше 12 місяців |  |
| 1.11 | Вироблено згідно: ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови |  |

2.Організаційні вимоги

| 2.1. | Місце поставки товару – м.Долина, вул. Заводська, 1а, Івано-Франківська обл., 77500. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 2.4. | Строк поставки кожної партії Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання замовлення від Замовника. Поставка товару: декілька партій. |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля (надати гарантійний лист). |  |
| 2.6. | Запропонований товар має бути новим, без порушень терміну та умов зберігання, та таким, що раніше не був в експлуатації. Учасником надається гарантійний лист у довільній формі. |  |

Тара та внутрішня упаковка повинні повністю зберігати та захищати товар, що є предметом поставки за закупівлею, від пошкоджень при транспортуванні автомобільним транспортом, враховуючи перевалки, а також при вантаженні-розвантаженні товару. Тара та внутрішня упаковка не підлягають поверненню Продавцю. Вартість тари та внутрішньої упаковки входить в ціну товару, що є предметом поставки за даною закупівлею, та окремо Покупцем не оплачується.

Учасник повинен надати ориигінали /копії наступних документів:

- Сертифікат відповідності.

- Діючі нормативні документи або витяги з них (ТУ, ДСТУ або інші), відповідно до яких виготовляється продукція.

- Паспорт якості/сертифікат якості  або інші документи виробника, що підтверджують якісні (технічні) характеристики товару.

УВАГА!! Якщо пропонується товар, що є еквівалентом, то всі характеристики запропонованого еквіваленту товару повинні відповідати або бути кращими за характеристики товару, що є предметом закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  уповноваженої особи  Учасника , завірені  печаткою         (за нявності)