# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Запірно-пусковий пристрій, код 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запірно-пусковий пристрій до вогнегасників вуглекислотних | шт | 300 | ** | *** |
| Всього: | шт | 300 |  |  |

Опис: товар призначений для приведення вогнегасників вуглекислотних ВВК-1,4/ ВВК-2/  ВВК-3,5/ ВВК-5 в дію.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Приєднувальні розміри:

- для встановлення розтруба – М16х1,5;

- для встановлення сифонної трубки – М10х1.

2. Комплектація товару:

- запірно-пусковий пристрій – 1 шт;

- ручка важільного типу – 1 шт;

- чека з ремінцем – 1 шт.

3. Умови поставки:

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2023 року.

3.2. Пакування товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Товар супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ___________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, етикетка, інструкція з/по експлуатації/використання(ю), керівництво з/по експлуатації/використання(ю), настанова з/по експлуатації/використання(ю)).

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути                                   не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).