Додаток  №2

до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (вимоги)

до предмета закупівлі код ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

- Найменування предмету закупівлі:

Матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом, а саме: поточного ремонту ділянок теплових мереж від котельні по вул. Шкільна, 21А, в с. Хрестище Красноградського району до АЗПСМ та до Хрестищенської гімназії - труби з термостійкого поліетилену РЕ-RT тип ІІ теплоізольовані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці з системою аварійної сигналізації та супутні вироби до них

2. Строк, місце та умови поставки товарів:

Поставка товару здійснюється силами, транспортом та за рахунок «Постачальника» на склад «Покупця».

- Місце поставки: 63304, Україна, м. Красноград,  вул.Соборна, 47, Красноградське підприємство теплових мереж.

- Строк поставки товару: до 20.05. 2023 року.

3. Очікувана вартість закупівлі товару: 1 050 000,00 грн. (Один мільйон п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) (з ПДВ).

4. Умови розрахунків: Розрахунок за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «Постачальника» протягом 10-ти банківських днів з моменту постачання товару на склад «Покупця».

5.Основні технічні вимоги:

| № п/п | Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає номенклатурної позиції предмета закупівлі | Од. виміру | Кіль- кість товарів | ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші документи, що підтверджують якість товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба провідна РЕ-RT тип ІІ, марки Hostalen 4731 B S3,2/SDR 7.4 з системою аварійної сигналізації Ø 75х10,3/140(0) мм | 44163100-1 - Труби | м/п | 362 | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Труба має бути виготовлена згідно з ДСТУ EN ISO 22391-2: 2021. Оболонка (ПЕ) труби повинна відповідати ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Властивості композицій поліетилену згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98 |
| 2. | Коліно 900 РЕ-RT/ПЕ Ø 75х10,3/140(0) мм | 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | од. | 8 |  |
| 3. | Рукав кінцевий ПЕ попередньосформований | 44165300-7 – Рукави | од. | 8 |  |
| 4. | Кільце ущільнююче | 44163241-1 - Ізоляційні прокладки | од. | 16 |  |
| 5. | Комплект ізоляції стику ЕР-3 14-3-75/140 | 44167100-9 – Муфти | компл. | 46 |  |
| 6. | Перехід РЕ-RT сталь попередньоізольований (тип 1) ПЕ 75х10,3/140-76х3,5/140 | 44164300-0 – Трубні вироби | од. | 8 |  |

Товари, що постачаються повинні мати необхідні скан-копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Продукція повинна бути новою, 2022-2023 року виготовлення.

Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. Поставка не якісного товару може бути причиною розірвання договору раніше встановленого строку.

Технічна документація, що надається учасником на товар повинна включати скан-копії наступних документів:

- сертифікат (або паспорт) на систему дистанційного контролю та моніторингу стану трубопроводу (СДКМ) та титульну сторінку документу, згідно якого виготовляється СДКМ (ТУ);

- протокол  сертифікаційних випробувань з визначення теплопровідності теплоізоляції;

- сертифікат відповідності, протокол сертифікаційних випробувань на з’єднання елементів теплоізольованих пінополіуретаном із захисною поліетиленовою оболонкою трубопроводів за допомогою муфт поліетиленових термоусадкових та комплектуючих до них;

- сертифікат про відповідність системи управління якістю виробництва продукції вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (від виробника предмету закупівлі);

- сертифікат відповідності вимогам охорони оточуючого середовища ДСТУ ISO 14001:2015 (від виробника предмету закупівлі);

- сертифікат про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 випробувальної лабораторії виробника;

- сертифікат про відповідність системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ДСТУ ISO 45001:2019 (від виробника предмету закупівлі);

- чинний сертифікат відповідності, який підтверджує, що теплоізольовані труби та фасонні елементи до них відповідають екологічним критеріям до продукції, що розроблені згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) (від виробника предмету закупівлі);

- лист-гарантію виробника на продукцію, що буде поставлятися;

- декларацію відповідності матеріально-технічної бази (підприємства-виробника) вимогам законодавства з питань охорони праці;

- документального підтвердження наявності обладнання по змішуванню піноутворювача у власності або оренді заводу-виробника та листа-згоди на огляд Замовником відповідного обладнання;

- Документальне підтвердження закупки заводом-виробником систем компонентів на основі піноутворювача у 2021-2023 роках, надати копії сертифікатів.