Додаток № 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі за ДК 021:2015:45310000-3

Інформація

про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015: 45310000-3 – Електромонтажні роботи

(Послуги із встановлення систем охоронної сигналізації для Радивилівської районної філії Рівненського ОЦЗ)

Електромонтажні роботи (Встановлення систем сигналізації): - всі конструкції, які відчиняються, (двері, люки) повинні блокуватися на відкриття датчиками типу СМК (вхідні, тильні та двері гаражних боксів повинні блокуватися на пролом за допомогою інфрачервоних датчиків). - всі засклені поверхні перших поверхів блокуються на розбиття скла датчиками "GBD- ІІ" або їх аналогами. Першим рубежем блокується периметр приміщення за допомогою датчиків СМК та “GBD- ІІ” або їх аналогами. - на другий рубіж охорони встановлюються інфрачервоні датчики "SWAN QUAD" для захисту об’єму приміщення. Двома рубежами захисту обладнуються: 1. Робочі кабінети, коридори. 2. Побутові приміщення та гаражні бокси. - приміщення комунікаційних вузлів (серверних) заблокувати третім рубежем охорони з використанням датчика типу «SWAN QUAD» або аналогічним Кожен рубіж захисту виводиться на окремі зони централі, а звідти - на ПЦС. В якості централі застосувати прилади типу «ОРІОН НОВА» (або аналог) з встановленням додаткових блоків розширення шлейфів з резервним живленням. При обладнанні приміщення засобами сигналізації використовувати прилади та датчики, які входять до Переліку приладів рекомендованих для здійснення охорони об’єктів всіх форм власності та мають Сертифікати відповідності. Для прокладання мереж шлейфів сигналізації використати кабель ПСВВ 6х0,4 або аналогічний не нижчого класу. Світлову та звукову індикацію вивести в місця, зручні для візуального спостереження та контролю.

Інформація щодо застосування матеріалів та обладнання для побудови, створення і впровадження локальних мереж систем охоронної сигналізації

| Радивилівська районна філія Рівненського ОЦЗ |
| --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| Матеріали, не враховані збірниками |
| 1. | ППКОП "Оріон NOVA L" | шт. | 1 |
| 2. | Клавіатура K-LЕD16 | шт. | 1 |
| 3. | Модуль М-net | шт. | 1 |
| 4. | Сповіщувач Сван ПЖБ ІЧ+ДРС | шт. | 9 |
| 5. | Сповіщувач магнітоконтактний ЕСМК-1 | шт. | 18 |
| 6. | Сирена "Гном-1" | шт. | 1 |
| 7. | Блок живлення БЖ-1215 | шт. | 1 |
| 8. | Н-1270 Ак-р герметичний 7А/ч12В | шт. | 3 |
| 9. | Провід ПСВВ 6х0,4мм | м | 60 |
| 10. | UTP Кабель вита пара, 4 пари (бухта 305м.) мідний | м | 15 |
| 11. | КМС 1-4 | шт. | 16 |
| 12. | Короб пластиковий 15х10 | м | 20 |
| 13. | Монтажний набір | уп. | 2 |
| Монтажні роботи |
| 1. | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,75 |
| 2. | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт. | 1 |
| 3. | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт. | 1 |
| 4. | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт. | 18 |
| 5. | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні | шт. | 9 |
| 6. | Пульт керування виносний ВПК | шт. | 1 |
| 7. | Сирена | шт. | 1 |
| 8. | Коробка відгалужувальна на стіні | шт. | 16 |
| 9. | Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м | 100 м | 0,20 |

Примітка : обсяги робіт можуть бути скориговані по фактичному виконанню.

1. Умови  надання послуг:

Учасник визначає ціну робіт, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт визначені переліком. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

До розрахунку ціни пропозиції  учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет.

2. Період надання послуг:  серпень  2022 року.

3. Період виконання робіт: протягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження початку робіт.

4. Графік надання послуг : згідно режиму роботи Замовника:

- у робочі дні (понеділок – п’ятниця)  -  послуги надаються у робочий час.

5. Вимоги щодо гарантійних строків експлуатації.

-  передбачити гарантійний термін  не меньше одного року на проведені роботи та встановлені датчики та прилади.

- дослідити та використати, у разі справності, обладнання та датчики раніше  встановлені на об’єкті та передбачити гарантійний термін не менше одного року на проведені роботи та обладнання.

6. Вимоги щодо якості робіт.

Виконавець під час виконання робіт використовує власний інвентар, інструменти та спецодяг.

Виконання робіт не повинно створювати незручності для виконання посадових обов’язків  працівників Замовника.

7. Розрахунки за надані послуги.

Оплата за виконані роботи проводиться після підписання акту здачі - приймання виконаних робіт після надходження фінансування на рахунок Замовника.

Авансові платежі Замовником не передбачені.

8. Відповідальність. У разі виникнення збитків внаслідок неякісного виконання робіт, що призвело до виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна Замовника, Виконавець на вимогу Замовника відшкодовує збитки у повному обсязі. Виконавець також несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання робіт, що призвело до травмування людей на об’єкті.

Уповноважена особа Рівненського

обласного центру зайнятості                                     Михайло Преображенський

(0362) 62-09-26

preob76@rvocz.gov.ua