Додаток 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Газ скраплений для заправки транспортних засобів на АЗС»,  код ДК 021:2015: 09120000-6 – Газове паливо (номенклатурна позиція: 09122000-0 Пропан і бутан)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтверд-ження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1. Загальні положення

| 1.1. | Обсяг закупівлі: 10000 літрів. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | № п/п Найменування показника Од-ця виміру Норма за ДСТУ 4047-2001 Результат випробування Метод випробування 1 Масова частка комплектів: Сума метану, етану і етилену % не більше ніж 6,0% 0,28 ASTM D 2163 cума пропану і пропілену не більше ніж 34% 66,87 ASTM D 2163 сума бутанів і бутиленів не більше ніж 60% 32,82 ASTM D 2163 сума пентанів і важчих не нормується 0,03 ASTM D 2164 2 Об’ємна частка рідкого залишку за 20ºС % не більше 1,6 0,1 за п. 8.2 ДСТУ 4047 3 Вміст води та лугу відсутній відсутній за п. 8.2 ДСТУ 4047 4 Тиск насичених парів надлишковий, за температури: не більше 1,6 1,03 ГОСТ 28656 +45 ºС -20 ºС --- ГОСТ 28656 5 Масова частка сірководню і меркаптанової сірки не більше 0,013 відсутній ГОСТ 22985 у тому числі сірководню не більше 0,003 відсутній ГОСТ 22985 6 Інтенсивність запаху бали 3 3 ГОСТ 22387.5 за п. 8.2 ДСТУ 4047 7 Густина при 15 ºС кг/м3 в межах 490-580 525,8 ГОСТ 28656 8 Октанове число не нормується, по EN 589 не менше 89 95,2 Додаток В ДСТУ EN 589 |  |

2.Організаційні вимоги

| 2.1. | Місце поставки товару – АЗС Учасника |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Закупівля предмету закупівлі здійснюється шляхом заправки транспортних засобів, номіналом 10 л та 20 л на АЗС постачальника, згідно заявок Замовника, протягом 2-ох робочих днів. |  |
| 2.3. | Учасник повинен забезпечити безперебійну заправку автомобілів Замовника. |  |
| 2.4. | Поставка Товару здійснюється за рахунок Продавця. |  |

Примітки:

*У разі наявності в даному документі  посилань  на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

** Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

Також учасник має подати наступні документи:

1) гарантійний лист, що запропонований ним товар відповідає діючим державним стандартам та технічним умовам (ДСТУ, ТУ), це має бути підтверджено в тендерній пропозиції наданням сканованих з оригіналу копій чинних на дату розкриття сертифікатів відповідності або сертифікатів якості або паспортів якості на кожне найменування товару, що планується постачати.

2) ліцензію на оптову торгівлю пальним та зберігання пального, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

У разі, якщо ліцензія не передбачена надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти, які підтверджують, що отримання ліцензії не передбачено законодавством.

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |