Додаток №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Придбання  контейнерних майданчиків.

код ДК 021-2015 (CPV) 44210000-5  Конструкції та їх частини

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнерний майданчик на два сміттєві баки | одиниць | 5 |
| 2 | Контейнерний майданчик на три сміттєві баки | одиниць | 2 |
| 3 | Контейнерний майданчик на чотири сміттєві баки | одиниць | 2 |
|  | Всього: | одиниць | 9 |

Контейнерні майданчики призначені для санітарно-естетичного благоустрою території смт. Черняхова  та передбачені для розміщення   контейнерів для твердих побутових відходів.

Кількість обладнання – 9 одиниць.

Технічні вимоги:

Розміри та параметри наведено у додатку до технічного завдання

Вимоги до контейнерного майданчика:

- Розташовані на спеціально відведених місцях;

- Мати водонепроникне тверде покриття :

на два сміттєві баки – 10,57 м2,

на три сміттєві баки – 15,00 м2,

на чорити сміттєві баки – 19,42 м2;

- Бути зручним для під’їзду спецтранспорту по вивезенню ТПВ;

- Територія майданчика має примикати до проїздів, але не заважати руху транспорту;

- Каркас – профільна труба;

- Задня стінка та бокові стінки – металопрофіль стіновий товщиною не менше 0,45 мм;

- Дах – металопрофіль покрівельний товщиною не менше 0,45 мм;

- Розміри майданчика відповідно до норм (при прийнятті товару допустимі граничні відхили розмірів +/-1,5%.).

Місця розташування контейнерних майданчиків:

- смт.Черняхів:

Контейнерний майданчик на два сміттєвий баки:

1. вул. Володимирська,97

2. вул.Івана Франка, 2

3. вул. Івана Франка, 4,6,8

4. вул. Коростенська,4

5. майдан Рад,1

Контейнерний майданчик на три сміттєвих баки:

6. вул.. Володимирська, 129

7. вул. Мельнична, 4,6,8

Контейнерний майданчик на чотири сміттєвих баки:

9. вул.Володимирська, 120-126а

10.вул.Івана Франка, 40а, 40б, 40в, 40д

Загальні вимоги:

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, встановлення та монтаж, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

Конструкція контейнерних майданчиків має унеможливлювати травмування споживачів, бути стійкою до самовільного перекидання.

Надійність контейнерних майданчиків в умовах розміщення та експлуатації повинна відповідати вимогам довговічності, ремонтноспроможності та зберігаємості, після усунення ремонтних недоліків повинна відповідати вимогам основних своїх технічних характеристик.

У разі, якщо у технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку.

Учасники при підготовці пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля, про що учасником надається гарантійний лист.

«З умовами технічного завдання ознайомлені та підтверджуємо»

| _____________________________ Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена особа | _______________________________ (підпис) | ________________________(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- |

Додаток до технічного завдання

Контейнерний майданчик на два сміттєві баки – 5 одиниць

Тверде покриття 3990x2650х100 мм

Профільна труба 40x40 мм

Профільна труба 40x25 мм

Металопрофіль покрівельний 18 П

Металопрофіль стіновий 8 П

Контейнерний майданчик на три сміттєві баки – 2 одиниці

Тверде покриття 5660x2650х100 мм

Профільна труба 40x40 мм

Профільна труба 40x25 мм

Металопрофіль покрівельний 18 П

Металопрофіль стіновий 8 П

Контейнерний майданчик на чотири сміттєві баки – 2 одиниці

Тверде покриття 7330x2650х100 мм

Профільна труба 40x40 мм

Профільна труба 40x25 мм

Металопрофіль покрівельний 18 П

Металопрофіль стіновий 8 П