Додаток № 1

Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 - 44480000-8  Протипожежне обладнання різне

| № лоту | Найменування товару | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожежний напірний Д-51 мм Клас 1 ДСТУ 9069 | - внутрішній діаметр, (мм) 51,0+/-1,0 - довжина рукава, (м) 20+1 - гідравлічний робочий тиск, (МПа) 1,6+/-0,05 - випробувальний тиск, (МПа) 2,4+/-0,05 - розривний тиск, (МПа) 6,0+/-0,05 - стійкість до поверхневого стирання, оберти 80 - гарантійний термін експлуатації, не менше 12 місяців |
| 2 | Рукав пожежний напірний Д-77 мм Клас 1 ДСТУ 9069 | - внутрішній діаметр, (мм) 77,0+/-1,0 ` - довжина рукава, (м) 20+1 - гідравлічний робочий тиск, (МПа) 1,6+/-0,05 - випробувальний тиск, (МПа) 2,4+/-0,05 - розривний тиск, (МПа) 6,0+/-0,05 - стійкість до поверхневого стирання, оберти 80 - гарантійний термін експлуатації, не менше 12 місяців |

Якість рукавів пожежних повинна відповідати вимогам держаних стандартів України за показниками: зовнішній вигляд, стійкість рукава до дії робочого гідравлічного тиску, розривного тиску та стійкість до стирання.

Крім того, рукава повинні бути без попередньої експлуатації (нові), запаковані у непошкоджену упаковку, мати гарантійний талон, містити заводське маркування та виготовлені не раніше січня 2022 року.

Переможець тендерної процедури, на вимогу Замовника в 3-х денний термін, повинен надати зразок запропонованого товару для звірки при поставці та можливого випробування. Зразок по кількості враховується до поставки при підтвердження якості та технічних вимог.

Гарантійний термін зберігання рукавів - не менше 24 місяців з моменту виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації рукавів - не менше 12 місяців у межах терміну зберігання.

Учасник повинен надати копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару, а саме:

Копії протоколів випробувань на рукави пожежні щодо відповідності заявленим характеристикам та вимогам ДСТУ 9069:2021 «Протипожежна техніка, Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування», виданого акредитованою лабораторією ІДУ НД ЦЗ.