Додаток Г

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі –

Проведення калібрування калібратора багатофункціонального FLUKE 5720A

У разі, якщо Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретну марку, виробника або конкретний процес, то вважається, що дана інформація містить вираз «або еквівалент».

Технічні вимоги до послуги

- Якість наданих Учасником послуг повинна відповідати вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність“, ДСТУ ISO\IEC 17025:2021 (ISO/IEC 17025:2021) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”.

- Транспортування ЗВТ здійснюється за рахунок Замовника.

- ЗВТ мають бути поставлені в упаковці (тарі), що забезпечує захист ЗВТ від його пошкодження  або  псування  під час транспортування  і  зберігання.

- Тривалість перебування ЗВТ на калібруванні не повинна перевищувати 30 робочих днів.

- За результатом калібрування виконавець зобов’язаний оформити належним чином (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025) сертифікат калібрування.

Технічні характеристики

1. Калібратор багатофункціональний FLUKE 5720A

| Назва обладнання | Найменування технічних характеристик | Значення технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| Калібратор багатофункціональний FLUKE 5720A | Діапазон частот: Діапазон вимірювання напруги 3. Робоче значення вимірюваної сили струму | 100; 400; 1000 Гц 0,2; 2; 200; 1000 В 3 А на частоті 55 Гц |
|  | Розширена відносна невизначеність: 1. Вимірювання напруги 2. Вимірювання струму | Не більше 0,01% Не більше 0,02% |