Додаток № 2 до Оголошення

про проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами)

ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Предмет закупівлі: товар за кодом ДК 021:2015 - 31610000-5 - Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Світлова акустична панель, Сигнальний гучномовний пристрій, Фара-шукач, Маяк світлодіодний). Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2021 року. Товар повинен мати маркування підприємства-виробника.

- Технічні характеристики Товару наведені в Специфікації (таблиця 1).

Таблиця 1

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Найменування предмета закупівлі | Технічні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- |
| Світлова акустична панель "Стріла Ultra Slim 118-108Led-150-12В синьо-червона" з урахуванням монтажного набору або аналог | Кількість: 7 комплектів Колір панелі: синьо-червоний Габарити панелі, мм: 1183(±5)*241(±5)*48(±5) Режими роботи: не менше 5 Кількість світлодіодів: не менше 108 Розташування світлодіодів: фронт - 48, тил - 48, сторони - по 6 (або більше) Напруга живлення: 12В Тип кріплення: стаціонарний (механічний) Габарити підсилювача, мм: 165(±5)*100(±5)*50(±5) 4 тони сирен: Wail, Yelp, Hi-Lo, Air Horn Пікова потужність підсилювача: не менше 150 Вт Звуковий тиск: не менше 121 дБ Управління сиренами та світловими спалахами з мікрофону: так Гучномовець в комплекті поставки: так Гарантія: не менше 24 місяців Відповідність ДСТУ 3849:2018 |
| Сигнальний гучномовний пристрій С-2009 150W 12В в комплекті з світлодіодним стробоскопом SL-9 LED blue, синій – 2 шт. та світлодіодним стробоскопом SL-9 LED red, червоний – 2 шт. з урахуванням монтажного набору | Кількість: 2 комплекти Габарити підсилювача, мм: 165(±5)*100(±5)*50(±5) 4 тони сирен: Wail, Yelp, Hi-Lo, Air Horn Пікова потужність підсилювача: не менше 150 Вт Звуковий тиск: не менше 121 дБ Напруга живлення: 12В Управління сиренами з мікрофону: так Гучномовець в комплекті поставки: так Характеристики стробоскопа SL-9 LED: Кількість світлодіодів: 9 шт 13 режимів спалахів. Живлення: 10-30 В Габарити: 136,3 х 25 х 14,7 мм Гарантія: не менше 24 місяців Відповідність ДСТУ 3849:2018 |
| Фара-шукач SL 10 LED | Кількість: 2 штуки. Гарантія: не менше 24 місяців Потужність: 50Вт Розмір: 170х200х230мм Вага: 3кг. Площині обертання: По вертикалі: 120 °, По горизонталі: 360 ° Довжина шнура (повна), м: 2,9 |
| Маяк світлодіодний COVERT-X18-RB | Кількість: 1 штука. Гарантія: не менше 24 місяців Кількість режимів спалахів – 22. Напруга живлення – 12/24В. Габарити згідно схеми: |

- Учасник повинен формувати ціну своєї пропозиції виходячи з ринкової вартості Товару, наведеного у Специфікації, враховуючи, що Товар має вироблятись з дотриманням відповідних технологічних норм і стандартів.

- Учасник не повинен формувати ціну своєї пропозиції виходячи з сегменту Товару низької якості та низької ринкової вартості.

- Учасник повинен підтвердити відповідність характеристик запропонованого Товару технічним вимогам, зазначеним у Таблиці 1 цього додатку (надати сертифікат відповідності, паспорт якості або інший документ від виробника Товару, або його офіційного представника в Україні).

- Учасник гарантує поставку Товару відповідної якості, не пошкодженим до 21 листопада  2022 року. Гарантійний строк на Товар не менше 24-ьох (двадцяти чотирьох), а на окремі позиції не менше 12-ти (дванадцяти)  місяців з дня поставки.

- Учасник гарантує, що у разі постачання неякісного Товару, він забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок протягом 3-х (трьох) робочих днів після отримання звернення про це від замовника (надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи).

- При виявленні Товару, що не відповідає вимогам якості та відмові учасника усунути недоліки протягом 3-х (трьох) робочих днів, замовник має право звернутись до уповноважених органів, надати їм зразки отриманого Товару для проведення відповідної експертизи та/або технічного випробування з метою встановлення відповідності або невідповідності якості Товару.

- Учасник здійснює за власний рахунок поставку Товару замовнику за адресою: _______________________________________________

| Уповноважена особа (посада) | _____________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| М.П. | (підпис) | (ініціали та прізвище) |