Додаток 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

«Масляні радіатори за кодом ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади»

Відповідний код ДК 021:2015: 39715240-1 — Електроприлади для обігріву приміщень

| Назва предмета закупівлі | Технічні вимоги | Кількість, шт. | Відповідність так/ні, (із вказанням конкретних даних) |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляний радіатор | Площа обігріву не менше 15 кв.м. Автоматичне відключення живлення якщо радіатор перекинувся - Так Термостат для регулювання температури - Так Діапазон регулювання термостату 5°C - 35°C Колір - Білий Технічні характеристики: Кількість секцій - 9 шт. Потужність нагрівача - 2000 Вт Об'єм радіатора - 45.93 дм³ Wi-Fi керування - Ні Таймер -Ні Дистанційне управління - Ні Струм - Змінний Ширина - 640 мм Висота - 408 мм Глибина - 280 мм Потужність підключення - 2000 Вт Приєднувальна потужність - 2 кВт Номінальний струм запобіжника - 10 A Напруга - 220-240 B Частота - 50 Гц Вага 9,5 кг | 20 |  |

У складі пропозиції Учасник повинен надати документи завірені підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою (за наявності):

1. Документи, що підтверджують якість товару, згідно чинного законодавства України  (сертифікат(и) відповідності та/або декларація про відповідність та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи), у разі відсутності документу/ів- письмове пояснення причин відсутності з посиланням на нормативні документи.

2. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Увага! Замовник перевіряє відповідність технічної характеристики запропонованого товару на офіційному сайті виробника. У разі не відповідності товару, зазначеним технічним вимогам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.

Ми, __________________________________________________________ у разі визнання нас переможцем спрощеної закупівлі та укладення договору  із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги  замовника, зазначені у цій специфікації.

__________________                             _______________________       __________________________

Посада                                                         (підпис)                                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ

М.П. (за наявності)