ДОДАТОК 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Консоль світлофорна: Консоль світлофорна ОКС-6 (тип 5,3); Консоль світлофорна ОКС -3 (тип 3,5); Консольне кріплення транспортного світлофора Т1.3», код ДК 021:2015 - 44210000-5 Конструкції та їх частини  (номенклатурна позиція - 44212227-6 Опори)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |
| 1.1. | - Консоль світлофорна ОКС-6 (тип 5,3) – 3 шт - Консоль світлофорна ОКС -3 (тип 3,5) – 2 шт - Консольне кріплення транспортного світлофора Т1.3 – 4 шт |  |
| 1.2. | Технічна характеристика консолі світлофорної ОКС-3: Фундамент з фланцем (1,1 м) Стійка з фланцем (L = 4,280 M) Радіус виносу з виносом (нахил 3 градуси) (L = 3,1 M) - покриття консолі – антикорозійне, нанесене методом гарячого оцинкування. Технічна характеристика консолі світлофорної ОКС-6: - фундамент з фланцем (нижня частина) (1,1 м); - стійка з фланцем (верхня частина) (L=4,280 М); - радіус виносу (нахил 8 градусів); - подовжувач виносу (L=4,250 М) - покриття консолі – антикорозійне, нанесене методом гарячого оцинкування. Технічна характеристика консолі кріплення транспортного світлофора Т1.3: - основа кріплення (труба) – Ду=40мм; - довжина основи кріплення =1,13 см; - смуга 50*4= 18 см (2 шт). Консоль повинна мати всі необхідні отвори і люки, потрібні для виконання монтажних робіт. |  |
| 2.Організаційні вимоги |
| 2.1. | Місце поставки товару – 29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14/1 |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити товар Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника |  |
| 2.4. | Учасник гарантує, що якість Товару, який закуповується, відповідає вимогам Замовника |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля |  |
| 2.6. | Строк поставки: протягом 5-и банківських днів з дати заявки |  |

Примітка:

* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

** Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою (за наявності).