МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

## до насосу шприцевого

1. Призначення виробу:

| Вимога | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Насос шприцевий повинен бути призначений для тривалого дозованого вливання лікарських препаратів дорослим, дітям та новонародженим пацієнтам в медичних установах. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 24 місяців |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос шприцевий з кронштейном кріплення до інфузійної стійки | 1 шт. |  |
| 2 | Інструкція з експлуатації | 1 екземпляр |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Значення | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимоги до живлення виробу: |
|  | Напруга живлення, В~ | не гірше 110-240 |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Тривалість роботи від в акумулятора із швидкістю інфузії 5 мл/год , год | не менше 8 |  |
| 2 | Вимоги до габаритних розмірів та виробу: |
|  | Виріб повинен бути компактних розмірів для забезпечення зручності використання. Габаритні розміри (довжина×ширина×висота), мм | не більше 350×200×200 |  |
|  | Виріб повинен бути незначної ваги для забезпечення безпечного кріплення на інфузійній стійці, кг | не більше 3 |  |
| 3 | Вимоги до екрану виробу: |
|  | Тип дисплея | кольоровий, сенсорний |  |
|  | Діагональ дисплея | не менше 4 |  |
|  | Функція калібрування сенсорного екрану | наявність |  |
|  | Функція налаштування яскравості | наявність |  |
|  | Функція автоматичного блокування сенсорного екрану з можливістю налаштування часу блокування | наявність |  |
| 4 | Загальні вимоги: |
|  | Шприцевий насос повинен працювати з шприцами об’ємом 5, 10, 20, 30, 50/60 мл. | наявність |  |
|  | Індикація типу шприца, що використовується | наявність |  |
|  | Шприцевий насос повинен автоматично визначати технічні характеристики шприца | наявність |  |
|  | Інформація на РК-дисплеї (меню налаштувань, інформація про режими і.т.д ) повинна відображатись українською мовою | наявність |  |
|  | Режим швидкості: оператор повинен мати змогу налаштовувати швидкість інфузії, об’єм інфузії та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Режим часу: оператор повинен мати змогу налаштовувати тривалість інфузії (час), об’єм інфузії, концентрацію препарату, та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Режим ваги: оператор повинен мати змогу налаштовувати вагу пацієнта, концентрацію препарату, швидкість дози та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Режим TIVA: оператор повинен мати змогу налаштовувати вагу пацієнта, концентрацію препарату, стимуляційний об’єм та час за який цей об’єм буде введено | наявність |  |
|  | Режим інтервалу: оператор повинен мати змогу налаштовувати швидкість інфузії, об’єм інфузії, інтервал (час, через який інфузія буде повторена) | наявність |  |
|  | Лінійний режим: оператор повинен мати змогу налаштовувати об’єм інфузії, час наростання та час падіння | наявність |  |
|  | Мікрорежим для дітей і новонароджених: оператор повинен мати змогу налаштовувати об’єм інфузії, швидкість інфузії та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Послідовний режим: оператор повинен мати змогу налаштовувати максимально до 10 послідовностей об’єму та швидкості інфузії | наявність |  |
|  | Режим першої дози: оператор повинен мати змогу налаштовувати початковий об’єм та швидкість інфузії, основний об’єм та швидкість інфузії, вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Діапазон швидкості інфузії | не гірше 0.1-2200 мл/год |  |
|  | Швидкість болюса | не гірше: 0.1-100мл/год - шприц 5мл; 0.1-300мл/год - шприц 10мл; 0.1-600мл/год - шприц 20мл; 0.1-1200мл/год - шприц 30мл; 0.1-2200мл/год - шприц 50/60мл. |  |
|  | Швидкість промивки | не гірше: 0.1-100мл/год - шприц 5мл; 0.1-300мл/год - шприц 10мл; 0.1-600мл/год - шприц 20мл; 0.1-1200мл/год - шприц 30мл; 0.1-2200мл/год - шприц 50/60мл. |  |
|  | Швидкість KVO | не гірше від 0.1 до 5.0 мл/год. з кроком 0.1 мл/год . |  |
|  | Функція налаштування рівня межі оклюзії | не гірше від 150 до 1000 мм.рт.ст |  |
|  | Функція антиболюс | наявність |  |
|  | Функція перегляду журналу ін’єкцій | не менше 2000 записів в пам’яті приладу |  |
|  | Функція перегляду журналу подій тривоги | наявність |  |
|  | Графічні тренди | наявність |  |
|  | Функція самодіагностики | наявність |  |
|  | Бібліотека лікарських препаратів | наявність, не менше 2000 препаратів |  |
|  | Функція додавання нових та видалення існуючих лікарських препаратів | наявність |  |
|  | Функція підключення до центральної станції моніторингу | наявність |  |
|  | Нічний режим | наявність |  |
|  | На корпусі виробу повинен бути фіксатор для фіксації інфузійної трубки, яка йде до пацієнта | наявність |  |
|  | Насос шприцевий повинен мати зручну ручку для забезпечення зручності перенесення однією рукою | наявність |  |

5. Інші умови:

| № | Документація | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| 2 | Сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| 3 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | наявність |  |
| 4 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |