Додаток 1 до оголошення про

проведення спрощеної закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

за ДК 021:2015 - 31620000-8 «Прилади звукової та візуальної сигналізації»

| Пристрій контролю доступу та датчиків ТТА-08 (Варіант виконання Ethernet+RS485/232) з блоком живлення | Кількість |
| --- | --- |
|  | 34 шт. |
| Технічні характеристики |
| Інтерфейси | Ethernet 10/100 Mbit – 1; 1х RS-485 гальванічно розв’язані до 2kV; 1х RS-232 гальванічно розв’язані до 2kV. |
| Пам’ять подій | Енергонезалежна пам’ять для зберігання 65536 або 131072 подій. |
| Підтримувані протоколи | TCP/IP; SNMPv2 |
| Вимоги до живлення | Від 20 до 70V постійного току; До 20W в режимі заряду акумуляторної батареї |
| Конструктивне виконання | Модуль із зовнішнім джерелом живлення; Габаритні розміри 150х108х39, Вага 0,4 кг |
| Датчики |
| Найменування | Кількість | Характеристика |
| Датчик температури DS18B20 з кабелем 2м | 34 шт. | Cумісними з пристроєм контролю доступу та датчиків ТТА-08 (варіант виконання Ethernet+RS485/232) |
| Датчик задимлення Артон СПД-3.10 + База Б2 | 34 шт. |  |
| Сповіщувач магнітоконтактний ЕСМК-7ЕП | 68 шт. |  |
| Датчик наявності 220 В | 34 шт. |  |
| Датчик затоплення Octopus зі світлодіодом | 34 шт. |  |

Усі складові предмету закупівлі є новими  без зовнішніх пошкоджень, у справному стані та повній комплектності. 
У комплекті із складовими є всі кабелі, проводи, приладдя, тощо, які необхідні для його нормальної експлуатації. Товар не знаходиться під заставою, арештом, не перебуває в обтяженні, не є предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

На кожен пристрій контролю доступу та датчиків ТТА-08 надається формуляр (паспорт). Формуляри (паспорти) видається українською мовою, із зазначенням серійного (заводський) номеру обладнання, комплектності, встановленого програмного забезпечення, дати випуску, гарантійного терміну експлуатації.

Упаковка забезпечує збереження товару при перевезенні та його зберігання в належній якості.

Гарантійний строк експлуатації обладнання становить 12 (дванадцять) місяців. Гарантійні зобов’язання несе Продавець.

Доставка складових предмету закупівлі здійснюється за рахунок Продавця.