Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва − читати  "або еквівалент".

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області.»

(код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Клас наслідків – СС1

Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна с.Мальчиці Івано- Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 131,525 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 263 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 670,69 |  |
| 4 | Перевезення сміття до 5 км | т | 670,69 |  |
| 5 | Розпушення асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 15686 |  |
|  | Роздiл 2. дороній одяг проїзної частини тип 1 |  |  |  |
| 6 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-щебеневих сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 15686 |  |
| 7 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 10см) | м2 | -15686 |  |
| 8 | Розливання в'яжучих матерiалiв емульсія ЕКШ-60 | т | 13,01938 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 15686 |  |
| 10 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (до 6см) | м2 | 15686 |  |
|  | Роздiл 3. Дорожній одяг проїзної частини тип 2 |  |  |  |
| 11 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита 400 мм | м2 | 2508 |  |
| 12 | Перевезення ґрунту до 4 км | т | 1705,44 |  |
| 13 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 569 |  |
| 14 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-щебеневих сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 2508 |  |
| 15 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 2508 |  |
| 16 | Розливання в'яжучих матерiалiв емульсія ЕКШ-60 | т | 2,08164 |  |
| 17 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 2508 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 | м2 | 2508 |  |
|  | Роздiл 4. З’їзди та примикання - 540 м2 |  |  |  |
| 19 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 400 мм | м2 | 540 |  |
| 20 | Перевезення ґрунту до 4 км | т | 367,2 |  |
| 21 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 108 |  |
| 22 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-щебеневих сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 540 |  |
| 23 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 540 |  |
| 24 | Розливання в'яжучих матерiалiв емульсія ЕКШ-60 | т | 0,4482 |  |
| 25 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 540 |  |
| 26 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 | м2 | 540 |  |
|  | Роздiл 5. Водовідведення (прочистка кюветів) |  |  |  |
| 27 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 535,6 |  |
| 28 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 910,52 |  |
| 29 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 1620 |  |
|  | Роздiл 6. Облаштування дороги |  |  |  |
| 30 | Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:1 | км лінії | 2,688 |  |
| 31 | Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м | км лінії | 1,36 |  |
| 32 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1,1.14.3 | м2 | 75,6 |  |
| 33 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | шт | 19 |  |

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

| III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| --- | --- | --- |
| Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,00912 |
| Грунтовка ПЭ-0211 | т | 0,0036765 |
| Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0010678 |
| Розчинник для лакофарбових матеріалів Р- 4А | т | 0,0006422 |
| Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 | т | 0,001512 |
| Емаль | т | 0,3690496 |
| Емульсiя бiтумна ЕКШ-60 | т | 16,0156966 |
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,584501 |
| Вода | м3 | 326,093 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,021424 |
| Сумiш щебенево-піщана С-5 | м3 | 2759,5192 |
| Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марки І | т | 2697,696 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 744,7 |
| Cкляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,0189 |
| Стояки металевi | шт | 19 |
| Щитки металевi | шт | 19 |

З огляду на об’єми робіт та стислі строки їх виконання, учасник повинен провести обстеження фактичного стану об’єкта/-ів для коректного формування своєї пропозиції. Для підтвердження надається звіт про проведення технічного обстеження об’єктів та ознайомлення учасника з обсягами робіт, який має бути підписаний  учасником та замовником.