Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі, код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування роботи | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі | робота | 1 |

Опис: робота передбачає виконання з урахуванням та дотриманням вимог чинного законодавства, комплексу робіт, пов’язаних з організацією і виконанням, відповідно до розробленої та затвердженої проєктної документації, капітального ремонту мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь», зокрема: улаштування нових пальових фундаментів, що об’єднані залізобетонним ростверком, та почергове влаштування нових конструкцій прожекторних щогл №1 та №2 з електрообладнанням на нових місцях  з наступним демонтажем існуючих прожекторних щогл.

Умови виконання роботи

1. Основні дані.

1.1. Назва об’єкта будівництва (далі – Об’єкт) за затвердженою проєктною документацією:

«Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі».

1.2. Місцезнаходження Об’єкта: електродепо «Оболонь», вул. Озерна, 3, Оболонський район міста Києва.

1.3. Вид будівництва: капітальний ремонт.

1.4. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС1.

1.5. Черговість будівництва: 2 черги без виділення пускових комплексів.

1.6. Розробник (автор) проєкту: ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика», м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, офіс 3031.

2. Терміни та етапи виконання роботи: відповідно до визначених затвердженою проєктною документаціє та умовами договору будівельного підряду (далі – договір).

3. Обсяги виконання роботи.

3.1. Робота включає виконання Підрядником та/або залученим(и) ним субпідрядником(ами) (у разі залучення), з урахуванням черговості будівництва, комплексу робіт, пов’язаних з реалізацією проєктних рішень за затвердженим робочим проєктом «Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі» (далі – проєктна документація або ПД).

3.2. У комплексі робіт Підрядник забезпечує:

- підготовку та організацію будівництва (капітального ремонту);

- проведення будівельних робіт (будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних тощо);

- підбір субпідрядника(ів) (за необхідності);

- підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів та кабельно-провідникової продукції тощо), їх постачання;

- оформлення всього комплексу необхідної документації, в т.ч. виконавчої;

- організовує технічний та лабораторний контроль (за необхідності);

- відстежує відповідність витрат кошторису;

- передачу завершених робіт Замовнику.

3.2.1. Підготовка та організація будівництва (капітального ремонту) забезпечується у складі та необхідних обсягах, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

3.2.2. Будівельні роботи виконуються в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до Відомостей обсягів робіт на І та ІІ чергу будівництва відповідно (додається)

3.2.3. Підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів та кабельно-провідникової продукції тощо), їx постачання, здійснюються в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до Відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на І та ІІ чергу будівництва відповідно  (додається).

3.3. Науково-технічний супровід та проведення науково-дослідних і дослідно-експериментальних робіт в процесі будівництва (капітального ремонту) не передбачається.

3.4. Технічний нагляд, протягом усього періоду будівництва (капітального ремонту) об’єкта, забезпечується Замовником.

3.5. Авторський нагляд, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється розробником (автором) проєкту.

4. Визначення вартості роботи.

4.1. Вартість роботи (Договірна ціна динамічна) визначається Підрядником з урахуванням проєктних рішень, обсягів робіт і ресурсів, передбачених ПД, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (із змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова) та нормативів з ціноутворення у будівництві, у Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 (далі – Порядок).

4.2. Пiд час визначення вартості роботи, вартість матеріальних ресурсів приймається Підрядником за середньою (за умови всіх однакових (рівних) характеристик) ціною на підставі проведеного аналізу цін на ринку, а також враховуються вимоги законодавства щодо ступеню локалізації виробництва товарів, що будуть передаватись Замовнику у власність (за наявності таких).

5. Умови виконання роботи.

5.1. Робота, її етапи, виконується з використанням обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також силами та засобами Підрядника та/або залученого(их) субпідрядника(iв) (у разі залучення).

5.2. Залучення Підрядником до роботи субпідрядника(iв), вартість роботи яких складає не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, а вартість роботи яких складає менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю, здійснюється за узгодженням із Замовником.

5.3. Для виконання роботи Підрядник та/або залучений(і) ним субпідрядник(и) (у разі залучення), має(ють):

- власну або орендовану (залучену) матеріально-технічну базу, обладнання (техніку, в тому числі спеціальну), яка необхідна для виконання роботи;

- інженерно-технічних працівників, кваліфікованих працівників робітничих професій, які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до виконання роботи;

- чинну(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану(і) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинний(і) Дозвіл(и) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я або зварювальні, газополум'яні роботи;

монтаж, демонтаж та капітальний ремонт споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійної частини.

5.4. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконання всього комплексу робіт та за всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, субпідрядника(iв) (у разі залучення), а також за належну якість матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику.

5.5. До початку виконання будівельних робіт, у т.ч. підготовчих, Підрядник:

- розробляє та узгоджує з Замовником проєкт виконання робіт (далі – ПВР);

- надає Замовнику гарантійний лист на відновлення конструктивних елементів будівель, споруд, інженерних мереж i комунікацій метрополітену або відшкодування їх вартості у випадку їх пошкодження, руйнування тощо, під час виконання будівельних робіт (капітального ремонту);

- укладає договори (за необхідністю) на відшкодування витрат Замовнику за водопостачання, спожиту (використану) в процесі виконання робіт електричну енергію, за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії відповідно до показників лічильників та згідно з чинними тарифами;

- підписує спільний наказ на виконання роботи (готується КП «Київський метрополітен» за окремою заявкою (листом) Підрядника);

- здійснює організацію на території промислового майданчика електродепо «Оболонь» (за узгодженням із Замовником) будівельних майданчиків, складських та побутових приміщень мінімально необхідних розмірів для виконання роботи, в т.ч. розміщення та зберігання механізмів, технологічного обладнання тощо; транспортування технологічного обладнання та його розміщення для роботи і зберігання у визначених місцях; забезпечує запровадження заходів із комплексної безпеки в зоні ведення майбутніх робіт та огородження місця робіт.

5.6. Робота виконується Підрядником та/або залученим(и) ним субпідрядником(ами) (у разі залучення):

5.6.1. З урахуванням та дотриманням:

- проєктних рішень, передбачених затвердженою ПД;

- вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016             №121-Н;

- державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки  праці. Охорона праці i промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством;

- умов договору.

5.6.2. На підставі рішень з організації будівництва та технології(й) провадження робіт, які відображені в ПВР, що розробляється Підрядником на основі ПД i погоджуються з Замовником (див. п. 5.5).

5.6.3. У робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за попереднім (за 1 добу) узгодженням з Замовником обсягів робіт зі спорудження фундаментної частини. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи з монтажу та демонтажу прожекторних щогл №1 та №2 з електрообладнанням виконуються виключно у нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 01 год. 10 хв. до 04 год. 30 хв.) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану).

5.6.4. З відома та у присутності персоналу Замовника (відповідних виробничих структурних підрозділів), з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання, мереж та систем метрополітену, за оформленими i погодженими встановленим порядком нарядами допусками, тимчасовими перепустками тощо, та згідно з підписаним між Замовником i Підрядником спільним наказом та в чітко визначені в ньому терміни (див. п 5.5).

5.6.5. Без порушення та з дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення електродепо «Оболонь», технологічності обслуговування i ремонту обладнання та нормальної роботи оперативного i чергового персоналу.

5.6.6. З виключенням будь-якої можливості пошкоджень конструкції верхньої будови колії, кабельних мереж (силові, контрольні, зв’язку, сигнально-блокувальні, освітлення), обладнання (колійні ящики, дросельні трансформатори, шафи зв’язку), трубопроводів водопостачання тощо, або з їх тимчасовим відключенням без погодження та участі Замовника.

5.6.7. Без захаращення території промислового майданчика електродепо «Оболонь» зі своєчасним (в найкоротші терміни) вивезенням будівельних відходів та відходів кабельно-провідникової продукції тощо.

5.6.8. Із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6.9. З використанням механізмів, пристосувань та інструментів, що знаходяться в справному стані, та дотриманням і виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці та пожежної безпеки під час роботи з інструментом та пристроями.

5.7. Під час виконання роботи:

5.7.1. Рух будівельної техніки та автотранспорту по території промислового майданчика електродепо «Оболонь» здійснюється існуючими дорогами і тимчасовими під’їзними шляхами. Для проїзду будівельної техніки через верхню будову колії до зони проведення робіт, згідно з рекомендаціями і за погодженням з відповідними службами метрополітену, ПВР передбачити конструкцію тимчасових під’їзних шляхів. Під’їзні шляхи та дороги до будівельного майданчика мають бути споруджені до початку виконання робіт і забезпечувати вільний доступ транспортним засобам. Після завершення будівельно-монтажних робіт дорожні плити, що встановлювались на період виконання робіт, не демонтуються, а залишаються, як частина благоустрою.

5.7.2. Будівельний майданчик облаштовується електропостачанням для будівельних механізмів і зовнішнього освітлення з подальшим використанням під час експлуатації об’єкта (щогл).

5.7.3. Підрядником та/або субпідрядником(ами) (у разі залучення) проводиться демонтаж електричного обладнання та металоконструкцій щогл зовнішнього освітлення з подальшою їх передачею Замовнику. Демонтажні роботи виконувати після здачі в експлуатацію зведених на заміну конструкцій освітлення.

5.7.4. Підключення обладнання здійснюється згідно з проєктними рішеннями відповідно до схем електричних підключень та інструкцій виробників обладнання, а також вимог нормативних документів та правил.

5.7.5. Підрядником забезпечується:

- контроль якості виконаних будівельних робіт на кожному етапі їx виконання та своєчасне усунення (за власний рахунок) недоліків робіт або недоліків матеріалів, що використовувались для виконання робіт, допущених з вини Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- гарантоване відновлення, в найкоротші строки та за власний рахунок, конструктивних елементів будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій метрополітену, у разі їх пошкодження (руйнування) з вини Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- відшкодування збитків КП «Київський метрополітен» або третім особам, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт, дій або бездіяльності Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- у разі виникнення позаштатних ситуацій, негайне повідомлення Замовника   або чергового по метрополітену за телефоном: 238-44-41.

5.7.6. Підрядником здійснюється відновлення благоустрою та озеленення території після завершення будівельних робіт.

5.7.7. Можливі додаткові роботи, що не враховані в ПД, але можуть виникнути під час будівництва (капітального ремонту) та є обґрунтовано необхідними, оформлюються Підрядником актом, погодженим з субпідрядником(ами) (у разі залучення), розробником (автором) проєкту, після чого надається на розгляд Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення необхідних (обґрунтованих) змін до ПД вирішуються Замовником окремо, у встановленому чинним законодавством порядку.

6. Забезпечення матеріальними та іншими ресурсами.

6.1. Матеріальні та інші ресурси забезпечуються Підрядником.

6.2. Підбір ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів, кабельно-провідникової продукції тощо), передбачених проєктною документацією, здійснюється Підрядником (без погіршення технічних та експлуатаційних характеристик у разі вибору еквіваленту) за узгодженням із Замовником.

6.3. Вартість витратних матеріалів та їх транспортування до місця виконання робіт входить до вартості роботи.

6.4. Відповідальність за неналежну якість наданих (застосованих) матеріальних та інших ресурсів несе Підрядник. Якість матеріальних ресурсів підтверджується технічною документацією виробників.

6.5. Під час виконання робіт постачаються та застосовуються нові матеріальні та інші ресурси, що раніше не були у використанні, без механічних та інших пошкоджень.

7. Здавання-приймання роботи.

7.1. Передача закінчених робіт Підрядником i приймання їх Замовником оформлюється документально з дотриманням вимог чинного законодавства та наступних умов:

- наявність повного комплекту виконавчої та іншої документації, що підтверджує якість виконаних робіт;

- надання належним чином оформлених результатів контролю якості виконаних робіт, що підтверджують досягнення відповідних проєктних показників;

- надання документів (перевіряються Замовником), що підтверджують відповідність обладнання, кабельно-провідникової продукції, матеріалів тощо, що застосовувались, вимогам технічних регламентів та/або нормативних документів та/або правил;

- обладнання, матеріали, вироби та кабельно-провідникова продукція, що використовується при виконанні роботи, повинні бути забезпечені експлуатаційною документацією, а саме:

паспортами на електрообладнання,

сертифікатами відповідності на комутаційні апарати та кабелі,

протоколами вимірів опору ізоляції кабелів,

протоколами перевірки захистів автоматичних вимикачів,

журналом монтажу кабельних муфт,

кабельним журналом,

актами прихованих робіт;

- відсутність зауважень з боку авторського та технічного нагляду;

- надання, у разі якщо за результатами виконання роботи Замовник набуває у власність товар(и) (матеріально-технічні ресурси), визначений(і) підпунктом 2 пункту 61 розділу Х «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про публічні закупівлі» та/або додатковим переліком товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі затвердження), документів, що підтверджують встановлений законодавством у відповідному році ступень локалізації виробництва такого(их) товару(ів) (фактичних калькуляцій собівартості товару(ів) від виробника та/або сертифіката(ів) про походження товару(ів)).

7.2. Завершені роботи, їх передача (прийняття) оформлюються:

- Актом приймання виконаних будівельних робіт, складеним за формою №КБ-2в (Додаток 36 до Настанови);

- Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, складеною за формою №КБ-3 (Додаток 37 до Настанови);

7.3. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461. Підрядником забезпечується оформлення та надання Замовнику Декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) у 2-х примірниках.

8. Критерієм оцінки якості виконання роботи є:

- відповідність виконаних (завершених) робіт з капітального ремонту ПД;

- дотримання вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної і санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо;

- належна якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть використовуватись (застосовуватись) та передаватись Замовнику, технічним регламентам, будівельним нормам, національним документам і правилам, а також технічній документації виробників, а також ступеню локалізації виробництва, що визначений законодавством (за наявності товару, на який поширюються вимоги законодавства щодо локалізації);

- дотримання строків виконання роботи та умов договору.

9. Гарантійні зобов'язання на виконану роботу: відповідно до вимог законодавства та умов договору.

Примітка:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних даних і умов (технічних, якісних та інших) до виконання роботи, що містяться в затвердженій проєктній документації та умовах договору, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою, але не є окремим додатком до договору.

2. Ознайомлення учасників з проєктною документацією (робочим проєктом), що зазначена в                п. 3.1 технічної специфікації до предмета закупівлі, проводиться в робочі дні: Пн.-Чm. з 8.00 до 17.00, Пт. з 8.00 до 15.30, за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, б.31, прим. №3, телефони                  (044) 238 41 01, (044) 238 41 05.

# Додаток

до технічної специфікації

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. І черга будівництва. Щогла №1 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи. Щогла №1 |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтаж електротехнічних виробів та металевих конструкцій існуючої металевої щогли у "нічне вікно" |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж прожекторів , що установлені окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт (PHILIPS RVP351-COH-TPP-400, 430х440х137-6шт; СЄС-4-125, 365х370х140-2шт; Ж 001-250-01-УХЛ1, 245х420х620-1шт; ПКН 1000, 390х200х340-1шт) | шт | 10 |  |
| 2 | (Демонтаж) Демонтаж щитового обладнання, висота і ширина до 600х600 мм (щит 500х400х200мм-1шт; щит 600х300х150-1шт; щит 600х300х250-1шт;) | шт | 3 |  |
| 3 | (Демонтаж) Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі ВА47-29) | шт | 7 |  |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг (АВВБГ перерізом 3х70+1х25мм2) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 270 |  |
| 5 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (АВВГ перерізом 3х25+1х16мм2- 20м та ВВГ перерізом 2х2,5мм2 - 20м) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 40 |  |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж існуючої металевої щогли №1 (висота щогли 21 м)) | т | 2,918 |  |
| 7 | Навішування канатних систем | навішув | 4 |  |
| 8 | Перенавішування канатних систем | перен. | 4 |  |
| 9 | Знімання канатних систем | зніман | 4 |  |
|  | Розділ 2. Інші роботи |  |  |  |
| 10 | Навантаження габаритних для перевезення елементів вручну | т | 2,918 |  |
| 11 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,10244 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи. Будівельні рішення (БР.1) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Улаштування буронабивних паль |  |  |  |
| 12 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль більше 12 до 21 м | м3 | 8,65 |  |
| 13 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль | т | 1,169 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1 (від буріння паль) | м3 | 8,65 |  |
| 15 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 13,84 |  |
| 16 | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 | паля | 5 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (вирублений бетон) | т | 0,75 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |
|  | Розділ 2. Улаштування ростверку залізобетонного монолітного РМ-1 |  |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 10 |  |
| 20 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 1 | м3 | 10 |  |
| 21 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 16 |  |
| 22 | Улаштування бетонної підготовки (суміші бетонні готові важкі C8/10 (В10) (ДСТУ Б В.2.7-43-96)) | м3 | 0,34 |  |
| 23 | Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В10 | м3 | 0,3468 |  |
| 24 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під щогли | м3 | 6,25 |  |
| 25 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,04368 |  |
| 26 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою у два шари | м2 | 13,8 |  |
| 27 | Засипання вручну пазух котловану, група ґрунту 1 (піском) | м3 | 5 |  |
|  | Розділ 3. Улаштування щогл |  |  |  |
| 28 | Установлення стальних прожекторних щогл з площадками і драбиною | т | 5,718 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Придбання устаткування. Електротехнічні рішення (ЕТР.1) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Будівельні роботи. Електротехнічні рішення (ЕТР.1) |  |  |  |
|  | Відділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 1. Прокладання кабелю живлення до ящика ввідного ЩО-1 від кабелю існуючого щита ЩНО-1 (РП-1) |  |  |  |
| 29 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м3 | 2,7 |  |
| 30 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (об'єм ґрунту, що буде заміщений сумішшю піщано- гравійною при зворотній засипці) | м3 | 0,9 |  |
| 31 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,44 |  |
| 32 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 1 |  |
| 33 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Знімаються трудовитрати з гідравлічного випробування трубопроводів системи водопроводу, діаметром до 50 мм, враховані у нормі РН16-4-6 | м | -10 |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (в існуючому кабельному колекторі) | м | 30 |  |
| 36 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (у трубі діам.65мм) | м | 10 |  |
| 37 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 (суміш піщано-гравійна) | м3 | 0,9 |  |
| 38 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 35 |  |
| 39 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,8 |  |
|  | Розділ 2. Монтаж щитового обладнання, трубних проводок, кабельних конструкцій та кабельних мереж |  |  |  |
| 40 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (ЩУО) | шт | 1 |  |
| 41 | Виготовлення конструкцій для кріплення ЩО-1 та ЩО-2 | т | 0,01806 |  |
| 42 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,15 |  |
| 43 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 1,15 |  |
| 44 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик ввідний ЩО-1) | шт | 1 |  |
| 45 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 46 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 47 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 48 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 2 |  |
| 49 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 50 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 51 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 52 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик розподільчий ЩО-2) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 53 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 20 |  |
| 54 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 20 |  |
| 55 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 16 |  |
| 57 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 4 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 58 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 16 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 59 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 2 |  |
| 60 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 8 |  |
| 61 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
| 62 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 32 |  |
| 63 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 5 |  |
| 64 | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики елементів системи заземлення | м | 10 |  |
| 65 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 66 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 5 |  |
| 67 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 20 |  |
| 68 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 3 |  |
| 69 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 4 |  |
| 70 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 10 |  |
|  | Вiддiл 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Розділ 1. Монтаж щитового обладнання та електротехнічних виробів |  |  |  |
| 71 | Виготовлення конструкцій для встановлення щита облікового ЩО | т | 0,0479 |  |
| 72 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 4,65 |  |
| 73 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 4,65 |  |
| 74 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (щит розподільний ЩР та щит обліку ЩО) | шт | 2 |  |
| 75 | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ (роздільний трансформатор 380/380В ТН1) | шт | 1 |  |
| 76 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |  |
|  | Розділ 2. Прокладання кабельної мережі |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 (в існуючому КЯ-1) | шт | 4 |  |
| 78 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існуючому бетонному лотку) | м | 69 |  |
| 79 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м вiд незахищених кабелiв | м3 | 2,7 |  |
| 80 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (об'єм ґрунту, що буде заміщений сумішшю піщано- гравійною при зворотній засипці) | м3 | 0,9 |  |
| 81 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,44 |  |
| 82 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 6 |  |
| 83 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 (суміш піщано-гравійна) | м3 | 0,9 |  |
| 84 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,8 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 86 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції з лампою потужністю 500 Вт | шт | 3 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 87 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 1 |  |
| 88 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
| 89 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 9 |  |
| 90 | Заземлювач вертикальний з балки сталевої двотаврової N45 | шт | 1 |  |
| 91 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 92 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 2 |  |
| 93 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 6 |  |
| 94 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 4 |  |
| 95 | Трансформатор трифазний сухий, напруга до 1 кВ | шт | 1 |  |
| 96 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 5 |  |
| 97 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на Будівельні роботи. Улаштування дороги із плит |  |  |  |
| 98 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках i зубах ковша | м3 | 101 |  |
| 99 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 161,6 |  |
| 100 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 52,2 |  |
| 101 | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2 | м3 | 48,72 |  |

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. ІІ черга будівництва. Щогла №2 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи. Щогла №2 |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтаж електротехнічних виробів та металевих конструкцій існуючої металевої щогли у "нічне вікно" |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж прожекторів , що установлені окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт (СЄС-4-125, 365х370х140-2шт; Ж 001-250-01-УХЛ1, 245х420х620-5шт; ПКН 1000, 390х200х340-1шт; РКУ 21- 250-00341 "Геліос"; 655x270x265-3шт) | шт | 11 |  |
| 2 | (Демонтаж) Демонтаж щитового обладнання, висота і ширина до 600х600 мм (щит 500х400х200мм-1шт; щит 600х300х150-1шт; щит 600х300х250-1шт;) | шт | 3 |  |
| 3 | (Демонтаж) Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі ВА47-29) | шт | 5 |  |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг (АВВБГ перерізом 3х70+1х25мм2) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 140 |  |
| 5 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (АВВГ перерізом 3х25+1х16мм2- 20м та ВВГ перерізом 2х2,5мм2 - 20м) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 40 |  |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж існуючої металевої щогли №1 (висота щогли 21 м)) | т | 2,918 |  |
| 7 | Навішування канатних систем | навішув | 4 |  |
| 8 | Перенавішування канатних систем | перен. | 4 |  |
| 9 | Знімання канатних систем | зніман | 4 |  |
|  | Розділ 2. Інші роботи |  |  |  |
| 10 | Навантаження габаритних для перевезення елементів вручну | т | 2,918 |  |
| 11 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,01649 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи. Будівельні рішення (БР.2) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Улаштування буронабивних паль |  |  |  |
| 12 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль більше 12 до 21 м | м3 | 8,65 |  |
| 13 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль | т | 1,169 |  |
| 14 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 1 (від буріння паль) | м3 | 8,65 |  |
| 15 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 13,84 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 | паля | 5 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (вирублений бетон) | т | 0,75 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування ростверку залізобетонного монолітного РМ-1 |  |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м вiд поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 10 |  |
| 20 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 1 | м3 | 10 |  |
| 21 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 16 |  |
| 22 | Улаштування бетонної підготовки (суміші бетонні готові важкі C8/10 (В10) (ДСТУ Б В.2.7-43-96)) | м3 | 0,34 |  |
| 23 | Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В10 | м3 | 0,3468 |  |
| 24 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під щогли | м3 | 6,25 |  |
| 25 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,04368 |  |
| 26 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою у два шари | м2 | 13,8 |  |
| 27 | Засипання вручну пазух котловану, група ґрунту 1 (піском) | м3 | 5 |  |
|  | Розділ 3. Улаштування щогл |  |  |  |
| 28 | Установлення стальних прожекторних щогл з площадками і драбиною | т | 5,718 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Придбання устаткування. Електротехнічні рішення (ЕТР.2) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Будівельні роботи. Електротехнічні рішення (ЕТР.2) |  |  |  |
|  | Відділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 1. Прокладання кабелю живлення до ящика ввідного ЩО-1 від кабелю існуючого щита ЩНО-1 (РП-1) |  |  |  |
| 29 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м3 | 2,7 |  |
| 30 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (об'єм ґрунту, що буде заміщений сумішшю піщано- гравійною при зворотній засипці) | м3 | 0,9 |  |
| 31 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,44 |  |
| 32 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 1 |  |
| 33 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 10 |  |
| 34 | Знімаються трудовитрати з гідравлічного випробування трубопроводів системи водопроводу, діаметром до 50 мм, враховані у нормі РН16-4-6 | м | -10 |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (в існуючому кабельному колекторі) | м | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (у трубі діам.65мм) | м | 10 |  |
| 37 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 (суміш піщано-гравійна) | м3 | 0,9 |  |
| 38 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 55 |  |
| 39 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,8 |  |
|  | Розділ 2. Монтаж щитового обладнання, трубних проводок, кабельних конструкцій та кабельних мереж |  |  |  |
| 40 | Виготовлення конструкцій для кріплення ЩО-1 та ЩО-2 | т | 0,01806 |  |
| 41 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,15 |  |
| 42 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 1,15 |  |
| 43 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик ввідний ЩО-1) | шт | 1 |  |
| 44 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 45 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 46 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 47 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 2 |  |
| 48 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 49 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 50 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 51 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик розподільчий ЩО-2) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 52 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 30 |  |
| 53 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 20 |  |
| 54 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 19 |  |
| 55 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 16 |  |
| 56 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 4 |  |
| 57 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 1 |  |
| 59 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 1 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 60 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 19 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 61 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 2 |  |
| 62 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 8 |  |
| 63 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
| 64 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 32 |  |
| 65 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 5 |  |
| 66 | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики елементів системи заземлення | м | 10 |  |
| 67 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 68 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 5 |  |
| 69 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 20 |  |
| 70 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 2 |  |
| 71 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 4 |  |
| 72 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 10 |  |
|  | Відділ 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Розділ 1. Монтаж щитового обладнання та електротехнічних виробів |  |  |  |
| 73 | Виготовлення конструкцій для кріплення щита облікового ЩО | т | 0,0479 |  |
| 74 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 4,65 |  |
| 75 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 4,65 |  |
| 76 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (конструкції для кріплення щита облікового ЩО) | т | 0,0479 |  |
| 77 | Монтаж щита облікового та підключення проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів (щит обліку ЩО) | шт | 1 |  |
| 78 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (щит розподільний ЩР) | шт | 1 |  |
| 79 | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ (роздільний трансформатор 380/380В ТН1) | шт | 1 |  |
| 80 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 2. Прокладання кабельної мережі |  |  |  |
| 81 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 (в існуючому КЯ-1) | шт | 4 |  |
| 82 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м3 | 4,5 |  |
| 83 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 10 |  |
| 84 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 4,5 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 86 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції з лампою потужністю 500 Вт | шт | 3 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 87 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 1 |  |
| 88 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
| 89 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 9 |  |
| 90 | Заземлювач вертикальний з балки сталевої двотаврової N45 | шт | 1 |  |
| 91 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 92 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 2 |  |
| 93 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 6 |  |
| 94 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 4 |  |
| 95 | Трансформатор трифазний сухий, напруга до 1 кВ | шт | 1 |  |
| 96 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 5 |  |
| 97 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на Будівельні роботи. Улаштування дороги із плит |  |  |  |
| 98 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках i зубах ковша | м3 | 369 |  |
| 99 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 590,4 |  |
| 100 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 190,8 |  |
| 101 | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2 | м3 | 178,08 |  |

| Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку |
| --- |
| вартості об'єкта будівництва Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. І черга будівництва. Щогла №1 |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-склад- ські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 820,24 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 278,21 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 50,92 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 510,44 |  |  |  |  |
| 7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | 80,18 |  |  |  |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується складі: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 184,98 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1924,97 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,1 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 22,2699 |  |  |  |  |
| 11 | СН203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 41,04 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 1,60202 |  |  |  |  |
| 13 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 4,36378 |  |  |  |  |
| 14 | СН201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 5,808133 |  |  |  |  |
| 15 | СН201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1,32357 |  |  |  |  |
| 16 | СН203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,00147 |  |  |  |  |
| 17 | СН204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 11,485426 |  |  |  |  |
| 18 | СН204-202 | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 7,7762 |  |  |  |  |
| 19 | СН234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,16435 |  |  |  |  |
| 20 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 0,11231 |  |  |  |  |
| 21 | СН211-210 | Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год | маш. год | 15,86626 |  |  |  |  |
| 22 | СН207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 3,55631 |  |  |  |  |
| 23 | СН214-411 | Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок | маш. год | 3,84484 |  |  |  |  |
| 24 | СН233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0,864 |  |  |  |  |
| 25 | СН233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 1,344 |  |  |  |  |
| 26 | СН233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,17413 |  |  |  |  |
| 27 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 16,28873 |  |  |  |  |
| 28 | СН204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0,1485 |  |  |  |  |
| 29 | СН212-600 | Заливальник швів на базі автомобіля | маш. год | 11,216806 |  |  |  |  |
| 30 | СН205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 21,62201 |  |  |  |  |
| 31 | СН205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,89805 |  |  |  |  |
| 32 | СН212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 1,7226 |  |  |  |  |
| 33 | СН212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,53975 |  |  |  |  |
| 34 | СН216-1001 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 4,05063 |  |  |  |  |
| 35 | СН202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 6,43169 |  |  |  |  |
| 36 | СН202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 12,53184 |  |  |  |  |
| 37 | СН202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,14753 |  |  |  |  |
| 38 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 19,545 |  |  |  |  |
| 39 | СН202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 23,55594 |  |  |  |  |
| 40 | СН202-1438 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 53,236867 |  |  |  |  |
| 41 | СН216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 2,66 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | СН212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,671814 |  |  |  |  |
| 43 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,976 |  |  |  |  |
| 44 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 11,5115 |  |  |  |  |
| 45 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,006875 |  |  |  |  |
| 46 | СН214-1400 | Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т | маш. год | 15,8662625 |  |  |  |  |
| 47 | СН204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 3,11991 |  |  |  |  |
| 48 | СН233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 2,8432 |  |  |  |  |
| 49 | СН233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,05804 |  |  |  |  |
| 50 | СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 1,7226 |  |  |  |  |
| 51 | СН201-313 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 15,84086 |  |  |  |  |
| 52 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 25,52137 |  |  |  |  |
| 53 | СН233-350 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 2,112 |  |  |  |  |
| 54 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 194,32 |  |  |  |  |
| 55 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |  |  |  |
| 56 | С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,10244 |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 8,99591055 |  |  |  |  |
| 58 | СН211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 1,848561 |  |  |  |  |
| 59 | СН270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 1,80125 |  |  |  |  |
| 60 | СН270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0,1225785 |  |  |  |  |
| 61 | СН203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 12,8817 |  |  |  |  |
| 62 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,0217668 |  |  |  |  |
| 63 | СН270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 2,572416 |  |  |  |  |
| 64 | СН203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 6 |  |  |  |  |
| 65 | СН203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 12,8846348 |  |  |  |  |
| 66 | СН233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,0290224 |  |  |  |  |
| 67 | СН233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,2177 |  |  |  |  |
| 68 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 4,8296 |  |  |  |  |
| 69 | СН200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 1,1068 |  |  |  |  |
| 70 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,5768 |  |  |  |  |
| 71 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 3,119908 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | СН204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 2,00385775 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 73 | +&С111-1683- 7 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м (356 50) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 74 | С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,05 |  |  |  |  |
| 75 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,12444 |  |  |  |  |
| 76 | +&С111-1008- 1 | Балки сталеві двотаврові N45 | т | 0,399 |  |  |  |  |
| 77 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0008 |  |  |  |  |
| 78 | +&С121-783- 15 | Блискавкоприймач 4м, алюміній (101 3В-4000) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 79 | +&С1111-3- 104 | Болт М20x100 (ГОСТ 7798-70) | шт | 56 |  |  |  |  |
| 80 | +&С111-89-15 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М10х40мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 81 | +&С111-89-16 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М12х40мм | шт | 48 |  |  |  |  |
| 82 | +&С111-89-14 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М8х50мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 83 | С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000625 |  |  |  |  |
| 84 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0024852 |  |  |  |  |
| 85 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,008675 |  |  |  |  |
| 86 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 87 | С142-10-2 | Вода | м3 | 3,75898 |  |  |  |  |
| 88 | С1545-20 | Втулка В22 | 100шт | 0,01952 |  |  |  |  |
| 89 | С1545-21 | Втулка В28 | 100шт | 0,0244 |  |  |  |  |
| 90 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,07776 |  |  |  |  |
| 91 | С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,016 |  |  |  |  |
| 92 | +&С1111-3- 106 | Гайка М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 93 | С1545-30 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,312 |  |  |  |  |
| 94 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,034104 |  |  |  |  |
| 95 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0004896 |  |  |  |  |
| 96 | +&С124-24-22 | Діагональний з’єднувач з болтом, Rd 6-22/max. FL 50мм гарячецинкований (250 А-ВО) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 97 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00125 |  |  |  |  |
| 98 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,020625 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0005 |  |  |  |  |
| 100 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,00156 |  |  |  |  |
| 101 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,53 |  |  |  |  |
| 102 | С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00039 |  |  |  |  |
| 103 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,4226 |  |  |  |  |
| 104 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0105122 |  |  |  |  |
| 105 | +С111-1517 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,0015979 |  |  |  |  |
| 106 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0012532 |  |  |  |  |
| 107 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,003862 |  |  |  |  |
| 108 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0004464 |  |  |  |  |
| 109 | +&С124-24-20 | З’єднувач Rd 8-10/FL 40мм до шпильки заземлення 20мм, гарячецинкований (2760 20 FT) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 110 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,02856 |  |  |  |  |
| 111 | +&С130-1168- 3 | Заглушка до коробки відгалуджуючої М20х1,5 (6050-20) «ДКС» | шт | 4 |  |  |  |  |
| 112 | +&С121-787-1 | Заглушки металеві | шт | 2,98 |  |  |  |  |
| 113 | +&С124-59-1 | Збірка фундаментних болтів у складі: шпилька М36х600- 6шт; шайба-6шт; гайка-12шт; арматура діам.16 А500С L=400-8шт індивідуального виготовлення. | т | 0,04368 |  |  |  |  |
| 114 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0000846 |  |  |  |  |
| 115 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0000117 |  |  |  |  |
| 116 | +&С121-554-1 | Каркас палі з арматури: класу А500С діам.20мм L=6585мм- 12шт; класу А240С діам.8мм L=1230мм-80шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 1,169 |  |  |  |  |
| 117 | +&С121-554-2 | Каркас ростверку РМ-1 з арматури: класу А500С діам.16мм L=2480мм-68шт; класу А240С діам.10мм L=970мм-290шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 0,4397 |  |  |  |  |
| 118 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 3,18992 |  |  |  |  |
| 119 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,1488 |  |  |  |  |
| 120 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,17016 |  |  |  |  |
| 121 | С1545-74 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 0,6448 |  |  |  |  |
| 122 | +&С121-768-7 | Кондуктор інвентарний металевий | шт | 0,00004 |  |  |  |  |
| 123 | С113-123 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,8064 |  |  |  |  |
| 124 | +&С1512-1-9 | Коробка відгалужувальна алюмінієва, 4 вводи, М20x1,5, ІР55, 118х83х42мм (6430-20) «ДКС» | шт | 8 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | +&С1630-114- 1-11 | Крiплення | кг | 5,76 |  |  |  |  |
| 126 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,0066 |  |  |  |  |
| 127 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,0225 |  |  |  |  |
| 128 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,001044 |  |  |  |  |
| 129 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0011394 |  |  |  |  |
| 130 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00006 |  |  |  |  |
| 131 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0010416 |  |  |  |  |
| 132 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,003517 |  |  |  |  |
| 133 | +&С111-1804- 16 | Лист металевий Б 0,8x1000x1000 Cт3 (ОСТ 14-2-208-87) (m=6,38кг/м2) | т | 0,0068 |  |  |  |  |
| 134 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,001336 |  |  |  |  |
| 135 | +С111-1694 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,21924 |  |  |  |  |
| 136 | С111-593 | Мастика бітумнобутилкаучукова холодна | т | 0,06624 |  |  |  |  |
| 137 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,003633 |  |  |  |  |
| 138 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0192 |  |  |  |  |
| 139 | +&С121-545- 14 | Металеві конструкції прожекторної щогли з площадками і драбиною у відповідності до 78-Е-22-КМ індивідуального виготовлення у заводських умовах, з покриттям "гарячим цинкуванням" | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 140 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,025 |  |  |  |  |
| 141 | +&С113-7-29 | Металорукав DN 20 мм в гладкой EVA ізоляції, IP66 (607Е022) «ДКС» | м | 16 |  |  |  |  |
| 142 | +&С113-105- 11 | Муфта коробка-мет. рукав в ізоляції та в обплетенні DN20, ІР66, М20x1,5 (T16014-2020) «ДКС» | шт | 16 |  |  |  |  |
| 143 | +&С1510-6-19 | Муфта сполучна термоусаджувальна POLJ-01/4х 25-70-Т | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 144 | +&С113-105- 10 | Муфта труба-коробка д.20 мм, ІР54, М 20x1,5, сталь оцинкована (6111-420) «ДКС» | шт | 12 |  |  |  |  |
| 145 | +&С1545-155- 15 | Наконечник алюмінієвий 16мм2 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 146 | +&С1545-155- 14 | Наконечник алюмінієвий 35мм2 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 147 | +&С1545-155- 7 | Наконечник алюмінієвий 70мм2 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 148 | +&С1545-29-9 | Наконечник уземлювача SТ, ВР, 20мм (1819 20ВР) | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 149 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,5814 |  |  |  |  |
| 150 | +&С124-24-23 | Насадка вібромолота SDS-Мах, для стрижнів SТ, ВР, ОМЕХ, 20 мм, гартована сталь (2536 20) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 151 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,1488 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,00692 |  |  |  |  |
| 153 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,19768 |  |  |  |  |
| 154 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 62,42 |  |  |  |  |
| 155 | С1546-57 | Паста кварцевазелинова | кг | 0,002 |  |  |  |  |
| 156 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 1,0674 |  |  |  |  |
| 157 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0816 |  |  |  |  |
| 158 | С1545-168 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,016 |  |  |  |  |
| 159 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 29,02 |  |  |  |  |
| 160 | +&К584111- 301-1 | Плити покриття залізобетонні марки ПАГ-14 (6,0х2,0х0,14м) | шт | 29 |  |  |  |  |
| 161 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,01756 |  |  |  |  |
| 162 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |  |  |  |  |
| 163 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,000705 |  |  |  |  |
| 164 | +&С111-1810- 2 | Провідник плаский, 40х4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований (5052 DIN 40X4) | м | 40 |  |  |  |  |
| 165 | +&С1547-109- 9 | Прожектор IP-66, 220 АС, 55620Лм, колірна температура 4000К, 412Вт (ITW SYSTEMS ANTARES LED) 412/740-170- 5/2400 (0-5-5) | шт | 16 |  |  |  |  |
| 166 | +&С1547-109- 8 | Прожектори 2 LED- діодні на штативі (YATO YT-81189) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 167 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,23148 |  |  |  |  |
| 168 | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0006128 |  |  |  |  |
| 169 | +С1545-207 | Профіль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 0,1235 |  |  |  |  |
| 170 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,350784 |  |  |  |  |
| 171 | С130-609 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | м | 0,01557 |  |  |  |  |
| 172 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1,46875 |  |  |  |  |
| 173 | +&С111-1784- 2 | Сітка 4С 6Вр1 - 100х100мм (ДСТУ Б В.2.6-173:2011) | т | 0,0219 |  |  |  |  |
| 174 | +&15093- 38033-1 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х16мм2 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |
| 175 | +&15093- 38033-2 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х35мм2 | 1000м | 0,0969 |  |  |  |  |
| 176 | +&15093- 30095-9 | Силовий кабель ВВГ, переріз 2х1,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 177 | +&15093- 30095-7 | Силовий кабель ВВГ, переріз 4х2,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 178 | +&15092- 1012-2 | Силовий кабель броньований АВБбШв, перетин 3x70+1x35мм2 | 1000м | 0,0408 |  |  |  |  |
| 179 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0015 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | С1545-244 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 0,2652 |  |  |  |  |
| 181 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,4 |  |  |  |  |
| 182 | +&С1545-548- 3 | Сталь кругла Д=6мм, оцинкована (ДСТУ 2770-94) | т | 0,00047 |  |  |  |  |
| 183 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0006 |  |  |  |  |
| 184 | +&С1110-172- 3 | Сталь кутова 63х63х4 мм (ДСТУ 2251-93) | т | 0,0558 |  |  |  |  |
| 185 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00824 |  |  |  |  |
| 186 | +&С111-1810- 20 | Сталь штабова 40х4мм, оцинкована (ДСТУ 4747:2007) | т | 0,02 |  |  |  |  |
| 187 | +&С124-1-6 | Стержень різьбовий М8 оцинкований (m=0,319кг/м) | м | 3,5 |  |  |  |  |
| 188 | +&С1545-233- 1 | Стискач безгвинтовий зажимний (222-413) «Wago» | шт | 28 |  |  |  |  |
| 189 | +&С111-1721- 2 | Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ 0,15/100 | м | 35 |  |  |  |  |
| 190 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0144 |  |  |  |  |
| 191 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,01981 |  |  |  |  |
| 192 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,4279 |  |  |  |  |
| 193 | +&С124-24-19 | Стрижень уземлення, 1,5 м, 20мм, 130мкм, гарячецинкований (219 20 ST FT) | шт | 25 |  |  |  |  |
| 194 | +&С1424- 11615-2 | Суміші бетонні готові важкі, C25/30 (B30), W6, F150 (ДСТУ Б В.2.7-43-96) | м3 | 17,3 |  |  |  |  |
| 195 | +С1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,204624 |  |  |  |  |
| 196 | +&С1421- 9636-1 | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт | м3 | 1,8 |  |  |  |  |
| 197 | С1546-83 | Тавот | кг | 8,9816 |  |  |  |  |
| 198 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0006588 |  |  |  |  |
| 199 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,00006 |  |  |  |  |
| 200 | +&С121-783- 16 | Тримач блискавкоприймача, нержавіюча сталь (ISFANG TS50X50) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 201 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,1908 |  |  |  |  |
| 202 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,5928 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | С113-38 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 20 |  |  |  |  |
| 204 | С113-52 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 28 |  |  |  |  |
| 205 | С113-55 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 206 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00015 |  |  |  |  |
| 207 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,0134 |  |  |  |  |
| 208 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,000207 |  |  |  |  |
| 209 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- бежева | т | 0,000015 |  |  |  |  |
| 210 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 211 | С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002496 |  |  |  |  |
| 212 | +&С124-24-21 | Хрестовий з'єднувач, гарячецинкований (256 A-DIN 40) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 213 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00168125 |  |  |  |  |
| 214 | +&С1111-3- 108 | Шайба М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 215 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,081498 |  |  |  |  |
| 216 | +&С119-196-1 | Шнек, діаметр 420 мм | шт | 0,28 |  |  |  |  |
| 217 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00002 |  |  |  |  |
| 218 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00303 |  |  |  |  |
| 219 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 | м3 | 0,27744 |  |  |  |  |
| 220 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,78125 |  |  |  |  |
| 221 | +&С1546-10-4 | Ящик з рубільником. Ін =250А. Ступінь захисту ІР51. (ЯР- 250) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 222 | +&С1545-104- 1 | Брухт алюмінієвий (зворотній матеріал) | т | 0,18355 |  |  |  |  |
| 223 | +&С1545-104- 2 | Брухт мідний (зворотній матеріал) | т | 0,00089 |  |  |  |  |
| 224 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 2,918 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 225 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 31,1487 |  |  |  |  |
| 226 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,382 |  |  |  |  |
| 227 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,2576 |  |  |  |  |
| 228 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,3087 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |
| 229 | +&1503-5005-4 | Роздільний трансформатор 380/380В, У/У-О, 30кВА. Ступінь захисту ІР51 (ТН1) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 230 | +&1603-2045- 43 | Щит автоматичного управління освітленням в комплекті: корпус металевий, 400х300х200мм. Ступінь захисту ІР54 - 1шт; автоматичний вимикач 1Р, 2А, хар.С -1шт; реле часу астрономічне РЕВ-225 -1шт; перемикач ПКП Е9 16/2-832- 1шт. Індивідуального виготовлення. ЩУО | шт | 1 |  |  |  |  |
| 231 | +&1603-2044- 28 | Щит обліку ЩО в комплекті: корпус металевий, 395x310x150. Ступінь захисту ІР65 (ЩМП)-1шт; лічильник, 3x380/220В, Ін/Іmах-5/100 А (NIK 2303 ARP3.1000М11) )- 1шт; автоматичний вимикач, 3р, 50А (Eaton BZMB1-A50- BT)-1шт. Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 232 | +&1603-2044- 27 | Щит розподільчий ЩР в комплекті: корпус металевий, 395х300x200мм. Ступінь захисту IP65.-1шт; автоматичний вимикач 3р, 50А-1шт; автоматичний вимикач, 3р, 16А -3шт; автоматичний вимикач, 3р, 20А-1шт; Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 233 | +&1603-2045- 45 | Ящик ввідний в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x200мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; автоматичний вимикач у литому корпусі COMPACT NSX100B 25kA 3Р3D 40А з TMD АС - 1шт; конектор для кабелю 70мм для авт. вимикача COMPACT NSX100 - 3шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-1. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 234 | +&1603-2045- 44 | Ящик розподільчий в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x150мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; вимикач навантаження 3Р, 32А- 1шт; автоматичний вимикач 1P, 16А, хар. С-8шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-2. | шт | 1 |  |  |  |  |
| Символ & визначає, що ресурс заданий користувачем. |

| Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку |
| --- |
| вартості об'єкта будівництва Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. ІІ черга будівництва. Щогла №2 |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1204,14 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,9 |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 286,78 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 48,92 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 742,11 |  |  |  |  |
| 7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | 255,82 |  |  |  |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 280,38 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 2818,15 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СН212-600 | Заливальник швів на базі автомобіля | маш. год | 40,99936 |  |  |  |  |
| 11 | СН202-1438 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 53,236867 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 71,44035 |  |  |  |  |
| 13 | СН203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 48,168 |  |  |  |  |
| 14 | СН211-210 | Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год | маш. год | 15,86626 |  |  |  |  |
| 15 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 49,75442 |  |  |  |  |
| 16 | СН201-313 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 15,84086 |  |  |  |  |
| 17 | СН202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 23,55594 |  |  |  |  |
| 18 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 21,7486 |  |  |  |  |
| 19 | СН214-1400 | Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т | маш. год | 15,8662625 |  |  |  |  |
| 20 | СН204-202 | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 28,42335 |  |  |  |  |
| 21 | СН202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 12,71994 |  |  |  |  |
| 22 | СН205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 21,62201 |  |  |  |  |
| 23 | СН207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 12,99286 |  |  |  |  |
| 24 | СН201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 19,68333 |  |  |  |  |
| 25 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 5,85565 |  |  |  |  |
| 26 | СН204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 11,74677 |  |  |  |  |
| 27 | СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 6,2964 |  |  |  |  |
| 28 | СН202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 5,95689 |  |  |  |  |
| 29 | СН216-1001 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 4,05063 |  |  |  |  |
| 30 | СН216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 2,66 |  |  |  |  |
| 31 | СН212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 2,455596 |  |  |  |  |
| 32 | СН212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 1,97287 |  |  |  |  |
| 33 | СН214-411 | Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок | маш. год | 3,84484 |  |  |  |  |
| 34 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 3,45558 |  |  |  |  |
| 35 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 26,39877 |  |  |  |  |
| 36 | СН212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 6,2964 |  |  |  |  |
| 37 | СН201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1,32957 |  |  |  |  |
| 38 | СН233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 1,624 |  |  |  |  |
| 39 | СН233-350 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 2,552 |  |  |  |  |
| 40 | СН204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 3,11991 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | СН233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 1,044 |  |  |  |  |
| 42 | СН202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,14753 |  |  |  |  |
| 43 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 11,5115 |  |  |  |  |
| 44 | СН205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,89805 |  |  |  |  |
| 45 | СН233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 4,8732 |  |  |  |  |
| 46 | СН204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0,1485 |  |  |  |  |
| 47 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 0,11231 |  |  |  |  |
| 48 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 1,159 |  |  |  |  |
| 49 | СН233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,05804 |  |  |  |  |
| 50 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,006875 |  |  |  |  |
| 51 | СН234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,16435 |  |  |  |  |
| 52 | СН203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,00147 |  |  |  |  |
| 53 | СН233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,17413 |  |  |  |  |
| 54 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 621,68 |  |  |  |  |
| 55 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |  |  |  |
| 56 | С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,01649 |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СН270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 9,402624 |  |  |  |  |
| 58 | СН203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 8,5097348 |  |  |  |  |
| 59 | СН204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 1,70129775 |  |  |  |  |
| 60 | СН203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 8,5068 |  |  |  |  |
| 61 | СН203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 6 |  |  |  |  |
| 62 | СН270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 1,80125 |  |  |  |  |
| 63 | СН200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 1,2907 |  |  |  |  |
| 64 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,5768 |  |  |  |  |
| 65 | СН233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,2177 |  |  |  |  |
| 66 | СН270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0,1225785 |  |  |  |  |
| 67 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 3,119908 |  |  |  |  |
| 68 | СН233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,0290224 |  |  |  |  |
| 69 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,0217668 |  |  |  |  |
| 70 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 5,0912 |  |  |  |  |
| 71 | СН211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 1,848561 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 9,17189515 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 73 | +&К584111- 301-1 | Плити покриття залізобетонні марки ПАГ-14 (6,0х2,0х0,14м) | шт | 106 |  |  |  |  |
| 74 | +&С1547-109- 9 | Прожектор IP-66, 220 АС, 55620Лм, колірна температура 4000К, 412Вт (ITW SYSTEMS ANTARES LED) 412/740-170- 5/2400 (0-5-5) | шт | 16 |  |  |  |  |
| 75 | +&С121-545- 14 | Металеві конструкції прожекторної щогли з площадками і драбиною у відповідності до 78-Е-22-КМ індивідуального виготовлення у заводських умовах, з покриттям "гарячим цинкуванням" | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 76 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 214,88 |  |  |  |  |
| 77 | +&С121-554-1 | Каркас палі з арматури: класу А500С діам.20мм L=6585мм- 12шт; класу А240С діам.8мм L=1230мм-80шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 1,169 |  |  |  |  |
| 78 | +&С1424- 11615-2 | Суміші бетонні готові важкі, C25/30 (B30), W6, F150 (ДСТУ Б В.2.7-43-96) | м3 | 17,3 |  |  |  |  |
| 79 | +&С1547-109- 7 | Прожектор IP-65, 220 АС, 10000Лм, колірна температура 4000К, 71Вт (ITW SYSTEMS PARK LED - 71W/740-I/K-62 (ITW-10000-71-16-724-2) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 80 | +С111-1694 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,80136 |  |  |  |  |
| 81 | +&С113-105- 11 | Муфта коробка-мет. рукав в ізоляції та в обплетенні DN20, ІР66, М20x1,5 (T16014-2020) «ДКС» | шт | 19 |  |  |  |  |
| 82 | +&С121-554-2 | Каркас ростверку РМ-1 з арматури: класу А500С діам.16мм L=2480мм-68шт; класу А240С діам.10мм L=970мм-290шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 0,4397 |  |  |  |  |
| 83 | +&С124-24-19 | Стрижень уземлення, 1,5 м, 20мм, 130мкм, гарячецинкований (219 20 ST FT) | шт | 25 |  |  |  |  |
| 84 | +&15092- 1012-2 | Силовий кабель броньований АВБбШв, перетин 3x70+1x35мм2 | 1000м | 0,0612 |  |  |  |  |
| 85 | +&С111-1008- 1 | Балки сталеві двотаврові N45 | т | 0,399 |  |  |  |  |
| 86 | +&С124-24-23 | Насадка вібромолота SDS-Мах, для стрижнів SТ, ВР, ОМЕХ, 20 мм, гартована сталь (2536 20) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 87 | +&С121-783- 15 | Блискавкоприймач 4м, алюміній (101 3В-4000) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 88 | +&С1547-109- 8 | Прожектори 2 LED- діодні на штативі (YATO YT-81189) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 89 | +&С119-196-1 | Шнек, діаметр 420 мм | шт | 0,28 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | +&С113-7-29 | Металорукав DN 20 мм в гладкой EVA ізоляції, IP66 (607Е022) «ДКС» | м | 19 |  |  |  |  |
| 91 | +&С111-1810- 2 | Провідник плаский, 40х4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований (5052 DIN 40X4) | м | 40 |  |  |  |  |
| 92 | +&С1512-1-9 | Коробка відгалужувальна алюмінієва, 4 вводи, М20x1,5, ІР55, 118х83х42мм (6430-20) «ДКС» | шт | 8 |  |  |  |  |
| 93 | +&С1546-10-4 | Ящик з рубільником. Ін =250А. Ступінь захисту ІР51. (ЯР- 250) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 94 | +&С121-783- 16 | Тримач блискавкоприймача, нержавіюча сталь (ISFANG TS50X50) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 95 | +&С124-59-1 | Збірка фундаментних болтів у складі: шпилька М36х600- 6шт; шайба-6шт; гайка-12шт; арматура діам.16 А500С L=400-8шт індивідуального виготовлення. | т | 0,04368 |  |  |  |  |
| 96 | +&15093- 38033-2 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х35мм2 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |
| 97 | +&С1111-3- 106 | Гайка М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 98 | +&С1510-6-19 | Муфта сполучна термоусаджувальна POLJ-01/4х 25-70-Т | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 99 | +&С1111-3- 104 | Болт М20x100 (ГОСТ 7798-70) | шт | 56 |  |  |  |  |
| 100 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,124656 |  |  |  |  |
| 101 | +&С111-89-16 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М12х40мм | шт | 54 |  |  |  |  |
| 102 | С113-52 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 28 |  |  |  |  |
| 103 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 1,282176 |  |  |  |  |
| 104 | С111-593 | Мастика бітумнобутилкаучукова холодна | т | 0,06624 |  |  |  |  |
| 105 | +&15093- 38033-1 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х16мм2 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |
| 106 | +&С1110-172- 3 | Сталь кутова 63х63х4 мм (ДСТУ 2251-93) | т | 0,0558 |  |  |  |  |
| 107 | С113-55 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 108 | +С1545-207 | Профіль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 0,143 |  |  |  |  |
| 109 | +С1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,747936 |  |  |  |  |
| 110 | С113-38 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 30 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | +&С111-1784- 2 | Сітка 4С 6Вр1 - 100х100мм (ДСТУ Б В.2.6-173:2011) | т | 0,0219 |  |  |  |  |
| 112 | +&С121-787-1 | Заглушки металеві | шт | 2,98 |  |  |  |  |
| 113 | +&15093- 30095-7 | Силовий кабель ВВГ, переріз 4х2,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 114 | +&С124-24-20 | З’єднувач Rd 8-10/FL 40мм до шпильки заземлення 20мм, гарячецинкований (2760 20 FT) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 115 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,02816743 |  |  |  |  |
| 116 | +&С1545-233- 1 | Стискач безгвинтовий зажимний (222-413) «Wago» | шт | 40 |  |  |  |  |
| 117 | +&С111-1810- 20 | Сталь штабова 40х4мм, оцинкована (ДСТУ 4747:2007) | т | 0,02 |  |  |  |  |
| 118 | +&С1111-3- 108 | Шайба М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 119 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0232 |  |  |  |  |
| 120 | +&С1421- 9636-1 | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт | м3 | 0,9 |  |  |  |  |
| 121 | +&15093- 30095-9 | Силовий кабель ВВГ, переріз 2х1,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 122 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 34,03 |  |  |  |  |
| 123 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,78125 |  |  |  |  |
| 124 | +&С124-24-22 | Діагональний з’єднувач з болтом, Rd 6-22/max. FL 50мм гарячецинкований (250 А-ВО) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 125 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,00692 |  |  |  |  |
| 126 | +&С111-1683- 7 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м (356 50) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 127 | +&С113-105- 10 | Муфта труба-коробка д.20 мм, ІР54, М 20x1,5, сталь оцинкована (6111-420) «ДКС» | шт | 16 |  |  |  |  |
| 128 | +&С130-1168- 3 | Заглушка до коробки відгалуджуючої М20х1,5 (6050-20) «ДКС» | шт | 4 |  |  |  |  |
| 129 | +&С1545-29-9 | Наконечник уземлювача SТ, ВР, 20мм (1819 20ВР) | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 130 | +&С111-1804- 16 | Лист металевий Б 0,8x1000x1000 Cт3 (ОСТ 14-2-208-87) (m=6,38кг/м2) | т | 0,0068 |  |  |  |  |
| 131 | +&С111-89-14 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М8х50мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 132 | +&С124-24-21 | Хрестовий з'єднувач, гарячецинкований (256 A-DIN 40) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 133 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,488 |  |  |  |  |
| 134 | С142-10-2 | Вода | м3 | 10,68898 |  |  |  |  |
| 135 | +&С1630-114- 1-11 | Крiплення | кг | 5,76 |  |  |  |  |
| 136 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,081498 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | +&С111-1721- 2 | Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ 0,15/100 | м | 55 |  |  |  |  |
| 138 | +&С124-1-6 | Стержень різьбовий М8 оцинкований (m=0,319кг/м) | м | 4,5 |  |  |  |  |
| 139 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 | м3 | 0,27744 |  |  |  |  |
| 140 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,009785 |  |  |  |  |
| 141 | +&С111-89-15 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М10х40мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 142 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00048 |  |  |  |  |
| 143 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,4717 |  |  |  |  |
| 144 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0038095 |  |  |  |  |
| 145 | +&С1545-155- 7 | Наконечник алюмінієвий 70мм2 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 146 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,475 |  |  |  |  |
| 147 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,19768 |  |  |  |  |
| 148 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0033148 |  |  |  |  |
| 149 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,000976 |  |  |  |  |
| 150 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,7176 |  |  |  |  |
| 151 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0012586 |  |  |  |  |
| 152 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 1,1328 |  |  |  |  |
| 153 | С1546-83 | Тавот | кг | 4,944 |  |  |  |  |
| 154 | С113-123 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,9744 |  |  |  |  |
| 155 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,6732 |  |  |  |  |
| 156 | С1545-30 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,377 |  |  |  |  |
| 157 | +&С1545-155- 15 | Наконечник алюмінієвий 16мм2 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 158 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0011794 |  |  |  |  |
| 159 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,003637 |  |  |  |  |
| 160 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,020625 |  |  |  |  |
| 161 | +С111-1517 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,0015979 |  |  |  |  |
| 162 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 6 |  |  |  |  |
| 163 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1,46875 |  |  |  |  |
| 164 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0012532 |  |  |  |  |
| 165 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,003633 |  |  |  |  |
| 166 | С1545-244 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 0,2652 |  |  |  |  |
| 167 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,001842 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | С1545-168 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,019 |  |  |  |  |
| 169 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,0225 |  |  |  |  |
| 170 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0174 |  |  |  |  |
| 171 | +&С1545-155- 14 | Наконечник алюмінієвий 35мм2 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 172 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,008675 |  |  |  |  |
| 173 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00168125 |  |  |  |  |
| 174 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,01756 |  |  |  |  |
| 175 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0004544 |  |  |  |  |
| 176 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,1798 |  |  |  |  |
| 177 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 3,2474 |  |  |  |  |
| 178 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00016 |  |  |  |  |
| 179 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,001044 |  |  |  |  |
| 180 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,001 |  |  |  |  |
| 181 | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0006128 |  |  |  |  |
| 182 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,1908 |  |  |  |  |
| 183 | С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00039 |  |  |  |  |
| 184 | С1545-74 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 0,6448 |  |  |  |  |
| 185 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,000207 |  |  |  |  |
| 186 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,0002 |  |  |  |  |
| 187 | +&С1545-548- 3 | Сталь кругла Д=6мм, оцинкована (ДСТУ 2770-94) | т | 0,00047 |  |  |  |  |
| 188 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0005814 |  |  |  |  |
| 189 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0008 |  |  |  |  |
| 190 | С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0003016 |  |  |  |  |
| 191 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0000576 |  |  |  |  |
| 192 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0005 |  |  |  |  |
| 193 | С111-1672 | Емаль МС-17, пісочна | т | 0,0002 |  |  |  |  |
| 194 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,000018 |  |  |  |  |
| 195 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,10608 |  |  |  |  |
| 196 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,23675 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,01107 |  |  |  |  |
| 198 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,02549 |  |  |  |  |
| 199 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,0134 |  |  |  |  |
| 200 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00015 |  |  |  |  |
| 201 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,1798 |  |  |  |  |
| 202 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0006588 |  |  |  |  |
| 203 | С111-1818 | Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,00016 |  |  |  |  |
| 204 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00125 |  |  |  |  |
| 205 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0816 |  |  |  |  |
| 206 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,53 |  |  |  |  |
| 207 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,05816 |  |  |  |  |
| 208 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 209 | С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,05 |  |  |  |  |
| 210 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,23272 |  |  |  |  |
| 211 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 212 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- бежева | т | 0,000025 |  |  |  |  |
| 213 | С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000625 |  |  |  |  |
| 214 | С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,019 |  |  |  |  |
| 215 | С130-609 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | м | 0,01557 |  |  |  |  |
| 216 | С1545-7 | Бірка-прикінцевлювач А631, А671 | 100шт | 0,08 |  |  |  |  |
| 217 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,02856 |  |  |  |  |
| 218 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0000117 |  |  |  |  |
| 219 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,0066 |  |  |  |  |
| 220 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,004 |  |  |  |  |
| 221 | С1545-21 | Втулка В28 | 100шт | 0,0244 |  |  |  |  |
| 222 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |  |  |  |  |
| 223 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00002 |  |  |  |  |
| 224 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00015 |  |  |  |  |
| 225 | С1545-20 | Втулка В22 | 100шт | 0,01952 |  |  |  |  |
| 226 | С1546-57 | Паста кварцевазелинова | кг | 0,0058 |  |  |  |  |
| 227 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,002 |  |  |  |  |
| 228 | +&С121-768-7 | Кондуктор інвентарний металевий | шт | 0,00004 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0015 |  |  |  |  |
| 230 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 2,918 |  |  |  |  |
| 231 | +&С1545-104- 1 | Брухт алюмінієвий (зворотній матеріал) | т | 0,0976 |  |  |  |  |
| 232 | +&С1545-104- 2 | Брухт мідний (зворотній матеріал) | т | 0,00089 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 233 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 24,616 |  |  |  |  |
| 234 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,2982 |  |  |  |  |
| 235 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,1701 |  |  |  |  |
| 236 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 1,1283 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |
| 237 | +&1603-2045- 45 | Ящик ввідний в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x200мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; автоматичний вимикач у литому корпусі COMPACT NSX100B 25kA 3Р3D 40А з TMD АС - 1шт; конектор для кабелю 70мм для авт. вимикача COMPACT NSX100 - 3шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-1. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 238 | +&1503-5005-4 | Роздільний трансформатор 380/380В, У/У-О, 30кВА. Ступінь захисту ІР51 (ТН1) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 239 | +&1603-2045- 41 | Ящик розподільчий в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x150мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; вимикач навантаження 3Р, 32А- 1шт; автоматичний вимикач 1P, 16А, хар. С-9шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-2. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 240 | +&1603-2044- 28 | Щит обліку ЩО в комплекті: корпус металевий, 395x310x150. Ступінь захисту ІР65 (ЩМП)-1шт; лічильник, 3x380/220В, Ін/Іmах-5/100 А (NIK 2303 ARP3.1000М11) )- 1шт; автоматичний вимикач, 3р, 50А (Eaton BZMB1-A50- BT)-1шт. Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | +&1603-2044- 27 | Щит розподільчий ЩР в комплекті: корпус металевий, 395х300x200мм. Ступінь захисту IP65.-1шт; автоматичний вимикач 3р, 50А-1шт; автоматичний вимикач, 3р, 16А -3шт; автоматичний вимикач, 3р, 20А-1шт; Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |

Символ & визначає, що ресурс заданий користувачем.