|  | Додаток 3 до тендерної документації на закупівлю за кодом CPV за ДК 021:2015 – 14620000-3 Сплави (прокат арматурний) |
| --- | --- |

Технічні вимоги до предмету закупівлі

Посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника обумовлено виробничою необхідністю Замовника. В місцях де технічні вимоги містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати вираз «або еквівалент».

Таблиця «Опис технічних характеристик Товару»

| № п/п | Найменування товару/технічних параметрів | Од. вим. | Значення параметрів встановлені Замовником | Значення параметрів запропоновані Учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Найменування товару |  | Прокат арматурний А500С 12 мм |  |
| 1.1. | Кількість | т | 12 |  |
| 1.2. | Відповідність технічних характеристик |  | ДСТУ 3760:2019 |  |
| 1.3. | Клас арматури |  | А500С |  |
| 1.4. | Марка сталі |  | Відповідає класу арматури |  |
| 1.5. | Номінальний діаметр | мм | 12 |  |
| 1.6. | Довжина арматури | м.п | Мірної довжини 12 метрів, 6 метрів |  |
| 1.7. | Строк придатності Товару від дати отримання Покупцем Товарів від Постачальника, не менше | місяців | 12 |  |
| 1.8. | Виробник |  | Обов’язково |  |
| 1.9. | Країна походження |  | Обов’язково |  |

Доставка Товару, навантаження та розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника його автомобільним транспортом до вказаного Замовником місця.