Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Апаратура СЦБ, код 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор груповий сигналів ГГ-АЛС | ДСТУ EN 60529:2018 ДСТУ EN 61140:2019 | шт | 38 | *** | **** |
| 2 | Приймач резонансних рейкових кіл ПРРЦ | ДСТУ EN 50121-4:2019 ДСТУ 4178-2003 ДСТУ EN 60529:2018 ДСТУ EN 61140:2019 | шт | 66 | *** | **** |
| 3 | Підсилювач сигналів індивідуальний У-АРСМ-24К | ДСТУ EN 60529:2018 ДСТУ EN 61140:2019 | шт | 66 | *** | **** |
| 4 | Фільтр сигналів індивідуальний кінця живлення рейкових кіл ФПК | ДСТУ EN 61293:2018 ДСТУ EN 61310-1:2017 ДСТУ EN 61310-2:2017 ДСТУ EN 61140:2019 ДСТУ EN 60529:2018 | шт | 66 | *** | **** |
| 5 | Фільтр сигналів індивідуальний релейного кінця рейкових кіл ФРК | ДСТУ EN 61293:2018 ДСТУ EN 61310-1:2017 ДСТУ EN 61310-2:2017 ДСТУ EN 61140:2019 ДСТУ EN 60529:2018 | шт | 66 | *** | **** |
| 6 | Генератор Г-АРСМ-24К | ДСТУ EN 60529:2018 ДСТУ EN 61140:2019 | шт | 66 | *** | **** |
| Всього: | шт | 368 |  |  |

Примітка:

ДСТУ EN 60529:2018 (EN 60529:1991; А1:2000; А2:2013; АС:1993; АС:2016, IDT;
ІЕС 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Cor 2:2015, IDT) Ступені захисту, забезпечувані кожухами
(Код IP);

ДСТУ EN 61140:2019 (EN 61140:2016, IDT; IEC 61140:2016, IDT) Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установки та обладнання;

ДСТУ EN 50121-4:2019 (EN 50121-4:2016, IDT) Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 4. Емісія завад і несприйнятливість сигнальної та телекомунікаційної апаратури;

ДСТУ 4178-2003 Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробовування;

ДСТУ EN 61293:2018 Маркування електрообладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (EN 61293:1994, IDT; IEC 61293:1994, IDT);

ДСТУ EN 61310-1:2017 (EN 61310-1:2008; IEC 61310-1:2007, IDT) Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів;

ДСТУ EN 61310-2:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT).

Опис: товар (позиції 1-6) призначений для застосування в системах автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС) з автоматичним регулюванням швидкості (АРШ), що експлуатуються у системі безпеки руху поїздів на метрополітені міста Києва.

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ УМОВИ

- Основні характеристики товару:

  - За позицією 1:

1.1.1. Основні технічні характеристики:

1.1.1.1. Напруга живлення:

- від 18 до 28 В від джерела постійного струму;

- від 13 до 20 В від джерела змінного струму частотою 50 Гц.

1.1.1.2. Споживаний струм від джерела живлення при навантаженні з опором
величиною 30 Ом – ______ А (зазначається учасником споживаний струм від джерела живлення при навантаженні з опором величиною 30 Ом, який повинен бути не більше 1,0 А).

1.1.1.3. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою – IP________ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20).

1.1.1.4. Габаритні розміри (ДхШхВ) – ________ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 265×135×203 мм).

1.1.1.5. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 4,0 кг).

1.1.1.6. Температурний діапазон експлуатації – від -____ºС до +____ºС (зазначається учасником температурний діапазон експлуатації, який повиннен бути від -40ºС до +65 ºС, або інший, який включає цей діапазон).

1.1.2. Функціональні характеристики:

- забезпечує формування сигнальних частот 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц;

- забезпечує формування сигналу «зупинка електропоїзда» 275±0,7 Гц, пульсуючий, з тривалістю пульсації 1,55 ±0,01 с;

- забезпечує живлення шин сигналів стаціонарних пристроїв АЛС-АРШ метрополітену;

- базується на стандартній штепсельній розетці типу ДСШ та застосовується на діючих релейних стативах в релейних СЦБ метрополітену;

- обладнаний аварійною сигналізацією та пристроями, що забезпечують автоматичне резервування.

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Основні технічні характеристики:

1.2.1.1. Струм споживання місцевим елементом – _____А (зазначається учасником струм споживання, який повинен бути не більше 0,072 А).

1.2.1.2. Опір електричної ізоляції при нормальних кліматичних умовах – _____ МОм (зазначається учасником опір електричної ізоляції при нормальних кліматичних умовах, який повинен бути не менше 100 МОм).

1.2.1.3. Габаритні розміри (ДхШхВ) – _____________мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 290×135×203 мм).

1.2.1.4. Маса (разом з виконавчим реле) - _____ кг (зазначається учасником маса (разом з виконавчим реле), яка повинна бути не більше 4,5 кг).

1.2.1.5. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою – IP__________ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP30).

1.2.1.6. Температурний діапазон експлуатації – від -____ºС до +____ºС (зазначається учасником температурний діапазон експлуатації, який повинен бути від -40 ºС до +65 ºС, або інший, який включає цей діапазон).

1.2.2. Функціональні характеристики:

- забезпечує роботу в фазочутливих рейкових колах змінного струму частотою 50 Гц метрополітену в безперервному режимі в якості колійного реле замість раніше застосованого реле типу ДСШ-2;

- номінальний кут зсуву фаз (20 ± 15)° – між випереджальним струмом колійного елемента і напругою місцевого елементу, або (88 ± 15)° – між відставальною напругою колійного елементу і напругою місцевого елементу;

- конструктивно приймач виконано на базі цоколя реле ДСШ, що містить виконавчий елемент реле типу ______________________ (НМШ1-1440 або еквівалент. Зазначається учасником тип виконавчого реле);

- роботу та стан приймача візуально відображає графічний індикатор.

1.3. За позицією 3:

1.3.1. Основні технічні характеристики:

1.3.1.1. Напруга живлення – від 22 В до 29 В від джерела постійного струму.

1.3.1.2 Вихідна потужність при напрузі живлення 24 В –_____ ВА (зазначається учасником вихідна потужність, яка повинна бути не менше 50 ВА).

1.3.1.3. Рівень вхідного управляючого сигналу – від 5 В до 9 В.

1.3.1.4. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою – IP_____ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20).

1.3.1.5. Габаритні розміри (ДхШхВ) – ___________ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 250×82×203 мм).

1.3.1.6. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 4,5 кг).

1.3.1.7. Температурний діапазон експлуатації – від +____ºС до +____ºС (зазначається учасником температурний діапазон експлуатації, який повинен бути від +1 ºС до +40 ºС, або інший, який включає цей діапазон).

1.3.2. Функціональні характеристики:

- взаємодіє з існуючими блоками завдання налаштувань (далі – БЗН), що розпаяні на монтажній стороні розеток, автоматично налаштовується на задані БЗН налаштування без регулювання;

- підсилює струми сигналів АЛС-АРШ однієї із частот синусоїдальної форми: 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц з відхиленням ±1 Гц, а також 275 Гц, пульсуючий з тривалістю імпульсу/паузи 1,55 ±0,05 с;

- здійснює контроль відхилення частот сигналів;

- забезпечує регулювання рівня сигналу окремо по кожній з частот, в межах від 1% до 100% вихідної потужності;

- забезпечує запам’ятовування відрегульованих рівнів в БЗН, що розпаяний на монтажній стороні розетки типу НШ;

- заміна підсилювача здійснюється без регулювання рівнів сигналів;

- вихід підсилювача гальванічно розв’язаний з колом живлення і з колом входу.

1.3.3. Комплектність поставки:

- штепсельна розетка типу НШ з комплектом кріплення – 1 шт до кожної одиниці товару;

- рамка під штепсельні розетки типу НШ з комплектом кріплення – 1 рамка на 8 одиниць товару;

- блок завдання налаштувань – 1 шт до кожної одиниці товару.

1.4. За позицією 4:

1.4.1. Основні технічні характеристики:

1.4.1.1. Габаритні розміри (ДхШхВ) – _______ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 250×82×203 мм).

1.4.1.2. Маса – ______ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 5,6 кг).

1.4.1.3. Температурний діапазон експлуатації – від +____ºС до +____ºС (зазначається учасником температурний діапазон експлуатації, який повинен бути від +1ºС до +40 ºС, або інший, який включає цей діапазон).

1.4.2. Функціональні характеристики:

- забезпечує роботу у складі апаратури резонансних рейкових кіл частотою 50 Гц із накладанням сигналів АЛС-АРШ на кінці живлення, при централізованому розміщенні апаратури;

- базується на штепсельних розетках типу НШ;

- замінює фільтри ФР1 та ФР2 не штепсельного виконання.

1.4.3. Комплектність поставки:

- штепсельна розетка типу НШ з комплектом кріплення – 1 шт до кожної одиниці товару;

- рамка під штепсельні розетки типу НШ з комплектом кріплення – 1 рамка на 8 одиниць товару.

1.5. За позицією 5:

1.5.1. Основні технічні характеристики:

1.5.1.1. Габаритні розміри (ДхШхВ) – _______ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 236×82×203 мм).

1.5.1.2. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бутине більше 3,0 кг).

1.5.1.3. Температурний діапазон експлуатації – від +____ºС до +____ºС (зазначається учасником температурний діапазон експлуатації, який повинен бути від +1ºС до +40 ºС, або інший, який включає цей діапазон).

1.5.2. Функціональні характеристики:

- забезпечує роботу у складі апаратури резонансних рейкових кіл частотою 50 Гц із накладанням сигналів АЛС-АРШ на релейному кінці, при централізованому розміщенні апаратури;

- базується на штепсельних розетках типу НШ;

- замінює дросель ДР (реактор РОБС – 3А) і конденсаторний блок КБ4х4 не штепсельного виконання.

1.5.3. Комплектність поставки:

- штепсельна розетка типу НШ з комплектом кріплення – 1 шт до кожної одиниці товару;

- рамка під штепсельні розетки типу НШ з комплектом кріплення – 1 рамка на 8 одиниць товару.

1.6. За позицією 6:

1.6.1. Основні технічні характеристики:

1.6.1.1. Напруга живлення – від 22 В до 29 В від джерела постійного струму з допустимим рівнем пульсацій не більше 0,5 В.

1.6.1.2. Вихідна потужність генератора при напрузі 24 В – _____ ВА (зазначається учасником вихідна потужність, яка повинна бути не менше 50 ВА).

1.6.1.3. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою – IP_____ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20).

1.6.1.4. Габаритні розміри (ДхШхВ) – ______мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 250×82×203 мм).

1.6.1.5. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 4,0 кг).

1.6.1.6. Температурний діапазон експлуатації – від +____ºС до +____ºС (зазначається учасником температурний діапазон експлуатації, який повинен бути від +1ºС до +40 ºС, або інший, який включає цей діапазон).

1.6.2. Функціональні характеристики:

- взаємодіє з існуючими БЗН, що розпаяні на монтажній стороні розеток, автоматично налаштовується на задані БЗН налаштування без регулювання;

- забезпечує генерацію струмів сигналів АЛС-АРШ однієї з частот синусоїдальної форми: 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц з відхиленням ±1Гц, а також 275 Гц, пульсуючий з тривалістю імпульсу/паузи 1,55 ±0,05 с;

- базується на штепсельній розетці типу НШ;

- забезпечує регулювання рівня сигналу окремо по кожній з частот, в межах від 1% до 100% вихідної потужності;

- забезпечує запам’ятовування відрегульованих рівнів в БЗН, що розпаяний на стативній частині розетки типу НШ;

- заміна генератора здійснюється без регулювання струму в рейкових колах;

- вихід генератора гальванічно розв’язаний від напруги джерела живлення;

- керування генератором здійснюється колами постійного струму двополюсним або однополюсним способом (двополюсний – від мікропроцесорних систем, однополюсний – від контактів реле першого класу).

1.6.3. Комплектність поставки:

- штепсельна розетка типу НШ з комплектом кріплення – 1 шт до кожної одиниці товару;

- рамка під штепсельні розетки типу НШ з комплектом кріплення – 1 рамка на 8 одиниць товару;

- блок завдання налаштувань – 1 шт до кожної одиниці товару.

1.7. Товар (позиції 1-6) обладнаний штепсельним розʼємом та адаптований для підключення в розʼєми існуючих пристроїв СЦБ та перевірочних стендів, що знаходяться в експлуатуатації Замовника.

1.8. Товар (позиції 1-6) забезпечує нормальне функціонування пристроїв СЦБ.

2. Умови поставки:

2.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар (партія товару) постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.3. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – ___________, по позиції 2 – ___________, по позиції 3 – ___________, по позиції 4 – ___________, по позиції 5 – ___________, по позиції 6 – ___________ (учасником по кожній позиції зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, керівництво з/по експлуатації, інструкція з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації, етикетка, формуляр).

Документ(и) (за позиціями 1-6) містить(ять) всі характеристики товару, які зазначені в цій технічній специфікації.

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ___ місяців з дати прийняття товару Замовником (зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 18 місяців).

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - або еквівалент товару (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації). Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником на інший(і) чинний(і) в Україні нормативний(і) документ(и), ніж зазначений(і) в технічній специфікації Замовника, але у будь-якому разі сфера застосування нормативного(их) документа(ів), зазначеного(их) в технічній специфікації учасника повинна поширюватися на товар, що пропонується до постачання;

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору ‒ не враховуються (не зазначаються).