Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС – ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |
|  | ЗГІ – ДК |
|  | ____________О. МЕЛЬНИЧУК |
|  | «______»__________2023 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

# «Ремонт та очищення дренажів ГТС Каскаду ГЕС – ГАЕС»

ТС до ПЗ (п) 23.1500.0063 – 2023

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| Головний інженер Каскаду ГЕС – ГАЕС |  | НГЦ Каскаду ГЕС – ГАЕС |
| ____________С. МУЗИЧЕНКО |  | ____________О. ГІРСЬКИЙ |
| «______»__________2023 р. |  | «______»__________2023 р. |
| Начальник ОГЕС |  |  |
| ____________ Б. СОЛТАНОВСЬКИЙ |  |  |
| «______»__________2023 р. |  |  |

Зміст

Стор.

Скорочення та позначення………………………………………………………......3

- Повна назва послуг..……………………………………………………………....4

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ…………………..…..4

- Стан об’єкта надання послуг..……………………………………………………4

- Опис і технічні характеристики послуг..………………………………………...4

- Вимоги до виконавця послуг..……………………………………………………14

Додаток А. Інші вимоги до надання послуг..……………………………………16

Додаток Б. Перелік осіб (назва підрядної організації), відповідальних за 
безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями 
на гідротехнічному обладнанні………………………………….….19

Скорочення та позначення

АЕС				 – атомна електрична станція

ВОП 				 – відділ охорони праці

ВП ПАЕС			 – відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС»

ГА 				 – гідроагрегат

ПК 				 – пікет

ПКМУ 			 – Постанова Кабінету Міністрів України

ППіВР 			 – правила пропускного і внутрішньооб’єктового режиму

ППР 				 – планово-попереджувальний ремонт

СВБ 				 – системи, важливі для безпеки

ТГАЕС 			 – Ташлицька гідроакумулююча електростанція

- Повна назва послуг:

«Ремонт та очищення дренажів ГТС Каскаду ГЕС – ГАЕС».

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Очищення та ремонт дренажів для забезпечення постійного організованого відведення зливових і фільтраційних вод з гідротехнічних споруд та будівель Каскаду ГЕС – ГАЕС.

Дренажна система ГТС Каскаду ГЕС – ГАЕС не належить до об’єктів СВБ.

- Стан об’єкта надання послуг

Послуги надаються на діючому підприємстві Ташлицькій ГАЕС та Олександрівській ГЕС, в будівлях які експлуатуються. Згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» об’єкт передається Виконавцю послуги за актом-допуском.

- Опис і технічні характеристики послуг

  - Строки надання послуг: початок – з дати укладання договору, закінчення 
–  15.12.2023.

  - Об’єми надання послуг з ремонту та очищення дренажів ГТС Каскаду 
ГЕС – ГАЕС (ТГАЕС):

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ № 1. ТГАЕС. Відм.+31.000, ряд Б, вісь 4-52 |
|  | Очищення ділянки від сміття | 100 м2 | 4,5 |
|  | Демонтаж-монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, металевих кришок лотків | т | 3,95 |
|  | Промивка водовідвідних лотків високонапірною установкою від мулу (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 3,18/26 |
|  | Очистка труб в бетоні високонапірною установкою від мулу (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 2,4/24 |
|  | Навантаження сміття вручну з послідуючим вивозом авто-транспортом на відстань до 2 км | т | 3,1 |
|  | Розділ № 2. ТГАЕС. Проїзд по ВБ, відм. +31.000, облицювання скального відкосу |
|  | Промивка водовідвідних лотків високонапірною установкою від мулу (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 1,71/16 |
|  | Демонтаж-монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, металевих кришок лотку | т | 0,914 |
|  | Виготовлення та монтаж зливоприймальної решітки | т | 0,0942 |
|  | Кутова сталь (∟63х63х5 мм) | т | 0,0622 |
|  | Арматура АI, ø 16 мм | т | 0,032 |
|  | Очистка металевих поверхонь водоприймальних лійок та решіток від корозії металевими щітками, знепилювання та знежирювання розчинником | м2 | 12,0 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь водоприймальних лійок та решіток антикорозійною ґрунтівкою ГФ-021, або еквівалентною | м2 | 12,0 |
|  | Фарбування металевих поверхонь драбин та водоприймальних лійок емаллю ПФ-115 в 2 шари, або еквівалентною | м2 | 12,0 |
|  | Навантаження сміття вручну з послідуючим вивозом автотранспортом на відстань до 2 км | т | 1,73 |
|  | Розділ № 3. ТГАЕС. Відм.+5.525. Приміщення ТВС-1, ТВС-2 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням високонапірної установки (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 0,5/5,0 |
|  | Перенесення навалювальних вантажів по горизонталі в мішках на відстань до 150 м | т | 0,15 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,15 |
|  | Розділ № 4. ТГАЕС. Відм.+5.525, Кабельний відсік № 7, вісь 11-29 |
|  | Демонтаж-монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, металевих кришок лотку | т | 0,02 |
|  | Очищення лотків від мулу вручну | 100 м | 0,071 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-ч | 1,02/10 |
|  | Горизонтальне переміщення сміття, на відстань до 70 м | т | 0,202 |
|  | Очищення труб вiд корозії металевими щітками | м2 | 21,5 |
|  | Протравлення металевих поверхонь перетворювачем іржі | м2 | 21,5 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз антикорозійною ґрунтовкою | 100 м2 | 0,215 |
|  | Фарбування металевих поверхонь труб емаллю ПФ-115 в два шари, або еквівалентною | 100 м2 | 0,215 |
|  | Очищення ділянки вiд сміття | 100 м2 | 1,734 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,202 |
|  | Розділ № 5. ТГАЕС. ВРУ-330 |
|  | Очищення дна оглядових дренажних колодязів від сміття | 100 м3 | 0,014 |
|  | Очистка дренажних труб в бетоні високонапірною установкою від мулу (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 0,68/8,0 |
|  | Промивка водовідвідних лотків високонапірною установкою від мулу (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 5,3/22,0 |
|  | Навантаження сміття вручну з послідуючим вивозом автотранспортом на відстань до 2 км | т | 2,3 |
|  | Викошування прилеглої території до дренажу ручними газонокосарками | 100 м2 | 53 |
|  | Згрібання скошеної трави вручну | 100 м2 | 53 |
|  | Навантаження та вивезення скошеної трави бортовими автомобілями вантажопідйомністю 3 т | маш-год | 4,0 |
|  | Розділ № 6. Дренаж правобережної території ТГАЕС |
|  | Очистка дна колодязів від сміття | 100 м3 | 0,0315 |
|  | Очищення дренажних труб ø 270 мм з застосуванням установки високого тиску (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-год | 8,25/30 |
|  | Очистка металевих поверхонь від корозії металевими щітками, знепилювання та знежирювання розчинником | м2 | 8,0 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь антикорозійною ґрунтовкою ГФ021, або еквівалентною | м2 | 8,0 |
|  | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ 115 в 2 шари, або еквівалентною | м2 | 8,0 |
|  | Завантаження сміття вручну | т | 0,7 |
|  | Вивіз сміття на відстань до 2 км | т | 0,7 |
|  | Ревізія та обслуговування пристроїв закриття люків ø до 600 мм | устрій | 7,0 |
|  | Викошування прилеглої території до дренажу ручними газонокосарками | 100 м2 | 82,5 |
|  | Згрібання скошеної трави вручну | 100 м2 | 82,5 |
|  | Навантаження та вивезення скошеної трави бортовими автомобілями вантажопідйомністю 3 т | маш-год | 6,0 |
|  | Розділ № 7. Відм. +31.000. Зливова каналізація лівобережної пристанційної площадки ТГАЕС |
|  | Очистка дна колодязів від сміття | 100 м3 | 0,022 |
|  | Очищення залізобетонних підземних дренажних труб діаметром до 300 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш.год | 0,63/4,0 |
|  | Прочищення зливних лотків від мулу та сміття з застосуванням установки високого тиску | 100 м/ маш.год | 0,40/6 |
|  | Очистка металевих поверхонь вiд корозії металевими щітками, знепилювання та знежирювання розчинником № 646 | м2 | 4,0 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь антикорозійною ґрунтовкою ГФ-021, або еквівалентною | м2 | 4,0 |
|  | Фарбування металевих поверхонь емаллю в 2 шари ПФ-115, або еквівалентною | м2 | 4,0 |
|  | Завантаження сміття вручну | т | 1,5 |
|  | Вивіз сміття на відстань до 2 км | т | 1,5 |
|  | Викошування прилеглої території до дренажу ручними газонокосарками | 100 м2 | 9,2 |
|  | Згрібання скошеної трави вручну | 100 м2 | 9,2 |
|  | Навантаження та вивезення скошеної трави бортовими автомобілями вантажопідйомністю 3 т | маш-год | 2,0 |
|  | Розділ № 8. ТГАЕС. Кабельний коридор, відм.+5.525, прим. 5/1 та 5/2 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-ч | 0,314/3 |
|  | Горизонтальне переміщення сміття, відстань до 205 м | т | 0,185 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,185 |
|  | Розділ № 9. Кабельний коридор, прим. 6, відм.+5,525 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш-ч | 0,354/3 |
|  | Горизонтальне переміщення сміття, відстань до 205 м | т | 0,21 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,21 |
|  | Розділ № 10. Відм. +1.700. Прим. 3 будівлі ТГАЕС |
|  | Очищення лотків високонапірною установкою від мулу | 100 м/ маш.час | 0,223/0,5 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш.час | 0,16/1,5 |
|  | Перенесення навалювальних вантажів по горизонталі в мішках на відстань до 150 м | т | 0,5 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,5 |
|  | Розділ № 11. ТГАЕС. Відм.+11.100. Приміщення № 121 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш.час | 1,1/14,0 |
|  | Промивка дренажних лотків від мулу | 100 м | 0,3 |
|  | Перенесення навалювальних вантажів по горизонталі в мішках на відстань до 185 м | т | 0,324 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,324 |
|  | Розділ № 12. ТГАЕС. ГА № 1÷3. Відм.-2.100. |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш.час | 0,9/9,0 |
|  | Перенесення навалювальних вантажів по горизонталі в мішках на відстань до 185 м | т | 0,436 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,436 |
|  | Розділ № 13. ТГАЕС. Відм. +24.750. Приміщення № 316/2 |
|  | Алмазне свердління отворів ø 110 мм в з/б перекритті на глибину 900 мм | шт. | 3,0 |
|  | Розбирання монолітного бетону підлоги електричними відбійними молотками | м3 | 1,1 |
|  | Улаштування монолітної бетонної стяжки з бетону марки В-15 товщиною ( = 100 мм | м3 | 0,3 |
|  | Устрій дренажного полу з щебня фракцією 20 – 40 мм | м3 | 0,8 |
|  | Ґрунтовка поверхні ремонтним матеріалом «Гідрозіт BS» за 2 рази (витрата = 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини гідроізоляційного шару), або еквівалентним | 100 м2 | 0,038 |
|  | Гідроізоляційний матеріал «Гідрозіт BS» | кг | 11,4 |
|  | Устрій гідроізоляції з руберойду в 2 шари | м2 | 3,8 |
|  | Руберойд | м2 | 7,6 |
|  | Прокладання водовідвідного поліетиленового трубопроводу в полу ø 76 мм | 100 м | 0,048 |
|  | Готування важких розчинів марки 100 | м3 | 0,04 |
|  | Закладання труб в бетонних стінах бетоном В-15 | м3 | 0,44 |
|  | Установлення кріплень трубопроводу хомутами | т | 0,0005 |
|  | Трапи поліетиленові ø 110 мм | шт. | 4,0 |
|  | Лійка ø 110 мм | шт. | 1,0 |
|  | Свердління бурами в з/б конструкціях отворів ø 12 мм глибиною до 200 мм | шт. | 5,0 |
|  | Прокладання водовідвідних поліетиленових трубопроводів ø 110 мм | 100 м | 0,05 |
|  | Трійник ø 76 мм | шт. | 1,0 |
|  | Хомути для кріплення труб ø 110 мм | шт. | 6,0 |
|  | Встановлення та розбирання інвентарних трубчатих риштувань в приміщеннях висотою до 6 м | м2 | 4,0 |
|  | Розділ № 14. ТГАЕС. Відм. +16.500. Приміщення № 308/2 |
|  | Свердління бурами в з/б конструкціях отворів ø 12 мм глибиною до 200 мм | шт. | 44,0 |
|  | Установлення кріплень трубопроводу хомутами | т | 0,0015 |
|  | Прокладання водовідвідних поліетиленових трубопроводів ø 110 мм | 100 м | 0,22 |
|  | Відводи поліетиленові під кутом 45 град. ø 110 мм | шт. | 16,0 |
|  | Ревізії до поліетиленових труб ø 110 мм | шт. | 3,0 |
|  | Хомути для кріплення труб ø 110 мм | шт. | 18,0 |
|  | Встановлення та розбирання до 3 разів інвентарних трубчатих риштувань в приміщеннях висотою до 7 м | м2 | 4,0 |
|  | Виготовлення дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 тони | т | 0,024 |
|  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 тони | т | 0,024 |
|  | Листова сталь товщиною ( = 5 мм | т | 0,024 |
|  | Силіконовий герметик 280 мл | шт. | 1,0 |
|  | Болти анкерні FAZ M10/10 GS фірми «Fisher», або еквівалентні | шт. | 20,0 |
|  | Розділ № 15. ТГАЕС. Відм. +11.100. Приміщення № 121/2 |
|  | Алмазне свердління отворів ø 110 мм в з/б перекритті на глибину 900 мм | шт. | 6,0 |
|  | Розбирання монолітного бетону підлоги електричними відбійними молотками | м3 | 0,8 |
|  | Прокладання водовідвідних поліетиленових трубопроводів ø 110 мм | 100 м | 0,924 |
|  | Свердління бурами в з/б конструкціях отворів ø 12 мм глибиною до 200 мм | шт. | 33,0 |
|  | Установлення кріплень трубопроводу хомутами | т | 0,0015 |
|  | Відводи поліетиленові під кутом 45 град. ø 110 мм | шт. | 12,0 |
|  | Відводи поліетиленові під кутом 90 град. ø 110 мм | шт. | 18,0 |
|  | Ревізії до поліетиленових труб ø 110 мм | шт. | 4,0 |
|  | Хомути для кріплення труб ø 110 мм | шт. | 37,0 |
|  | Встановлення та розбирання до 5 разів інвентарних трубчатих риштувань в приміщеннях висотою до 6 м | м2 | 4,0 |
|  | Готування важких розчинів марки 100 | м3 | 0,06 |
|  | Ґрунтовка поверхні ремонтним матеріалом «Гідрозіт BS» за 2 рази (витрата = 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини гідроізоляційного шару), або еквівалентним | 100 м2 | 0,10 |
|  | Гідроізоляційний матеріал «Гідрозіт BS» | кг | 30,0 |
|  | Очищення металевих дренажних труб в бетоні діаметром до 100 мм з застосуванням установки високого тиску (Р ≈ 80 атм., Q ≈ 8 м3/хв.) | 100 м/ маш.час | 0,57/11,0 |
|  | Промивка дренажних лотків від мулу | 100 м | 0,2 |
|  | Перенесення навалювальних вантажів по горизонталі в мішках на відстань до 185 м | т | 0,5 |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,5 |
|  | Транспортування сміття автотранспортом на відстань до 2 км | т | 2,5 |

  - Об’єми надання послуг з ремонту та очищення дренажів ГТС Каскаду 
ГЕС – ГАЕС (ОГЕС):

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ № 1. ОГЕС, сходова драбина до мірного водозливу дренажу правобережної земляної греблі |
|  | Заповнення бетоном М200 (В15) на фракції щебню 10-20 мм | м3 | 1,0 |
|  | Армування ø 6 мм АІІІ | т | 0,018 |
|  | Виготовлення та монтаж перил огорожі з металу | м.п./т | 2,4/0,041 |
|  | Профільна труба □ 40х40х4 мм | т | 0,021 |
|  | Профільна труба □ 40х20х2 мм | т | 0,009 |
|  | Закладні деталі | т | 0,003 |
|  | Металева полоса 5х40 мм | т | 0,008 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь антикорозійною ґрунтовкою ГФ021, або еквівалентною | м2 | 2,3 |
|  | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ 115 в 2 шари, або еквівалентною | м2 | 2,3 |
|  | Розділ № 2. Дренаж вздовж правобережної земляної греблі ОГЕС |
|  | Очищення дна оглядових дренажних колодязів від сміття | 100м3 | 0,012 |
|  | Очистка дренажних труб в бетоні високонапірною установкою від мулу (тиск 80 атм., продуктивність 8 м3/хв.) | 100м/ маш-год | 4,32/34,0 |
|  | Виготовлення та монтаж прямих металевих драбин | т | 0,0543 |
|  | Кутова сталь (∟50х50) | т | 0,0377 |
|  | Арматура АI, ø 16 мм | т | 0,0166 |
|  | Очистка металевих поверхонь драбин та люків вiд корозії металевими щітками, знепилювання та знежирювання розчинником | м2 | 14,0 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь драбин та люків антикорозійною ґрунтовкою ГФ-021, або еквівалентною | м2 | 14,0 |
|  | Фарбування металевих поверхонь драбин та люків емаллю ПФ-115 (сіра ) в 2 шари, або еквівалентною | м2 | 14,0 |
|  | Ревізія та обслуговування пристроїв закриття люків ø до 600 мм | устрій | 2,0 |
|  | Виготовлення та монтаж пристроїв закриття люків ø до 600 мм | устрій | 2,0 |
|  | Труба ø 20 мм | т | 0,007 |
|  | Сталь кругла ø 18 мм | т | 0,012 |
|  | Виготовлення та монтаж кришки металевої з пристроєм закриття , ( = 3,00 мм | шт/кг | 1/26 |

  - До складу послуг входять:

    - Прочищення закритих трубопроводів дренажної системи, складної конфігурації, в бетонній конструкції будівлі ТГАЕС, за допомогою використання гідродинамічної установки високого тиску (типу Hammelmann, Rionet, Uraka та ін., з робочим тиском до 200 bar і витратою води від 40 л/хв.), а саме:

- очищення металевих труб діаметром до 100 мм та азбестобетонних дренажних труб діаметром до 300 мм дренажних систем ТГАЕС;

- очищення каналів дренажних систем споруд і будівель ТГАЕС.

    - Очищення дна оглядових колодязів від сміття;

    - Відбиття відкладень солей зі стін та підлоги приміщень;

    - Виготовлення та монтаж прямої оглядової металевої драбини;

    - Очищення металевих поверхонь кришок колодязів від корозії з послідуючим відновленням лакофарбової поверхні;

    - Ревізія та обслуговування пристроїв закриття люків колодязів в дренажних та зливових системах ТГАЕС;

    - Перенесення мулу, сміття з приміщень ТГАЕС:

- відм. – 6.200 будівлі ТГАЕС;

- відм. – 2.100, ГА № 1 – № 3, будівлі ТГАЕС;

- відм. – 9.900, в прим. № 015, будівлі ТГАЕС;

- відм. +11.100, прим.110/1, прим. 110/2, прим. 110/3, прим.121, прим.124/1 і прим.124/2, будівлі ТГАЕС.

    - Навантаження сміття вручну:

- відм.+31.000, зливова каналізація дренажної системи будівлі ТГАЕС від майданчика ОУТ до СПК;

- відм.+31.000, дренаж правобережного пристанційного майданчика ТГАЕС;

- відм.+31.000, зливова каналізація лівобережного пристанційної площадки ТГАЕС;

- водовідвідний лоток вздовж автодороги № 20.

    - Виніс зібраної мулової маси в мішках вручну здійснюється по сходових клітинах так, як немає можливості використання вантажопідйомних механізмів. Для очищення і відділення від води різних відкладень необхідне застосування спеціального оснащення (грязьові фільтри, відвідні гнучкі рукава і т.п.);

    - Вивезення мулу, сміття з території Ташлицької ГАЕС.

Примітки.

- Об’єм і зміст послуг, що передаються Виконавцю, можуть уточнюватись або коректуватися Замовником.

- Усі матеріали які будуть використовуватись Виконавцем в процесі надання послуг повинні відповідати перелікам необхідних матеріалів даної технічної специфікації або бути їх еквівалентом.

- До складу послуг повинні входити вартість експлуатації спеціальних машин та механізмів, необхідних розхідних матеріалів, а також інші витрати, які може понести Виконавець послуг.

- У зв’язку з тим, що використання вантажопідйомних механізмів неможливо, занесення та виніс устаткування, обладнання, а також виніс зібраного сміття в мішках з приміщень здійснюється по сходових клітинах вручну.

- Послуги надаються на діючому підприємстві, в будівлях які експлуатуються.

- Вимоги до виконавця послуг

  - Для своєчасного і якісного надання послуг з ремонту та очищенню дренажів ГТС Каскаду ГЕС – ГАЕС, Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічного договору та необхідне спеціальне устаткування:

- проливний гідравлічний шланг (не більше ø 19,5 мм, Рроб.- не менше 
200,0 bar) довжиною на менше 200 м;

- гідродинамічну установку високого тиску типу Hammelmann, Rionet, Uraka та т.п. (обов’язково, з робочим тиском до 200 bar і витратою води від 40 л/хв.) з різноманітними насадками для різних випадків засмічень;

- апарат для зварювання металоконструкцій;

- ручна газонокосарка;

- ручний електроінструмент, в тому числі електричний відбійний молоток, кутова шліф-машинка та станок для алмазного свердління;

- внутрішні інвентарні риштування висотою до 6 м.

  - Згідно ПКМУ від 26.10.2011 року № 1107 при виконанні робіт підвищеної небезпеки у Виконавця повинна бути декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці або діючій дозвіл:

- на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- на роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах);

- на зварювальні роботи.

  - Виконавець, на етапі подання пропозиції, має надати:

- копію протоколу засідання комісії (під головуванням представника територіального Управління Держпраці України) з перевірки знань охорони праці, а саме «Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій» 
НПАОП 40.1-1.03-76 у працівників підприємства учасника (голови та членів внутрішньої комісії підприємства з перевірки знань охорони праці);

- копію файлу відсканованого з наказу по підприємству про створення комісії з перевірки знань охорони праці (наказ  повинен бути виданий на тих осіб, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці  у комісії під головуванням представника територіального Управління Держпраці України);

- перелік працівників учасника, відповідальних за безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями на гідротехнічному обладнанні у табличній формі, приведеній в додатку Б.

  - Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття спеціалістів на Каскад ГЕС-ГАЕС, Виконавець повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам підрядних організацій бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС – ГАЕС.

  - У листі повинен бути вказаний список персоналу Виконавця, відповідального за безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями на гідротехнічному обладнанні у табличній формі, приведеній в додатку Б. А також П.І.Б. і номер мобільного телефону представника керівництва підрядної організації, відповідального за дотримання працівниками Виконавця вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (ч. III. «Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту») та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

  - До початку надання послуг (на протязі 10 робочих днів після оформлення договору) Виконавець зобов’язаний надати Замовнику наказ щодо організації робіт в період ремонту, у котрому мають бути призначені керівник робіт та відповідальний за дотримання персоналом правил та норм з охорони праці.

ЗНГЦ								    Олександр АБДУЛАЄВ

Додаток А

Інші вимоги до надання послуг

А.1 Підстава для надання послуг:

- акт від 16.04.2021 № АК/ТО.1500.01.037 «Про огляд земляної греблі Олександрівської ГЕС»;

- акт від 14.07.2022 № АК.0.0037.12777 «Про загальний весняний технічний огляд виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС станом на 30.06.2022», п.71.1.4.3; п.71.1.4.7, п.71.1.8.1, п.71.1.9.1, п.71.1.14.1, п.71.2.26, п.71.2.27;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції 2019 року)», п.6.1.1, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.7;

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76. «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», п.2.1.3;

- ИЭ.0.0037.0022. «Виробничі будівлі і споруди. Інструкція з експлуатації», п.6.2.2.

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», ч.2.7;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року);

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок (в редакции 2000 года)»;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 
2019 року).

А.3 Вимоги до безпечного надання послуг

А.3.1 При наданні послуг з ремонту та очищенню дренажів ГТС Каскаду 
ГЕС – ГАЕС необхідно забезпечити організаційні заходи щодо безпечного надання послуг згідно вимог правил (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», а також забезпечити виконання відповідних законів, норм і правил, що діють в Україні, зокрема:

А.3.1.1 Охорони праці, яка визначається і направлена на створення безпечних і здорових умов праці і запобігання нещасним випадкам, згідно вимог 
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»;

А.3.1.2 Забезпечення виконання вимог правил пожежної безпеки згідно вимог  НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і в організаціях енергетичної галузі України»;

А.3.1.3 Відряджені для надання послуг робітники та спеціалісти Виконавця повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки та записом про проходження медичного огляду, посвідчення на право виконання спеціальних видів робіт (електрозварники);

А.3.1.4 Відряджений персонал Виконавця повинен дотримуватися правил пропускного і внутрішньо об’єктового режиму (ППіВР), що діють на об’єкті Замовника. Замовник не несе відповідальності за недотримання персоналом Виконавця вказаних правил.

А.3.2 Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», Виконавець повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

А.4 Вимоги до гарантій

А.4.1 Виконавець повинен гарантувати відповідність якості послуг, які виконуються за договором вимогам нормативної документації для даного виду послуг і умовам договору. Якість наданих послуг повинна відповідати технічній документації, якою встановлені вимоги до їх якості, умовам договору.

А.4.2 При виконанні будь-яких робіт, у разі пошкодження дренажних систем, бетонної поверхні або внутрішніх поверхонь приміщень  гідротехнічних споруд та будівель Каскаду ГЕС – ГАЕС, Виконавець усуває пошкодження за свій рахунок.

А.4.3 Виконавець зобов'язаний усунути, в найкоротший технологічно можливий термін, за свій рахунок недоробки і дефекти, що виникають протягом гарантійного терміну, який має складати не менше 12 місяців, після підписання сторонами актів здачі-приймання виконаних послуг і обумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов договору. Перелік недоробок фіксується в двосторонньому дефектному акті з вказівкою термінів виявлення недоробок і їх усунення. При відмові Виконавця брати участь в складанні дефектного акту, він може складатися із залученням фахівців не зацікавлених сторін.

А.4.4 Виконавець повинен забезпечити відповідність кваліфікації свого персоналу під час надання послуг вимогам ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 року), ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року), Правилам охорони праці та іншим правилам і нормативним документам, які розповсюджуються на дані послуги.

А.5 Вимоги до документації

А.5.1  Основною звітною документацією є:

- акти здачі-приймання наданих послуг з ремонту та очищенню дренажів ГТС Каскаду ГЕС – ГАЕС (по три примірника);

- виконавча документація (загальний журнал робіт, акти прихованих робіт, та інше) згідно ДБН А.3.1-5-2016;

- сертифікати якості та паспорти на надані ремонтні матеріали.

А.5.2 Послуги, надані Виконавцем відповідно до п.п. 4.1 – 4.4 даної Технічної специфікації, згідно державних стандартів і технічних умов, приймаються Замовником із підписанням акту здачі-приймання наданих послуг в трьох друкарських примірниках кожен.

Документи готуються Виконавцем послуг українською мовою і надаються в електронному вигляді та у двох друкарських примірниках кожен.

А.5.3 Виконавець послуг повинен розробляти звітну технічну документацію, згідно з вимогами технічної документації та стандартів ВП ПАЕС 
(СТП 3.0031.006-2017 «Управління документацією. Загальні вимоги до текстових документів»).

ЗНГЦ								    Олександр АБДУЛАЄВ

Додаток Б

ПЕРЕЛІК
осіб (назва підрядної організації), відповідальних за безпечне проведення робіт за нарядами і розпорядженнями на гідротехнічному обладнанні

| № з/п | Прізвище, Ім’я, по Батькові | Посада (професія) розряд | Група з електробезпеки | Охорона праці. Номер протоколу про навчання і перевірку знань працівників на роботи з підвищеною небезпекою і за нормативно-правовими актами для ІТР (НПАОП 40.1-1.03-76; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.71-13) | Дата наступного чергового іспиту з ПТЕ | Дата наступного чергового іспиту з ППБ | Дата отримання медичного висновку. Висновок комісії про придатність до роботи за професією чи видом робіт | Номер посвідчення на підставі якого виконуватимуться роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗНГЦ																    Олександр АБДУЛАЄВ