Додаток 1

до оголошення

про проведення

спрощеної закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КП «3-Я МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Система ультразвукової діагностики (Код ДК 021:201533110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2019:40761- Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ:

| № | Опис вимог | Наявність функції, або величина параметра | Відповідність (так/ні) | Посилання на відповідну сторінку(и) технічної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги |  |  |  |
|  | Повністю цифрова багатоцільова діагностична ультразвукова система експертного класу | Наявність |  |  |
|  | Області досліджень |  |  |  |
|  | Абдомінальні | Наявність |  |  |
|  | Акушерство та гінекологія | Наявність |  |  |
|  | Урологія | Наявність |  |  |
|  | Малі органи | Наявність |  |  |
|  | Опорно-руховий апарат | Наявність |  |  |
|  | Кардіологія | Наявність |  |  |
|  | Ангіологія, в т.ч. з використанням контрастних речовин | Наявність |  |  |
|  | Педіатрія та неонатологія | Наявність |  |  |
|  | Транскраніальні | Наявність |  |  |
|  | Черезстравохідні | Наявність |  |  |
|  | Малоінвазивні (біопсійні) втручання | Наявність |  |  |
|  | Загальні характеристики системи |  |  |  |
|  | Робочий діапазон частот | не вужче 1-24 МГц |  |  |
|  | Динамічний діапазон | не менше 300 дБ |  |  |
|  | Цифрове формування променя | Наявність |  |  |
|  | Кількість цифрових каналів | не менше 15 000 000 |  |  |
|  | Частота кадрів | не менше 3500 Гц |  |  |
|  | Глибина сканування | не менше 440 мм |  |  |
|  | Роздільна здатність вихідного зображення | не гірше 1200х760 пікселів |  |  |
|  | Карти сірого | не менше 15 |  |  |
|  | Кольорові карти | не менше 28 |  |  |
|  | Широкосмугове багаточастотне сканування | Наявність |  |  |
|  | Багатопроцесінгова обробка даних | Наявність |  |  |
|  | Програмована апертура ультразвукового променя | Наявність |  |  |
|  | Паралельна обробка та квадратне генерування сигналу | Наявність |  |  |
|  | Безперервне прогресивне динамічне фокусування при прийомі | Наявність |  |  |
|  | Кількість зон фокусування | не менше 8 |  |  |
|  | Кути відхилення променю | не менше 16 |  |  |
|  | Трапецієвидне сканування (віртуальний конвекс) | Наявність |  |  |
|  | Максимальний кут огляду для віртуального конвексу | не менше 60° |  |  |
|  | Збільшення "живого" зображення та зображення в режимі "заморозки" | Наявність |  |  |
|  | Зміна конфігурації системи для підвищення функціональних можливостей без використання додаткових технічних ресурсів | Наявність |  |  |
|  | Швидке налаштування та оптимізація зображення за допомогою 3-х сенсорних регуляторів | Наявність |  |  |
|  | Автоматичне налаштування та оптимізація зображення по глибині натиском одної клавіші | Наявність |  |  |
|  | Мова інтерфейсу - російська або українська | Наявність |  |  |
|  | Вбудована акумуляторна батарея | автономна робота не менше 1 год, в режимі очікування не менше 120 год |  |  |
|  | Час готовності системи з моменту включення (з режиму очікування) | не більше 15 сек |  |  |
|  | Час готовності системи з моменту включення | не більше 45 сек |  |  |
|  | Максимальна споживана потужність | не більше 400 ВА |  |  |
|  | Вага апарата без додаткового обладнання | не більше 90 кг |  |  |
|  | Збереження даних |  |  |  |
|  | Твердотілий накопичувач (SSD) | не менше 500 Гб |  |  |
|  | Кінопетля | не менше 10 000 кадрів |  |  |
|  | Кількість режимів покадрового перегляду кінопетлі, не менше 2 | Наявність |  |  |
|  | Вбудований модуль збереження діагностичних даних та роботи з ними | Наявність |  |  |
|  | Програмне забезпечення для обробки та аналізу діагностичної інформації на зовнішньому ПК | Можливість |  |  |
|  | Збереження динамічних кліпів (кінопетлі) у форматі (.аvi) з довжиною архівування, яка регулюється від 1 сек. до без обмежень | Наявність |  |  |
|  | Збереження зображень у форматах jpeg., tif., rav., bmp. | Наявність |  |  |
|  | Збереження результатів досліджень у форматі dicom | Можливість |  |  |
|  | Збереження даних на CD/DVD носіях | Наявність |  |  |
|  | Порти USB для збереження даних | не менше 4 |  |  |
|  | Периферія |  |  |  |
|  | ETHERNET | Наявність |  |  |
|  | LAN | Можливість |  |  |
|  | Wi-Fi | Можливість |  |  |
|  | HDMI / VGA | Наявність |  |  |
|  | Аудіо | Наявність |  |  |
|  | ЕКГ | Наявність |  |  |
|  | Принтери та відеомагнітофони | Можливість |  |  |
|  | Монітор |  |  |  |
|  | Кольоровий LСD монітор з антибліковим покриттям | Наявність |  |  |
|  | Кріплення монітору на спеціальному рухомому кронштейні з можливістю регулювання положення монітора по висоті, куту нахила, повороту | Наявність |  |  |
|  | Роздільна здатність монітора | не гірше 1920х1080 пікселів |  |  |
|  | Діагональ монітора | не менше 21,5 дюймів |  |  |
|  | Підсвічування за допомогою датчика освітленості | Наявність |  |  |
|  | Горизонтальне позиціонування монітору | не менше 90° |  |  |
|  | Інтуїтивна технологія освітлення, що знижує втомлюваність очей при роботі в затемнених приміщеннях | Наявність |  |  |
|  | Панель керування |  |  |  |
|  | Керування функціями апарату за допомогою сенсорної панелі з діагоналлю | не менше 10 дюймів |  |  |
|  | Роздільна здатність кольорової сенсорної панелі управління | не гірше 1280х800 пікселів |  |  |
|  | Регулювання висоти панелі керування | не менше 250 мм |  |  |
|  | Обертання панелі керування | не менше 180° |  |  |
|  | Повзунки для посилення по глибині (TGC) | не менше 8 |  |  |
|  | Повно-розмірна алфавітно-цифрова клавіатура з інтерактивним підсвічуванням | Наявність |  |  |
|  | Порти для підключення датчиків (без олівцевого) | не менше 5 |  |  |
|  | Наявні пакети розрахунків |  |  |  |
|  | Пакети розрахунків для ангіології | Наявність |  |  |
|  | Пакет розрахунків для кардіології | Наявність |  |  |
|  | Пакети розрахунків для абдомінальних органів | Наявність |  |  |
|  | Пакети розрахунків для акушерства та гінекології | Наявність |  |  |
|  | Пакети розрахунків для малих органів | Наявність |  |  |
|  | Пакети розрахунків для опорно-рухового апарату | Наявність |  |  |
|  | Режими сканування та технології візуалізації |  |  |  |
|  | В-Режим | Наявність |  |  |
|  | М-Режим | Наявність |  |  |
|  | Режим кольорового допплера Частота, не менше Кольорові карти, не менше Частота повтору імпульсів (PRF), не менше Частота кадрів, не менше Фільтр руху стінок, не менше | Наявність 1,5 – 16,5 МГц 16 125 Гц – 25 кГц 400 Гц 5 рівнів |  |  |
|  | Режим енергетичного допплера | Наявність |  |  |
|  | Режим направленого енергетичного допплера | Наявність |  |  |
|  | Режим імпульсно-хвильового допплера Частоти, не менше Частота повтору імпульсів (PRF), не менше Фільтр руху стінок, не менше Швидкість розгортки, не гірше Діапазон контрольного об’єму, не гірше Регулювання кута картування, не гірше | Наявність 1,5 – 16,5 МГц 500 Гц- 45 кГц 10 кроків 1,7 – 10,5 сек 0,5 мм до 24 мм 90 град. |  |  |
|  | Режим постійно-хвильового допплера Частоти, не менше Фільтр руху стінок, не менше Швидкість розгортки, не гірше | Наявність 2 – 8 МГц 8 кроків 1,7 – 10,5 сек |  |  |
|  | Режим HPRF | Наявність |  |  |
|  | Автоматичне окреслення допплерівського спектру у реальному часі з автоматичним виміром параметрів кровотоку | Наявність |  |  |
|  | Кольорове картування низько швидкісних кровотоків з можливістю кольорового картування по напрямку руху | Наявність |  |  |
|  | Режим нахилу зображення (Steer) | Наявність |  |  |
|  | Режим 3D/4D реконструкції | Можливість |  |  |
|  | Автоматичний розрахунок стандартних параметрів плоду (oкружність голови, біпарієтальний діаметр (зовнішній-внутрішній / зовнішній-зовнішній), окружність живота, довжина стегнової кістки) | Наявність |  |  |
|  | Автоматичний розрахунок товщини комірного простіру | Наявність |  |  |
|  | 4D ультразвукова томографія | Можливість |  |  |
|  | База даних відстежування розвитку плоду | Наявність |  |  |
|  | Режим поліпшення візуалізації на великій глибині сканування | Наявність |  |  |
|  | Режим обробки зображення на рівні пікселя для видалення спеклів та артефактів (томографічна якість зображення) | Наявність |  |  |
|  | Режим дуплексного і триплексного сканування | Наявність |  |  |
|  | Режим паралельного виведення зображення на сенсорну панель та на основний монітор | Наявність |  |  |
|  | Режим поліпшення якості зображення за допомогою комбінування різних кутів сканування | Наявність |  |  |
|  | Режим покращеної візуалізації за рахунок удосконаленої обробки сигналу з урахуванням анатомічної області дослідження | Наявність |  |  |
|  | Програмування послідовності часто виконуваних дій з присвоєнням відповідної клавіші | Наявність |  |  |
|  | Режим ч/б та кольоровий STIC - 4D технологія отримання об'ємного зображення серця плоду, що враховує просторово-часову кореляцію зображень | Можливість |  |  |
|  | Анатомічний М-режим | Наявність |  |  |
|  | Режим тканинного допплера | Наявність |  |  |
|  | Автоматичний розрахунок фракції викиду | Наявність |  |  |
|  | Автоматичний вибір оптимального кута сканування у допплерівських режимах | Можливість |  |  |
|  | Режим компресійної еластографії - аналізу щільності тканин по зміні радіочастотної складової УЗ сигналу для досліджень: - молочної залози; - щитовидної залози; - передміхурової залози; - гінекологічних; - кістково-м’язової системи | Наявність |  |  |
|  | Модуль розрахунків параметрів та розподілів, що визначаються при компресійній еластографії: процент жорсткості, процент м’якості, співвідношення жорсткості (еластичності), розподіл ступені еластичності (гістограмми). | Наявність |  |  |
|  | Еластографія зсувної хвилі з пакетом розрахунків та побудовою тривимірних гістограм | Наявність |  |  |
|  | Режим панорамного сканування з поєднанням декількох зображень у В -режимі для отримання зображення протяжних анатомічних структур | Можливість |  |  |
|  | Модуль стрес-ехокардіографії | Можливість |  |  |
|  | Режим автоматичного вимірювання артеріальної жорсткості судин по радіочастотній складовій УЗ сигналу | Можливість |  |  |
|  | Режим автоматичного вимірювання товщини Інтима-Медіа по радіочастотній складовій УЗ сигналу | Можливість |  |  |
|  | Режим кількісної і векторної оцінки рухів ділянок серця 2D | Можливість |  |  |
|  | Режим кількісної і векторної оцінки рухів ділянок серця 2D на зовнішньому ПК | Можливість |  |  |
|  | Режим контрастної візуалізації лівого шлуночка серця з використанням контрастних речовин з низьким механічним індексом | Можливість |  |  |
|  | Модуль Dicom | Можливість |  |  |
|  | Модуль роботи з "сирими" даними, в тому числі збереженими в архіві на апараті | Можливість |  |  |
|  | Настроювання та регулювання параметрів у В-режимі: - карта сірого кольору - підсилення - одне/два зображення - реверс - орієнтація - збільшення - довжина кліпу - колоризація (фарбування) | Можливість |  |  |
|  | Настроювання та регулювання параметрів у М-режимі: - підсилення - карта сірого кольору - розгортка - збільшення - формат розгортки М-режима - колоризація - довжина кліпу | Можливість |  |  |
|  | Настроювання та регулювання параметрів у кольоровому доплері: - CFM є/ні - подвійний CFM - вибір кольорової карти - реверс - базова лінія - орієнтація - збільшення | Можливість |  |  |
|  | Настроювання та регулювання параметрів у імпульсно-хвильовому доплері: - підсилення - базова лінія - збільшення - колоризація - реверс/обведення - кут - формат розміщення - довжина кліпу - частота - тонке настроювання - розгортка | Можливість |  |  |
|  | Типи датчиків, що сумісні з системою: |  |  |  |
|  | Лінійні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Лінійні з технологією монокристальної матричної решітки з кількістю елементів | не менше 1000 |  |  |
|  | Конвексні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Конвексні пункційні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Конвексні з технологією монокристальної матричної решітки з кількістю елементів | не менше 1000 |  |  |
|  | Об’ємні конвексні (для 3D/4D ) з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Мікроконвексні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Фазовані (секторні) з кількістю елементів | не менше 128 |  |  |
|  | Фазовані (секторні) з технологією монокристальної матричної решітки з кількістю елементів | не менше 1000 |  |  |
|  | Ендокавітальні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Інтеропераційні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Черезстравохідні для дорослих та дітей з кількістю елементів | не менше 64 |  |  |
|  | Біпланові ендоректальні з кількістю елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Лапараскопічні з кількістю елементів | не менше 128 |  |  |
|  | Олівцеві допплерівські датчики | Наявність |  |  |
|  | Використання біопсійних адаптерів для лінійних, конвексних та ендокавітальних | Можливість |  |  |
|  | Оснащення системи |  |  |  |
|  | Лінійний датчик з технологією моно кристальної матричної решітки для досліджень малих органів, м'язово-скелетних структур, судин, досліджень в режимі еластосонографії | Наявність |  |  |
|  | Кількість фізичних елементів | не менше 1000 |  |  |
|  | Частоти | не вужче 4-15 МГц |  |  |
|  | Глибина сканування | не менше 170 мм |  |  |
|  | Апертура | не менше 55 мм |  |  |
|  | Кількість мультичастот | не менше 12 |  |  |
|  | Біопсійні адаптери | Можливість |  |  |
|  | Конвексний датчик з технологією моно кристальної матричної решітки для абдомінальних, акушерсько-гінекологічних, урологічних досліджень та досліджень абдомінальних судин | Наявність |  |  |
|  | Кількість фізичних елементів | не менше 1000 |  |  |
|  | Частоти | не вужче 1-8 МГц |  |  |
|  | Глибина сканування | не менше 440 мм |  |  |
|  | Радіус кривизни | не менше 50 мм |  |  |
|  | Кут огляду | не менше 65° |  |  |
|  | Кількість мультичастот | не менше 12 |  |  |
|  | Біопсійні адаптери | Можливість |  |  |
|  | Ендокавітальний датчик для ендовагінальних та ендоректальних досліджень | Наявність |  |  |
|  | Кількість фізичних елементів | не менше 192 |  |  |
|  | Частоти | не вужче 3-9 МГц |  |  |
|  | Глибина сканування | не менше 160 мм |  |  |
|  | Радіус кривизни | не менше 10 мм |  |  |
|  | Кут огляду | не менше 195° |  |  |
|  | Кількість мультичастот | не менше 10 |  |  |
|  | Біопсійні адаптери | Можливість |  |  |
|  | Фазований (секторний) датчик з технологією монокристальної матричної решітки для проведення досліджень в кардіології, ангіології, транскраніальних та абдомінальних досліджень | Наявність |  |  |
|  | Кількість фізичних елементів | не менше 1000 |  |  |
|  | Частоти | не вужче 1–5 МГц |  |  |
|  | Глибина сканування | не менше 360 мм |  |  |
|  | Розміри робочої поверхні | не більше 12х25 мм |  |  |
|  | Кут огляду | не менше 90° |  |  |
|  | Кількість мультичастот | не менше 10 |  |  |
|  | Ч/б термопринтер | Наявність |  |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».