Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Код   ДК 021:2015  –– 31730000-2 — Електротехнічне обладнання (Спеціальні елементи контактної мережі тролейбуса)

| № п/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Технічні вимоги | Підтвердження вимог учасника країна виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ізолятор підвісний ІП-2 | 10 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса для підвіски дроту або тросу і фіксації контактної мережі у заданому положенні; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Матеріал сталь, склотекстоліт. |  |
| 2. | Ізолятор натяжний ІН-320-1,2 | 60 | шт | Використання: у контактній мережі трамвая та тролейбуса для ізолювання різнополярних дротів однієї лінії тролейбуса; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Матеріал сталь, склотекстоліт. |  |
| 3 | Секційний ізолятор тролейбусний СІ-6ДК | 10 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса для поділу мережі на ряд електрично ізольованих один від одного ділянок і забезпечує безперешкодний прохід штангового струмоприймача; Комплектація: з дугогасними елементами примусового гасіння електричної дуги під час проходу струмоприймачів тролейбуса; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Матеріал сталь, мідь, склотекстоліт. |  |
| 4. | Затискач КС-70-1 | 50 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса для механічного та електричного з’єднання дроту контактної мережі; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Матеріал сталь. |  |
| 5. | Затискач живлячий ЗПТ-1 | 10 | шт | Використання: для приєднання кабелю до дроту контактної мережі тролейбуса; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою латунний затискач, що складається з основної та притискної щічок, які стягуються між собою двома спеціальними гвинтами; Виріб має бути готовим до монтажу. Матеріал латунь. |  |
| 6. | Затискач 2-х гвинтовий ЗПВ-1 | 200 | шт | Використаня: у контактній мережі тролейбуса для кріплення контактного дроту до підвісної системи; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою стальний затискач, що складається з основної та притискної щічок, які стягуються між собою двома спеціальними гвинтами; Виріб має бути готовим до монтажу. Матеріал сталь. |  |
| 7 | Затискач з’єднувальний Б-12-1 | 100 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса для механічного та електричного з’єднання дроту контактної мережі; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Виріб являє собою сталеву клему з шістьма болтами. |  |
| 8. | Затискач струновий ЗС-1 | 200 | шт | Використаня: у контактній мережі тролейбуса для кріплення і утримання у натягнутому стані струн на сталевому канаті; Робоча напруга: 600В; Виріб має бути готовим до монтажу. Матеріал сталь. |  |
| 9. | Затискач кінцевий клиновий ЗКК-1 (оцинкований) | 200 | шт | Використаня: у контактній мережі тролейбуса для закріплення або анкерування сталевих канатів і утримання їх у натягнутому положенні; Комплектація: без пальця та шайб; Виріб має бути готовим до монтажу. Матеріал сталь. Захист від корозії: оцинковане покриття |  |
| 10. | Стрілочна крестовина К-20-1 | 10 | шт | Використання: у стрілочних вузлах контактній мережі тролейбуса; Робоча напруга: 600В. Матеріал сталь. |  |
| 11. | Східна стрілочна крестовина СК-1 | 10 | шт | Використання: у стрілочних вузлах контактній мережі тролейбуса; Робоча напруга: 600В. Матеріал сталь. |  |
| 12 | Обойма КД-1 | 200 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса; Робоча напруга: 600В; Матеріал сталь. |  |
| 13 | Вилка підвісна одинарна ВПО-1 | 200 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса (ковзаючому підвісі); Робоча напруга: 600В. Матеріал сталь |  |
| 14. | Підвіс двох плечовий ПДП-1 | 10 | шт | Використання: у підвісах контактної мережі тролейбуса; Робоча напруга: 600В. Матеріал сталь. |  |
| 15 | Полоз КД-7-1 | 10 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса для повороту лінії на криволінійних ділянках з можливістю виставлення кута; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Матеріал сталь. |  |
| 16. | Шина довжиною 1205 мм | 5 | шт | Використання: у спецчастинах контактної мережі (стрілочних вузлах, секційних ізоляторах, перетинах); Робоча напруга: 600В; Матеріал сталь. |  |
| 17. | Шина довжиною 630 мм | 5 | шт | Використання: у спецчастинах контактної мережі (стрілочних вузлах, секційних ізоляторах, перетинах); Робоча напруга: 600В; Матеріал сталь. |  |
| 18. | Шина довжиною 560 мм | 5 | шт | Використання: у спецчастинах контактної мережі (стрілочних вузлах, секційних ізоляторах, перетинах); Робоча напруга: 600В; Матеріал сталь. |  |
| 19. | Шина довжиною 270мм | 30 | шт | Використання: у спецчастинах контактної мережі (стрілочних вузлах, секційних ізоляторах, перетинах); Робоча напруга: 600В; Матеріал сталь. |  |
| 20. | Секційний ізолятор тролейбусний СІ-8 | 5 | шт | Ізолятор повинен забезпечувати безперешкодне та плавне проходження струмоприймачів тролейбусів, які мають стандартну контактну головку ГТ -14А тролейбуса ЗиУ 682В. з довжиною контактної поверхні понад — 70 мм, при цьому не повинно відбуватися електричного замикання суміжних секцій та різнополярних проводів. Вимоги до ізоляторів — повинні бути з дельта -деревини, або відповідного аналогу. |  |
| 21 | Затискач для троса | 200 | шт | Призначений для попередження утворення тріщин у контактному проводі у місцях кріплення до спецчастин. Робоча напруга 600В |  |
| 22 | Елемент еластичний до спецчастин | 100 | шт | Використовується для кріплення тросу у контактній мережі трамвая та тролейбуса Робоча напруга 600В |  |
| 23. | Перетин УТП | 3 | шт | Використання: у контактній мережі тролейбуса; Робоча напруга: 600В; Виріб являє собою готовий вузол. Можливість регулювання кута перетину від 25 до 90 градусів. Габаритні розміри, мм 2550х1200х240. Вага 81,3 кг. Матеріал сталь, склотекстоліт, алюміній. |  |

* “В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Інформація про необхідні технічні,якісні та кількісні характеристики згідно Додатку № 1

даної тендерної документації надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманих предмету закупівлі, учасником робиться примітка еквівалент.

Якість    товару  повинна  відповідати   вимогам   відповідних     діючих нормативних документів (ДСТУ ,ГОСТ,ТУ), а саме

- ГОСТ 23476-79 «Арматура контактної мережі трамваю та тролейбусу. Загальні технічні умови» (згідно креслень погоджених МЖКГ Гіпрокоммундортранс або аналогів затверджених ДП "НДКТІ МГ" чи власних ТУ);

Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації, без дефектів, містити відповідне маркування.

Учасник, для підтвердження технічних характеристик предмету закупівлі, повинен   в складі пропозиції надати копію сертифікату якості та/або копію сертифікату відповідності та/або  копію паспорту якості  виданого  підприємством-виробником, який підтверджує якість  товару.  У разі неможливості надання зазначених документів у складі своєї пропозиції, участник повинен надати довідку у довільній формі із зазначенням законодавчих підстав відсутності таких документів.

Місце поставки товару:   Поставка Товару здійснюється згідно Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2020 року на умовах  DDP (склад Замовника) за адресою: 18036 м.Черкаси, проспект Хіміків,82. У випадку поставки Товару на умовах DDP (склад Замовника), вартість доставки Товару включається у вартість Товару.

_______________________________________________________________

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (  у разі її використання)