ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | Вимоги Замовника | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- |
| Загальні вимоги |
| 1 | Товар повинен бути новим, що не був в експлуатації. Якість товару повинна відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству України щодо показників якості такого виду товару, бути безпечним для життя і здоров'я користувачів. Екскаватор – навантажувач має бути у зібраному та технічно-справному стані, всіх вузлів та агрегатів, придатному для безпосередньої експлуатації; без механічних пошкоджень і слідів корозії, без течі паливно-мастильних рідин. |  |
| 2 | Якість товару, технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. |  |
| 3 | Рік виробництва: не раніше 2023 року |  |
| Технічні вимоги |
| 1 | Екскаватор-навантажувач на спеціальному шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідро підсилювачем керма. |  |
| 2 | Дизельний 4-х циліндровий двигун з робочим об’ємом не більше 4400 см куб. (екологічний стандарт не нижче Tier 3) з прямим в приском палива турбонадувом. |  |
| 3 | Потужність двигуна при номінальної кількості обертів 2200 об./хв. не менш або дорівнює 70,0 кВт . |  |
| 4 | Двигун оснащений змінними повнопоточними масляними і паливними фільтрами, сепаратором для відділення води від дизельного палива, двоступеневих повітряним фільтром циклонного типу з сухим елементом. |  |
| 5 | Максимальний крутячий момент при 1 400 об/хв., не менш – 390 Нм. |  |
| 6 | Повна експлуатаційна маса від 8 000 кг до 8 400 кг. |  |
| 7 | Об’єм паливного бака – не менше або дорівнююче 140 л. |  |
| 8 | Поворотні передні два колеса. |  |
| 9 | Ківш навантажувача є багатофункціональний 7-в-1, щелепний. |  |
| 10 | Максимальна висота оси повороту ковша, не менш 3 500 мм. |  |
| 11 | Висота вивантаження навантажувального ковша по нижній кромці зубів при куті нахилу 45º – не менше 2720 мм. |  |
| 12 | Глибина занурення навантажувального ковша – не менше 130 мм. |  |
| 13 | Номінальна місткість ковша навантажувача – не менше 1,0 куб. метр. Кут закидання ковша 45°. |  |
| 14 | Ківш навантажувача керується одним гідроциліндром. |  |
| 15 | Зусилля відриву ковша навантажувача не менше або дорівнююче 42,00 кН. |  |
| 16 | Вантажопідйомність навантажувального обладнання на повному вильоті (з встановленим навантажувальним ковшем) , не менш 3000 кг |  |
| 17 | Стріла навантажувача обладнана системою плаваючого ковша. |  |
| 18 | Рукоять екскаватора – телескопічна, відкритого типу, самоочисна, зі зносостійкими накладками, що регулюються та змінюються без демонтажу рукояті. |  |
| 19 | Керування екскаваторним обладнанням – Джойстик (Servo controls) |  |
| 20 | Максимальна глибина копання екскаватора по SAE не менш 5740 мм. |  |
| 21 | Максимальна висота різання, не менш 5780 мм. |  |
| 22 | Максимальна висота завантаження по SAE (при закритому ковші) на опорах не менше 4930 мм. |  |
| 23 | Максимальний радіус копання - не менше 6990 мм. |  |
| 24 | Номінальна місткість ковша екскаватора не менше 0,2 м3. Кут повороту ковша не менше 194°. |  |
| 25 | Максимальне зусилля відриву ковша екскаватора (висунута рукоять) не менше або дорівнююче 54,00 кН. |  |
| 26 | Екскаваторне обладнання оснащене системою зміщення осі копання відносно осі машини. Діапазон зміщення поворотної колонки не менше 1170 мм. |  |
| 27 | Зсувна каретка екскаватора фіксується гідравлічними замками, що керуються електричним вмикачем з кабіни. |  |
| 28 | Гідравлічні замки каретки екскаватора ремонтуються та регулюються без демонтажу стріли екскаватора. |  |
| 29 | Задні гідравлічні опори екскаватора вертикальні, телескопічні, регулюються двома болтами, оснащені великими опорними підкладками. |  |
| 30 | Наявність системи трубопроводів для підключення навісного обладнання |  |
| 31 | Трансмісія Привід на обидва мости. Електричний перемикач вибору приводу: привід на один міст або на два мости. Відключення приводу передніх коліс і підключення повного приводу здійснюється на ходу. |  |
| 32 | Синхронізована, чотирьохшвидкісна коробка передач з механічним управлінням увімкнення передач та гідротрансформатором. На рульовій колонці встановлений перемикач ходу вперед-назад. |  |
| 33 | Транспортна швидкість пересування не менше 38 км/год. |  |
| 34 | Передній і задній мости оснащені диференціалом пропорційного розподілу крутного моменту. Мости виконані для робіт в тяжких умовах. |  |
| 35 | Задній міст обладнаний диференціалом збільшеного тертя. |  |
| 36 | Загальний кут перекосу переднього моста 32°. |  |
| 37 | Мінімальний радіус повороту при затиснутих гальмах не більш: - по зовнішнім колесам 7,3 м - по краю ковша 10,2 м. |  |
| 38 | Дорожній просвіт не менше 0,40 м |  |
| 39 | Розмір коліс: - передні не менше 12.5/80 x 18 12 PR - задні не менше 16.9 x 28 12 PR. |  |
| 40 | Робоча тормозна система забезпечує три режими гальмування: 1. тільки задніми колесами 2. всіма колесами в режимі 4WD 3. всіма колесами в режимі 2WD. |  |
| 41 | Робоча тормозна система повинна мати окремі гальмівні контури лівого і правого борту. |  |
| 42 | Гальмові механізми повинні бути багатодисковими які саморегулюються і автоматично вирівнюють тормозне зусилля и забезпечують прямолінійне гальмування. Тормозні диски повинні мати високий ресурс завдяки зносостійкому покриттю типу кевлара и масляному охолодженню. |  |
| 43 | Основна гідравлічна система відкритого типу обладнана тандемний насос із запобіжним клапаном з високим ККД. |  |
| 44 | Загальна продуктивність гідравлічної системи не менше 125 літрів за хвилину з номінальним тиском не менше 250 Бар. |  |
| 45 | Рульова система керування повністю гідрофікована. |  |
| 46 | Екскаватор обладнаний захисними крилами - бризковиками передніх і задніх коліс. |  |
| 47 | Сидіння оператора має механічну підвіску, обладнане підголівником, підлокітниками та ременем безпеки. |  |
| 48 | Кабіна оператора обладнана пристроєм ROPS / FOPS. |  |
| 49 | Рівень шуму в кабіні – не більше 78 дБ. |  |
| 50 | Доступ в кабіну здійснюється через двоє дверей. Задні та бокові вікна відкриваються повністю або частково. В склад кабіни входить: великі випуклі дзеркала заднього виду, внутрішнє освітлення, обдув/обігрів вікон та кабіни, склоочисники та змивачі переднього та заднього вікон, передні та задні звукові сигнали. Наявність кондиціонера. |  |
| 51 | Електрична система Номінальна напруга бортової мережі машини 12 В, обладнана спеціальними електричними роз`ємами та щитком з плавкими запобіжниками, розрахована для важких умов роботи. Всі роз`єми відповідають стандарту IP69. Контрольно-вимірювальні прибори включають тахометр, датчик та вказівник температури охолоджуючої рідини, датчик та вказівник рівня палива, лічильник мотогодин, годинник. В машині установлена аудіо візуальна система звукової та світлової сигналізації, рівня та тиску масла у двигуні, стан коробки передач, стоянкового гальма, акумуляторної батареї, очисника повітря та генератора перемінного току. |  |
| 52 | Акумуляторна батарея ємністю не менше 100 А/год. |  |
| 53 | Струм Генератора не менше 100 А. |  |
| 54 | Дорожнє освітлення, включно ліхтарі стопу та повороту |  |
| 55 | Габаритні розміри базового екскаватора в транспортному положенні: Довжина з складеним екскаваторним обладнанням – не більш 6 100 мм Ширина - не більш 2 320 мм. Висота с складеним екскаваторним обладнанням – не більш 3 830 мм. Висота по кабіні – не більш 2 805 мм. |  |
| 56 | Додаткове обладнання: Універсальний відвал для снігу Кількість робочих позицій відвалу не менше 4 Робоча ширина в залежності від установки позиції мінімальна/максимальна не менше 2320/2360 мм Максимальний кут повороту не менше 27 градусів Висота відвала у робочому положенні – не менше 820 мм Амортизація ножів – пружинна Ніж відвалу металевий Управління електрогідравлічне Харчування гідравліки 16-20 Мпа Електроживлення не менше 12 В Робоча швидкість до 10 км/год Вага 565-650 кг Габаритне освітлення Скользуни |  |
| 57 | Гарантія не менше 24 місяця або 3 000 відпрацьованих мотогодин. |  |
| 58 | Період сервісного обслуговування, рекомендований заводом-виробником для України не менше 500 мотогодин. |  |
| 59 | Екскаватор - навантажувач повинен бути укомплектований: -інструкцією з експлуатації у друкованому форматі українською мовою; -вогнегасником; - знаком аварійної зупинки. |  |
| Організаційні вимоги |
| 1 | Учасник повинен мати базу з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування та продажу машин. |  |
| 2 | Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення машини в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну товару) |  |
| 3 | Учасник здійснює, по окремому договору, післяпродажне обслуговування машини протягом гарантійного терміну експлуатації: - Учасник повинен забезпечувати виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника; - Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни. |  |
| 4 | Постачальник забезпечує технічною документацією українською мовою. |  |

Тендерна пропозиція Учасника повинна містити наступні документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації:

1. Таблицю, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого товару має відповідати якості (або мати кращу якість), що заявлена у технічній специфікації Замовника.

2.  Зображення (фото) предмета закупівлі (у вигляді окремого файлу).

3.  Скановані копії сторінок керівництва з експлуатації або паспорт або брошура* або інший документ на предмет закупівлі у сканованому вигляді, який містить технічні характеристики на запропонований Товар (*під брошурою замовник має на увазі друковану продукцію з рекламною поліграфією та відповідним дизайном, яка являє собою листи, на сторінках якої розміщена текстова інформація про технічні характеристики предмету закупівлі).

4. Екскаватор-навантажувач повинен бути серійного виробництва (не індивідуальної збірки) та відповідати характеристикам заявленої серійної марки та моделі (надати лист у довільній формі).

5. У складі тендерної пропозиції учасник подає довідку в довільній формі, в якій зазначає наявність на території України (із зазначенням адреси та контактних даних) сервіс-центру (-ів) для виконання гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування предмету закупівлі.

6.  Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження того, що Учасник є виробником або офіційним представником виробника або авторизованим партнером офіційного представника виробника запропонованого товару.

7. Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків (у 2023 році).

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оскільки предмет закупівлі відноситься до категорії товару, що потребує підтвердження ступеня локалізації, згідно з Порядком підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель, та вказати ступінь локалізації. Замовник перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products.

Вимога щодо підтвердження ступеню локалізації виробництва не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”. У такому випадку, учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

- лист-пояснення з зазначенням країни походження товару та угоди, що застосовується.

- сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та / або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

8. Відповідно до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 “Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва”, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

8.1.  копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

8.2. сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

Інші вимоги:

Учасник повинен в момент поставки товару надати:

- усі необхідні документи для реєстрації товару у відповідних реєстраційних органах,

- інструкцію з експлуатації;

- сервісну книжку.

- сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або інше документальне підтвердження якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках).

Надання завіреної належним чином копії вантажно-митної декларації є обов’язковим, якщо товар іноземного виробництва.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

До уваги учасників!

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, – вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.