Додаток 2 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічне завдання.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Бреуса, 26/2  в кількості 1 (одна) одиниця»

згідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, код ДК 021:2015: 45310000-3  «Електромонтажні роботи»

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облаштування робочого місця без установлення верстата | ліфт | 1 |
|  | Розділ 1. Такелажні роботи |  |  |
| 2 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (Редуктор лебідки) | маш прим | 1 |
| 3 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (Підрамник) | маш прим | 1 |
|  | Розділ 2. Заміна ліфтового обладнання |  |  |
| 4 | Демонтаж кабіни вантажопідйомністю до 400 кг | кабіна | 1 |
| 5 | Монтаж кабіни вантажопідйомністю до 400 кг | кабіна | 1 |
| 6 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |
| 7 | Пост керування ліфтом виконаний шрифтом Брайля» | шт | 1 |
| 8 | Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, з стаціонарним закріпленням | пост | 1 |
| 9 | Пост керування ліфтом у режимі «Ревізія» | шт | 1 |
| 10 | Зняття датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення (система позиціювання ліфта) | датчик | 1 |
| 11 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та уповільнення (система позиціювання ліфта) | датчик | 1 |
| 12 | Заміна противаги з рамою в зібраному вигляді, вантажопідйомність до 400 кг | комплект | 1 |
| 13 | Противага в зборі | к-т | 1 |
| 14 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек (електронна станція керування ліфтом) | шафа | 1 |
| 15 | Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг (маса лебідки 400кг) | лебідка | 1 |
| 16 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |
| 17 | Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг (маса лебідки 400кг) | привід | 1 |
| 18 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1 |
| 19 | Обмежувач швидкості 1020 БК | шт | 1 |
| 20 | Заміна ввідного пристрою без зміни кріплення | пристрій | 1 |
| 21 | Ввідний пристрій УВ-1 | шт | 1 |
| 22 | Зняття датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення | датчик | 4 |
| 23 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та уповільнення | датчик | 4 |
| 24 | Датчик селекції | шт | 4 |
| 25 | Установлення шунта | шт | 10 |
| 26 | Шунти | шт | 10 |
| 27 | Заміна визивного апарата | шт | 10 |
| 28 | Кнопка виклику з позначками шрифтом Брайля | шт | 10 |
| 29 | Заміна світлового табло | шт | 1 |
| 30 | Світлове табло | шт | 1 |
| 31 | Демонтаж силової електропроводки | м | 15 |
| 32 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,15 |
| 33 | Силова електропроводка | м | 15 |
| 34 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування та сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 30 |
| 35 | Електрообладнання ліфта (джгут по шахті) | шт | 1 |
| 36 | Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті. | поверх | 10 |
| 37 | Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| 38 | Кабель підвісний КВПЛ 6х0,75 | м | 46 |
| 39 | Кабель підвісний КВПЛ 18х0,75 | м | 92 |
| 40 | Розбирання нових розсувних дверей шахти на вузли перед їх монтажем | комплект | 10 |
| 41 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів і деталей | двері | 10 |
| 42 | Двері шахт L=650 (700)мм, фарбування порошкове 7035 | шт | 10 |
| 43 | Обрамлення дверних прорізів у перегородках панелей металевими швелерами | 100шт | 0,1 |
| 44 | Обрамлення ДШ L=650 (700)мм, фарбування порошкове 7035 | шт | 10 |
| 45 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 1 |
| 46 | Балка дверей кабіни з частотним регулятором | шт | 1 |
| 47 | Демонтаж буферів. Маса комплекту 60 кг | комплект | 1 |
| 48 | Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг | комплект | 1 |
| 49 | Буфери кабіни та противаги | шт | 1 |
| 50 | Заміна натяжного пристрою | шт | 1 |
| 51 | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| 52 | Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната | 10 м | 16,014 |
| 53 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм | 10 м | 9,648 |
| 54 | Канат тяговий діам.10 мм | м | 97,44 |
| 55 | Заміна каната обмежувача швидкості | 10 м | 6,366 |
| 56 | Канат обмежувача швидкості діам.7,8 мм | м | 64,3 |
| 57 | Додатковий пояс кріплень направляючих кабіни та противаги | кроншт. | 84 |
| 58 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима | ліфт | 1 |
| 59 | На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима | ліфт | 1 |
|  | Розділ 3. Електроосвітлення шахти |  |  |
| 60 | Демонтаж електропроводки освітлення шахти | поверх | 10 |
| 61 | Монтаж електропроводки освітлення шахти та освітлювальної арматури. Прокладення джгута проводів по струні | м джгута | 38,95 |
| 62 | Провід ВПП-2 2х1.0 | м | 38,95 |
| 63 | Монтаж вимикача електропроводки освітлення шахти | шт | 2 |
| 64 | Зовнішній прохідний вимикач 220В | шт | 2 |
| 65 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 66 | Однофазний автоматичний перемикач 10А | шт | 1 |
| 67 | Монтаж світильника освітлення шахти | шт | 7 |
| 68 | Світильник НББ 60 | шт | 7 |
| 69 | Лампа світодіодна (10Вт) | шт | 7 |
|  | Розділ 4. Диспетчеризація |  |  |
| 70 | (Демонтаж) Шафа диспетчерського зв'язку | комплект | 1 |
| 71 | (Монтаж) Шафа диспетчерського зв'язку | комплект | 1 |
| 72 | Комплект диспетчерського зв'язку | шт | 1 |

Устаткування

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабіна ліфта, 400кг | шт | 1 |
| 2 | Станція управління з частотним регулятором та пристроєм аварійної евакуації | шт | 1 |
| 3 | Лебідка 400кг (редукторна) | шт | 1 |

Пусконалагоджувальні роботи

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перелік нарахувань: |  |  |
|  | Коефiцiєнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,85 |  |  |  |
| 1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | Ліфт | 1 |

* Усі посилання в тексті, де міститься найменування чи посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій.

Еквівалентними матеріалами, виробами, обладнанням вважаються такі, що відповідають технічним та технологічним характеристикам матеріалів, виробів, обладнання, що передбачені технічними вимогами.