Додаток 3

# до тендерної документації

Форма „ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ" подається Учасником на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(технічні вимоги до предмету закупівлі, якісні характеристики предмету закупівлі, умови поставки та інші основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю)

1.Предмет закупівлі: Основні неорганічні хімічні речовини (код згідно ДК 021:2015: 24310000-0)

2. Загальний опис предмету закупівлі (перелік товарів):

| № | Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гіпохлорит натрію марки “А” | 80 | тона |
| 2 | Гіпохлорит натрію марки “Б” | 30 | тона |
| 3 | Хлор рідкий (в контейнерах) | 27 | тона |

3. Технічні вимоги до окремих частин предмету закупівлі:

3.1. Вид товару: Гіпохлорит натрію  марки “А”:

3.1.1. Призначення товару: водопідготовка для знезараження питної води.

3.1.2. Технічні характеристики:

Учасник повинен запропонувати товар, який є не гіршим ніж нижченаведені вимоги:

| Найменування показників | Гіпохлорит натрію марки “А” |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Зеленувато-жовта рідина |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3, не менше | 190* |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, не більше г/дм3 | 20 |
| Масова концентрація заліза, не більше г/дм3 | 0,02 |
| Коефіцієнт світлопропускання, %, не менше | 20 |

*Допускається втрата активного хлору протягом 10 днів з дня відвантаження, але не більше 30% від первинного вмісту.

3.1.3. Товар має відповідати вимогам Технічних умов виробника, або національним стандартам, або європейським стандартам (EN).

3.1.4. У разі, якщо технічні характеристики запропонованого Учасником товару відрізняються від вказаних вище, тендерна пропозиція такого Учасника відхиляється.

3.2. Вид товару: Гіпохлорит натрію  марки “Б”:

3.2.1. Призначення товару: знезараження в системі водовідведення стічних вод.

3.2.2. Технічні характеристики товару:

Товар має відповідати вимогам технічних умов ТУ У 20.1-44322406-001:2021 з наступними основними технічними властивостями та показниками:

| Найменування показників | Гіпохлорит натрію марки “Б” |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світлопропускання, %, не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору*, г/дм3, не менше | 170 |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм3 | 40-60 |
| Масова концентрація заліза, г/дм3, не більше | 0,06 |

*Допускається втрата активного хлору протягом 10 днів з дня відвантаження, але не більше 30% від первинного вмісту.

3.2.3. Товар має відповідати вимогам Технічних умов виробника, або національним стандартам, або європейським стандартам (EN).

3.2.4. У разі, якщо технічні характеристики запропонованого Учасником товару відрізняються від вказаних вище, тендерна пропозиція такого Учасника відхиляється.

3.3. Вид товару: Хлор рідкий (в контейнерах):

3.3.1. Призначення товару: підготовка (знезараження) води господарсько-питного призначення.

3.3.2. Товар має відповідати вимогам державних стандартів та/або технічним умовам виробника (ГОСТ 6718-93, ІСО 2120-72, ІСО 2121-72, ОКП 21 1431 або інших аналогічних).

Учасник повинен запропонувати товар, який є не гіршим ніж нижченаведені вимоги:

| Найменування показників | Хлор рідкий |
| --- | --- |
| Об’ємна доля хлору, не менше | 99,8% |
| Масова доля води, не більше | 0,01%; |
| Масова доля три-хлористого азоту, не більше | 0,002% |
| Масова доля нелетучого залишку, не більше | 0,015% |

3.3.3. Товар повинен відповідати вимогам з експлуатації, вимогам охорони праці та екології. Учасник повинен гарантувати, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не буде завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

3.3.4. У разі, якщо технічні характеристики запропонованого Учасником товару відрізняються від вказаних вище, тендерна пропозиція такого Учасника відхиляється.

- Учасник повинен надати в електронному вигляді скановані документи:

4.1. До пропозиції товару Гіпохлорит натрію  марки “А”:

4.1.1. сертифікат якості (відповідності) на товар (якщо товар не підлягає сертифікації – Учасник має надати довідку про це) та/або паспорт якості на товар тощо (виданий заводом-виробником документ, що засвідчує якість товару).

4.1.2. паспорт безпеки (лист безпеки) на товар та/або карту даних небезпечного фактору на товар;

4.1.3. довідка про наявність власного, орендованого або такого, що використовується на підставі договору про надання послуг, спеціального транспорту для перевезення гіпохлориту натрію, який повинен мати хімічний насос для перекачування товару в тару Замовника, з наступними документами:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- копія транспортної ліцензії на перевезення небезпечного вантажу;

- гарантійний лист Учасника про те, що транспорт, який має доставляти вантаж, відповідає вимогам законодавства України щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів.

4.1.4. гарантійний лист про те, що транспорт, який має доставляти товар, відповідає Правилам ЕЭК ООН №13 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O» п.5.2.1.22 та п. 5.2.1.23.

4.1.5. доставка гіпохлориту натрію здійснюється на умовах DDP склад Замовника. Розвантаження гіпохлориту натрію здійснюється засобами та силами Постачальника.

4.1.6. гарантійний лист Учасника про те, що тара в якій здійснюється постачання гіпохлориту натрію, надається Замовнику в тимчасове безкоштовне користування. Тара є зворотньою та підлягає поверненню після використання хімічної речовини Замовником.

4.1.7. документ відповідно до якого виготовляється запропонований до закупівлі товар (технічні умови виробника або європейський стандарт).

4.1.8. гарантійний лист Учасника (у довільній формі) про те, що разова поставка товару (при необхідності виходячи з потреб Замовника) може складати від 1 єврокуба протягом 2-х днів з дня замовлення;

4.2. До пропозиції товару Гіпохлорит натрію  марки “Б”:

4.2.1. сертифікат якості (відповідності) на товар (якщо товар не підлягає сертифікації – Учасник має надати довідку про це) та/або паспорт якості на товар тощо (виданий заводом-виробником документ, що засвідчує якість товару).

4.2.2. паспорт безпеки (лист безпеки) на товар та/або карту даних небезпечного фактору на товар;

4.2.3. довідка про наявність власного, орендованого або такого, що використовується на підставі договору про надання послуг, спеціального транспорту для перевезення гіпохлориту натрію, який повинен мати хімічний насос для перекачування товару в тару Замовника, з наступними документами:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- копія транспортної ліцензії на перевезення небезпечного вантажу;

- гарантійний лист Учасника про те, що транспорт, який має доставляти вантаж, відповідає вимогам законодавства України щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів.

4.2.4. гарантійний лист про те, що транспорт, який має доставляти товар, відповідає Правилам ЕЭК ООН №13 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O» п.5.2.1.22 та п. 5.2.1.23.

4.2.5. доставка гіпохлориту натрію здійснюється на умовах DDP склад Замовника. Розвантаження гіпохлориту натрію здійснюється засобами та силами Постачальника.

4.2.6. гарантійний лист Учасника про те, що тара в якій здійснюється постачання гіпохлориту натрію, надається Замовнику в тимчасове безкоштовне користування. Тара є зворотньою та підлягає поверненню після використання хімічної речовини Замовником.

4.2.7. документ відповідно до якого виготовляється запропонований до закупівлі товар (технічні умови виробника або європейський стандарт).

4.2.8. гарантійний лист Учасника (у довільній формі) про те, що разова поставка товару (при необхідності виходячи з потреб Замовника) може складати від 1 єврокуба протягом 2-х днів з дня замовлення;

4.3. До пропозиції товару Хлор рідкий (в контейнерах):

4.3.1. гарантійний лист Учасника про те, що товар, який постачатиметься, буде відповідати наступним характеристикам:

а.) об’ємна доля хлору,  не менше — 99,8%;

б.) масова доля води, не більше — 0,01%;

в.) масова доля три-хлористого азоту, не більше — 0,002%;

г.) масова доля нелетучого залишку, не більше — 0,015%.

- 4.3.2. У разі, якщо Учасник не є виробником товару,- копія договору купівлі-продажу, поставки товару чи ін. від виробника або постачальника.

4.3.3. Сертифікат відповідності (у разі якщо продукція виготовлена не у відповідності до вимог ГОСТ 6718-93), якими підтверджено відповідність товару вимогам ГОСТ 6718-93, виданий компетентним органом.

4.3.4. Паспорт та /або сертифікат якості на хлор, що засвідчує якість продукції, який повинен відповідати вимогам Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 р. №56.

- 4.3.5. Гарантійний лист про те, що Учасник забезпечує постійний контроль якості кожної партії хлору, що поставляється та гарантує своєчасну заміну неякісного хлору або неякісної тари; На підтвердження можливості проведення аналізів виробником/постачальником/учасником товару, що пропонується, Учасник у складі пропозиції має надати свідоцтво про технічну компетентність хімічної лабораторії виробника/постачальника/учасника, що видана у встановленому порядку (сфера акредитації – хлор рідкий) відповідно до ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

4.3.6. Гарантійний лист, що у власності Учасника наявна хлорна тара (контейнера) та Учасник відповідає за її стан і технічне обслуговування. До гарантійного листа Учасник надає скан-копію/-ії паспорту/-ів посудин, що працюють під тиском або витяг/-и з паспорту/-ів стосовно інформації про запірну арматуру, що встановлена на контейнерах. У випадку якщо Учасник орендує чи винаймає хлорну тару (контейнера) то додатково надається скан-копія договору оренди/найму.

4.3.7. Посудини, що працюють під тиском, виготовлені після набрання чинності Постанови КМУ від 5 листопада 2008 р. N 967, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536. На підтвердження зазначеним вимогам, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати сертифікат відповідності на кожен контейнер для рідкого хлору, що вказаний ним у гарантійному листі, виданий компетентним органом.

4.3.8. Дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки (заповнення та спорожнення (злив) контейнерів (балонів) із зрідженим отруйним газом та/або Декларацію відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та дозвіл використання, зберігання, транспортування, застосування небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». Дозвільні документи можуть бути видані як на Учасника, так і на організацію чи підприємство, що буде здійснювати  відповідні роботи для потреб замовника, в порядку визначеному діючим законодавством України.

4.3.9. Гарантійний лист, що запропоновані технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають усі заходи із захисту довкілля.

4.3.10. У разі, якщо Учасник закупівель не є власником хлорної тари та не здійснює самостійно підготовку тари до наповнення, такий Учасник надає оригінал або копію договору (поставка, оренда, підряд чи ін., зі строком дії не менше ніж період, протягом якого має відбуватися постачання товару замовнику), що укладений між Учасником та організацією, що буде здійснювати наповнення та технічне обслуговування хлорної тари.

4.3.11. У разі, якщо Учасник буде постачати товар іноземного виробництва, при цьому підготовка тари до наповнення буде здійснюватись також за кордоном, на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці» Учасник додатково надає скан-копію експертного висновку, що підтверджує проведену на території України експертизу товару, відповідного технологічного процесу з наповнення тари рідким хлором та проведення її технічного огляду на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, який виданий уповноваженою експертною організацією. В підтвердження повноважень експертної організації, учасник повинен надати копію документу, що підтверджує акредитацію експертної організації на момент видачі експертного висновку.

4.3.6. довідка довільної форми про наявність власного, орендованого або такого, що використовується на підставі договору про надання послуг, спеціального транспорту для перевезення хлору рідкого з наступними документами:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- копія транспортної ліцензії на перевезення небезпечного вантажу;

- гарантійний лист Учасника про те, що транспорт, який має доставляти вантаж, відповідає вимогам законодавства України щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів.

4.3.7. гарантійний лист про те, що транспорт, який має доставляти товар, відповідає Правилам ЕЭК ООН №13 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O» п.5.2.1.22 та п. 5.2.1.23.

Ненадання Учасником (незавантаження на електронний майданчик до початку аукціону) вказаних у цьому пункті обов’язкових документів є підставою для відхилення (дискваліфікації) пропозиції Учасника.

Примітка: У разі, якщо документи, що надаються Учасником відповідно до пунктів 4.1., 4.2. та 4.3. є ідентичними (аналогічними, тотожними, подібними) і застосовуються до певних двох або всіх видів товарів, передбачених цими пунктами, Учасник надає лише одну скановану копію (примірник) таких документів разом з довідкою Учасника довільної форми, в якій зазначається перелік документів, що стосуються двох або всіх видів товарів (зазначити яких).

- Місце та умови поставки товару: доставка товару здійснюється спеціалізованим автотранспортом (див. п.4.1., 4.2, 4.3) в ємностях (гіпохлорит натрію марок “А” та “Б”) та в контейнерах (хлор рідкий) за рахунок Учасника (Постачальника) на умовах DDP склад Замовника за адресою: Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вулиця Заводська-2.

- Мінімальна разова (окрема) партія товару:

- гіпохлорит натрію марок “А” та “Б” - 1 єврокуб;

- хлор рідкий - 1 контейнер.

7. Умови приймання товару: товар приймається за кількісними (об’ємно-масовими) та якісними (за лабораторним визначенням вмісту активної речовини) показниками.

7.1. У випадку невідповідності кількості товару Учасник (Постачальник) зобов’язується у термін до 5 (п’яти) діб з моменту письмового звернення Замовника здійснити допоставку товару або пропорційно зменшити вартість поставленого товару.

7.2. У випадку невідповідності якості товару Учасник (Постачальник) зобов’язується у термін до 5 (п’яти) діб з моменту письмового звернення Замовника здійснити заміну неякісного товару на товар належної якості.

8. Строк поставки товару: З дати підписання договору до 31 грудня 2024 року включно. Поставка товару здійснюється партіями, в кількості і в терміни, передбачені графіком, який складається щодо кожного окремого виду товару. Строк поставки, вид та кількість товару в кожній окремій партії може уточнюватись відповідно до потреб Замовника.

9. Пакування товару має забезпечувати його збереження під час транспортування (доставки), а також відповідати вимогам щодо захисту довкілля.

10. Термін використання товару: не менше одного року з дня придбання, якщо інше не встановлено державними нормами або технічними умовами виробника.

11. Ціна за одиницю товару розраховується Учасником і вказується з урахуванням всіх витрат Учасника, які він планує понести у зв’язку із постачанням товару: податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на доставку товару (транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплата митних тарифів, усіх інших витрат) та відповідно до цін, діючих на ринку на даний товар. Ціна товару визначаються у національній валюті України.

12. Умови оплати за товар: розрахунки за товар здійснюються по факту поставки кожної окремої отриманої Замовником партії товару з відстрочкою платежу до 90 банківських днів від дати поставки.

В пропозицію Учасника включаються всі витрати, які він планує понести у зв’язку із постачанням товару, включаючи витрати на доставку товару Замовнику.

Підписуючи цю форму «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ» ми, що уповноважені Учасником ____________________________ (назва Учасника) на підписання пропозиції та договору про закупівлю, засвідчуємо згоду Учасника на виконання визначених у цій формі умов поставки товару та особливих вимог до предмету закупівлі і зобов’язуємось неухильно їх дотримуватись при виконанні договору про закупівлю.

_______________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)