| Об'єми робіт |
| --- |
| № з/п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,078 |  |
| 2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,075 |  |
| 3 | Установлення арматурних сіток і каркасів | т | 0,0385 |  |
| 4 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 8-10 мм | т | 0,0385 |  |
| 5 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,04375 |  |
| 6 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 0,068 |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,025 |  |
| 8 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 4,8 |  |
| 9 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,115 |  |
| 10 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 8-10 мм | т | 0,115 |  |
| 11 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 8,67 |  |

| Додаток 2 до оголошення про спрощену закупівлю |  |
| --- | --- |

- Роботи надаються за адресою місцезнаходження Замовника.

- Якість наданих робіт повинна відповідати діючим стандартам і технічним нормам, встановленим законодавством України для даних видів робіт (надати гарантійний лист).

- Роботи виконуються в робочі дні установи (понеділок – п’ятниця) - з 8:00 до 17:00, або в інший день/час за попереднім узгодженням із Замовником. У разі необхідності Виконавець робіт повинен забезпечити виконання робіт у вихідні та/або святкові дні.

- Виконавець робіт несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами (в тому числі клас небезпеки) (надати копію ліцензії).

- Виконавець робіт несе відповідальність за поведінку своїх працівників під час виконання робіт, дотримання ними правил техніки безпеки; вимог Закону України «Про охорону праці» та діючих нормативно-правових актів з охорони праці; вимог і нормативів екологічної безпеки; правил пожежної безпеки; правил безпеки руху; санітарно-гігієнічних норм; правил електробезпеки; умов зберігання і цільового використання паливно-енергетичних ресурсів.

- Виконавець робіт несе матеріальну відповідальність за збереження товарно- матеріальних цінностей, їх пошкодження та знищення при виконанні робіт. Ризик випадкових пошкоджень або знищення матеріалів, устаткування механізмів, іншого майна в період надання послуг лежить на Виконавці робіт.

- Учасник відповідає за наявність всіх передбачених законодавством дозвільних документів, що дають право працівникам виконувати необхідний вид та обсяг робіт. (надати копію дозволу Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин та устаткування підвищеної небезпеки).

- Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

- Учасник спрощеної закупівлі повинен надати у складі пропозицій документальне підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі.

Якщо виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, не потребує наявності вищезазначених документів (надати довідку у довільній формі про відсутність необхідності їх наявності).

- Розрахунок вартості/кошторис