ДОДАТОК  2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Легковий автомобіль на базі Renault DUSTER, або еквівалент

Код предмета закупівлі згідно з

ДК 021:2015: 34115300-9 – Транспортні засоби, що були у використанні

| Технічні вимоги замовника | Опис товару (Дана колонка заповнюється учасником, де зазначаються технічні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- |
| Легковий автомобіль спеціалізованого призначення Renault DUSTER, або еквівалент |
| 1 | 2 | 3 |
| КУЗОВ |  |
| Тип кузова | кросовер |  |
| Кількість дверей | 5 |  |
| Кількість сидінь (з водієм) | 5 |  |
| Колір | Білий/чорний |  |
| Рік випуску (не раніше) | 2018 |  |
| ГАБАРИТИ |  |
| Колісна база, мм | 2600 – 2700 |  |
| Довжина, мм | 4300 – 4400 |  |
| Ширина без/із зовнішніми дзеркалами, мм | 1800 – 1850/2050 – 2100 |  |
| Висота, мм | 1650 – 1700 |  |
| Кліренс, мм (не менше) | 210 |  |
| ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ |  |
| Об’єм двигуна, см3 | 1550 – 1600 |  |
| Тип палива | Бензин/дизельне паливо |  |
| Відповідність екологічним нормам (не менше) | Євро-5 |  |
| Максимальна потужність, к.с. (не менше) | 115 |  |
| Максимальний крутний момент, Нм/ при об./хв (не менше) | 156/4000 |  |
| Колісна формула | 4х2 |  |
| Коробка перемінних передач | механічна |  |
| Кількість передач (не менше) | 5 |  |
| Привод | Передній/повний привід |  |
| БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ |  |
| ABS (антиблокувальна система гальм) | в наявності |  |
| Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення) | в наявності |  |
| Передні ремені безпеки, що не регулюються за висотою | в наявності |  |
| Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами | в наявності |  |
| Трьохточкові ремені безпеки для заднього ряду сидінь | в наявності |  |
| Центральний замок | в наявності |  |
| Сталевий захист картера двигуна | в наявності |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | в наявності |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці) | в наявності |  |
| ОБЛАДНАННЯ |  |
| Бортовий комп’ютер | в наявності |  |
| ОСВІТЛЕННЯ |  |
| Датчик світла | в наявності |  |
| Автоматичні LED денні ходові вогні | в наявності |  |
| Повторювачі сигналів поворотів | в наявності |  |
| Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення | в наявності |  |
| Ліхтар заднього ходу | в наявності |  |
| КОМФОРТ |  |
| Кондиціонер | в наявності |  |
| Передні електросклопідйомники | в наявності |  |
| Стандартне тонування лобового та передніх бокових стекол | ступінь світлопропускання скла не менше 75% |  |
| Обігрів заднього скла | в наявності |  |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з механічним регулюванням із салону та датчиком зовнішньої температури | в наявності |  |
| Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною | в наявності |  |
| Ключ з дистанційним керуванням | в наявності |  |
| МЕДІА |  |
| Магнітола (2 динаміки, MP3, USB, Bluetooth, AUX, управління на кермовій колонці) | в наявності |  |
| СИДІННЯ |  |
| Сидіння водія, що регулюється за висотою | в наявності |  |
| Спинка заднього ряду сидінь, що складаються | в наявності |  |
| ДОКУМЕНТАЦІЯ |  |
| Пакет документів необхідний для реєстрації предмету закупівлі в органах (підрозділах) внутрішніх справ відповідно до законодавства України. | в наявності |  |
| Технічна документація (інструкція по експлуатації), сервісна книжка | в наявності |  |
| Додаткове обладнання |
| Комплект килимків салону гумових | в наявності |  |

1. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі у тому числі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля – дану позицію учасник обов’язково підтверджує документально.

2. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, надати лист гарантію.

3. Постачальник повинен надати усі необхідні документи для реєстрації транспортного засобу у Державних органах України.

6. Товар повинен відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, не раніше 2018 року випуску.

Обов’язкова наявність:

Додатково:

- Доставка замовнику за рахунок продавця.