Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю товару:

Матеріали для господарської діяльності

(труби поліетиленові, муфти)

код ДК 021:2015 - 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби,

обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам технічного завдання (або еквівалент але не гірше), встановленим у даному Додатку. Учасник повинен  підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам.  У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

- Рік виробництва  – 2021- 2022 р.

- Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншим подібним документом (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо);

- Учасник повинен надати Довідку в довільній формі про гарантійні терміни на продукцію.

- Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки: 84182, Донецька область,  м. Миколаївка, вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС,22.

- Технічні, кількісні та якісні вимоги:

| № з/п | Найменування товару, фізико - механічні характеристики | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопровідна поліетиленова 40 мм*2,4 мм 10 атм., питна, виготовляється з якісної сировини, застосовується для харчового водопостачання, свердловин, підприємств комунального господарства для водопостачання, матеріал - без запаху. Колір труби-синій. Труба виготовлена з поліетилену високого тиску, що надає їй м’якість, еластичність, зручність при монтажі в землі. Робочий тиск труби - 10 атм. | м.п. | 50 |
| 2 | Труба водопровідна поліетиленова 50 мм*3,0 мм 10 атм., питна, виготовляється з якісної сировини, застосовується для харчового водопостачання, свердловин, підприємств комунального господарства для водопостачання, матеріал - без запаху. Колір труби-синій. Труба виготовлена з поліетилену високого тиску, що надає їй м’якість, еластичність, зручність при монтажі в землі. Робочий тиск труби - 10 атм. | м.п. | 50 |
| 3 | Муфта МРН-(РЗ) 40 мм Муфта призначена для з’єднання пластикових та поліетиленових труб. На місці затиску муфта щільно прилягає для недопущення протікання води під тиском. З’єднання- затискне Зовнішня різьба -1″ Тиск води - 6-10 атм. | шт. | 6 |
| 4 | Муфта МРН-(РЗ) 50 мм Муфта МРН, МРВ- призначена для з’єднання пластикових та поліетиленових труб. На місці затиску муфта щільно прилягає для недопущення протікання води під тиском. З’єднання- затискне Зовнішня різьба -1″ Тиск води - 6-10 атм. | шт. | 6 |
| 5 | Муфта МРВ 40 мм Муфта МРН, МРВ- призначена для з’єднання пластикових та поліетиленових труб. На місці затиску муфта щільно прилягає для недопущення протікання води під тиском. З’єднання- затискне Зовнішня різьба -1″ Тиск води - 6-10 атм. | шт. | 6 |
| 6 | Муфта МРВ 50 мм Муфта МРН, МРВ- призначена для з’єднання пластикових та поліетиленових труб. На місці затиску муфта щільно прилягає для недопущення протікання води під тиском. З’єднання- затискне Зовнішня різьба -1″ Тиск води - 6-10 атм. | шт. | 6 |
| 7 | Муфта з’єднувальна Ду40 мм Муфта з’єднувальна використовується для з’єднання двох поліетиленових (пластикових) труб між собою та забезпечує щільне закріплення труби в фітінгу. Тиск води -6-10 атм. З’єднання- затискне Зовнішня/ або внутрішня різьба -1″ | шт. | 4 |
| 8 | Муфта з’єднувальна Ду50 мм Муфта з’єднувальна використовується для з’єднання двох поліетиленових (пластикових) труб між собою та забезпечує щільне закріплення труби в фітінгу. Тиск води -6-10 атм. З’єднання- затискне Зовнішня/ або внутрішня різьба -1″ | шт. | 4 |

7. Дані характеристики товару повинні бути вказані в технічному паспорті або в іншій підтверджуючій документації.

8. Товар повинен бути новим, мати сертифікат відповідності та висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи (копія) органів МОЗ України щодо можливості застосування для мереж господарсько-питного водопостачання.

9. Заміна марки сплавів та розмірів не допускається. Товар не повинен  мати дефектів та мати бирки, кожний розмір (діаметр ) товару повинен бути запакований окремо.

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент». Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.