# Додаток  №4 до документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ:

капітальний ремонт вхідної групи будівлі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці» по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці (код ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи: номенклатурна позиція предмету закупівлі: капітальний ремонт вхідної групи будівлі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці» по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниці, код ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Клас наслідків (відповідальності): СС 1

| Дефектний акт |
| --- |
| Умови виконання робіт |
| 4.1 Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 75,12 |  |
| 2 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 15,8 |  |
| 3 | Розбирання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами | м2 | 24,3 |  |
| 4 | Демонтаж облицювання плитами "під рване каміння" | м2 | 28,1 |  |
| 5 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 13,3 |  |
| 6 | Розбирання квіткових тумб | м3 | 0,552 |  |
| 7 | Розбирання бетонного пандуса і площадки | м3 | 9,4 |  |
| 8 | Розбирання покриттів покрівлі з полікарбонату | м2 | 18 |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 53 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки бокових стінок площадки, товщина шару 20 мм | м2 | 12,8 |  |
| 11 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки цеметним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 12,8 |  |
| 12 | Бетонування східців товщиною шару 20 мм | м2 | 11,8 |  |
| 13 | На кожні 10 мм зміни товщини шару бетонування додавати | м2 | 11,8 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки стін тамбуру, товщина шару 20 мм | м2 | 9,7 |  |
| 15 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки цеметним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 9,7 |  |
| 16 | Облицювання плоских та криволінійних поверхонь по сітці плитами "під рване каміння" розміром 130х260 мм при площі облицювання понад 5 м2 в одному місці | м2 | 28,1 |  |
| 17 | Монтаж покрівельного покриття з полікарбонату | м2 | 18 |  |
| 18 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь козирка | м2 | 16,4 |  |
| 19 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 14,58 |  |
| 20 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 4,5 |  |
| 21 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,4 |  |
| 22 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 97,21 |  |
| 23 | Бетонування пандусу | м3 | 12,3 |  |
| 24 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 69,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (абразивною антиковзною) | м2 | 21 |  |
| 26 | Монтаж алюмінієвого порожка з резиновою вставкою | м | 12,3 |  |
| 27 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 25,01 |  |
| 28 | Улаштування тактильної плитки | м2 | 1,8 |  |
| 29 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 53,7 |  |
| 30 | Навантаження сміття вручну | т | 14,38 |  |
| 31 | Перевезення сміття до 15 км | т | 14,38 |  |
| Склав ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |

| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА |
| --- |
| 4.2 |
| Капітальний ремонт вхідної групи КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці. |
| Складений в поточних цінах станом на |
| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
|  |  |  | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |
| 1 | 02-01 | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" |  | - | - |  |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 2: |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-7: |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-8: |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-9: |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |
|  | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) |  |  |  |  |
|  | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |
|  | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість |  |  |  |  |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  |  |  |
| Склав ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |