ДОДАТОК 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю: «Послуги оренди автомобільного транспорту», код ДК 021:2015 – 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (номенклатурна позиція – 60181000-0 Прокат вантажних автомобілів із водієм)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |
| 1.1. | Послуги оренди автомобільного транспорту – 1 послуга (120 годин) Послуги оренди автомобільного транспорту включають використання Фронтального навантажувача -1шт Фронтальний навантажувач має включати: Місткість ковша – не більше 3,5 м3 та не менше 1,8 м3; Ширина ковша – не менше 2,5 м та не більше 2,6 м; Висота розвантаження – не менше 2,7 м. |  |
| 2.Організаційні вимоги |
| 2.1. | Місце надання послуг визначаємо Замовником |  |
| 2.2. | Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за охорону своєї техніки, її комплектуючих та паливно-мастильних матеріалів |  |
| 2.3. | Строк поставки: протягом 1-ого календарного дня з дати заявки |  |
| 3. Вимоги до якості послуг |
| 3.1. | Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні надаватись своєчасно, якісно та відповідно до встановлених чинним законодавством України норм та технічних характеристик даної закупівлі. Виконавець повинен забезпечити: |  |
| 3.2. | Передрейсову перевірку транспортного засобу |  |
| 3.3. | Передрейсовий медичний огляд водіїв |  |
| 3.4. | Роботу техніки цілодобово, у вихідні та святкові дні, у випадку форс мажорних обставин, незалежно від обсягу послуг, згідно замовлень (заявок) Замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі |  |
| 3.5. | Можливість оперативного використання техніки (транспорт повинен прибути на місце надання послуг не пізніше восьми годин від моменту замовлення) |  |
| 3.6. | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |  |
| 3.7. | Повну комплектацію техніки |  |
| 3.8. | Отримання усіх необхідних дозволів для надання послуг за предметом закупівлі |  |
| 3.9. | Постійний зв’язок з водієм транспортного засобу |  |
| 3.10. | Облік роботи техніки (подорожні листи, облік пробігу тощо) |  |
| 3.11. | Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки |  |
| 3.12. | Дотримання заходів із захисту довкілля, а саме використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації техніки при наданні послуг тощо |  |
| 3.13. | У разі виходу з ладу транспортного засобу, Виконавець самостійно за свій рахунок повинен провести його заміну на еквівалентний технічно справний транспортний засіб протягом 1 (однієї) доби з моменту виходу з ладу транспортного засобу |  |
| 3.14. | У разі цілодобової роботи Виконавець забезпечує техніку достатньою кількістю кваліфікованих машиністів/водіїв |  |
| 3.15. | Учасник повинен мати базу з відповідними умовами для зберігання, обслуговування, ремонту машин та техніки на відстані до 30км, до місцезнаходження Замовника: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5 |  |
| 3.16. | Учасник забезпечує мобільне використання техніки |  |
| 3.17. | Заправка паливно-мастильними матеріалами, обслуговування техніки, заробітна плата машиніста/водія, ремонт техніки та перебазування на об’єкти замовника для надання послуг забезпечується Виконавцем, а їх ціна враховується у вартості години роботи техніки |  |
| 3.18. | Виконавець визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг визначені переліком. Не врахована Виконавець вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. До розрахунку ціни пропозиції Виконавець не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет. |  |

Примітка:

* Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

** Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою (за наявності).