Додаток 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області»

( код ДК 021:2015: – 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

| № з/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва робіт | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області» (смт Олександрівка, с. Трикратне, с. Воронівка, с. Трикрати, с. Актове ) ( код ДК 021:2015: – 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги) |
| 2 | Найменування Замовника | Олександрівська селищна рада Вознесенського району Миколаївської області |
| 3 | Адреса Замовника | Миколаївська область Вознесенський район, смт Олександрівка вулиця Генерала Подзігуна, 208, поштовий індекс 56530. |
| 4 | Підстава для виконання робіт | Рішення виконкому Олександрівської селищної ради від 05.08.2022 р. № 35 р. |
| 5 | Джерело фінансування | Місцевий бюджет |
| 6 | Стадійність проектування | Одностадійне |
| 7 | Строки виконання | До 01.11.2022 |
| 8 | Проектна організація | Визначається за процедурою закупівлі |
| 9 | Вид будівництва | Нове будівництво |
| 10 | Інженерні вишукування | Не потрібні |
| 11 | Основні вимоги і характеристика об’єкта проектування | Робочим проектом «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області» передбачити: Автоматизоване робоче місце – 1 комплект. 2. Оповіщення відкритих територій – 6 об'єктів |
| 12 | Основні технічні вимоги до обладнання | Вимоги до Автоматизованого робочого місця: 1.1. Наявність ліцензійного системного програмного забезпечення Windows10, а також спеціалізованого програмного забезпечення, достатніх для виконання всіх функцій МАСЦО, що відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. 1.2. Резервування електроживлення складових АРМ повинно здійснюватися шляхом використання вбудованих акумуляторів або зовнішніх джерел безперебійного живлення; 1.3. Канали передачі обміну даними з кінцевими технічними засобами МАСЦО: - фіксований (проводовий) зв’язок – не менше 2-ох; - мобільний (рухомий) зв’язок стандарту GSM – не менше 4-х; - цифрова мережа зв’язку у протоколі ТСР/ІР. 1.4. Інтеграція з ТАСЦО. 2. Вимоги до сигнально-гучномовних пристроїв для оповіщення відкритих територій: 2.1. Електроживлення не менш ніж від 2-х незалежних джерел та вбудованої акумуляторної батареї. 2.2. Канали отримання команд: - мережі ефірного радіомовлення в діапазоні ДВЧ (FM) від 65 мГц до 108 мГц; - мережа мобільного (рухомого) зв’язку стандарту GSM в режимі SMS, голосових повідомлень, GPRS; - цифрова мережа зв’язку у протоколі ТСР/ІР. 2.3. Відтворення оперативних мовних повідомлень та заздалегідь підготовлених мовних повідомлень, що зберігаються в енергонезалежній пам’яті. Кількість заздалегідь підготовлених мовних повідомлень не менш 40 загальною тривалістю не менш 20 хвилин. 2.4. Рівень звукового тиску при відтворенні акустичних сигналів повинен відповідати вимогам пунктів 5.3.8÷5.3.10; 5.3.16 ДБН В.2.5-76:2014. 2.5. Діапазон відтворювальних частот від 100 Гц до 10000 Гц. 2.6. Тривалість роботи у режимі оповіщення від вбудованого акумулятора не менш ніж 2 години. 2.7. Самодіагностика стану всіх джерел електроживлення та каналів зв’язку з передаванням на АРМ технічного обслуговування відповідної інформації. 2.8. Надання на АРМ підтвердження виконання команд на оповіщення. 3. Вимоги до сигнально-гучномовних пристроїв для інформування та оповіщення всередині приміщення (оповіщення об'єктів соціальної сфери): 3.1. Електроживлення від мережі 220 в та вбудованого акумулятора або від джерела безперебійного живлення. 3.2. Канали отримання команд: - мережі ефірного радіомовлення в діапазоні ДВЧ (FM) від 65 мГц до 108 мГц; - мережа мобільного (рухомого) зв’язку стандарту GSM в режимі SMS, голосових повідомлень, GPRS; - цифрова мережа зв’язку у протоколі ТСР/ІР. 3.3. Можливість відтворення оперативних мовних повідомлень та заздалегідь підготовлених мовних повідомлень, що зберігаються в енергонезалежній пам’яті. Кількість заздалегідь підготовлених мовних повідомлень не менш 40 загальною тривалістю не менш 20 хвилин. 3.4 Самодіагностика стану всіх джерел електроживлення та каналів зв’язку з передаванням на АРМ технічного обслуговування відповідної інформації. 3.5. Наявність функції підтвердження прослуховування мовних повідомлень. |
| 13 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності об’єкту та строк експлуатації | Проектувальник виконує розрахунок класу наслідків (відповідальності) на підставі вихідних даних, наданих Замовником. |
| 14 | Попереднє погодження проектних рішень | Виконавець погоджує всі проектні рішення із Замовником, оплачує та супроводжує проведення експертизи. |
| 15 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» | Не передбачаються |
| 16 | Вимоги до благоустрою | Не передбачаються |
| 17 | Вимоги до інженерного захисту території і об’єктів | Не передбачаються |
| 18 | Вимоги до охорони безпеки та охорони праці | Згідно діючих норм |
| 19 | Вимоги до розроблення розділу інженерно-технічних засобів цивільного захисту | Не передбачаються |
| 20 | Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Не передбачаються |
| 21 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта, блискавко захисту будівель і вогнезахисту конструкцій | Передбачити встановлення блискавкозахисту будівель і вогнезахисту. |
| 22 | Інформація про кількість примірників проектної документації, що видається замовнику | Згідно п. 7.3 та п. 8.3 ДБН А.2.2-3-2014 (у паперовому вигляді (у чотирьох примірниках) та електронному носіях. |
| 23 | Основні вимоги до проектної документації | Проектно-кошторисна документація має бути виготовлена відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 українською мовою. Проектно-кошторисна документація повинна відповідати вимогам ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» |
| 24 | Додаткові вимоги | Кошторисна документація повинна розроблятися за допомогою ліцензійного програмного комплексу випуску кошторисів АВК-5. |

Система МАСЦО Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області повинна інтегруватися в автоматизовану систему оповіщення Миколаївської області.