Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Автогрейдер LiuGong CLG4165D або еквівалент, код 43220000-1 Грейдери та планувальники за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

1. Загальні вимоги

1.1. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним, у зібраному заводському виконанні, справному стані, без механічних пошкоджень, з можливістю його безперешкодної реєстрації як спецавтотранспорту, та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

Обґрунтування необхідності посилання на марку (ки) конкретного (их) виробника (ків): посилання на марку (ки) конкретного (их) виробника (ків) є необхідним, оскільки за основними характеристиками такий товар оптимально відповідає потребам замовника.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

1.2. Дата виробництва: не раніше 2021 року.

1.3.  Вартість поставки  та розвантаження товару повинна бути включена у вартість товару.

1.4. Якість Товару повинна відповідати вимогам, зазначеним у цьому додатку до тендерної документації, і підтверджена сертифікатом походження та декларацією про відповідність.

1.5. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що зобов’язується поставити товар у визначені договором терміни.

1.6. Гарантійний термін на товар повинен становити: не менше 36 місяців або 3000 мото-годин від дати передачі техніки Замовнику в залежності від того, що настане раніше.

1.7. Гарантійний лист про те, що товар не перебуває під забороною, арештом, не є предметом договорів-оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченогоз аконодавствомУкраїни.

1.8. Наявність сервісного обслуговування обладнання та наявність в Учасника мобільної бригади сервісного обслуговування, про що Учасник у складі тендерної пропозиції надає відповідну інформацію у довільній формі із зазначенням назви, адреси та контактних телефонів.

1.9. Якщо Учасник є виробником товару, у складі тендерної пропозиції він надає лист з відповідною інформацією про це. Також Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції копію або оригінал технічного паспорту заводу-виробника на запропонований товар для підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару.

1.10. Якщо Учасник не є виробником товару, то він повинен надати в складі тендерної пропозиції копію або оригінал технічного паспорту заводу-виробника про основні технічні характеристики товару, та /або інший документ, який підтверджує інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмету закупівлі для підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару.

1.11. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та інструктаж обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт та послуг повинна включатися у вартість товару), про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з відповідною інформацією.

1.12. Учасник повинен здійснювати технічний нагляд, гарантійне та сервісне обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації, про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з відповідною інформацією.

1.13. Учасник в складі тендерної пропозиції зобов’язаний надати:

- проспект та/або брошуру товару;

- фотографії товару (грейдера), що пропонується, з чотирьох боків з чітким зображенням ідентифікаційних табличок товару;

- лист-підтвердження наявності Товару на момент подання тендерної пропозиції на території України, з вказанням точного місця розташування (локації) товару, що пропонується учасником відповідно до тендерної пропозиції;

- копію сертифікату відповідності або декларацію про відповідність;

- сертифікат (копія) виробника на товар, скріплений печаткою виробника.

- підтвердження гарантійних зобов’язань (інформація в довільній формі);

- лист-підтвердження про надання інструкції (керівництва) з експлуатації;

- довідку про центр (або центри) техобслуговування на території України з зазначенням назви, адреси та контактних телефонів;

- з метою забезпечення якісного та своєчасного сервісного, гарантійного та післягарантійного обслуговування Товару, надати сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001 щодо торгівлі транспортними засобами та здійснення технічного обслуговування, виданий для Учасника закупівлі.

Норма щодо закупівлі товару з  локалізацією виробництва:

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

1.14. Ступінь локалізації виробництва: Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та  ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.

Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі  підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

1.14.1. Якщо товар іноземного виробництва учасник у складі тендерної пропозиції має надати   довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель та сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та/ або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України  «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням https://prozorro.gov.ua/search/products, окрім випадку коли сертифікатом походження товару підтверджено, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та/або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі». У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, або сертифікат походження товару не підтверджує, що країною походження товару є країни, з якими Україна  уклала міжнародні угоди та/або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника, а також з метою забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури  Суботцівської сільської ради  під час дії військового стану, враховуючи обслуговування дорожнього покриття у сільській місцевості, помірні експлуатаційні витрати, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів.

Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі (іншим вимогам щодо предмета закупівлі), у тому числі щодо локалізації виробництва, а також, які Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції, є:

- технічна специфікація, складена учасником згідно з таблицею п.2 «Детальні технічні вимоги» за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, що розміщена нижче; у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація, наведена в цьому додатку до тендерної документації);

1.16. Строк поставки товару: на протязі 10 (десяти) робочих днів від дати підписання договору про закупівлю, але не пізніше  30 травня  2023 року.

1.17. Місце поставки продукції: 27444, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Суботці, вул. Центральна,24.

1.18. Країна походження* та виробник** товару: Учасник у складі пропозиції надає довідку в довільній формі, де зазначає відповідну інформацію.

* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

** Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

1.19. Розрахунок за Товар здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару належної якості Замовнику на підставі видаткової накладної, про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з погодженням з умовами оплати.

1.20. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Технічні, якісні та функціональні характеристики еквіваленту повинні cпівпадати, товар за всіма характеристиками повинен бути ідентичним тому, який зазначений в інформації.

1.21. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається замовником, додатково у складі тендерної пропозиції учаснику необхідно надати таблицю в довільній формі, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. Також додатково до таблиці або окремо необхідно надати пояснення, що в складі тендерної пропозиції подається еквівалент. Нижче наведений примірний приклад пояснення щодо подання еквівалента товару.

Приклад Пояснення щодо подання еквівалента предмету закупівлі Учасником (назва учасника) для участі в закупівлі (номер закупівлі) відповідно до технічних вимог до предмета закупівлі (назва предмета закупівлі, що вимагається замовником) у складі тендерної пропозиції надається еквівалент (заначити чітко предмет закупівлі, що подається учасником), який за своїми якісними та технічними характеристиками та іншими вимогами повністю відповідає та збігається з вимогами та потребами замовника (в продовження пояснення надаємо порівняльну таблицю). Підпис учасника ________________ ___________________________ (посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.) М.П. ( у разі використання)

2. Детальні технічні вимоги

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні вимоги Замовника | Пропозиція Учасника* ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші документи, що підтверджують якість товару* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристики | Значення | Значення |
| Автогрейдер LiuGong CLG4165D або еквівалент | шт | 1 | Вага базової машини (без бульдозерного відвалу та розпушувача), кг | не менше 15000 |  |
|  |  |  | Тягове зусилля, кН | не менше 82 |  |
|  |  |  | Загальна ширина автогрейдера, мм | не більше 2600 |  |
|  |  |  | Мінімальний радіус розвороту, мм | не більше 7200 |  |
|  |  |  | Ширина основного ножа, мм | не більше 3700 |  |
|  |  |  | Підйом основного ножа над землею, мм | не менше 600 |  |
|  |  |  | Ширина бульдозерного відвалу, мм | не більше 2500 |  |
|  |  |  | Розмір шин | не менше 17,5-25 L3 |  |
|  |  |  | Двигун |
|  |  |  | Виробник | Cummins |  |
|  |  |  | Тип | 4-х тактний, рядний, 6-ти циліндровий, дизельний, турбований, з інтеркулером, «холодний пуск», попереднє очищення повітря циклонного типу |  |
|  |  |  | Об’єм, л | не більше 6,0 |  |
|  |  |  | Номінальна потужність, кВт | не менше 132 |  |
|  |  |  | Максимальний крутний момент, Нм | не менше 700 |  |
|  |  |  | Паливний бак, л | не менше 340 |  |
|  |  |  | КПП |
|  |  |  | Виробник | ZF або еквівалент |  |
|  |  |  | Тип | автоматична з перемиканням під навантаженням |  |
|  |  |  | Управління КПП | джойстик |  |
|  |  |  | Кількість швидкостей | 6 вперед/3 назад |  |
|  |  |  | Гідравлічна система |
|  |  |  | Тип | відкритого типу |  |
|  |  |  | Тиск контуру робочого обладнання, МПа | не менше 20 |  |

В комплектацію автогрейдера мають входити:

- Передній відвал;

- Поворотний круг основного ножа закритого типу;

- Злом рами за кабіною оператора;

- Проблисковий маяк на кабіні;

- Кондиціонер+обігрівач;

- Робочі ліхтарі спереду;

- Робочі ліхтарі ззаду;

- Набір інструментів;

- Керівництво з експлуатації.

Вся технічна документація на товар повинна бути на українській мові, або мати переклад на українську мову.

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. У випадку не дотримання вказаної вимоги спричинить безапеляційну дискваліфікацію учасника.

У разі, якщо товар, запропонований на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, тендерна пропозиція може бути відхилена.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристикам, тому  всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

-----------------------------                    	----------------------		----------------------

(Посада)			                   (Підпис)		                      (ПІБ)

Примітки:

* Учасником обов'язково заповнюються всі порожні комірки стовпця. Якщо тендерна пропозиція Учасника співпадає з вимогами Замовника, Учасник вказує аналогічний текст в відповідній комірці стовпця.  При відмінності від вимог Замовника, Учасник вказує свою редакцію тексту, при зазначенні в вимогах Замовника діапазону значень або варіантів виконання Учасник вказує конкретне значення вказаного параметру.