Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ВП «Южно-Українська атомна електрична станція» ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер ______________ М. ФЕОФЕНТОВ «____»__________2022 р. Технічна специфікація до предмета закупівлі «Технічне обслуговування та повірка сенсорів на O2, CO, NO, SO2 електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і» ТСдоПЗ(п).23.0027ц.0059-2022 ПОГОДЖЕНО: Головний інспектор _______________І. Панін «___»______________2022 РОЗРОБЛЕНО: Начальник ВОНС Начальник лабораторії _______________Н. Буйновська _______________О. Твардовська «___»______________2022 «___»______________2022

ЗМІСТ

Арк.

| Терміни та визначення…………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Символи, скорочення та позначення…….…………..…………………………… | 3 |
| 1 | Повна назва послуги………………………………………………………….. | 4 |
| 2 | Вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуги..………….. | 6 |
| 3 | Результат надання послуги | 6 |
| 4 | Строк надання послуги | 7 |

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

| Підрозділ-замовник | Структурний підрозділ Дирекції Компанії або відокремлений підрозділ Компанії в цілому чи його структурний підрозділ, який замовляє та буде використовувати замовлену продукцію в сфері діяльності, за яку несе відповідальність згідно зі встановленим розподілом функцій (СОУ НАЕК 005:2021) |
| --- | --- |
| Послуги | Будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт (Закон України «Про публічні закупівлі») |
| Технічна специфікація | Документ, що розробляється на продукцію імпортного виробництва, на яку не розробляються технічні умови. Технічна специфікація встановлює технічні вимоги, яким має відповідати продукція (СОУ НАЕК 042) |
| Технічні умови | Нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, і визначає процедури за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані таки вимоги (Закон України «Про стандартизацію») |

СИМВОЛИ, СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

| АЕС | атомна електрична станція |
| --- | --- |
| ВП ЮУАЕС | відокремлений підрозділ Южно-Українська атомна електростанція |
| ДП | державне підприємство |
| НАЕК «Енергоатом» | національна атомна енергогенеруюча компанія |
| СВБ | системи, важливі для безпеки |
| СОУ | стандарт організацій України |
| ТСдоПЗ(п) | технічна специфікація до предмета закупівлі послуг |
| ТУ | технічні умови |

1. ПОВНА НАЗВА ПОСЛУГИ

  - Найменування послуги

Код CPV 50410000-2 по ДК 021:2015 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (технічне обслуговування та калібровка сенсорів на O2, CO, NO, SO2 електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і, заводський № KRMM-0182 (далі - Обладнання)).

1.2 Замовник послуг

ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відокремлений підрозділ Южно-Українська АЕС (далі ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ВП ЮУАЕС). Адреса: м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., Україна, 55001.

1.3 Мета та призначення послуг

Основною метою надання послуг є забезпечення точного вимірювання та надійності роботи газоаналізатора Drager MSI EM 200+і.

Засіб вимірювальної техніки Drager MSI EM 200+і - багатоканальний електронний газоаналізатор призначений для експрес-аналізу вмісту забруднюючих речовин в димових газах згорання і промислових процесів.

Газоаналізатор проводить в автоматичному режимі відбір проби повітря, подачу газу на вимірювальні сенсори О2, СО, NO, SO2 та самостійно робить розрахунок і відтворює індикацію результатів вимірювання на електронний цифровий екран.

Багатоканальний електронний газоаналізатор Drager MSI EM 200+і відноситься до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. У відповідності з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і 
 СТП 3.0020.023-2020 Система стандартизации. Управление метрологическим обеспечением ОП «Южно-Украинская АЭС» усі засоби вимірювання підлягають періодичній повірці через встановлені інтервали згідно документу «Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, за категоріями», затверджені наказом МЕРТУ, від 13.10.2016 № 1747.

Перед здачею ЗВТ в повірку повинно проводиться технічне обслуговування в об'ємі, вказаному в інструкції з експлуатації.

Продукція, що випускається концерном «Draeger Safety» сертифікована національними і міжнародними випробувальними центрами. На фірмі діє система забезпечення якості відповідно до стандарту ISO 9001 і рекомендаціями Європейської Спільноти, вироби, що випускаються, удостоєні знаку «СЕ».

Технічне обслуговування та повірка газоаналізатора необхідні для  безпечної і ефективної експлуатації приладу з дотриманням діючих вимог і норм.

Газоаналізатор повинен проходити технічне обслуговування та повірку згідно з вимогами нормативних документів в автоматичному сервісному пункті один раз в рік.

1.4 Підстава для надання послуг

Послуги за вище зазначеною темою належать до переліку регламентних робіт та виконуються відповідно до вимог діючих нормативних та експлуатаційних документів:

- Закон України «Про метрологію і метрологічну діяльність», ст. 17;

- «мовою оригіналу» СТП 3.0020.023-2020 «Система стандартизации. Управление метрологическим обеспечением ОП «Южно-Украинская» АЭС»;

- «мовою оригіналу» СТП 3.0020.024-2021 Система стандартизации. Управление метрологическим обеспечением. Организация и порядок проведения поверки, ведомственной поверки и калибровки средств измерительной техники в  ОП «Южно-Украинская АЭС»;

- «Паспорт. Технічний опис та інструкція по експлуатації на електронний газоаналізатор Drager MSI EM 200+і».

1.5 Об'єкт послуг

Технічне обслуговування та повірка сенсорів на O2, CO, NO, SO2 електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і, заводський № KRMM-0182 надаватимуться за місцем знаходження лабораторії Виконавця.

1.6 Виконавець послуг

Виконавець визначається за результатами процедури проведення тендерних торгів у відповідності з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ, ЯКІ ПОВИННІ ВРАХОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГИ

2.1 Виконавець повинен мати передбачені законодавством право на виконання  послуг «Технічне обслуговування та повірка сенсорів на O2, CO, NO, SO2 електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і», достатню кількість обладнання для проведення повірки газоаналізатора  по сенсорам О2, СО, NO, SO2 , достатню кількість кваліфікованого персоналу, які мають необхідні знання та досвід для своєчасного та якісного виконання робіт згідно з вимогами нормативних документів.

2.2 Виконавець повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим відповідними стандартами, технічними умовами, експлуатаційною документацією на електронний газоаналізатор Drager MSI EM 200+і, при виявленні недоліків, що виникли з вини Виконавця, усуває їх за свій рахунок в найкоротший технологічно можливий термін.

2.3 Виконавець повинен застосувати заходи з захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

2.4 Надання послуг та їх завершення повинні виконуватись у відповідності до вимог правил охорони праці, які визначають та направлені на запобігання нещасних випадків, створення належних, безпечних та здорових умов праці для  працівників, а також організаційних заходів, які забезпечують безпечне надання послуг.

2.5 Багатоканальний електронний газоаналізатор Drager MSI EM 200+і, що є власністю ВП ЮУАЕС, передається Замовником на виробничій майданчик Виконавця. Доставка електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і та повернення його після надання послуг від Виконавця здійснюється за рахунок Виконавця з оформленням відповідних документів.

Передавання і приймання обладнання для надання і після надання послуг здійснюється Замовником і Виконавцем на підставі підписаних обома Сторонами актів прийому-передачі обладнання (або його складових), оформлених належним чином згідно з вимогами, викладеними в Додатку Г до 
СТП 3.0031.008-2015 ВП ЮУАЕС «Управління документацією. Виробничі документи. Загальні вимоги» із зазначенням:

- підстави для прийому-передачі обладнання (номер договору, розпорядження і т.і.);

- гарантії про збереження обладнання;

- підписів осіб з боку Виконавця і Замовника, які приймали і передавали обладнання.

2.6 Обсяг послуг може коригуватися замовником, за результатами огляду та перевірки технічного стану обладнання.

3. РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

3.1 В процесі надання послуг «Технічне обслуговування та повірка сенсорів на O2, CO, NO, SO2 електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і», працівники Виконавця повинні дотримуватися вимог Закона України «Про метрологію і метрологічну діяльність», «Паспорт. Технічний опис і інструкція по эксплутації на електронний газоаналізатор Drager MSI EM 200+і» протипожежної безпеки, охорони праці й навколишнього середовища.

3.2 Контроль за якістю та обсягом наданих послуг ведуть відповідальні працівники Замовника на всіх стадіях надання послуг.

3.3 Виконавець зобов’язаний надати звітний документ, про «Технічне обслуговування та повірка сенсорів на O2, CO, NO, SO2 електронного газоаналізатора Drager MSI EM 200+і», і свідоцтво про метрологічну повірку.

3.4 Послуги надаються відповідно до даних технічних вимог та приймаються Актами здачі-приймання наданих послуг у 3-х примірниках, а також Акту дефектації при заміні компонентів. Надані послуги приймаються комісійно на ВП ЮУАЕС.

4. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Строк надання послуги: листопад 2022.