Додаток 2 до оголошення

Технічні вимоги до предмета закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Кондиціонери за ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

| № п/п | Назва предмету закупівлі | Одиниця | Кількість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S09FTXF2-NG «або еквівалент» | шт. | 4 | Тип: кондиціонер; Вид: інверторний; Тип встановлення внутрішнього блока: настінний; Режими роботи: автоматичний, охолодження, обігрів, осушення, рециркуляція, авторестарт, турборежим, самоочистка внутрішнього блоку, регулювання напрямку повітряного потоку Sleep*, авторозморожування; Колір: білий; Площа приміщення: не менше 25 м² (кв. м); Потужність в режимі охолодження: не менше 2.54 кВт; Потужність в режимі обігріву: не менше 2.64 кВт; Тип фреону: не гірше R32; Живлення: 220 В, 50Гц; Рівень шуму зовнішнього блоку: не більше 52 дБ.; Рівень шуму внутрішнього блоку: не більше 38 дБ.; Діапазон зовнішньої робочої температури обігрів /охолодження: не гірше - 15 ºС /+ 43 ºС; Комплектація: пульт дистанційного керування, інструкція; Гарантія: не менше 24 місяців. |
| 2 | Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S12FTXF2-NG «або еквівалент» | шт. | 4 | Тип: кондиціонер; Вид: інверторний; Тип встановлення внутрішнього блока: настінний; Режими роботи: автоматичний, охолодження, обігрів, осушення, рециркуляція, авторестарт, турборежим, самоочистка внутрішнього блоку, регулювання напрямку повітряного потоку Sleep*, авторозморожування; Колір: білий; Площа приміщення: не менше 35 м² (кв. м); Потужність в режимі охолодження: не менше 3.2 кВт; Потужність в режимі обігріву: не менше 3.4 кВт; Тип фреону: не гірше R32; Живлення: 220 В, 50Гц; Рівень шуму зовнішнього блоку: не більше 52 дБ.; Рівень шуму внутрішнього блоку: не більше 41 дБ.; Діапазон зовнішньої робочої температури обігрів /охолодження: не гірше - 15 ºС /+ 43 ºС; Комплектація: пульт дистанційного керування, інструкція; Гарантія: не менше 24 місяців. |

*Функція кондиціонера "Sleep" (таймер сну) – забезпечує комфортне зниження температури.

Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати таким, що містить вираз “або еквівалент”.

Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення  провести закупівлю саме даного товару.

Запропонований аналогічний товар буде розглядатися, якщо технічні та якісні характеристики запропонованого товару будуть такі ж або кращі за зазначені у таблиці.

Загальні вимоги:

1. Транспортні чи будь-які інші витрати Учасника по доставці Товару в місце поставки мають бути включені в ціну.

2. Товар має бути новим, якісним та постачатися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника.

3. Гарантійне обслуговування Товару повинно здійснюватися без затрат з боку Замовника і включати в себе вивіз, ремонт або заміну і доставку Замовнику обладнання, яке вийшло з ладу протягом встановленого гарантійного строку.

4. При виявленні Замовником (Покупцем) невідповідності товару паспорту якості та сертифікату відповідності, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики – Постачальник повинен змінити товар у кількості вказаній в письмовій заявці Покупця протягом п’яти робочих днів.

5. З Товаром надається вся необхідна технічна та експлуатаційна документація, сертифікат (паспорт) якості, гарантійний талон.

6. Технічна підтримка в Україні повинна забезпечуватись за допомогою авторизованої виробником української служби технічної підтримки.

7. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, які висуває Замовник у “Технічних вимогах” до товару. Учасник повинен зазначати країну походження товару.

8. Учасник, якщо він не оригінальним виробником обладнання, що пропонується для постачання, повинен у складi своєї пропозиції надати оригінал авторизацiйного листа (сертифікат офіційного дилера) від відповідного виробника обладнання (офіційного представництва/представника в Українi) щодо кваліфікації та повноважень Учасника на постачання такого обладнання, його подальше технічне обслуговування, та забезпечення гарантійних зобов’язань, підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника iз зазначенням терміну гарантійної підтримки безпосередньо виробником, екологічний сертифікат, що гарантує екологічну чистоту та безпеку.