| ДОДАТОК 1 Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: «Реконструкція залу реабілітації КНП «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» ТОР за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт.Микулинці, вул.Галицька 2. (Коригування)». (код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис №02-01-01 на будівельні роботи |  |  |  |
|  | Розділ №1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 567 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 63 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 935,55 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 547 |  |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 492,3 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 54,7 |  |
|  | Розділ №2. Фундаменти |  |  |  |
|  | ФУНДАМЕНТ Фм-1 |  |  |  |
| 7 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,2 |  |
| 8 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 1,06 |  |
| 9 | Сітка сталева зварена | т | 0,0123 |  |
| 10 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0064 |  |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0213 |  |
| 12 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,0044 |  |
|  | ФУНДАМЕНТ Фм-2 |  |  |  |
| 13 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,68 |  |
| 14 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 12,18 |  |
| 15 | Сітка сталева зварена | т | 0,0728 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0896 |  |
| 17 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,2982 |  |
| 18 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,0616 |  |
|  | ФУНДАМЕНТ Фм-3 |  |  |  |
| 19 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,12 |  |
| 20 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 0,97 |  |
| 21 | Сітка сталева зварена | т | 0,0052 |  |
| 22 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0072 |  |
| 23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0242 |  |
| 24 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури | т | 0,0044 |  |
|  | Розділ №3. Каркас |  |  |  |
|  | КОЛОНИ |  |  |  |
| 25 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т | т | 1,5256 |  |
| 26 | Основні несучі конструкції каркасів одноповерхових промислових будівель: колони, опорні плити, підкранові балки з гальмувальними конструкціями, деталями кріплення рейок та тупиками, колії підвісного транспорту, кроквяні та підкроквяні ферми або балки, надколоники, прогони, зв'язки, фахверкові стояки, стінові ригелі, вітрові ферми, при реконструкції будівель, витрата сталі на 1 м2 будівлі, що реконструюється, до 50 кг | т | 1,5256 |  |
| 27 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 61,1 |  |
| 28 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 61,1 |  |
| 29 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 61,1 |  |
| 30 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 | м2 | 61,1 |  |
|  | БАЛКИ |  |  |  |
| 31 | Монтаж балок із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 1,6355 |  |
| 32 | Балки двотаврові N24 із сталі марки 18сп | т | 1,6355 |  |
| 33 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 61,1 |  |
| 34 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 65,4 |  |
| 35 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 65,4 |  |
| 36 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 | м2 | 65,4 |  |
|  | ПРОГОНИ |  |  |  |
| 37 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 6,561 |  |
| 38 | Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей | т | 6,561 |  |
| 39 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 262,44 |  |
| 40 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 262,44 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 262,44 |  |
| 42 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 | м2 | 262,44 |  |
|  | Розділ №4. Стiни |  |  |  |
| 43 | Розбирання цегляних стін | м3 | 2,4 |  |
| 44 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м(замуровка) | м3 | 4,69 |  |
| 45 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 2,34 |  |
|  | Розділ №5. Перегородки |  |  |  |
| 46 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 17,58 |  |
|  | Розділ №6. Покрiвля |  |  |  |
| 47 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 245,42 |  |
| 48 | Утеплення прогонів плитами з пінопласту полістирольного в один шар | м2 | 37,1 |  |
| 49 | Утеплення покриттів пінополіуретаном | м3 | 34,3588 |  |
| 50 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 245,42 |  |
| 51 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 245,42 |  |
| 52 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 245,42 |  |
| 53 | Улаштування примикань висотою 300 мм до цегляних стін | м | 44,56 |  |
| 54 | Фартух примикання | м | 46,788 |  |
| 55 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 3,2 |  |
| 56 | Конструкція водовідведення (Ринва, труба, гак, тримач труби, коліно,заглушки) | м | 3,2 |  |
|  | Внутрішній водостік |  |  |  |
| 57 | Улаштування внутрішнього водостоку | м | 7,67 |  |
| 58 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику | м2 | 1,534 |  |
| 59 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари | м2 | 1,534 |  |
| 60 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 15,34 |  |
| 61 | Карнизна планка | м/п | 15,34 |  |
|  | Розділ №7. Прорiзи |  |  |  |
|  | ДВЕРІ |  |  |  |
| 62 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,12 |  |
| 63 | Блоки дверні металопластикові розм. 1010х2100 | шт. | 1 |  |
| 64 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металевих у кам'яних стінах | м2 | 1,8 |  |
| 65 | Блоки дверні металеві Д 1 18-10 П В 30 | шт | 1 |  |
|  | ВІТРАЖІ |  |  |  |
| 66 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 31,13 |  |
| 67 | Вітражі індивідуальні алюмінієві | м2 | 31,13 |  |
|  | Розділ №8. Підлоги |  |  |  |
|  | Деталь 1 |  |  |  |
| 68 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 171,7 |  |
| 69 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 17,17 |  |
| 70 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | м2 | 171,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Укладання лаг на цегляні стовпчики | м2 | 171,7 |  |
| 72 | Улаштування покриттів з рейок товщиною 60 мм | м2 | 171,7 |  |
| 73 | Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами | м | 111,6 |  |
| 74 | Опорядження поверхні дощатих покриттів механізованим способом | м2 | 171,7 |  |
| 75 | Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву | м2 | 171,7 |  |
|  | Деталь 2 |  |  |  |
| 76 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 8,84 |  |
| 77 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,884 |  |
| 78 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 8,84 |  |
| 79 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 8,84 |  |
| 80 | Улаштування гідроізоляції дисперсійною мембраною Іzofol | м2 | 11,04 |  |
| 81 | Улаштування покриттів з керамічних плиток GRES на розчині із сухої клеючої суміші Баумакол ФлексіУні | м2 | 8,84 |  |
|  | Розділ №9. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 82 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 185,33 |  |
| 83 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 185,33 |  |
| 84 | Шпаклювання стель шпаклiвкою | м2 | 185,33 |  |
| 85 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 185,33 |  |
| 86 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 185,33 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 87 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,5 |  |
| 88 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 3076,65 |  |
| 89 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 3076,65 |  |
| 90 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами , пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3076,65 |  |
|  | Розділ №10. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
| 91 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 10,6 |  |
|  | Розділ №11. Інші роботи |  |  |  |
|  | ВХІД в ПІДВАЛ |  |  |  |
| 92 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 26,64 |  |
| 93 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 2,96 |  |
| 94 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 6,42 |  |
| 95 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1 |  |
| 96 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм | м3 | 4,41 |  |
| 97 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи) | м3 | 2,89 |  |
| 98 | Сітка сталева зварена | т | 0,0328 |  |
| 99 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0109 |  |
| 100 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,3257 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0082 |  |
| 102 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 5,35 |  |
| 103 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,4 |  |
| 104 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,4 |  |
|  | Вхід по осі А |  |  |  |
| 105 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 15,66 |  |
| 106 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,74 |  |
| 107 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 6,43 |  |
| 108 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1,74 |  |
| 109 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 4,81 |  |
| 110 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 4,36 |  |
|  | Локальний кошторис №02-01-02 на сантехнічну частину ВК |  |  |  |
|  | Розділ №1. Водопостачання В1 |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 13 |  |
| 2 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води , діам. 16х2,7 мм | м | 13 |  |
| 3 | Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 3 |  |
| 4 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 2 |  |
| 5 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 6 | Фільтр сітчатий, діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 7 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 10 |  |
| 8 | Теплоізоляція " Thermacompact AS'' для труб діаметр 16мм,товщиною 10мм | м | 10,2 |  |
| 9 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів | шт | 1 |  |
|  | Розділ №2. Гаряче водопостачання Т3 |  |  |  |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 2 |  |
| 11 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води , діам. 16х2,7 мм | м | 2 |  |
| 12 | Установлення електроводопідігрівачів | шт | 1 |  |
| 13 | Електроводопідігрівач ARISTON ANDRIS RS 15/3,N=1, 2кВт над умивальником | шт | 1 |  |
|  | Розділ №3. Каналізація К1 |  |  |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 15 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 15 |  |
| 16 | Вентиляційний клапан HL900 NECO, діаметр 110 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
| 18 | Умивальник керамічний типу кутовий ПрбС з сифоном і випуском та зі змішувачем | комплект | 1 |  |
| 19 | Змiшувач для умивальника | шт | 1 |  |
| 20 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 1 |  |
| 21 | Унітаз керамічний з косим випуском козирьковий | шт | 1 |  |
| 22 | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази | комплект | 1 |  |
|  | Локальний кошторис №02-01-03 на сантехнічну частину ОВ |  |  |  |
|  | Розділ №1. Вентиляція |  |  |  |
| 1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 2 | Припливно-витяжна установка ВЕНТС МПА2500ЕЗ | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення вентиляторів центробіжних | шт | 1 |  |
| 4 | Вентилятор ВЕНТС ВКПФІ 4Е 500х250 | шт | 1 |  |
| 5 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 6 | Вентилятор осьовий ВЕНТС 150К турбо | шт | 1 |  |
| 7 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 6 |  |
| 8 | Вставка гнучка ВВГ500х300 ВЕНТС | шт | 2 |  |
| 9 | Вставка гнучка ВВГ500х250 ВЕНТС | шт | 2 |  |
| 10 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 11 | Регулятор витрати повітря РРВ 500х300 з електроприводом "Belimo"LF230 | шт | 1 |  |
| 12 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |
| 13 | Клапан зворотній гравітаційний КОМ1,розм. 500*250мм, ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 14 | Установлення шумоглушників перерізом 500х300 мм | шт | 1 |  |
| 15 | Глушники шуму вентиляційних установок СР500*300 | шт | 1 |  |
| 16 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних , розмір 300х150 мм | грати | 20 |  |
| 17 | Вентиляційна решітка ОРГ300х150 ВЕНТС | шт | 20 |  |
| 18 | Установлення решіток | грати | 2 |  |
| 19 | Решітка ВЕНТС РГ 500*300 | шт | 1 |  |
| 20 | Решітка ВЕНТС РГ 350*300 | шт | 1 |  |
| 21 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 22 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 5,6 |  |
| 23 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 16,7 |  |
| 24 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 3,1 |  |
| 25 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 4,71 |  |
| 26 | Ізоляція повітропроводів діаметром від 150 мм до 273 мм матами мінераловатними на основі базальтового волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 10 |  |
| 27 | Теплова ізоляція повітропроводів матами мінераловатними на основі базальтового волокна товщ, 40мм з обичайкою з алюмінієвоого листа,товщиною 0, 5мм | м2 | 4,8042 |  |
|  | Розділ №2. Опалення |  |  |  |
| 28 | Установлення конвекторів електричних | шт | 6 |  |
| 29 | Конвектор електричний ЕВНА 1,5/230С2 Термія | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис №02-01-04 на електроосвітлення і силове електроустаткування |  |  |  |
| 1 | Шафа розподільча на 36 модулів | шт | 1 |  |
| 2 | Щит розподільчий ЩРв-3/36зо ІР-31 | шт | 1 |  |
|  | Коомплектація щитків |  |  |  |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 5 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 , номінальний струм 10А,FB2-63 | шт | 2 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1 , номiнальний струм 16А,FB2-63 | шт | 3 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 6А,FB2-63 | шт | 1 |  |
| 8 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 40А,FB2-63 | шт | 1 |  |
| 9 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 50А,FB2-63 | шт | 1 |  |
| 10 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 11 | Реле захисного відключення FPR-A 4P ,номінальний струм 63А | шт | 1 |  |
| 12 | Дін-рейка | м | 1,62 |  |
| 13 | Монтаж регулятора швидкості | шт | 1 |  |
| 14 | Регулятор швидкості ,РС-4,0 ПС | шт | 1 |  |
|  | Доокомплектація існуючого ВРП |  |  |  |
| 15 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 63 А, FMC2/3U 8-12Іn | шт | 1 |  |
|  | Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |
| 17 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм(труба гофрована) | м | 310 |  |
| 18 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм(труба гофрована) | м | 30 |  |
| 19 | Труба гофрована ДКС,діаметром 16мм | м | 180 |  |
| 20 | Труба гофрована ДКС,діаметром 20мм | м | 130 |  |
| 21 | Труба гофрована ДКС,діаметром 40мм | м | 30 |  |
| 22 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 30 |  |
| 23 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 120 |  |
| 24 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 16 мм2 | м | 154,5 |  |
| 25 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 288 |  |
| 26 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 25 |  |
| 27 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 64 |  |
| 28 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 42 |  |
| 29 | Двожильний кабель , перерізом 2.1,5мм2 ВВПнг | м | 82,4 |  |
| 30 | Трижильний кабель , перерізом 3.1,5мм2 ВВПнг | м | 139,05 |  |
| 31 | Трижильний кабель , перерізом 3.2,5мм2 ВВПнг | м | 80,34 |  |
| 32 | Провід вогнестікий (N)HXH FE 180/E90 перер.2х1,5мм2 | м | 6,12 |  |
| 33 | Провід вогнестікий (N)HXH FE 180/E90 перер.3х1,5мм2 | м | 76,5 |  |
| 34 | Провід вогнестікий (N)HXH FE 180/E90 перер.4х1,5мм2 | м | 20,4 |  |
| 35 | Пятижильний кабель перерізом 5.6,0мм2 ВВГнг | м | 25,75 |  |
|  | ----Світлотехнічне обладнання ----- |  |  |  |
| 36 | Монтаж світильників світлодіодних "Вихід" | шт | 2 |  |
| 37 | Світильник світлодіодний з вмонтованим джерелом живлення "Вихід" ,EXIT 1h 65SA(2режима) | шт | 2 |  |
| 38 | Монтаж світильників для ламп світлодіодних: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 4 |  |
| 39 | Світильник НББ64-100-019 Селена-32А | шт | 4 |  |
| 40 | Лампа світлодіодна FILIPS 10Вт | шт | 4 |  |
| 41 | Монтаж світильників для світлодіодних ламп | шт | 14 |  |
| 42 | Світильник світлодіодний В66-3340-ВР2 | шт | 10 |  |
| 43 | Рамка для кріплення світильника | шт | 10 |  |
| 44 | Світильник світлодіодний в комплекті з акумуляторною батареєю Р66-3340-ВР2 | шт | 4 |  |
|  | ----Електроустановочне обладнання--- |  |  |  |
| 45 | Розетка штепсельна триполюсна | шт | 6 |  |
| 46 | Розетка одинарна схованого встановлення вологозахищена з заземляючим контактом шторками і кришкою Legrand Valena 774220 | шт | 6 |  |
| 47 | Рамка для розетки Legrand Valena | шт | 6 |  |
| 48 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 6 |  |
| 49 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки Legrand Valena 774201 | шт | 6 |  |
| 50 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 1 |  |
| 51 | Вимикач двоклавiшний для схованої проводки Legrand Valena 770098 | шт | 1 |  |
| 52 | Рамка для вимикача Legrand Valena | шт | 7 |  |
| 53 | Коробка установочна | шт | 13 |  |
| 54 | Коробка розподільча | шт | 15 |  |
| 55 | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см | м2 | 0,139 |  |
|  | Локальний кошторис №02-01-05 на пожежну сигналізацію |  |  |  |
| 1 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 2 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |
| 3 | Акумуляторна батарея, ємкість до10 А.год | шт | 1 |  |
| 4 | Акумуляторна батарея 12В, ємкість 7 А/год | шт | 1 |  |
| 5 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 6 |  |
| 6 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3(в т.ч резерв -1шт) | шт | 7 |  |
| 7 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 3 |  |
| 8 | Сповiщувач пожежний ручний СПР-1(в т.ч. резерв-1шт) | шт | 4 |  |
| 9 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 2 |  |
| 10 | Оповіщувач світлозвуковий ОС-12 "Вихід" | шт | 2 |  |
| 11 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 2 |  |
| 12 | Гучномовець 6АС100ПП(в т.ч резерв 1шт) | шт | 3 |  |
| 13 | Коробка вогнестійка | коробка | 2 |  |
| 14 | Коробка вогнестійка FLAMEBOX 100P E90 | шт | 2 |  |
| 15 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 3 |  |
| 16 | Коробка монтажна КМС-2-12 | шт | 3 |  |
| 17 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |  |
| 18 | Миниканал ДКС з перегородкою ТМС 40/2х17 | м | 65 |  |
| 19 | Миниканал ДКС ТМС15х17 | м | 35 |  |
| 20 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 245 |  |
| 21 | Провід вогнестійкий NHXH FE 180/E30 перерізом 2*1, 0мм2 | м | 95 |  |
| 22 | Провід ПСВВ 4х0,4мм2 | пм | 150 |  |
| 23 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 12 |  |
| 24 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис №07-01-01 на мощення |  |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 120 |  |
| 2 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 30 |  |
| 3 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 340 |  |
| 4 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 18 |  |
| 5 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 120 |  |
| 6 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 121,2 |  |
| 7 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 56,6 |  |
| 8 | Бордюр БР 100.20.8 | шт | 57 |  |
|  | Локальний кошторис №07-01-02 на озеленення |  |  |  |
| 1 | Планування ділянки вручну | м2 | 155 |  |
| 2 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі | м2 | 155 |  |
| 3 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 155 |  |

До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовувати вираз «або еквівалент».