ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 021:2015 –  34390000-7 Приладдя до тракторів (Піскорозкидач (одноосний,тракторнй))

1. Предмет закупівлі (товар):  Піскорозкидач (одноосний, тракторний)

2 Код  за ДК 021:2015 – 34390000-7 — Приладдя до тракторів.

3 Умови поставки товару : постачання на склад Замовника за адресою: м.Червоноград, вул. Св. Володимира,112, Червоноградський район, Львівська область.  Поставка товару здійснюється  згідно заявки Замовника. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника.

| Найменування товару | Код ДК 021:2015 4 цифри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Піскорозкидач (одноосний,тракторний) | 3439 | Штуки | 1 |

4. Умови поставки DDP склад покупця (транспортні витрати за рахунок постачальника) .

5. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування.

6. Гарантійний термін на товар повинен бути не менше 12 (дванадцять) місяців.На підтвердження цього учасник надає лист в якому зазначає гарантійний термін на товар.

7. Рік виготовлення: 2022-2023р.(стан новий ).

8.Наявність сервісного центру на території Львівській області. На підтвердження цього учасник надає лист про наявність сервісного центру на території Львівської області.

9.Учасник повинен надати копію сертифіката якості (відповідності) або паспорт на товар згідно даного предмету закупівлі.

10. Додаткові умови:

(вказати характеристики продукції).

| № | Найменування показника | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вантажопідйомність | 1100 кг +100 кг |
| 2 | Кількість розкидальних дисків | 1 шт |
| 3 | Мінімальна необхідна потужність | 20 к.с. |
| 4 | Об”єм бункера для піско-соляної суміш | 0,7м3+0,2м3 |
| 5 | Оберти ВВП (вал відбору потужності) | 300-500 об./хв. |
| 6 | Привід | Від валу відбору потужності |
| 7 | Ширина посипання | 1,0м.- 4,0м. |
| 8 | Кардан | 6*8 або 6*6 (шліци) |
| 9 | Ширина колії | 1,5 м.-0,3 м. |

11. Учасник повинен надати довідку у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірену печаткою ( у разі використання)  про застосування заходів із захисту довкілля .

12. Строк поставки товару за заявкою Замовника (КП “Комунальник”)  автотранспортом Учасника за заявкою замовника, в термін не більше 3-х календарних днів з моменту здійснення замовлення. Поставка, навантаження та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки Замовника/Покупця.

13. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2023 року.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.